Введение

Проект генерального плана муниципального образования Нижнебаканское сельское поселение Крымского района Краснодарского края разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного  кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004 г., Градостроительным кодексом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ и другими действующими нормативными и правовыми актами.

Генеральный план разработан в качестве градостроительного документа, обосновывающего социально-экономическую модель развития поселения на       I очередь строительства (10 лет) - 2020 год; расчетный срок действия генерального плана (20 лет) - 2030 год; долгосрочную перспективу (35 лет) - 2045 год.

Основанием для проектирования послужили следующие документы:

- муниципальный контракт от 11.01.2009 г. № 1 на разработку проекта «Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края»;

- задание на разработку генерального плана Нижнебаканского сельского поселения Крымского района, утвержденное главой Нижнебаканского сельского поселения и согласованное руководителем  департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края.

При проектировании использовались:

- исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской федерации от 29 декабря 2004 года;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 16 июля 2008 года;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Лесного кодекса Российской федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

-  Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края – приложение к постановлению ЗС Краснодарского края от 24.06.2009 г. № 1381-П;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- Противопожарных и других норм проектирования;

- Федеральных законов и Законов Краснодарского края.

Разработка настоящего проекта генерального плана поселения вызвана в первую очередь необходимостью реализации Программы экономического и социального развития Краснодарского края на 2008-2012 годы, а также Стратегии инвестиционного развития муниципального образования Крымский район до 2020 года.

Кроме того, возникла необходимость разработки новой градостроительной  документации, определяющей перспективы территориального развития населенных пунктов поселения. Предыдущая проектная документация – проекты планировки и застройки разрабатывались в 1984, 1985 и 1983 годах.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов территориального, инфраструктурного, социально-экономического развития Нижнебаканского сельского поселения и станицы Нижнебаканской как административного центра поселения.

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения функциональных систем муниципального образования; выявлены территориальные ресурсы для развития   поселения в целом, а также населенных пунктов на его территории,  прослежены демографические процессы увеличения населения.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня и оперирует важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией,   земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенным использованием и режимами ограничения использования земельных участков.

Генеральный план устанавливает правовой режим использования территориальных зон и земельных участков, определяет инвестиционно привлекательные территории с целью привлечения инвестиционных потоков в экономику муниципального образования.

Генеральный план муниципального образования Нижнебаканское сельское поселение является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно должны осуществляться последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

Проект генерального плана подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьями  24 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории  поселения и населенных пунктов на его территории;

- функциональное зонирование территории поселения и населенных пунктов;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения,       земель лесного фонда;

- установлению статуса особо охраняемых территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения,   а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.

При разработке генерального плана были использованы следующие        работы:

- - Схема территориального планирования Краснодарского края, разработанная в 2007-2008 гг.;

- - Схема территориального планирования муниципального образования  Крымский  район Краснодарского края, разработанная ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- Схема территориального развития населенных пунктов Крымского района, разработанная в 1996 г.;

- Проект планировки коттеджного поселка, предоставленный правлением ДНТ «Серебряный ручей» в 2009 г.;

- Раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования МО Крымский район»;

- Раздел «Инженерно-геологическое районирование», разработанный ООО«ГеоАрхСтройПроект» в 2008 г. в составе проекта «Схема территориального планирования МО Крымский район»;

- Материалы топографических изысканий 1:25000, выполненные ФФГУП «Северо-Кавказское АГП» Экспедиция 205;

-  Материалы топографических изысканий масштаба 1:5000, выполненные  ЮФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2009 году.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Положения

о территориальном планировании

- Цели и задачи территориального планирования

  - Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других      ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с       использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым   условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Нижнебаканского сельского поселения являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности планировочного образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала территории с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования организации территорий, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции в свое развитие.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

  - наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, развития перерабатывающей промышленности;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природо-пользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - организации зон планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности;

  - соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

- объектов электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водо-снабжения, канализации в границах рассматриваемой территории;

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений;

- иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

  - Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры территории Нижнебаканского сельского поселения, создающей предпосылки для его гармоничного и устойчивого развития.

- Определения системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На генеральном плане отображены действующие и планируемые границы населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Генеральный план содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории, совершенствованию планировочной структуры, а также включает в себя вопросы:

-  функционального зонирования территории;

-  совершенствования системы расселения;

-  культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

- закрепление и развитие планировочного каркаса территории;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки территории населенного пункта, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие структуры обслуживания жителей населенных пунктов, повышение уровня жизни;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры, направленное на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов

капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики поселения: сельскохозяйственного производства, животноводства, добывающей промышленности, производства строительных материалов, переработки;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

- создание новых предприятий по переработке и выпуску винодельческой продукции;

- дальнейшее развитие строительной индустрии на базе существующих    источников сырья;

- на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий.

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд радикальных мероприятий, в числе которых выделяются следующие:

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- реконструкция, техническое и технологическое обновление действующих предприятий, создание и оптимизация новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей;

- формирование высокопродуктивного племенного стада крупного рогатого скота на основе улучшения племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений; реконструкция существующих и строительство новых животноводческих ферм.

Задачи по улучшению экологической обстановки

и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками,    загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий;

- упорядочить обращение с отходами  (ТБО);

- снизить деградацию естественных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

- предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного    покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

Задачи по обеспечению сохранности объектов

историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия территории     поселения.

ГП-3

Схема административно-территориальных границ

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1.  Планировочная организация территории

Нижнебаканского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Нижнебаканского сельского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых расположены и получили развитие населенные пункты, производственные предприятия, объекты придорожного сервиса.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда и сельскохозяйственного назначения с большой долей пахотных земель.

На землях сельскохозяйственного назначения расположен ряд производственных предприятий, животноводческих ферм, частных предприятий, сохраняемых проектом по прямому функциональному назначению. При этом необходимым условием их функционирования является проведение следующих мероприятий:

- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий;

- организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с нормативами действующих санитарных норм и правил;

- проведение предприятиями мероприятий по организации расчетных СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий для основной производственной деятельности с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Жилая застройка станиц, расположенная в шумовой зоне транзитных автодорог федерального и регионального значения, а также железных дорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

Предложенная настоящим проектом планировочная структура поселения полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию территории Нижнебаканского сельского поселения, предусматривая её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию   социально-экономического и рекреационного потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет площади земель, расположенных в существующих границах населенных пунктов, а также за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры каждого населенного пункта, создающей предпосылки для гармоничного и      устойчивого развития территорий;

- внесение предложений о переводе части земель сельско-хозяйственного назначения в земли населенных пунктов для обеспечения возможности перспективного развития населенных пунктов, а также для осуществления инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию стратегических направлений развития территории.

В проектных границах населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к поэтапному (по мере необходимости) освоению под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка населенных пунктов представлена, в основном, индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией Нижнебаканского сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о санитарно-защитной зоне (СЗЗ) сельскохозяйственных предприятий, о санитарных разрывах от магистральных трубопроводов, об охранной зоне источников водоснабжения, о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия. Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или требующие:

- в одном случае – установления расчетных санитарно-защитных зон от предприятий,

- в другом случае – проведения специальных шумо-, пылезащитных мероприятий от автомобильных и железных дорог.

В связи с низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания и т.п.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного оборудования: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализацией и средствами связи.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Нижнебаканского сельского поселения являются автомагистраль г. Краснодар – г. Новороссийск федерального значения,  автодороги регионального значения Подъезд к ст. Неберджаевская и  межмуниципального значения с. Экономическое – ст-ца Нижнебаканская.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным проектом разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и системы внешних связей:

1. Вариант решения северного обхода станицы Нижнебаканской, с учетом сложного горного рельефа, в виде эстакадно-тоннельного прохода после проведения технико-экономических изысканий.

Альтернативный вариант северного обхода  - реконструкция существующего участка автотрассы г. Краснодар – г. Новороссийск на территории станицы путем строительства эстакад и путепроводов.

2. Реконструкция автомобильной  дороги межмуниципального значения четвертой технической категории с. Экономическое – ст-ца Нижнебаканская с повышением технической категории и увеличением пропускной способности.

3. Реконструкция автомобильной дороги местного значения от ст. Неберджаевской на п. Грушевый и г. Новороссийск с повышением технической категории и увеличением пропускной способности.

4. Строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков.

5. Реконструкция дорожного полотна автомобильных дорог различных категорий.

6. Строительство дорог местного значения для связи и обслуживания перспективных инвестиционных площадок.

7. Повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного сервиса  на автодорогах федерального, регионального, межмуниципального значения и транспортно-логистических центров в границах и за пределами станиц Нижнебаканской и Неберджаевской.

Настоящим проектом сохраняются все памятники истории, архитектуры и монументального искусства, а также курганы и курганные группы, расположенные на территориях населенных пунктов и прилегающих землях с обозначением границ временных охранных зон. В зоне охраны памятников археологии проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

чертеж ГП-1

Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения

2.2. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенных пунктов в увязке с вновь осваиваемыми территориями в действующих и проектных границах.

На расчетный срок, в соответствии с экономическими расчетами роста численности населения, потребности селитебной территории, имеющимися ограничениями, вносится предложение об изменении действующих границ двух станиц, т. е. о включении в их границы части прилегающих территорий.

В составе настоящего проекта разрабатывается проект границы центра поселения – ст. Нижнебаканской.

Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Нижнебаканской

В основу планировочного решения генерального плана станицы Нижнебаканской положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия рек Баканка, Барабашева Щель, Темрючка, балок с водотоками.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории станицы и за её пределами ряд площадок, пригодных для освоения.

Планировочная структура станицы Нижнебаканской представляет собой условно два планировочных образования, разных по площади, северное и южное, разделенные федеральной дорогой. Южный планировочный район, в свою очередь, делится в широтном направлении на две части коридорами магистрального газопровода Анастасиевская – Новороссийск и ЛЭП 150 и 35 кВа.

Перспективное развитие получают оба планировочных района. В северном районе имеются территориальные резервы для развития производственной зоны, в южном районе – приоритетное развитие жилой, общественно-деловой и рекреационной зон. На обеих территориях предусмотрены площадки для размещения объектов придорожного сервиса, транспортно-логистических комплексов. На всей территории станицы планируется совершенствование инженерно-транспортной инфраструктуры.

Территориально-планировочная организация населенного пункта предусматривает деление его территории на районы первоочередного, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок) застройки.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На запланированных под жилую застройку территориях в юго-восточной и юго-западной частях станицы, с учетом радиусов обслуживания, предусмотрено строительство общественных подцентров, в составе которых магазины, кафе, приемные пункты КБО, детские сады, начальная школа.

Проектом предусматривается обеспечение жителей ст. Нижнебаканской полным комплексом объектов культурно-бытового обслуживания. С этой целью на территории инвестиционной площадки под строительство коттеджного поселка в юго-восточной части станицы планируется организовать общественный центр со строительством спортивно-развлекательного и торгово-бытового комплексов, автостоянок, неполной общеобразовательной школы и детских дошкольных учреждений.

Планируется завершение формирования существующего общественного центра населенного пункта путем развития действующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, замены ветхих, морально устаревших объектов путем поэтапного нового строительства на тех же территориях.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

Предусматривается озеленение и благоустройство прибрежных защитных полос рек на территории станицы; укрепление берегов; строительство в центральной части станицы благоустроенной набережной, создание зон отдыха на р.Баканка и р.Барабашева Щель.

Кроме того, в юго-западной части станицы на реке Барабашева Щель, в рамках осуществления инвестиционного проекта, предусматривается организация зоны планируемого освоения лесной территории, в границах которой предусматриваются строительство и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной деятельности, а именно:

организация:

- отдыха, туризма, туристических станций, туристических троп и трасс,

- физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

проведение:

- культурно-массовых мероприятий,

- пешеходных, велосипедных, лыжных и конных прогулок,

- спортивных соревнований по отдельным видам спорта,

- физкультурно-спортивных фестивалей и т.п..

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами обслуживания, а также с зелеными зонами отдыха на берегах рек.

В отношении промышленно-производственной зоны, сформированной в северо-западной части станицы, генеральным планом предусматривается:

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реконструкции и модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- размещение площадок для развития производственных предприятий на расчетный срок;

- реализация инвестиционных проектов – строительство винзавода, закладка виноградников на площади 3500 га;

- строительство транспортных дорог.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется в производственной зоне.

С целью устойчивого и планомерного развития станицы Нижнебаканской  генеральным планом предусматривается строительство новых и реконструкция старых инженерных систем, которые должны осуществляться опережающими темпами. Предусматривается инженерная подготовка и благоустройство территории. Решаются вопросы газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и обеспечения средствами связи.

Экспликация существующих и проектируемых объектов

ст. Нижнебаканской

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Этаж- ность | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации и учреждения управления, финансирования и связи |
| 1 | Административное здание Нижнебаканского сельского поселения; ДЮСШ №1 спортивный зал; отделение сбербанка; почтовое отделение связи; АТС | 1 | 1 | сущ. |
| 2 | Административно-деловой центр: - административные помещения общественных организаций; конференц-зал; - офисы; - опорный пункт милиции | 1 | 1 | проектир. (на месте сущ.) |
| 3 | Контора карьера Новороссийского комбината ОПОКА | 1 | 1 | сущ. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4 | МУ «Дом культуры Нижнебаканского сельского поселения» с залом на 140 мест; котельная | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 5 | Танцевальный зал ДЮШС №1 | 1 | 1 | сущ. |
| 6 | Летний кинотеатр на 250 мест | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 7 | Памятный знак в честь летчиков 4-й воздушной армии, принимавших участие в освобождении Крымского района от фашистских захватчиков, 1969 г. | - | 1 | сущ. памятник истории |
| 8 | Братская могила 114 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками,1943г | - | 1 | сущ. памятник истории |
| 9 | Бюст В. И. Ленина, 1963 г.; Памятник В. И. Ленина | - | 1 | сущ. памятник монум. искусст. |
| 10 | Церковь | - | 1 | сущ. |
| Учреждения образования |
| 11 | МДОУ ЦРР №10 на 135 мест | 2 | 1 | сущ. |
| 12 | МОУ СОШ №11на 1400уч-ся; столовая на 120мест | 4 | 1 | сущ. |
| 13 | МУ «Нижнебаканская поселенческая библиотека»; В(С)ОШ №2 | 2 | 1 | проектир. (на месте сущ.) |
| 14 | МОУДОД (Детская школа искусств) на 300 мест; котельная | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Начальная школа с дошкольным общеобразовательным учреждением на 90 мест | 2 | 1 | проектир. на расчет. срок |
| 16 | Дошкольное общеобразовательное учреждение на 120 мест | 1-2 | 1 | проектир. I очередь |
| 17 | Дошкольное общеобразовательное учреждение на 90 мест | 1-2 | 1 | проектир. I очередь |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 18-19 | Спортивная площадка | - | 2 | сущ. |
| 20 | Спортивный комплекс | 1 | 1 | сущ. |
| 21 | Спортивно-развлекательный комплекс: -спортивный зал; -плавательный бассейн; -кинозал на 300 мест; -кафе на 60 мест; -гостиница на 60 мест; -отделение связи; -отделение сбербанка; -автостоянка | 2-3 | 1 | проектир. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 22 | ГУ СО КК «Крымский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Данко»; - станция скорой медицинской помощи; - аптека; - стоматологический кабинет | 2 | 1 | проектир. (на месте сущ.) |
| 23 | МУ «Нижнебаканская амбулатория» 119 посещ./смена | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 24 | Рынок | - | 1 | сущ. |
| 25 | Комбинат бытового обслуживания на 8 раб. мест: - парикмахерская; - ателье; - кафе; - магазины; | 1 | 1 | сущ. |
| 26-27 | Магазин РАЙПО | 1 | 2 | сущ. |
| 28-41 | Магазин | 1 | 14 | сущ. |
| 42 | Магазин автозапчастей | 1 | 1 | сущ. |
| 43-46 | Кафе | 1 | 4 | сущ. |
| 47 | Кафе, магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 48 | Сауна | 1 | 1 | сущ. |
| 49 | Обувная мастерская | 1 | 1 | сущ. |
| 50 | Торгово-бытовой комплекс: - магазины продовольственных и промышленных товаров; - кафе на 50 мест; - комбинат бытового обслуживания (ателье, мастерские, сервисный центр) на 30 раб. мест; - баня-сауна; - автостоянка | 2 | 1 | проектир. I очередь |
| 51 | Торговый центр: - магазины; - рынок; - кафе на 40 мест; - приемный пункт КБО на 6 раб. мест; - прачечная, химчистка; - автостоянка | 1-2 | 1 | проектир. I очередь |
| 52 | Центр обслуживания микрорайона: - магазин, кафе на 20 мест; - приемный пункт КБО на 6 раб. мест; - мастерские бытового обслуживания на 8 раб.мест | 1-2 | 1 | проектир. |
| 53 | Встроенно-пристроенные объекты торгово-бытового обслуживания при индивидуальных жилых домах | 1-2 | 4 | проектир. |
| Курортно-рекреационная зона |
| 54 | Автопавильон | - | 1 | инвест.проект. |
| 55-56 | Сооружения рекреационного обслуживания | - | 2 | инвест.проект. |
| 57 | Спортивно-туристическая станция | - | 1 | инвест.проект. |
| 58 | Сооружения для проведения культурно-массовых мероприятий | - | 1 | инвест.проект. |
| 59 | Центр по проведению физкультурно-спортивных фестивалей, соревнований, тренировочных сборов | - | 1 | инвест.проект. |
| 60 | Спортивно-оздоровительное сооружение | - | 1 | инвест.проект. |
| 61 | Лес, лесопарк | - | - | сущ. |
| 62 | Туристические тропы и трассы | - | - | проектир. |
| Производственная зона |
| 63 | Ж-д тупик винсовхоза «Саук-Дере» | - | 1 | сущ. |
| 64 | База жилищно-коммунального хозяйства | - | 1 | сущ. |
| 65 | ТОО «КВИБ», лесосклад | - | 1 | сущ. |
| 66 | ИП «Интеграл-С» (малое предприятие по производству стройматериалов) | - | 1 | сущ. |
| 67 | ЗАО «АББА» (малое предприятие - керамзитовый цех) ООО «Гром» ( малое предприятие - производство блоков); почтовое отделение связи | - | 1 | сущ. |
| 68-70 | Деревообрабатывающий цех (малое предприятие) | - | 3 | сущ. |
| 71-72 | Деревообрабатывающий цех – ч. п. | - | 2 | сущ. |
| 73 | Керамзитовый цех; блочный цех; погрузочно-разгрузочная площадка ЗАО «АББА» | - | 1 | сущ. |
| 74 | ООО «Дамиант» - ч. п. | - | 1 | сущ. |
| 75 | ООО «Пластик» цех по изготовлению металлопластиковых окон (малое предприятие - ч. п.) | - | 1 | сущ. |
| 76 | Алебастровый цех (малое предприятие) | - | 1 | сущ. |
| 77 | Производственное предприятие V класса санитарной классификации | - | 1 | перепроф. |
| 78 | Склад медикаментов | - | 1 | сущ. |
| 79 | Цех по обжигу извести ЗАО «Новоросметалл» | - | 1 | сущ. |
| 80 | Склад строительных материалов | - | 1 | сущ. |
| 81 | Территория тракторного цеха, весовая | - | 1 | сущ. |
| 82 | Гараж ЗАО «АББА» | - | 1 | сущ. |
| 83 | Производственная база ЗАО «Новоросметалл» | - | 1 | сущ. |
| 84 | Склад инертных материалов - ч. п. | - | 1 | сущ. |
| 85 | Промышленная площадка ЗАО «АББА» | - | 1 | сущ. |
| 86 | Дробильная установка (щебень) | - | 1 | сущ. |
| 87 | ООО «Пивоварня «Дiановъ»; торговые павильоны | - | 1 | сущ. |
| 88 | Строительство винного завода | - | 1 | инвест. проект. |
| 89 | Территория для развития производственных предприятий | - | - | проектир. |
| 90 | Территория для развития коммунально-складской зоны | - | - | проектир. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 91 | Вокзал | - | 1 | сущ. |
| 92 | Автомойка | - | 1 | сущ. |
| 93 | Шиномонтажная мастерская | - | 1 | сущ. |
| 94 | Котельная | - | 1 | сущ. |
| 95 | ГРС | - | 1 | сущ. |
| 96 | КНС |  |  | сущ. |
| 97 | ПС 35/10 кВ «Баканская» 5,6 МВА | - | 1 | сущ. |
| 98 | Башни сотовой связи: МТС, Би-лайн, ЗАО «Мобиком-Кавказ» | - | 3 | сущ. |
| 99 | Очистные сооружения АО «БАКО» | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 100 | АЗС «Роснефть» | - | 1 | сущ. |
| 101 | Пожарное депо на 4 автомобиля | - | 1 | проектир. |
| 102 | Придорожный сервис | - | 1 | проектир. |
| 103 | Придорожный комплекс | - | 1 | инвест. проект. |
| 104 | Гостевой автотуристический универсальный комплекс на федеральной дороге: гостиница, магазин-кафе, СТО, АЗС | - | 1 | проектир. |
| 105 | Логистический центр | - | 1 | инвест. проект. |
| 106 | Транспортно-логистический комплекс, автотерминал | - | 1 | инвест. проект. |
| Зона специального назначения |
| 107-108 | Кладбище | - | 2 | сущ. |

ГП-1.1

Фрагмент генерального плана – основной чертеж ст. Нижнебаканской

Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Неберджаевской

Станица Неберджаевская является наиболее крупным населенным пунктом поселения после его административного центра – ст. Нижнебаканской.

Планировочное решение станицы Неберджаевской основано на тех же принципиальных позициях и определено сложившейся градостроительной ситуацией – направлением внешних автомобильных дорог, существующей сеткой улиц, рельефом местности, наличием водных объектов – рек Неберджайка, Липки, Богого, балок с водотоками.

На территории ст. Неберджаевской и её окрестностей, в рамках инвестиционной программы, намечена реализация  ряда крупных инвестиционных проектов, которые сформируют новый облик станицы и придадут ей иной статус. Это - строительство нефтебазы «Неберджай» ООО «Порт Петровск»;

- строительство нефтебазы «Богого» ООО «Юг-Транс-Ойл»;

- строительство транспортно-логистического комплекса; автокемпинга;

- создание центра олимпийского резерва со спортивным комплексом и стадионом (спортивный и тренажерный залы, плавательный бассейн, велотрек);

- создание туристического комплекса в рамках организации зоны планируемого освоения лесов;

- строительство коттеджного поселка с социальной инфраструктурой.

Проектом определено перспективное развитие станицы, как в действующих, так и в проектных границах с освоением новых территорий. В соответствии с этапами строительства, предусматривается деление территории населенного пункта на районы первоочередного, расчетного срока строительства и резервной (за расчетный срок) застройки. Первоочередной застройке подлежат неосвоенные территории в действующих границах станицы.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

В юго-восточной части ст. Неберджаевской запланировано осуществление инвестиционного проекта – строительство коттеджного поселка «Серебряный ручей» с социальной инфраструктурой.

Планировочная структура коттеджного поселка представлена территорией, условно разделенной балками на три неравных по площади жилых микрорайона, расположенных между реками Липки и Богого. Большая часть территории коттеджного поселка будет представлена различными типами застройки (таунхаусы, коттеджи, особняки, виллы), ориентированными на разные слои населения, дифференцируя по конечной стоимости дома: от недорогих таунхаусов до вилл.

Объекты социальной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта: торговый комплекс, магазины, кафе, санаторно-курортный комплекс, научно-педагогический и исследовательский лабораторный центр КубГУ, дошкольное общеобразовательное учреждение - центр развития ребенка с начальной подготовкой, планетарий, океанариум.

Предусматривается завершение формирования существующего общественного центра ст. Неберджаевской путем развития действующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации. В процессе реконструкции дома культуры планируется пристройка спортивного комплекса. Кроме того, с учетом радиусов обслуживания, намечено создание подцентров культурно-бытового обслуживания в южной и юго-восточной части станицы. В состав одного вошли торговый комплекс, комбинат бытового обслуживания, баня-сауна с прачечной и  химчисткой. В составе второго медицинский центр, амбулатория, аптека, станция скорой медицинской помощи, а также межшкольный учебно-производственный комбинат.

Для удобства повседневного обслуживания населения удаленных от центра микрорайонов рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке по всей территории станицы силами частных предпринимателей.

В отношении производственной зоны, представленной разрозненными предприятиями, генеральным планом предусматривается:

- развитие существующих производственных территорий на северо-восточной и юго-западной окраинах станицы;

- размещение площадок для развития производственных предприятий на расчетный срок в северо-восточной производственной зоне;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования;

- реконструкция производственных территорий, расположенных среди жилых кварталов;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реконструкции и модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- строительство транспортных дорог.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется в северо-восточной производственной зоне.

Генеральным планом предусматривается строительство новых и реконструкция старых инженерных систем, решаются вопросы газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, обеспечения средствами связи, инженерной подготовки и благоустройства территории станицы. Резервируется территория для расширения действующего кладбища.

Экспликация существующих и проектируемых объектов

ст. Неберджаевской

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Этаж- ность | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации и учреждения управления, финансирования и связи |
| 1 | Почта; Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 2 | МУ «Дом культуры Нижнебаканского сельского поселения» на 300 мест; Спортивный комплекс ГУ СО КК «Крымский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Данко»; ОСО № 9; ЮТК парк | 1 | 1 | реконстр.сущ. проектир.I оч. сущ. |
| 3 | Братская могила 2257 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | - | 1 | сущ. |
| 4 | Планетарий; океанариум | - | 1 | инвестиц. проект |
| Учреждения образования |
| 5 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №10 на 350/278 мест | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 6 | МДОУ №33 на 75/53 мест | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 7 | Дошкольное общеобразовательное учреждение -центр развития ребенка с начальной подготовкой на 60 мест | 2-3 | 1 | проектир. I очередь |
| 8 | Межшкольный учебно-производственный комбинат на 245 мест | 2 | 1 | проектир. I очередь |
| 9 | Научно-педагогический и исследовательский лабораторный центр КубГУ | 5-9 | 1 | инвестиц. проект |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 10 | Станичный стадион | - | 1 | сущ. |
| 11 | Центр олимпийского резерва: -спортивный комплекс со стадионом (спортивный и тренажерный залы, плавательный бассейн, велотрек) | - | 1 | инвестиц. проект |
| 12 | Туристический комплекс: -развлекательный центр, -спортивный комплекс, -эстрада, -гостиничный комплекс, -базы отдыха | - | 1 | инвестиц. проект |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 13 | Медицинский центр, амбулатория, аптека, станция скорой медицинской помощи | 1-2 | 1 | проектир. |
| 14 | Санаторно-курортный комплекс с гостиницей и лечебно-профилактическими корпусами | - | 1 | инвестиц. проект I очередь |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 15-19 | Магазин | 1 | 5 | сущ. |
| 20 | Кафе | 1 | 1 | проектир. |
| 21 | Кафе «Неберджай» | 1 | 1 | сущ. |
| 22 | Баня-сауна, прачечная, химчистка; Котельная | 1-2 | 1 | проектир. |
| 23 | Комбинат бытового обслуживания на 15 раб.мест | 2 | 1 | проектир. I очередь |
| 24-25 | Встроенно-пристроенные объекты торгово-бытового обслуживания при индивидуальных жилых домах | 1-2 | 2 | проектир. на расч. срок |
| 26 | Торгово-бытовой центр в составе: - магазин продовольственных и промышленных товаров, - приемный пункт КБО | 2 | 1 | проектир. |
| 27 | Торговый комплекс: - отделение сбербанка, - отдел товаров, произведенных в Крымском районе, - отдел фармацевтических и гомеопатических лекарств, - отдел сувенирной и туристической продукции | 1-2 | 1 | проектир. I очередь |
| 28-29 | Магазин | 1-2 | 2 | проектир. |
| 30 | Кафе, магазин | 1-2 | 1 | проектир. |
| Производственная зона |
| 31-37 | Малые частные предприятия | - | 7 | сущ. |
| 38 | Овцеферма | - | 1 | сущ. |
| 39 | Частное предприятие | - | 1 | сущ. |
| 39' | Очистные сооружения | - | 1 | сущ. |
| 40 | Соковый цех | - | 1 | сущ. |
| 41 | Холодильник | - | 1 | сущ. |
| 42-43 | Мастерские ОАО «Шахтоспецстрой» | - | 1 | сущ. |
| 44 | Территория для размещения производственной зоны III класса санитарной классификации | - | 1 | проектир. |
| 45 | Территория для размещения производственной зоны IV класса санитарной классификации | - | 1 | проектир. |
| 46 | Строительство нефтебазы «Неберджай» ООО «Порт Петровск» | - | 1 | инвестиц. проект |
| 47 | Строительство нефтебазы «Богого» ООО «Юг-Транс-Ойл» | - | 1 | инвестиц. проект |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 48 | Электрическая подстанция | - | 1 | сущ. |
| 49 | Придорожный сервис с кафе | - | 1 | сущ. |
| 50 | Придорожный сервис | - | 1 | проектир. |
| 51 | Территория для размещения объектов обслуживания (малого бизнеса и частного предпринимательства); придорожного сервиса | - | 1 | инвестиц. проект |
| 52 | Транспортно-логистический комплекс (складской терминал, транспортная и логистическая компания, торгово-выставочная площадь, магазины, кафе, СТО, АЗС, автомойка) | - | 1 | инвестиц. проект |
| 53 | Автокемпинг, кафе, магазин, парковка | - | 1 | инвестиц. проект |
| 54 | Пожарное депо на 2 автомобиля | - | 1 | проектир. |
| 55-56 | Автостоянка | - | 2 | проектир. |
| 57 | Канализационная насосная станция | - | 1 | сущ. |
| 58 | Канализационная насосная станция | - | 5 | проектир. |
| 59 | Очистные сооружения | - | 1 | проектир. |
| 60 | Очистные сооружения локальные | - | 9 | проектир. |
| 61 | Котельная | - | 1 | сущ. |
| 62 | Котельная | - | 14 | проектир. |
| 63 | ГРС | - | 1 | сущ. |
| Зона специального назначения |
| 64 | Кладбище | - | 1 | расширение сущ. |

ГП-1.2

Фрагмент генерального плана со схемой функциональных зон

ст. Неберджаевской

Проектируемая территориально-планировочная организация

малых населенных пунктов: поселка Жемчужного, хутора Гапоновского

Развитие малых сельских населенных пунктов на территории Нижнебаканского поселения на расчетный срок предусматривается с учетом имеющихся территориальных ресурсов каждого населенного пункта в действующих границах, которые настоящим проектом рассматриваются как  проектные.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения положена идея создания благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает совершенствование существующей территориально-планировочной структуры, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании    являются:

- совершенствование функционального зонирования территорий населенных пунктов;

- завершение формирования существующих общественных центров, создание подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное и производственное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

-  обеспечение населенных пунктов полным набором инженерного оборудования.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о санитарно-защитных зонах от производственных и животноводческих предприятий, санитарных разрывах магистральных трубопроводов, шумовых зонах железной дороги и автомобильных дорог. Для сохранения застройки, расположенной в шумовой зоне от федеральной и железной дорог, требуется выполнение вышеупомянутых мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохраной зоны, должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В связи с недостаточным уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания, проектом выполнен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания. На основании этих расчетов проектом предлагается размещение минимально необходимого набора этих объектов в населенных пунктах поселения на земельных участках, свободных от застройки.

В поселке Жемчужном проектом предлагается:

- реконструировать  не  функционирующие  здания  общественного  назначения: под административно-деловой центр с офисами и почтовым отделением связи; под торгово-бытовой комплекс; реконструировать спортивную площадку;

- благоустроить и озеленить участки общественных зданий;

- предусмотреть реализацию проекта строительства комплекса придорожного сервиса.

- организовать рекреационную зону.

Перспективное развитие жилой зоны предусмотрено в восточной части поселка. Проектируемая жилая застройка может быть представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками или малоэтажной застройкой с приквартирными участками.

Настоящим проектом предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса и логистики на прилегающих к поселку землях вдоль федеральной дороги г. Краснодар – г. Новороссийск.

Не действующие в настоящее время производственные объекты в окрестностях п. Жемчужного генеральным планом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В хуторе Гапоновском предусматриваются мероприятия по совершенствованию функционального зонирования и благоустройства территории.

Территория х. Гапоновского, представляющая собой небольшое жилое образование, находится в санитарно-защитной зоне производственной территории ООО «Водолей» и в зоне охраны памятника археологии – курганной группы. Поэтому возможно сокращение части производственных территорий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия. В зоне охраны памятников археологии

проведение любых видов землеустроительных работ осуществляется по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

В границах населенного пункта предусматривается резервная территория для возможного развития жилой застройки (за расчетный срок), а также предлагается размещение торговой точки частного предпринимателя для повседневного обслуживания населения.

Экспликация существующих и проектируемых объектов п. Жемчужного

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Этаж- ность | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селитебная территория |
| 1 | Административно-деловой центр: -офисы -почтовое отделение связи | 2 | 1 | реконстр.сущ. |
| 2 | Спортивная площадка | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 3 | Торгово-бытовой комплекс | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | реконстр.сущ. |
| 6 | Стелла | 1 | 1 | сущ. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур, Производственная зона |
| 7 | АЗС | - | 1 | сущ. |
| 8 | Придорожный сервис: - торговый комплекс - кафе на 80 мест - блинная - гостиница - СТО - автомойка - артскважина | - | 1-2 | проектир. |
| 9 | Территория для развития придорожного сервиса | - | 1 | проектир. |
| 10 | Малые производственные или коммунально-складские предприятия | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 11 | Территория для развития производственных предприятий | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 12 | Локальные очистные сооружения | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 13 | Насосная станция | - | 1 | реконстр.сущ. |
| 14 | ГРП | - | 1 | сущ. |
| 15 | Кладбище | - | 1 | сущ. |

Экспликация существующих и проектируемых объектов х. Гапоновского

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Этаж- ность | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селитебная территория |
| 1 | Магазин при жилом доме | 1-2 | 1 | проектир. |
| Производственная зона |
| 2 | ООО «Водолей» | - | 2 | сущ. |
| 3 | Охотхозяйство НП ЧОК | - | 1 | сущ. |

Фрагменты генерального плана со схемами функциональных зон

п. Жемчужного и х. Гапоновского

2.3. Функциональное зонирование территории

Нижнебаканского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования –    в данном случае генерального плана Нижнебаканского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного поселения;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территорий.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Нижнебаканское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон: – зона интенсивного градостроительного освоения;

- зона сельскохозяйственного использования территории;

- зона ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон – зона интенсивного градостроительного освоения – выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры.

В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения – ст. Нижнебаканской, а также ст. Неберджаевской, определенных в планировочной структуре поселения как точки роста; других населенных пунктов поселения; основные планировочные оси автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории – выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями,      сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, виноградарства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зона ограниченного хозяйственного использования – включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

– зоны рекреационного использования;

– зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии,  истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

– зона памятника природы «Урочище еловая щель с тисом ягодным»;

– зоны лесного фонда;

– водные объекты с охранными зонами.

ГП-2

Схема функциональных зон Нижнебаканского сельского поселения

2.3.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. Санитарно-защитные зоны;

2. Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. Зоны охраны объектов культурного наследия;

4. Водоохранные зоны;

5. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в частности, противопожарная зона лесных массивов.

На момент проектирования на территории Нижнебаканского поселения  зарегистрирован проект Водозабора из родника на х. Гапоновский Крымского района с зонами санитарной охраны (ЗСО).

Других утвержденных зон с особыми условиями использования на территории поселения не зарегистрировано, поэтому зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03  для  объектов  производственного  и  коммунального  назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (100 и 150 м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретных площадок, намечаемых для строительства, с точки зрения нахождения их в пределах санитарных разрывов для данных объектов (нефтепроводов: Тихорецк – Новороссийск, Крымск - Грушевая; газопроводов: Анастасиевская – Новороссийск, Крымск - Новороссийск).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ (от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ) и поста-новлением  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  от  15.07.2009 г.  № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Ширина водоохранных зон рек и ручьев, расположенных на территории

Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края

из Приложения к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г. N 1492-П

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает водоток и с какого берега | Длина водотока, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Левобережье реки Кубань от впадения реки Белой до начала дельты |
| 76 | Баканка, составляющая реки Адагум | в реку Адагум с левого берега | 29 | 100 |
| 77 | Неберджайка | в реку Адагум с правого берега | 6 | 50 |
| 78 | Липки | в реку Адагум с левого берега | 16 | 100 |
| 79 | Богого | в реку Неберджайка с правого берега | 14 | 100 |

Кроме того, на территории Нижнебаканского поселения находятся малые реки Барабашева Щель и Темрючки, впадающие в реку Баканка с правого берега, а также многочисленные балки с водотоками.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения согласно п.2 ст.43 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п.4 ст.18). При этом проекты должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

В Нижнебаканском поселении, в основном, установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения. Разработан и утвержден рабочий проект: «Водозабор из родника на х. Гапоновский Крымского района».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения. В пределах Нижнебаканского сельского поселения находятся месторождения песков строительных и камня строительного, а также подземных пресных вод.

Добычу подземных пресных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения осуществляют на основании действующих лицензий на недропользование  2  водопользователя,  имеющие  на  балансе  12  водопунктов:  2 скважины и 10 родников (таблица 6).

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории

Нижнебаканского сельского поселения

Таблица 5

| № п/п | Кадастровый номер, название месторождения | Степень освоения | Запасы утвержденные/остаток* тыс.м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Месторождения песков строительных (ПСР). |
| ПСР 1 | 00389, Нижне-Баканское, 0,15 км СЗ х. Горно-Веселый | Не разрабатывается | 56,8/ нет сведений |
| 2. Месторождения камня строительного (КС). |
| КС 6 | 00181, Нижнебаканское, 1 км СВ ж/д станции Баканская | Не разрабатывается | 215,5/ нет сведений |
| КС 7 | 08, «Высота Кручевая», 2,5 км СВ ст. Нижнебаканской, С ж/д Краснодар-Новороссийск | Не разрабатывается | 2276,9/ нет сведений |
| КС 8 | 00450, Неберджаевское-2, 8 км Ю ж/д станции Баканская | Не разрабатывается | 11918/11918 |

*данные приведены по имеющейся информации, получение точных сведений, возможно, после их оценки при проектировании использования месторождений.

Реестр недропользователей подземных вод на территории

Нижнебаканского сельского поселения

Таблица 6

| Предприятие | Лицензия, дата регистрации | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зверосовхоз "Баканский" | действующая, 19.11.95 | добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | северная окраина пос. Нижнебаканского, скважины №№ 46853, 46854 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водо-снабжение | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО "Российские железные дороги" в лице доверенного представителя "Краснодарского отделения" | действующая, 14.12.04 | добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | пос. Нижнебаканский, ж/д станция Баканская, 10 родников | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водо-снабжение | краевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах:

– «Схема ограничений использования территории» - том 1 ч. 2;

– «Схема комплексной оценки территории» - том 2 ч. 2.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии относятся к особо охраняемым территориям – это земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

В генеральном плане Нижнебаканского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

– особо охраняемых природных территорий,

– рекреационного назначения,

–  историко-культурного назначения с обозначением временных охранных зон.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйствен-ного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий, допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земли лесного фонда на территории поселения составляют 4272,54 га.

Территории водного фонда - земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах - на территории Нижнебаканского поселения составляют 63,40 га.

Нижнебаканское поселение, как и Крымский район в целом, обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения, и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий поселения, уточнить режим регулирования   хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3.1.1. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного характера на территории

Нижнебаканского сельского поселения

# Опасные процессы и явления природного характера.

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на проектируемой территории установлены (по ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- землетрясения.

Процесс просадки эолово-делювиальных отложений имеет широкое распространение на территории сельского поселения. Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Фоновая сейсмичность территории поселения согласно карте ОСР-97 (А), СНиП II-07-81-2000* составляет – 7 баллов.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Нижнебаканского поселения имеют место следующие гидрологические явления (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- затопление,  подтопление,  потенциальное  подтопление,  затопление  в паводки;

- линейная эрозия;

- оползни.

Затоплению паводковыми водами р. Баканки подвержена северо-восточной часть ст. Нижнебаканской.

Не благоприятны для строительства склоны, имеющие уже неблагоприятный  уклон  рельефа,  здесь  подземные  воды  распространены  на  разных глубинах, развиты оползни. Необходим комплекс мероприятий, включающих: антисейсмические мероприятия, планировка территории, закрепление склонов, противоэрозионные мероприятия.

Опасные метеорологические явления:

На территории населенных пунктов основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- снегопады;

- обледенения;

- жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных и железных дорогах.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Осадки  являются  основным  климатическим  фактором,  определяющим  величину поверхностного и подземного стоков. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%).  Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

2.3.1.2. Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории

Нижнебаканского сельского поселения

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные, гидродинамические аварии и катастрофы:

химически опасные объекты экономики;

пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

На территории Нижнебаканского поселения не располагаются ХОО.

Потенциально опасный объект (ПОО) - объект, на котором производятся, используются, перерабатываются, хранятся или транспортируются взрывоопасные продукты или легковоспламеняющиеся вещества (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ), приобретающие, при определенных условиях, способность к возгоранию и взрыву, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости.

Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

На территории Нижнебаканского сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефти, нефтепродуктов,  мучная и зерновая пыль.

Таблица 7

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Место нахождения ПОО (адрес, телефон, факс) | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (тонн) | Класс опас-ности | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги |  |  |  |
| 8 | АЗС | Нижнебаканское с/п, 110 км автодороги Краснодар-Новороссийск | нефтепродукты (бензин, дизтопливо) | 85 (осредненная 25 м3) | 4 | 36 | 165 |
| 9 | АЗС № 103 | Нижнебаканское с/п, п. Нижнебаканский, 248 км.автодороги Краснодар-Новороссийск | нефтепродукты (бензин, дизтопливо) | 100 (осредненная 25 м3) | 4 | 36 | 165 |
| Нижнебаканское с/п |  |  |  |
| 13 | АЗС «Ростнефть-11» | п. Нижнебаканский (звересовхоз) | нефтепродукты (бензин, дизтопливо) | 150 (осредненная 25 м3) | 4 | 36 | 165 |
| 14 | Нефтебаза «Неберджай» | Нижнебаканское СП ст.Неберджаевская | нефтепродукты (бензин, дизтопливо) | 50000м3 в емкости | 2 | 124 | 203 |
| 15 | Нефтебаза «Богого» | Нижнебаканское СП ст.Неберджаевская | нефтепродукты (бензин, дизтопливо) | 50000м3 в емкости | 2 | 124 | 203 |

Опасные происшествия на транспорте:

- Авто-, авиа-, железнодорожный транспорт.

- Трубопроводный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушение правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и другое.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

Таблица 8

| Расчетные показатели при аварии ж/д цистерны | Единицы измерения | Наименование АХОВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хлор | Аммиак |
| Полная глубина зон возможного заражения | км | 55,9 | 7,1 |

При максимальных по последствиям авариях на железнодорожном транспорте, сопровождающимся выбросом АХОВ, вся территория поселения окажется в зоне химического заражения хлором и аммиаком.

Таблица 9

| Наименование объекта | Зона опасного действия теплового излучения (> 4.2 кВт/м2), м | Зона умеренных повреждений зданий (поврежд-е внутр.перегородок, рам, дверей и т.п.) при воздействии волны давления при сгорании ТВС, м |
| --- | --- | --- |
| Ж/д цистерна с нефтепродуктами, 60 м3 | 60 | 201 |
| Автоцистерна с нефтепродуктами, 16 м3 | 30 | 109 |
| Автоцистерна с пропаном, 16 м3 | 46 | 194 |

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на авиатранспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке авиационного топлива, износ авиационного оборудования, нарушение правил авиационных перевозок, ошибки диспетчеров, терроризм и другое.

Магистральные нефте- и газопроводы

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., любой факт разрыва магистрального трубопровода идентифицируется в качестве техногенной ЧС.

По территории Нижнебаканского сельского поселения проложены 2 магистральных нефтепровода высокого давления:

- «Тихорецк-Новороссийск» d=500мм;

- «Крымск-Грушевая» d=300мм, d=500мм.

В связи с подземной прокладкой МН, мгновенного выброса нефти на поверхность почвы не произойдет. Потоки нефти в почве будут скрытыми и могут фиксироваться по резкому увеличению содержания нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах, находящихся поблизости от источника загрязнения. Потоки проявляют себя высачиванием нефти на склонах, стенках канав, кюветов. Они могут фиксироваться по изменению растительного покрова: пожелтению травянистой растительности, засыханию деревьев и кустарников. Нефть может двигаться и длительное время сохраняться на глубинах 0,5-1,0 м и более под относительно плотными и мало загрязненными верхними горизонтами разреза.

Вероятные зоны поражения людей и значения объемов аварийных разливов нефти на МН «Тихорецк-Новороссийск» представлены в таблице 10. Среднестатистические значения частот приведены в таблице 11, на основании данных полученных «Российским обществом оценки риска».

Таблица 10

| Участок трассы, км | Объем вытекшей нефти, м3 | Масса вытекшей нефти, т | Площадь загрязнения, км2 | Площадь смертельного поражения, км2 | Площадь порогового поражения, км2 | Объем испарившейся нефти, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МН «Тихорецк-Новороссийск » |
| 0-8,3 | 3618,2 | 3100,8 | 0,078 | 0,1638 | 0,2330 | 206,6 |
| 8,3-9,45 | 2285,1 | 1958,4 | 0,052 | 0,1250 | 0,1862 | 129,8 |
| 9,45-12,5 | 2549,3 | 2184,7 | 0,057 | 0,1326 | 0,1955 | 178,9 |

По территории Нижнебаканского сельского поселения проложен магистральный газопровод высокого давления:

- «Крымск-Новороссийск» d=600мм, d=500мм.

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Как показал анализ отечественной статистики, при разрушениях МГ пожар возникает в 50-55% случаев. Причем, источниками воспламенения газа являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при ударах о трубу «выдуваемых» высокопористыми струями каменистых включений грунта.

Установлено, что при воспламенении смеси газа с воздухом происходит быстрое («вспышкообразное») сгорание лишь малой части шлейфа. Основная же горючая масса не является гомогенной и сгорает со значительно меньшей скоростью (примерно 10 м/с) и относительно беспорядочно по объему (отдельными зонами).

Как следствие, при разрушении трубы и зажигании газа формируется относительно слабая волна избыточного давления с амплитудой в пределах 0,15-0,20 бар в непосредственной близости (эпицентре) от места разрыва.

При разгерметизации магистрального газопровода чаще всего происходит истечение газа в атмосферу с последующим рассеиванием. При разгерметизации подземного газопровода возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа) в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением.

При появлении источника зажигания в области загазованности, происходит воспламенение газа.

При факельном горении наиболее опасным является начальный момент истечения и горения факела;  когда  расход  газа  и  размер  факела  максимальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. Поэтому при  авариях,  сопровождающихся  факельным  горением,  расстояния  действия поражающих факторов во многом определяется длиной факела (дальностью огневого воздействия). Частота утечек представлена в таблице 11.

Таблица 11

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 • год-1) |
| --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 10-6 | 2,4 10-6 | - | - | 1,4 10-6 |
| 100 | 2,8 10-6 | 1,2 10-6 | 4,7 10-7 | - | 2,4 10-7 |
| 150 | 1,9 10-6 | 7,9 10-7 | 3,1 10-7 | 1,3 10-7 | 2,5 10-8 |
| 250 | 1,1 10-6 | 4,7 10-7 | 1,9 10-7 | 7,8 10-8 | 1,5 10-8 |
| 600 | 4,7 10-7 | 2,0 10-7 | 7,9 10-8 | 3,4 10-8 | 6,4 10-9 |
| 900 | 3,1 10-7 | 1,3 10-7 | 5,2 10-8 | 2,2 10-8 | 4,2 10-9 |
| 1200 | 2,4 10-7 | 9,8 10-8 | 3,9 10-8 | 1,7 10-8 | 3,2 10-9 |

По матрице «вероятность-тяжесть последствий» (Таблица 6), РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов». Ожидаемая частота возникновения критических отказов на магистральном трубопроводе относится к «редкому» отказу. Категория отказов по степени риска – «В».

Матрица «Вероятность-тяжесть последствий»

Таблица 12

| Ожидаемая частота возникновения, 1/год | Катастрофический отказ | Критический отказ | Некритический отказ | Отказ с пренебрежимо малыми последствиями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частый отказ | > 1 | А | А | А | С |
| Вероятный отказ | 1-10-2 | А | А | В | С |
| Возможный отказ | 10-2-10-4 | А | В | В | С |
| Редкий отказ | 10-4-10-6 | А | В | С | Д |
| Практически невероятный отказ | < 10-6 | В | C | C | Д |

Примечание – где критерии отказов:

  - катастрофический отказ – приведет к смерти людей, наносит существенный ущерб объекту и невосполнимый ущерб окружающей среде;

  - критический (некритический отказ) – угрожает (не угрожает) жизни людей, потере объекта, окружающей среде;

  - отказ с пренебрежимо малыми последствиями – не относящийся по своим последствиям ни к одной из первых трех категорий.

Категории отказов по степени риска:

  - А – обязателен детальный анализ риска, требуются особые меры безопасности для снижения риска;

  - В – желателен детальный анализ риска, требуются меры безопасности;

  - С – рекомендуется проведение анализа риска, принятие мер безопасности;

  - Д – анализ риска и принятие мер безопасности не требуются.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных),

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной ЧС.

На территории Нижнебаканского поселения опасных гидротехнических сооружений нет. Часть территории Нижнебаканского сельского поселения попадает в зону катастрофического затопления при прорыве плотины на Неберджаевском водохранилище.

Нижнебаканское сельское поселение на юге граничит с МО город Новороссийск, на территории которого расположено Неберджаевское водохранилище объемом 6,8 млн.м3, являющееся опасным гидродинамическим объектом.

В случае возникновения гидродинамической аварии на Неберджаевском водохранилище в зону катастрофического затопления попадет часть территории Нижнебаканского сельского поселения (ст. Неберджаевская), Крымского городского поселения, что приведет к гибели людей, разрушению зданий и сооружений, к возникновению аварий техногенного характера на авто- и ж/д транспорте, на магистральных трубопроводах.

# Для Неберджаевского водохранилища необходимо выполнить работы:

# - по определению уровней и глубин затопления территории в нижнем бьефе гидроузла при прохождении волны прорыва, вызванной частичным разрушением дамбы Неберджаевского водохранилища;

# - по определению ущерба. Ущерб населению данного сельского поселения, ущерб объектам инфраструктуры регионального и федерального значения.

# Важность задачи предопределяется тем, что часть существующих сельских районов и планируемые участки перспективной застройки попадают в зону затопления, что диктует необходимость их инженерной защиты. Для этого необходимо:

# - выполнить исследования методами компьютерного моделирования с применением современных апробированных численных алгоритмов, ГИС-технологий и электронных топографических карт;

# - разработать сценарии и закономерности развития проранов в русловой и пойменной частях плотины;

# - построить цифровую модель рельефа местности (ЦМР) чаши водохранилища и нижнего бьефа;

# - выполнить расчеты волн прорыва с применением двумерных уравнений Сен-Венана;

# - нанести на картографическую основу зоны, уровни и глубины затопления;

# - рассчитать скорости течения и времена добегания прорывной волны в нижнем бьефе Неберджаевского гидроузла.

# Также на территории населенных пунктов возможно осуществление террористических актов.

ГП-4

Схема ограничений использования территории

2.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Нижнебаканского сельского поселения

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена     возможность дальнейшего развития.

ГП-2.1.

Схема функциональных зон  ст. Нижнебаканской

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территорий населенных пунктов Нижнебаканского поселения и представлена территориями индивидуальной усадебной застройки и малоэтажной застройки с приквартирными участками. В станицах Нижнебаканской и Неберджаевской, кроме того, присутствует малоэтажная и среднеэтажная многоквартирная застройка секционного типа.

Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой жилой застройки различных типов, в основном, индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками. Возможно строительство малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов со встроенно-пристроенными учреждениями и предприятиями обслуживания.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан  и  не оказывающих  негативного  воздействия  на  окружающую  среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок – 2030 г., резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком – 2045 г., как в существующих границах, так и за их пределами.

2.4.1.1. Развитие нового жилищного строительства

Жилищное строительство

Цели жилищной политики Советского периода были связаны с ликвидацией очереди на получение жилья. Государство строго регламентировало норму предоставления жилья. Сегодня на первый план выдвигается, наряду с ликвидацией очереди, проблема улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилища, удовлетворения жильем в соответствии с индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства;

- намеченных объемов убыли жилищного фонда к расчетному сроку в результате ликвидации жилищного фонда с износом свыше 65 %, жилищного фонда, расположенного в зонах негативного воздействия производственных предприятий по мере амортизации.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда, в общем по поселению составит 26,34 тыс. м2 (13,0 % от общего жилищного фонда), из которого:

- жилищный фонд, расположенный в зоне негативного воздействия производственных предприятий – 11,28 тыс. м2. Число проживающих – 581 человек;

- жилищный фонд с износом свыше 65 % - 15,06 тыс. м2.

Таким образом, к расчетному сроку генерального плана площадь сохраняемого существующего жилищного фонда составит 176,31 тыс. м2.

Размещение нового жилищного фонда предусматривается как на свободных территориях, так и в сложившихся селитебных частях населенных пунктов поселения.

В целом под жилищное строительство предлагается освоить в пределах границ населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения всего 133,9 га, из них 57,9 % территорий под новое жилищное строительство предусмотрено в границах станицы Неберджаевской.

В рамках развития нового жилищного строительства на проектируемых территориях  под индивидуальное жилищное строительство выделено 2 участка, с учетом развития социальной инфраструктуры, под реализацию инвестиционных проектов в этой области: ст. Неберджаевская (134 га) и ст. Нижнебаканская (38 га).

Станица Нижнебаканская. В границах станицы для реализации инвестиционного проекта в области нового жилищного строительства предусматривается выделение земельного участка общей площадью 38 га. Из расчета, что предельный размер земельного участка будет составлять 10 соток с учетом селитебной территории (принимается нижняя граница нормы 0,15 га на 1 дом) на рассматриваемой территории  возможно размещение 253 участков под индивидуальное жилищное строительство, где средняя площадь жилых домов составит около 120 м2, общая 30,36 тыс. м2.

На остальных застраиваемых территориях предлагается размещение жилых домов средней площадью 96 м2.

Станица Неберджаевская. В границах населенного пункта планируется строительство коттеджного поселка «Серебряный ручей» с объектами социальной инфраструктуры на площади 134 га. На данной территории будут выделяться земельные участки от 3 до 40 соток, где планируется строительство домов различного типа застройки, ориентированных на разные слои населения, дифференцируя по конечной стоимости дома: от недорогих таунхаусов до вилл. Средняя площадь домов составит 150 м2, общая площадь 94,56 тыс. м2.

На остальных свободных территориях, предусмотренных генеральным планом под развитие жилой застройки предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

С учетом выше изложенного, средняя жилищная обеспеченность по Нижнебаканскому сельскому поселению принимается:

к 2020 году -  23,4 м2 на 1 человека;

к 2030 году – 27,1 м2 на 1 человека.

Далее в таблице 13 представлены примерные объемы жилищного строительства и динамика жилищной обеспеченности в общем по сельскому поселению.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2010г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 202,65 | 271,02 | 367,99 |
| 2 | Население | чел. | 10342 | 11983 | 13563 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,6 | 23,4 | 27,1 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | - | 26,34 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | - | 202,65 | 176,31 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 68,37 | 191,68 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 6,8 | 9,6 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Нижнебаканского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 367,99 тыс. м2. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 191,68 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 68,37 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 27,1 м2/чел.

Эффект от проведения мероприятий в области улучшения жилищных условий населения района даст обеспечение положительного миграционного сальдо и ликвидацию дефицита квалифицированных трудовых ресурсов.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона населенных пунктов Нижнебаканского поселения представлена существующими общественными центрами и отдельно стоящими общественными зданиями, а также проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

Генеральным планом предусматривается развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов, а также реконструкция существующих зданий и сооружений общественных центров.

2.4.2.1. Размещение учреждений и предприятий обслуживания

Станица Нижнебаканская является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Нижнебаканское сельское поселение, поэтому имеет развитую сеть предприятий и учреждений общественного назначения, которая обслуживает население всех населенных пунктов поселения. Существующая сеть предприятий не обеспечивает в полном объеме возросшие потребности населения.

Недостаточно развита сеть предприятий обслуживания в других населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания ст. Нижнебаканской и всех населенных пунктов поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

– учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе населенных пунктов;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов Нижнебаканского поселения генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией  существующих.

Проектом предусматривается увеличение площади зеленых насаждений в населенных пунктах сельского поселения.

При размещении учреждений и предприятий обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Расчет потребности населенных пунктов в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлен в томе 2 ч.1 настоящей пояснительной записки.

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

2.4.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского поселения в значительной мере определяет размещение производственной зоны, объекты которой  представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

В настоящее время производственная зона поселения представлена           производственными предприятиями различных отраслей, а также животноводческими фермами. Большая часть предприятий сосредоточена вблизи населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается территориальное развитие производственной зоны, как в границах центра поселения - ст. Нижнебаканской и других населенных пунктов, так и на прилегающих территориях, а также вдоль основных планировочных осей федеральной и региональных автомобильных дорог.

При размещении предприятий в промышленно-производственных зонах учитывается класс вредности и специфика производства. Пространственное размещение предприятий предусматривается таким образом, чтобы производственные вредности оказывали наименьшее воздействие на жилые территории населенных пунктов.

В Нижнебаканском поселении имеются не функционирующие в настоящее время производственные территории, которые являются территориальным резервом для размещения инвестиционных площадок.

Размещение складских территорий предусматривается в проектируемой производственной и коммунально-складской зоне. Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Генеральным планом предусматривается:

– размещение и резервирование новых производственных площадок в проектных границах  обеих станиц.

– развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

– повышение плотности застройки производственных территорий;

– упорядочение функционально-планировочного зонирования производственных территорий;

– строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

– восстановление не функционирующих производственных предприятий на территории сельского поселения с учетом санитарно-защитных и водоохранных зон;

– улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственных зон, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной до границ занимаемого участка.

Настоящим проектом рекомендуется постепенный перенос всех производственных предприятий, расположенных в жилых зонах населенных пунктов, на территории проектируемых производственных зон.

Для предприятий, сохраняемых на селитебной территории населенных пунктов, выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду.

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется на проектируемых производственных территориях.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне существующих предприятий, генпланом  рассматривается как территория ненормативного градостроительного использования.

Сокращение нормативных размеров СЗЗ осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и вредных физических воздействий, при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием окружающей среды.

2.4.4.  Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта, инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории придорожных полос автодорог:

- федерального значения Краснодар - Новороссийск;

- регионального значения Подъезд к ст-це Неберджаевская;

- межмуниципального значения с. Экономическое – ст-ца Нижнебаканская.

Зона автомагистралей

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; объекты придорожного сервиса; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для       постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального     согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автомагистралей относятся территории существующих и проектируемых внешних автомагистралей, а также участки, используемые для строительства транспортных развязок.

Внешними автодорогами являются автодороги федерального, регионального и межмуниципального значения.

На пересечении  и примыкании внешних автодорог и дорог местного значения планируется строительство транспортных развязок, а также пересечений и примыканий с устройством переходно-скоростных полос и полос торможения на главной дороге.

Осуществление прогнозируемого варианта северного обхода станицы Нижнебаканской 	 в виде эстакадно-тоннельного прохода, потребует, кроме того,  строительство транспортных развязок и путепроводов.

Проектом предусмотрены территории для размещения объектов придорожного сервиса и логистики вдоль федеральной и региональной автодорог при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся площадки индивидуальных гаражей, парковки для временного хранения транспортных средств, станции техобслуживания автомобилей в населенных пунктах, автопавильоны.

Зона железной дороги

Разрешенные виды использования: предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках, для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

К зоне железной дороги на территории Нижнебаканского поселения относятся: часть полосы отвода железной дороги Краснодар - Новороссийск и часть полосы отвода железной дороги Крымская – Грушевая, которые имеют жесткие регламенты по использованию, а также предприятия железной дороги.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений и их охранными зонами:

– водоснабжения (водопроводы, водопроводные сети, водозаборные сооружения, охранные зоны I пояса);

– канализации (существующие и проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

– газоснабжения (газопроводы высокого, среднего и низкого давления, ГРС, ГРП, ШРП);

– электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередачи  10, 35, 110, 220 кВ, ПС, РП, ТП);

– теплоснабжения (котельные, теплосети);

– транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров.

Развитие инженерного обеспечения территории поселения и населенных пунктов планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений в проектируемых районах.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

2.4.5. Зона сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения занимают вторую по величине  часть территории Нижнебаканского сельского поселения (36,54%) после земель лесного фонда.

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля, общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального    согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные       сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Настоящим проектом Генерального плана предусмотрено перспективное развитие населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения в проектных границах с изменением целевого использования части земель, в том числе сельскохозяйственного назначения.

Проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением представлен в главе 5.12 настоящей пояснительной записки.

2.4.6. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Рекреационная зона центра поселения – ст. Нижнебаканской представлена существующим сквером и проектируемыми  зонами отдыха на реках Баканка и Барабашева Щель.

На расчетный срок генерального плана рекреационная зона ст. Нижнебаканской составит 4,70 га.

Проектом рассматривается зона планируемого освоения лесов в рекреационных целях в юго-западной части станицы.

Рекреационная зона других населенных пунктов поселения представлена существующими и проектируемыми скверами в общественных центрах и подцентрах обслуживания, реконструируемым парком в ст. Неберджаевской, благоустраиваемыми и озеленяемыми прибрежными полосами рек Баканка, Барабашева Щель, Липки. Богого.

2.4.6.1. Озеленение

Существующее положение

Территория Нижнебаканского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.  Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая сумма осадков составляет 728 мм. Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

Лесной фонд, занимающий большую часть территории поселения (47,71%), представлен лиственными и хвойными породами деревьев. Кроме того, естественная растительность встречается вдоль дорог, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Зеленый фонд населенных пунктов состоит из участков сельских лесов, прибрежной растительности рек, парка и скверов в общественных центрах, плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог.

Показатели обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования на 1 человека различаются в населенных пунктах.

Существующий показатель зеленых насаждений общего пользования –    от 0 до 5,40 м2  на 1человека.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории поселения и населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3 – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которая должна обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в общественных центрах, интенсивное озеленение промышленных, коммунальных и транспортных территорий.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений);

- озеленение производственных территорий;

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки,  выполняются    непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки, рощи и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах,   наряду с существующими, входят проектируемые скверы, озелененные зоны отдыха, пешеходные связи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые, а также реконструируемые существующие парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород деревьев со значительным процентом хвойных пород. Старые деревья подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые   изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении населенных пунктов играют рядовые посадки вдоль улиц. Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, зеленые зоны от автодорог общего пользования, полевых автомобильных дорог.

2.4.7.  Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Разрешенные виды использования:

- захоронения;

- кладбища, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон;

- объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- культовые сооружения;

- объекты эксплуатации кладбищ;

- вспомогательные производства и административные объекты, связанные с эксплуатацией кладбищ;

- зеленые насаждения;

- инженерные коммуникации.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения):

- мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны, захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

В настоящее время к зоне специального назначения Нижнебаканского сельского поселения относятся территории четырех существующих кладбищ.

На расчетный срок генеральным планом сохраняются все действующие кладбища, расположенные с учетом нормативных санитарно-защитных зон. Предусматривается отвод территории для расширения действующего кладбища в станице Неберджаевской. Вывоз ТБО предусмотрен на Крымскую городскую свалку.

В рамках Краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009 – 2013 годы, на территории соседнего с Нижнебаканским поселением Крымского городского поселения запланирована реализация проекта строительства мусоросортировочной станции, которая будет обслуживать все населенные пункты района.

2.4.8. Зона особо охраняемых территорий

Одной из разновидностей зоны с особыми условиями использования территорий являются особо охраняемые территории. В соответствии с п.2 ст. 94 Земельного Кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения.

В генеральном плане Нижнебаканского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий:

- особо охраняемых природных территорий,

- рекреационного назначения,

-  историко-культурного назначения.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны ли округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Перечень памятников природы Крымского района на территории

Нижнебаканского сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование ООПТ | Географическое расположение земельного участка | Профиль | Нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урочище еловая щель с тисом ягодным 83-№184 | В грницах 72 кв. (выд. 1, 2, 9) Варнавинского А участкового лесничества Крымского лесничества | ботанический | Утвержден решением Крымского РИК № 5 от 19.03.1980 г. и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. |

Перечень объектов рекреационного назначения, осуществляющих

хозяйственно-экономическую деятельность на территории Нижнебаканского сельского поселения Крымского района

Таблица 15

| № п/п | Наименование объекта (объект туризма, место массового отдыха, средство размещения и т.д.) | Место нахождения (адрес) | Площадь земельного участка, га | Хозяйствующий субъект (наименование, адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конные прогулки | ст. Неберджаевская, автомобильная дорога на «Богого», справа возле реки Богого | 1 | ИП Параскевов Алексей Дмитриевич; юридический адрес: Крымский район, ст. Неберджаевская, ул. Крупской, 54 |
| 2 | Земляничная поляна | ст. Неберджаевская, (южная окраина ст. Неберджаевской) | 1 | ИП Голиков Валерий Анатольевич; юридический адрес: Крымский район, ст. Не-берджаевская, ул.60лет СССР, д.2, кв.11 |
| 3 | Гостиница | ст. Неберджаевская, ул. Заречная, 2 | 0,0144 | ИП Нерсесян Сурен Ражденович; юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова 75, кв.4; зарегистрирован в г. Крымске, ул. Коммунистическая 2, кв. 93 |

На территории Нижнебаканского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 10 объектов культурного наследия (без учета памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры, список выявленных объектов культурного наследия Краснодарского края, и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны»        № 487–КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

На генеральном плане Нижнебаканского сельского поселения вокруг     памятников историко-культурного значения нанесены временные границы   охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:

- Экскурсионный показ;

- Своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- Благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности  памятника;

- Использовать преимущественно по первоначальному назначению;

- Все виды строительных и ремонтных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника архитектуры, истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовывать с государственным органом по охране памятников.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ, вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничи-вающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны

В соответствии со ст. 25 указанного Закона, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры - в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 16

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Решение о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Нижнебаканский |
| Мемориальный комплекс: памятник защитникам Кавказа, 1975 г; братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками,1942-43 гг. | р.п. Нижнебаканский, гора Лысая | 1740 | 759 | Р | И | участок не обследовался |
| Памятный знак в честь летчиков 4-й воздушной армии, принимавших участие в освобождении Крымского района от фашистских захватчиков, 1969 г. | р.п. Нижнебаканский, у въезда | 1741 | 63 | Р | И |  |
| Высота 352,1, на которой рядовой Г.С. Овчинников закрыл телом амбра-зуру дзота противника. За этот подвиг Г.Г. Овчинникову присвоено звание Героя Советского Союза. Здесь же совершил боевой подвиг командир 2-й стрелковой роты 83й горно-стрелковой Туркестанской дивизии старший лейтенант А.И. Мигаль. За умелые действия по овладению высотой и лично уничтоженных более 50 фашистов ему также присвоено звание Героя Советского Союза, 25 июля 1943 г. | р.п. Нижнебаканский, 4 км к югу от поселка | 1742 | 333 | Р | И |  |
| Братская могила 114 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. | р.п. Нижнебаканский, средняя школа № 11 | 1743 | 63 | Р | И |  |
| Бюст В.И. Ленина, 1963 г. | р.п. Нижнебаканский, у здания администрации | 1771 | 63 | Р | МИ |  |
| Станица Неберджаевская |
| Братская могила 2257 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Неберджаевская, клуб | 1737 | 63 | Р | И |  |
| Хутор Гапоновский |
| Могила советского воина Б.С. Криво-бокова, погибшего в бою с фашистскими оккупантами при освобождении хутора Гапоновского, 1943 г. | х. Гапоновский, 13 км от хутора | 1719 | 759 | Р | И | участок не обследовался |
| Место базы-стоянки партизанского отряда "За родину", август 1942 г. – апрель 1943 г. | х. Гапоновский, 15 км от хутора | 1720 | 759 | Р | И | « |
| Межселенная территория |
| Памятник советским воинам, установленный на рубеже обороны Северного Кавказа от фашистских захватчиков, 1975 г. | гора Лысая | 1732 | 759 | Р | И | « |
| Памятник советским воинам, разгромившим в сентябре 1943 года долговременную оборону фашистских войск, 1954 г. | развилка дорог Неберджаевская - Нижнебаканский | 1738 | 63 | Р | И |  |
| Количество памятников | И МИ | 9 1 | итого по поселению 10 |
| Объекты культурного наследия, рекомендуемые к постановке на государственную охрану |
| Рабочий поселок Нижнебаканский |
| Ансамбль железнодорожной станции «Баканская»: здание вокзала; багажное отделение; пакгауз | р.п. Нижнебаканский, ул. Ленина |  |  |  | А |  |
| Печи по обжигу извести | р.п. Нижнебаканский, северная часть, промышленный р-н Опока |  |  |  | И |  |

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 06.06.2002 № 487-КЗ, вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования  земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничи-вающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст. 25 указанного Закона для сохранения объектов культурного наследия устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников архитектуры, не являющихся зданиями, и памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

Объекты археологического наследия

На территории Нижнебаканского сельского поселения расположено 13 объектов (7 курганных групп с многочисленными насыпями, 2 кургана, 2 сели-ща, 1 поселение, 1 дольмен) - памятников археологии, включенных в государст-венный список памятников и список выявленных объектов культурного наследия.

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования  зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, селищ, городищ, грунтовых некрополей, независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

для дольменов – 50 метров по всему его периметру;

для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ, местоположений  и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников  истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку    мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

Список  памятников археологии, расположенных на территории

Нижнебаканского сельского поселения Крымского района

Таблица 17

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Распо-ложение памятни- ка на схеме (№ листа | Номер по государственному списку | № кургана в груп-пе | Вы-сота кургана м | Диа-метр кургана м | Охран-ная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Наименование пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дольмен «Гапоновский», III-II тыс.до н.э. | х. Гапоновский, 0,4 км севернее хутора | 9 | 1700 |  | 1,6 |  | 50 | 6241 | Ф2 |  |
|  | Курганная группа (49 насыпей) | Зверосовхоз «Баканский», 0,18км к северо-западу от северо-западной окраины жилой части совхоза | 6 | 1699 | 1 | 1,2 | 12 | 75 | 5405 | Р |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,2 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,3 | 15 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,7 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,4 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 1,5 | 20 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 1,3 | 20 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1,6 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 1,8 | 16 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 1,9 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 0,7 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 1,4 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 1,7 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 | 0,3 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 0,7 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34 | 1,6 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 0,5 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 0,3 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 1,5 | 13 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 | 0,8 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42 | 1,3 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43 | 0,7 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44 | 1,8 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 | 1,7 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
| 8 | Курганная группа (241 насыпь) | х. Гапоновский, 0,1 км к северу от северной окраины хутора | 8,9 | 1701 | 1 | 1,2 | 13 | 75 | 540 | Р |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,1 | 13 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,5 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,3 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,9 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,3 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 1,6 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,4 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 1,1 | 13 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 | 0,9 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 0,4 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 31 | 0,4 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 34 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 0,4 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 1,4 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 41 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42 | 0,5 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 43 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44 | 0,6 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 | 0,4 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 46 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 47 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 48 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51 | 0,9 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52 | 0,4 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 53 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 54 | 0,8 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 55 | 0,7 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56 | 1,3 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 57 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 58 | 0,9 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 59 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 61 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 | 0,4 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 63 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 64 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 67 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 68 | 0,3 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 69 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 71 | 0,4 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 72 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 | 1 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 76 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 77 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 81 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 82 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 83 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 84 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 | 0,6 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 86 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 87 | 1 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 | 1,3 | 13 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 | 6 | 50 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 91 | 0,9 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92 | 0,9 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 93 | 0,8 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 96 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 97 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 98 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 99 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 101 | 0,3 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 102 | 1,4 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 103 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 104 | 0,6 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 105 | 1,2 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 106 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 107 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 108 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 109 | 0,7 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 110 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 111 | 0,9 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 112 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 113 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 114 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 115 | 0,6 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 116 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 117 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 118 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 119 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 120 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 121 | 1,3 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 122 | 1,1 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 123 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 124 | 0,8 | 14 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 125 | 0,8 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 126 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 127 | 1 | 14 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 128 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 129 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 130 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 131 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 132 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 133 | 0,35 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 134 | 0,5 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 135 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 136 | 1 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 137 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 138 | 0,9 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 139 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 140 | 0,5 | 13 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 141 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 142 | 1,2 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 143 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 144 | 1,4 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 145 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 146 | 1,3 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 147 | 1,6 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 148 | 1,7 | 13 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 149 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 150 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 151 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 152 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 153 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 154 | 0,4 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 155 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 156 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 157 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 158 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 159 | 0,7 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 160 | 1,2 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 161 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 162 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 163 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 164 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 165 | 1,2 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 166 | 0,4 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 167 | 0,7 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 1,4 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 169 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 170 | 1 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 171 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 172 | 1,2 | 12 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 173 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 174 | 1,2 | 9 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 175 | 1,2 | 9 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 176 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 177 | 0,8 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 178 | 0,3 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 179 | 0,8 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 180 | 0,9 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 181 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 182 | 1,2 | 9 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 183 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 184 | 0,6 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 185 | 1,4 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 186 | 1,3 | 12 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 187 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 188 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 189 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 190 | 0,6 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 191 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 192 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 193 | 0,7 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 194 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 195 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 196 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 197 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 198 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 199 | 0,7 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 | 1,4 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 201 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 202 | 0,8 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 203 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 204 | 1,2 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 205 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 206 | 1 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 207 | 0,8 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 208 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 209 | 0,5 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 210 | 0,8 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 211 | 0,9 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 212 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 213 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 214 | 0,7 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 215 | 0,7 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 216 | 0,8 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 217 | 0,7 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 218 | 1 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 219 | 1,2 | 7 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 221 | 0,6 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 222 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 223 | 0,6 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 224 | 0,4 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 225 | 0,9 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 226 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 227 | 0,8 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 228 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 229 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 230 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 231 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 232 | 0,9 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 233 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 234 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 235 | 1,3 | 8 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 236 | 0,9 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 237 | 1,4 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 238 | 0,9 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 239 | 0,5 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 240 | 1,1 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 241 | 1 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 20 | 75 |  |  |  |
|  | Курганная группа (не прослеживается) | ст-ца Неберджаевская, южная окраина станицы |  | 1709 |  |  |  |  | 540 | Р |  |
|  | Курганная группа «Богого» (17 насыпей) | ст.Неберджаев-ская,1,1км к юго-востоку от МТФ на южной окраине станице, участок железной дороги «Крымск-Грушевая», слева, в 100м от ж.д. | 8 |  | 1 | 1,7 | 10 | 75 | 549-п9 №2410 | В | Гослесфонд, ООО «Юг-Транс-Ойл» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 14 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,3 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,9 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1,1 | 10 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 1,4 | 11 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,5 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,7 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,6 | 9 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,4 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 1 | 11 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 1,4 | 14 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,8 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,9 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,4 | 30 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,3 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,4 | 10 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,4 | 7 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,3 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |  |
|  | Курган «Крыло» | зверосовхоз «Баканский», 4,8 км к северу–северо-западу от северной окраины зверосовхоза, 0,2 км к северу от русла реки Кудако,0,03 км к югу от памятника разбившемуся самолету | 6 |  |  | 1 | 20 | 50 | 175-п №24 | В | Земли Молдаванского сельского поселения |
|  | Курганная группа «Барабашева щель» (2 кургана) | с.Нижнебаканская, 3,1 км к юго-западу от юго – западной окраины станицы, 0,35 км к северу от высоты 200,8 | 8 |  | 1 | 0,6 | 6 | 50 | №30 | В | Земли Варениковского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,6 | 6 | 50 |  |  |  |
|  | Селище «Барабашева щель - 1» | п.Нижнебаканский , 0,5 км к юго - западу от юго-западной окраины поселка,1,6 км к востоку от триангуляционного знака 198,2 | 6 |  |  |  |  | 500 |  | В |  |
|  | Селище «Барабашева щель - II» | п.Нижнебаканский , 1,5 км к юго - западу от юго-западной окраины поселка, 0.8 км к юго - востоку от триангуляционного знака 198,2 | 8 |  |  |  |  | 500 |  | В |  |
|  | Курганная группа «Зверосовхоз 2» (10 насыпей) | п. Зверосовхоз, 0,75 км к юго-западу от западной окраины поселка, на водоразделе между Сидоренковой щелью и Чебуковой щелью | 6 |  | 1 | 1 | 6 | 50 |  | В |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,9 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 0,7 | 4 | 50 |  |  |  |
|  | Курган «Верхний» | п. Зверосовхоз, 0,8 км к юго-западу от западной окраины поселка, на водоразделе между Сидоренковой щелью и Чебуковой щелью | 6 |  |  | 2 | 50 | 75 |  | В |  |
|  | Курганная группа «Сидоренкова щель» (15 насыпей) | п. Зверосовхоз, 0,88 км к юго-западу от западной окраины поселка, на правом берегу Сидоренковой щели | 6 |  | 1 | 0,6 | 6 | 50 |  | В |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,9 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,9 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,8 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,7 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,6 | 4 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,8 | 5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,9 | 5 | 50 |  |  |  |
|  | Поселение «Сидоренкова щель» | п. Зверосовхоз, 0,87 км к юго-западу от западной окраины поселка, на правом берегу Сидоренковой щели | 6 |  |  |  |  | 500 |  | В | Частично садово-огородное товарищество «Дивное |

1   Постановление Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №624

2   Памятник федеральной категории историко-культурного значения

3   Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60г. №1327

4   Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. №63

5   Памятник региональной категории историко-культурного значения

6   Решение Краснодарского крайисполкома от 10.06.92г. №237

7  Распоряжение комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 24.12.99г. №4-р

8 Закон Краснодарского края "О пообъектном составе недвижимых памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Краснодарского

края" от 17.08.2000г. №313-КЗ

9  Приказ департамента культуры Краснодарского края от 1.08.04г. №549-п – утратил силу

10 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 14 декабря 2007 года №24

11  Выявленный объект культурного наследия

12 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 28 марта 2005 года №233-п– утратил силу

13 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 8 февраля 2006 года №60-п– утратил силу

14 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 6 декабря 2006 года №911-п– утратил силу

15 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 12 марта 2007 года №175-п– утратил силу

16 Приказ департамента культуры Краснодарского края от 29 мая 2007 года №448-п– утратил силу

17 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 3 апреля 2008 г. №30

18Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 10 октября 2008 г. № 69.

2.5. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территорий станицы Нижнебаканской и всех остальных населенных пунктов.  В том числе выделены территории для первоочередного строительства.

Для улучшения условий проживания на территории населенных пунктов на первую очередь строительства генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция и модернизация общественных зданий и сооружений, имеющих удовлетворительное состояние; замена зданий и сооружений, имеющих плохое состояние.

- проведение мероприятий для предотвращения подтопления и затопления, организация поверхностного стока;

- строительство новых и реконструкция существующих инженерных сетей;

- благоустройство существующих объектов озеленения.

Недостаток на первую очередь магазинов товаров повседневного спроса, предприятий общественного питания и бытового обслуживания предлагается компенсировать за счёт развития частного предпринимательства на всей территории населенных пунктов, организации летних кафе.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой и жилищной сферах, а также в создании объектов придорожного сервиса.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

- строительство:

- строительство нового здания амбулатории в ст. Нижнебаканской;

- детских дошкольных учреждений в ст. Нижнебаканской и ст. Неберджаевской;

- строительство межшкольного учебно-производственного комбината в ст. Неберджаевской;

- торгового центра и торгово-бытового комплекса в ст. Нижнебаканской;

- торгового комплекса в ст. Неберджаевской;

- спортивного комплекса в ст. Неберджаевской;

- комбината бытового обслуживания в ст. Неберджаевской;

- строительство санаторно-курортного комплекса с гостиницей и лечебно-профилактическими корпусами в ст. Неберджаевской (инв. проект);

- реконструкция:

- дома культуры, летнего кинотеатра, амбулатории в ст. Нижнебаканской;

- средней школы и детского общеобразовательного учреждения в ст. Неберджаевской;

- здания почты и фельдшерско-акушерского пункта в ст. Неберджаевской;

- спортивной площадки и магазина в п. Жемчужном.

- благоустройство и озеленение:

- существующих общественных центров, парка, скверов в населенных пунктах поселения;

- улиц и дорог на существующей территории населенных пунктов.

Расчет нормативной потребности в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства  в населенных  пунктах  поселения  представлен таблицах 42 - 45.

В сфере жилищного строительства на первую очередь намечено освоение жилых кварталов:

- в ст. Нижнебаканской: на свободных участках в существующих жилых кварталах, а также на юго-восточной и южной окраинах станицы, в частности – на территории коттеджного поселка (в рамках инвестиционного проекта);

- в ст. Неберджаевской: на свободных участках в существующих жилых кварталах, а также в юго-восточной части станицы на территории коттеджного поселка «Серебряный ручей» (в рамках инвестиционного проекта);

- на свободных участках в жилых кварталах остальных населенных пунктов поселения.

Предусматривается жилая застройка усадебного типа.

Согласно произведенным расчетам проектная численность населения  на первую очередь строительства принята:

- по ст. Нижнебаканской – 9530 чел.  Прирост населения составит 1307 человек.

- по ст. Неберджаевской – 2200 чел., прирост – 311 чел.

- по п. Жемчужному – 210 чел., прирост – 23 чел.

- по х. Гапоновскому – численность населения остается без изменения.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в селитебной территории для населенных пунктов на 1 очередь составит:

- по ст. Нижнебаканской – 74,12 га,

- по ст. Неберджаевской – 17,68 га,

- по п. Жемчужному – 1,36 га,

- по х. Гапоновскому – 0 га.

Недостаток селитебной территории в ст. Нижнебаканской может компенсироваться освоением территорий в ст. Неберджаевской.

В сфере производственной и коммунальной деятельности на территории поселения на ближайшие 10 лет проектом предлагается:

- частичное освоение новых производственных территорий в ст. Нижнебаканской,

- закладка виноградников в ст. Нижнебаканской,

- реконструкция очистных сооружений в ст. Нижнебаканской,

- замена водопроводных сетей с большим процентом амортизации,

- строительство объектов придорожного сервиса, и др.

| Расчет учреждений и предприятий обслуживания для населения |
| --- |
| станицы Нижнебаканской на 1 очередь строительства (2020 г.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 18 |
| № п/п | Наименование | Ед-ца измер. | Норма СНиП 2.07. 01.89* | Нормативная потребность населения на расчет. срок, на 9,53 тыс.чел. | Нормативная потребность сопряжен. населения на расчетный срок, на 0,491 тыс.чел. | Итого нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному пункту | Требуется запроектировать по населенному пункту с учетом сопряженного населения | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по данным демографии | 577 | 0 | 577 | 135 | 442 | 442 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демографии | 874 | 0 | 874 | 1440 | 0 | 0 |  |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьн. | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | ст.Не берджаевская |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьн. | 87 | 0 | 87 | 300 | 0 | 0 |  |
| 5 | Стационарные больницы* | койка | 13,47 на 1 тыс. чел. | 128 | 7 | 135 | 10 | 118 | 125 |  |
| 6 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещ. в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 173 | 9 | 182 | 55 | 118 | 127 |  |
| 7 | Аптеки | учрежден. | 0,2 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
| 8 | Станция скорой медицинской помощи | автомо-биль | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 80 на 1 тыс. чел. | 762,4 | 39,28 | 801,68 | 642,9 | 120 | 159 |  |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 18578 | 957 | 19535 | 0 | 18578 | 19535 |  |
| 11 | Бассейн (крытый и закрытый общего пользования) | кв.м зеркала воды | 25 на 1 тыс. чел. | 238 | 12 | 251 | 0 | 238 | 251 |  |
| 12 | Клубы или учреждения клубного типа | зрит. места | 70 на 1 тыс. чел. | 667 | 34 | 701 | 140 | 527 | 561 |  |
| 13 | Кинотеатры | место | 35 на 1 тыс. чел. | 334 | 17 | 351 | 0 | 334 | 351 |  |
| 14 | Танцевальные залы и площадки | место | 6 на 1 тыс.чел. | 57 | 3 | 60 | 0 | 57 | 60 |  |
| 15 | Библиотека | учрежд. культуры | 0,2 на 1 тыс. чел. | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торг. площ. | 300 на 1 тыс . чел. | 2859 | 147 | 3006 | 1514,35 | 1345 | 1492 |  |
| 17 | Рынок | кв.м торг. площ. | 40 на 1 тыс . чел. | 381,2 | 19,64 | 400,84 | 0 | 381 | 400,84 |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел. | 381 | 20 | 401 | 221 | 160 | 180 |  |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 67 | 3 | 70 | 8 | 59 | 62 |  |
| 20 | Прачечные | кг белья в см. | 60 на 1 тыс. чел. | 571,8 | 29,46 | 601,26 | 0 | 572 | 601,26 |  |
| 21 | Химчистки | кг белья в см. | 3,5 на 1 тыс. чел | 33,4 | 1,7 | 35,1 | 0 | 33,4 | 35,1 |  |
| 22 | Бани | место | 7 на 1 тыс. чел. | 67 | 3 | 70 | 10 | 57 | 60 |  |
| 23 | Отделение связи | объект | 0,3 на 1 тыс. чел. | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 24 | Отделения сбербанка | операц.. место | 0,5 на 1 тыс. чел. | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |  |
| 25 | Пождепо | автомоб. | 0,4 на 1 тыс. чел. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |  |
| 26 | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. чел. | 57 | 3 | 60 | 0 | 57 | 60 |  |
| 27 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 2,29 |  | 2,29 | 0 | 2 | 2,29 |  |

| Расчёт объектов культурно-бытового обслуживания для населения |
| --- |
| ст. Неберджаевской на 1 очередь строительства генерального плана (2020 г.) |
|  |  |  |  |  | Таблица 19 |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 2,2 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по данным демографии | 133 | 75 | 58 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демографии | 207 | 350 | -143 |  |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 131 | 0 | 131 |  |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 40 | 15 | 25 |  |
| 5 | Аптеки | учреждение | 0,2 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 6 | Выдвижные пункты медицинской помощи | автомобиль | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150 на 1 тыс. чел. | 330 | 229 | 101 |  |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 4289 | 0 | 4289 |  |
| 9 | Бассейн (крытый и закрытый общего пользования) | кв. м зеркала воды | 25 на 1 тыс. чел. | 55 | 0 | 55 |  |
| 10 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 150 на 1 тыс. чел. | 330 | 140 | 190 |  |
| 11 | Библиотека | учреждение | 1 от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 12 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс . чел | 660 | 72 | 588 |  |
| 13 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел | 88 | 20 | 68 |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 15 | 0 | 15 |  |
| 15 | Бани | место | 7 на 1тыс. чел. | 15 | 0 | 15 |  |
| 16 | Прачечные | кг белья в смену | 60 на 1 тыс. чел. | 132 | 0 | 132 |  |
| 17 | Химчистки | кг белья в смену | 3,5 на 1 тыс. чел | 8 | 0 | 8 |  |
| 18 | Отделение связи | объект | 0,5 на 1 тыс. чел. | 4 | 1 | 3 |  |
| 19 | Отделения сбербанка | операцион. место | 0,3 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 20 | Гостиницы | место | 6 на 1 тыс. чел. | 13 | 0 | 13 |  |
| 21 | Пождепо | автомобиль | 0,4 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 22 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел | 0,53 | 0 | 0,53 |  |

| Расчёт объектов культурно-бытового обслуживания для населения |
| --- |
| п. Жемчужный на 1 очередь строительства генерального плана (2020 г.) |
|  |  |  |  |  | Таблица 20 |
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 0,21 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по данным демографии | 13 | 0 | 13 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демографии | 19 | 0 | 19 |  |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел | 4 | 0 | 4 |  |
| 4 | Аптеки | учреждение | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Выдвижные пункты медицинской помощи | автомобиль | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150 на 1 тыс. чел. | 31,5 | 0 | 32 |  |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 409 | 0 | 409 |  |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрит. места | 150 на 1 тыс. чел. | 32 | 0 | 32 |  |
| 9 | Библиотека | учреждение | 1 от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс . чел | 63 | 17 | 46 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел | 8 | 0 | 8 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 13 | Бани | место | 7 на 1тыс. чел. | 1 | 0 | 0 |  |
| 14 | Отделение связи | объект | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 15 | Отделения сбербанка | операцион. место | 0,3 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Гостиница | место | 6 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 17 | Кладбище традицион-ного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел | 0,05 | 0 | 0,05 |  |
| Расчёт объектов культурно-бытового обслуживания для населения |
| х. Гапоновского на 1 очередь строительства генерального плана (2020 г.) |
|  |  |  |  |  | Таблица 21 |
| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Норма СНиП 2.07. 01.89* | Нормативная потребность населения на расчетный срок, на 0,043 тыс.чел | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать по населенному пункту | Примечание |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | по данным демографии | 3 | 0 | 3 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | по данным демографии | 7 | 0 | 7 |  |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |  |
| 4 | Аптеки | учреждение | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Выдвижные пункты медицинской помощи | автомобиль | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 150 на 1 тыс. чел. | 6,45 | 0 | 6 |  |
| 7 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 84 | 0 | 84 |  |
| 8 | Клубы или учреждения клубного типа | зрит. места | 150 на 1 тыс. чел. | 6 | 0 | 6 |  |
| 9 | Библиотека | учреждение | 1 от 500 до 3 тыс. чел. | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 300 на 1 тыс . чел | 13 | 0 | 13 |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 40 на 1 тыс . чел | 2 | 0 | 2 |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Бани | место | 7 на 1тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Отделение связи | объект | 0,5 на 1 тыс. чел. | 4 | 0 | 4 |  |
| 15 | Отделения сбербанка | операцион. место | 0,3 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел | 0,01 | 0 | 0,01 |  |

2.6. Оценка инвестиционной привлекательности

и предложения по инвестиционным сферам

Инвестиционная деятельность в России регулируется системой законов и нормативных актов. В качестве таких законов выступают Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс, Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ, законы о собственности, недрах, основах земельного и лесного законодательства, законы о предприятиях и предпринимательской деятельности, об акционерных обществах, банках, законоположения о налогообложении внешнеэкономической деятельности, таможенном контроле, об арендных отношениях и страховании, Закон об инвестиционной деятельности и другие.

Инвестиционный климат каждого субъекта РФ зависит от объективных возможностей (инвестиционного потенциала) и конкретных условий деятельности (инвестиционного риска). Первый учитывает основные макроэкономические характеристики субъекта и складывается из семи частных потенциалов: ресурсно-сырьевого, трудового, производственного, инновационного, инфраструктурного, финансового, потребительского. Второй учитывает как внутренние риски, связанные с реализацией проекта, так и внешние (политическая и экономическая обстановка, положение дел в отрасли, инфляция, рыночная конъюнктура  и т. п.).

Нижнебаканское сельское поселение Крымского района  имеет свои уникальные особенности, конкурентные преимущества, нереализованный потенциал, ресурсы и т. п., которые делают муниципальное образование инвестиционно привлекательным и одним из перспективных поселений района.

Основными направлениями инвестиционного развития муниципального образования являются:

- формирование и улучшение имиджа Нижнебаканского сельского поселения, его престижа, деловой и социальной конкуренции,

- расширение участия поселения в реализации федеральных и краевых программ,

- привлечение на территорию поселения внешних инвесторов,

и создание, в итоге, эффективного хозяйственного механизма взаимоувязки интересов поселения и инвесторов в реализации принятой стратегии.

Реализация основных направлений социально-экономического развития Нижнебаканского поселения окажет положительное влияние на экономику и социальную сферу района.

Далее представлен перечень основных инвестиционных проектов муниципального образования.

Перечень инвестиционных проектов Нижнебаканского сельского поселения

Таблица 22

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Строительство цементного завода мощностью 3 млн. т./год «Лафарж» |
| 2 | Строительство винзавода по производству и розливу натуральных вин |
| 3 | Строительство промышленных предприятий |
| 4 | Строительство автокемпинга, строительство объектов придорожного сервиса |
| 5 | Создание предприятия по розливу и фасовке природной родниковой воды мощностью 8-10 тыс.м3 в год ООО «Водолей» |
| 6 | Строительство логистического центра; транспортно-логистического комплекса |
| 7 | Закладка виноградников на площади 3500 га ООО «Райпищекомбинат Красноармейский» |
| 8 | Строительство коттеджного поселка с социальной инфрастуктурой в ст. Нижнебаканской |
| 9 | Строительство коттеджного поселка «Серебряный ручей» с социальной инфрастуктурой в ст. Неберджаевской |
| 10-11 | Развитие рекреационно-туристического и спортивно-туристического комплексов |
| 12-13 | Строительство нефтеперегрузочного терминала «Неберджай» ООО «Порт Петровск» |
| 14 | Строительство нефтеперегрузочного терминала «Богого» ООО «Юг-Транс-Ойл» |
| 15 | Развитие охотхозяйства НП ЧОК |

2.7. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Нижнебаканского сельского поселения  на стадии генерального плана – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов. В состав Нижнебаканского сельского поселения входят ст. Нижнебаканская, х. Гапоновский, ст. Неберджаевская и п. Жемчужный.

В геоморфологическом отношении здесь развит эрозионный крутосклонный грядовый рельеф. Его формирование связано непосредственно с эрозионной деятельностью современной гидросети. Склоны крутые, прямые или выпуклые.

Территория Нижнебаканского сельского поселения  расположена на первой надпойменной террасе, ст. Нижнебаканская и п. Жемчужный - на бортах долины р. Баканки; ст. Нижнебаканскую пересекают также многочисленные притоки р. Баканки. Станица  Неберджаевская расположена на р. Неберджайка и ее притоках ( р. Липки и р. Богого), х. Гапоновский пересекает один из притоков р.Баканки.

К неблагоприятным процессам на территории поселения следует отнести:

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- частичное подтопление и затопление территории;

- линейная эрозия склонов;

- сейсмичность.

# Рассмотрим более подробно территорию ст. Нижнебаканской.

# Во время затяжных ливней русла временных водотоков не вмещают воду, и она разливается, особенно на северо-восточной окраине ст. Нижнебаканской. Затоплению подвержены дома, находящиеся на делювиально-пролювиальном шлейфе, огороды заносятся илом и щебенкой. Максимальный подъем уровня воды – 3,9 м. В меженный период р. Баканка зачастую пересыхает.

# Для защиты территории от затопления ливневыми водами русло р. Баканки в 1978 г. спрямлено и обваловано с двух сторон, от средней части станицы до восточной окраины. В районе школы по левому берегу реки сооружена защитная железобетонная стенка длиной до 120 м.

# В известняковых и опоковых карьерах, расположенных в 500-1000 м северо-западнее станицы на левом борту долины р. Баканки, почти ежедневно производятся взрывы для дробления и отвала породы. Сила микроземлетрясений может достигать 5 баллов. Частое повторение микроземлетрясений привело к растрескиванию близко расположенных зданий.

Застройка станицы, прокладка автомобильных и железных дорог привело к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, а неисправные водопроводы и переполненные септики в частных домах способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Глубина залегания подземных вод изменяется от 2,0 м до 10,0 м.

Основным водоносным горизонтом являются гравийно-галечниковые отложения с суглинистым заполнителем, мощность их 2,5-6,0 м, коэффициент фильтрации 50 м/сут.

Источником питания подземных вод вышеперечисленных водоносных горизонтов и комплексов являются атмосферные осадки и перетекание воды из выше- и нижележащих горизонтов. Режим подземных вод нарушенный. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод от 0,5 до 1,5 м. Минимальный уровень подземных вод приходится на начало осени, максимальный – на конец зимы, начало весны.

Природные условия территории ст. Нижнебаканской и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

Сейсмичность территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б, СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 6 баллов, высокого уровня ответственности – 7 баллов.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к негативным факторам, осложняющим строительство, в Нижнебаканском сельском поселении  следует отнести:

- наличие просадочных грунтов,

- подтопление и затопление пониженных участков поверхности,

- повышенная агрессивность подземных вод,

-  наличие оползневых склонов.

Учитывая рекомендации СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Нижнебаканского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

– защита от затопления и подтопления;

– противоэрозионные мероприятия;

3. Агролесомелиорация.

4. Особые условия строительства.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на чертежах "Инженерная подготовка территории" (в М 1:5000 и М 1:25000) . Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий

2.7.1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории ст. Нижнебаканской настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния станицы и перспективы ее развития;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

В плановом и высотном положении водосборные бассейны ст. Неберджаевской тяготеют к реке Баканка.

На территории станицы выделено 13 водосборных бассейнов и разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор.

Главные коллекторы принимают поверхностный сток с прилегающей территории и отводят в водоприемник

Главные коллекторы устраиваются в ж/б лотках. При пересечении с автодорогами коллекторы проходят в трубах.

Наиболее загрязненная часть поверхностного стока через разделительные камеры, устраиваемые на каждом главном коллекторе, подается на очистные сооружения.

Поверхностные воды с нагорной части предусматривается отвести нагорными каналами без очистки, поскольку они не несут в себе загрязнений, присущих стоку с жилой территории. С территорий, примыкающих к северной части ст. Нижнебаканской (левый берег р. Баканки), предусматривается отвести  поверхностные воды нагорными каналами НК1- НК8; в южной части станицы (правый берег р. Баканки) поверхностные воды отводятся нагорными каналами НК9-НК19.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.  Наружные сети  и  сооружения".  Расчет  выполнен  на 20  минут  интенсивного дождя.

Расходы дождевых вод в границах каждого водосборного бассейна приведены в таблице 23.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами, либо прокладываются в трубах.

Основными элементами водоотводящей сети приняты  кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.  Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации, при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоем ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть воды с помощью насосной станции подается на очистные сооружения. С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, в проекте предусмотрено устройство резервуаров.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь"  производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Гидравлический расчет коллекторов

Таблица 23

2.7.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Нижнебаканского сельского поселения, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций  привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории Нижнебаканского сельского поселения  от опасных природных явлений являются:

– защита от подтопления и затопления;

– противоэрозионные мероприятия;

– дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

– противооползневые мероприятия.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие набухающих грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод, наличие оползневых склонов, сейсмичность.

2.7.2.1. Защита от подтопления и затопления

Часть территория Нижнебаканского сельского поселения, к которой относятся припойменная часть и русло р. Баканки, долины балок и мелких водотоков, по совокупности природных факторов  относится  к  затапливаемой и подтапливаемой.

Для предотвращения подтопления, затопления территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от наносов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав;

– расчистка русел рек и балок;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных водотоках при пересечении их с автодорогами с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории;

–  строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

–  строительство дренажной системы;

–  реконструкция существующих дамб обвалования вдоль реки Баканка;

–  расчистка заиленных русел рек, устьев балок и каналов;

–  расчистка и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на откосы;

–  планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов  ядохимикатов и удобрений,  складирование мусора,  отходов  производства.

2.7.2.2. Противоэрозионные и противооползневые мероприятия

На территории Нижнебаканского сельского поселения склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Эрозионные формы выражены, главным образом, в виде оврагов и балок, в которых происходит  размыв берегового откоса и его сопровождающие обвалы и оползни.

Комплекс противоэрозионных мероприятий на территории Нижнебаканского сельского поселения включает:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а) Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5 м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов;

б) Лесомелиоративные мероприятия:

-  посадка поперёк склонов лесных полос;

-  посадка зеленых насаждений, посев трав;

в) Гидротехнические мероприятия:

- устройство нагорных каналов;

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- биологический тип защиты;

- посадку приовражной лесной полосы.

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов рекомендуется биологический тип защиты.

Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Во избежание размыва русел рек рекомендуется облицовка существующих водотоков бетонными плитами.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть   посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав;

Данным проектом схема противоэрозионных мероприятий дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

На пологих склонах долин водотоков, сложенных толщей рыхлых увлажненных отложений или толщей сильно выветренных коренных увлажненных пород, создаются благоприятные условия для образования и развития оползневых явлений. На таких участках склонов развиваются преимущественно оползни-потоки мощностью до 3 м.

К оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течение периода строительства и эксплуатации объекта. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Причины  активизации оползневых процессов:

- переувлажнение склона вследствие затяжных дождей.

- тектонические нарушения, ослабляющие прочность коренных пород.

- оплывины, связанные, с процессами набухания-усадки.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- устройство удерживающих сооружений.

- регулирование стока поверхностных вод (устройство ливневой канализации);

- устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

- устройство нагорных каналов;

- агролесомелиорация грунтов в откосах (посадка на откосе древесно-кустарниковой растительности);

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

Уположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7 м. При большей высоте откоса целесообразно взамен уположения произвести террасирование его. Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению устойчивости откоса против образования размывов.

Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Для устройства подпорно-удерживающих  и подпорно-защитных сооружений могут быть использованы габионные конструкции.

При  выборе  защитных  мероприятий  и  сооружений  и  их  комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса) уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Укрепление откосов балок выполнять с использованием геокомпозитной сетки Макмат.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов. Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

2.7.3. Агролесомелиорация

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

–  посев многолетних трав;

–  посадку деревьев и кустарников.

На территории ст. Неберджаевской в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

2.7.4. Особые условия строительства

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочных грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, повышенная агрессивность подземных вод, наличие оползневых склонов.

Грунты, распространенные на площади надпойменной террасы  обладают просадочными свойствами, здесь возможно возникновение просадочных и усадочных явлений.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

На рассматриваемой территории выявлены грунты I-го типа, в которых возможна, в основном, просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см.

2.7.5. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Нижнебаканского сельского поселения необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

– глубина заложения фундаментов рекомендуется до 2,0 м, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

–  во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусматривать мероприятия по защите их от замачивания. Устранение  просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края". Сейсмичность ст. Нижнебаканской  с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности;

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т. к. наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведения работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.8. Инженерное оборудование территории

2.8.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Нижнебаканского сельского поселения Крымского на стадии генерального плана на основании задания на проектирование, справок и схем существующих

сетей водопровода и канализации. В состав Нижнебаканского поселения входят ст. Нижнебаканская, ст. Неберджаевская, пос. Жемчужный, х. Гапоновский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ((( категории сложности и представлены суглинками и глинами лессовидными, тугопластичными, тяжелыми, пылеватыми просадочными I типа и гравийно-галечниковыми отложениями. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 2  до 10 м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность ст. Нижнебаканской для строительства зданий и сооружений составляет 6 баллов.

2.8.1.1. Водоснабжение

###### ст. Нижнебаканская

###### Существующее положение

Согласно справке МУП «Крымский водоканал» от 8 апреля 2010года в настоящее время существующее население ст. Нижнебаканской снабжается водой от артезианских скважин.

Водоснабжение станицы базируется на эксплуатации подземных вод, приуроченных к четвертичным, верхнеплиоценовым и киммерийским отложениям.

Основной источник водоснабжения - Троицкий групповой водозабор, расположенный в 30 км к северу на левом берегу р. Кубань в районе ст. Троицкой.

Троицкий водозабор филиала «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» имеет 138 артскважин, расположенных на 57 площадках, протяженностью: Основной створ – 15,8 км, Восточный створ – 3,6 км.

Проектная мощность водозабора 196,4 тыс.м3/сутки.

Насосная станция II подъема расположена в станице Троицкой Крымского района. На площадке узла водопроводных сооружений имеется 2 ж/бетонных резервуара емкостью 3000 м3 каждый.

От артскважин с насосными станциями I подъема до резервуаров проходят сборные водоводы из стальных труб Ø300-800мм.

Далее на участке от насосной станции II подъема проходят стальные магистральные водоводы МВ№1 Ø1020 мм и МВ №2 Ø1220 мм до резервуаров V=3000 м3 и насосной станции III подъема, расположенных на юго-западе г.Крымска.

На участке от насосной станции III подъема проходят стальные магистральные водоводы ТГВ МВ№1 Ø1020мм (2нитки) через ст. Неберджаевскую.

По данным геологических изысканий объем разведанных запасов питьевой воды в Крымском районе составляет 326,60тыс. м3/сутки.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений (НС-2, НС-3) представлена I поясом (строгого режима) в пределах ограждений:

Площадка НС-2 - 3га;

Площадка НС-3 – 1,3га

Зона санитарно – защитной полосы водоводов – 20 м в обе стороны от крайних линий водоводов.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Подключение ст. Нижнебаканской стальной трубой Ø219мм к водоводу ТГВ МВ№1 Ø1020мм предусмотрено в районе отвода на ст. Неберджаевскую в КП-9.

Водопроводные сооружения в ст. Нижнебаканской отсутствуют.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов:  полиэтиленовых и стальных труб Ø219-150-100-63-50 мм. Протяженность существующих сетей – 28 км, техническое состояние – 78% износа.

Трубы  находятся в аварийном изношенном состоянии, не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети и подлежат перекладке.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Нижнебаканской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок - 2030 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения. Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения ст. Нижнебаканской.

Расчетное водопотребление станицы  принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Расчет  водопотребления  выполнен  в  табличной  форме  и  приведен  в  таблице 24.

Таблица 24

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние. Q=1589,61 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=2304,58 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2837,69 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Крымского района, для обеспечения расчетных расходов для населения Нижнебаканского сельского поселения в полном объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство второй нитки водовода Ø250 мм от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ№1 Ø1020 мм в районе отвода на ст. Неберджаевскую в КП-9 до узла водопроводных сооружений.

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция внутриплощадочных водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

5. Строительство узлов водопроводных сооружений.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения ст. Нижнебаканской на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут =2837,69 м3/сут и Qмах.сут.=3689,00 м3/сут необходимо построить вторую нитку водовода Ø250 мм от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ №1 Ø1020 мм в районе отвода на ст. Неберджаевскую в КП-9, узел водопроводных сооружений и кольцевую сеть объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Строительство узла головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт.

2. Насосная станция II подъема -1 шт.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция-1 шт.

5. Дизельная-1 шт.

6. Проходная с бытовками-1шт.

Проектируемым магистральным водоводом Ø250 мм вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Существующий магистральный водовод Ø159 мм используется как магистральный водопровод кольцевой разводящей сети станицы.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00л/с каждая.

Общий расход составляет 25л/с (15х1+2х5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ Ø100-150мм по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 40,00км.

Водовод  от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ№1 Ø1020 мм в районе отвода на ст. Неберджаевскую в КП-9 до узла водопроводных сооружений – Ø250, L = 7,60 км.

Водоводы от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети – 2Ø250, L = 80 м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 25

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-150 | сталь, полиэтилен | 40000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | (250 | сталь | 7760,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема |  |  | 1 |

###### ст. Неберджаевская, х. Гапоновский и пос. Жемчужный

###### ст. Неберджаевская

###### Существующее положение

Согласно справке МУП «Крымский водоканал» от 8 апреля 2010 года в  настоящее время источником водоснабжения является существующий водопровод с точкой присоединения к водоводу ТГВ в районе КП-10.

Троицкий групповой водозабор  расположен в 30 км к северу на левом берегу р. Кубань в районе ст. Троицкой.

Троицкий водозабор филиала «Троицкий групповой водопровод» ООО «Югводоканал» имеет 138 артскважин, расположенных на 57 площадках, протяженностью: Основной створ – 15,8 км, Восточный створ – 3,6 км.

Проектная мощность водозабора 196,4 тыс.м3/сутки.

Насосная станция II подъема расположена в станице Троицкая Крымского района. На площадке узла водопроводных сооружений имеется 2 ж/бетонных резервуара емкостью 3000 м3 каждый.

От артскважин с насосными станциями I подъема до резервуаров проходят сборные водоводы из стальных труб Ø 300-800 мм.

Далее на участке от насосной станции II подъема проходят стальные магистральные водоводы МВ № 1 Ø1020 мм и МВ № 2 Ø1220 мм до резервуаров V=3000 м3 и насосной станции III подъема,  расположенных на юго-западе г.Крымска.

На участке от насосной станции III подъема проходят стальные магистральные водоводы ТГВ МВ №1 Ø1020 мм (2нитки) через ст. Неберджаевскую.

Подключение ст. Неберджаевской стальной трубой Ø150 мм к водоводу ТГВ МВ №1 Ø1020 мм предусмотрено в районе КП-10.

Водопроводные сооружения в ст. Неберджаевской отсутствуют.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов:  полиэтиленовых и стальных труб Ø150-100-70-50 мм.

Трубы  находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Протяженность существующих сетей – 14,3 км, техническое состояние – 80% износа.

Существующие сети, имеющие износ 80-100%, подлежат перекладке.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 60%.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Неберджаевской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок - 2030 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения ст. Неберджаевской.

Расчетное водопотребление станицы  принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки  станицы.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды четвертичных, верхнеплиоценовых и киммерийских отложений.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 26.

Таблица 26

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние. Q=366,37 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=531,51 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1056,43 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 85%) и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет), санитарно-техническим состоянием существующих водоводов ГУП КК «Троицкий групповой водопровод» МВ №1  Ø1020 мм и МВ №2 Ø1220 мм (физический износ 90%, год постройки 1971, материал - сталь), сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения сельского поселения питьевой водой.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Крымского района, для обеспечения  расчетных  расходов для населения ст. Неберджаевской в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство второй нитки водовода Ø150 мм от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ№1 Ø1020мм в районе отвода на ст. Неберджаевскую в КП-10 до узла водопроводных сооружений.

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция внутриплощадочных водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

5. Строительство узла водопроводных сооружений.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения ст. Неберджаевской на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут =1056,43 м3/сут и Qмах.сут.=1373,36м3/сут необходимо построить вторую нитку водовода Ø150 мм от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ №1 Ø1020 мм в районе  КП-10, узел водопроводных сооружений и кольцевую сеть объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Строительство узла головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2 шт.

2. Насосная станция II подъема - 1 шт.

3. Фильтры-поглотители - 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция - 1 шт.

5. Дизельная - 1шт.

6. Проходная с бытовками -1 шт.

Из магистральных трубопроводов Ø150 мм вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5,00 л/с каждая.

Общий расход составляет 20 л/с (10х1+2х5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100 мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 30,30 км.

Водоводы в две нитки Ø150мм от места врезки в Троицкий групповой водопровод ТГВ МВ № 1 Ø1020 мм в районе  КП-10 до узла водопроводных сооружений и от УВС до кольцевой сети – 2Ø150, L=2,30 км.

х. Гапоновский и п. Жемчужный

###### Существующее положение

Согласно справкам от 8 апреля 2010года в настоящее время существующее население х. Гапоновский снабжается водой от собственных частных колодцев. На территории ООО «Водолей» имеется каптажное сооружение на водозаборе из родника.

В настоящее время существующее население пос. Жемчужный снабжается водой из  шахтного колодца Ø 2,0 м глубиной H = 8 м.

На водозаборе имеется НС I подъема и водонапорная башня Рожновского, которые подают воду в водопроводную сеть из стальных труб Ø 80-50 мм.

Трубы  находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей сельского поселения.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана поселения с учетом развития на расчетный срок – 2030 г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчетное водопотребление поселения  принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Для других населенных пунктов сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 27 – 28.

Таблица 27

Таблица 28

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по п. Жемчужному

- на современное состояние Q=39,84 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=52,31 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=65,69 м3/сут.

по х. Гапоновскому

- на современное состояние Q=7,15 м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=8,57 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,57 м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения п. Жемчужный в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается запроектировать водозабор производительностью 70,00м3/сутки в составе:

1. Артезианская скважина – 1 скважина проектируемая дебитом 16  м3/час - рабочая с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского - ВБР-25 - одна шт.

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Для обеспечения водой населения х. Гапоновский в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозабор производительностью 9,00 м3/сутки в составе:

1. Артезианская скважина – 1 скважина проектируемая - рабочая с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-10- одна шт.

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения ст. Неберджаевской расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения п. Жемчужного и х. Гапоновского расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)  для наружного  пожаротушения данных населенных пунктов предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков.

Пожарные депо запроектирваны в ст. Нижнебаканской и ст. Неберджаевской (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется хозяйственно-питьевой противопожарный для ст. Неберджаевской и  хозяйственно-питьевой  низкого давления для х. Гапоновского и пос. Жемчужного.

Сеть водопровода принята кольцевая или тупиковая Ø80-100  мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети поселков на расчетный срок - 2030 г. составляет 36,60 км.

Объем работ по водопроводу по сельскому поселению

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 150-100-80 | сталь, полиэтилен | 36600,00 |
| 2 | Узел водопроводных сооружений – Q = 1100 м3сут |  |  | 1 |
| 3 | Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой |  |  | 2 |
| 4 | Водонапорная башня ВБР в ст. Неберджаевской |  |  | 5 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-25 в пос. Жемчужном |  |  | 1 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-10 в х. Гапоновском |  |  | 1 |

2.8.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Нижнебаканского сельского поселения  разработана в соответствии с генеральным планом, заданием на проектирование с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

ст. Нижнебаканская, ст. Неберджаевская, х. Гапоновский, п. Жемчужный

Существующая канализация

Согласно справкам МУП «Водоканал» Нижнебаканского СП от 8 апреля 2010 года в ст. Нижнебаканской существующая система канализации раздельная.

Действующие очистные сооружения искусственной биологической очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод на поля фильтрации.

Существующие очистные сооружения и сети находятся в изношенном аварийном состоянии. Протяженность сетей около 10 км.

Процент износа составляет - 80%.

В ст. Неберджаевской существующие канализационные сети из чугунных труб (постройки 1980 года) перекачивают стоки на существующие очистные канализационные сооружения, расположенные на территории бывшей СТФ в старом кирпичном здании.

Очистка – механическая. Место сброса очищенных стоков - поля фильтрации.

Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией – 20%. Протяженность сетей около 3 км.

Очистные сооружения и сети находятся в изношенном аварийном состоянии

В п. Жемчужном существующие канализационные очистные сооружения, канализационная насосная станция и канализационные сети в настоящее время не действуют. Население пользуется дворовыми уборными.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Нижнебаканской и ст. Неберджаевской и приняты решения по канализованию населенных пунктов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки станиц, согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*, с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 30 – 33.

Таблица 30

Таблица 31

Таблица 32

Таблица 33

Расход стоков составляет:

по ст. Нижнебаканской

- на современное состояние. Q=1550,01 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=2264,98 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2800,49 м3/сут.

по ст. Неберджаевской

- на современное состояние. Q=356,92 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=522,06 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1046,98 м3/сут.

по пос. Жемчужный

- на современное состояние. Q=37,44 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=49,91 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=63,29 м3/сут.

по х. Гапоновский

- на современное состояние. Q=7,15 м3/сут;

- на I очередь строительства Q=8,57 м3/сут.;

- на расчетный срок Q=8,57 м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст.Нижнебаканской с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 9 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации, расположенные на территории существующих ОСК.

Согласно расчету по проекту генплана, количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 2600 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Баканка.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в ст.Неберджаевской с целью уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 5 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Согласно расчету по проекту генплана, количество стоков, поступающих на ОСК, составляет 700 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод принят в реку Неберджайка.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения, в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ           <3 мг/л;

БПКпол     <3 мг/л;

NH4→N<0,4 мг/л;

NО3→N<9,1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод:

для ст. Нижнебаканская - предусмотрен в реку Баканка, для ст. Неберджаевской - предусмотрен в реку Неберджайка.

Принимая во внимание территориальное расположение и сложный предгорный рельеф проектируемых кварталов, спортивно-оздоровительных центров (поз.60), развлекательных и диагностических центров(поз. 58, 59) и туристической базы (поз. 57); в ст. Неберджаевской проектируемых кварталов, спортивных комплексов (поз.11, 12), санаторно-курортного комплекса (поз. 14), объектов придорожного сервиса (поз,48, 50, 51) проектом  генплана принята схема канализации этих объектов на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов производительностью от 1,00 до 50 м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3 мг/л.

Для п. Жемчужного и х. Гапоновского канализационные стоки от жилья, гостиниц, общественных зданий предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов производительностью от 1,00 до 30 м3/сутки или производительностью от 1,00 до 50 м3/сутки.

Локальные ОСК - одна из немногих установок, в которой очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как удобрение (таким образом, решается проблема утилизации отходов).

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 50,10 км.

Объем работ по канализации

Таблица 34

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150-200 | полиэтил. | 33200,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 250-300 | полиэтил. | 5600,00 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 500 | полиэтил. | 1000,00 |
| 4 | Трубы напорные | 80-100-300 | полиэтил. | 10300,00 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 9 м/6 м | ж/бет. | 1/1 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 2 м | метал. | 12 |
| 7 | Станция биологической очистки произв. 2600м3/сут., 700м3/сут. |  |  | 1/1 |
| 8 | Очистные сооружения канализации (локальные) |  |  | по месту |

### 2.8.1.3. Зоны санитарной охраны

Раздел зон санитарной охраны водопроводных сооружений Нижнебаканского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины, для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 м с термической обработкой осадка.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2 тыс.м3/сут. принимаются 15 м.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары   насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в    водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

2.8.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 35

| № п/п | Показатели | Ед-ца измер. | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| ст. Нижнебаканская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1589,61 | 2837,69 | 2304,58 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1302,61 | 2339,69 | 1905,58 |
|  | - на производственные нужды |  | 287,00 | 498,00 | 399,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Троицкий групповой водопровод (ТГВ МВ №1 Ø1020 мм) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 47,76 | 20,00 |
| ст. Неберджаевская |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 366,37 | 1056,43 | 531,51 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 300,37 | 865,43 | 439,51 |
|  | - на производственные нужды |  | 66,00 | 191,00 | 92,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Троицкий групповой водопровод (ТГВ МВ №1 Ø1020 мм) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 32,60 | 18,00 |
| х. Гапоновский |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 7,15 | 8,57 | 8,57 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 6,15 | 7,57 | 7,57 |
|  | - на производственные нужды |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 9,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 9,00 |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 1,00 |  |
| пос. Жемчужный |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 39,84 | 65,69 | 52,31 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 32,84 | 53,69 | 43,31 |
|  | - на производственные нужды |  | 7,00 | 12,00 | 9,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 70,00 | 52,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 70,00 | 52,00 |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 3,00 | 2,00 |
| Нижнебаканское сельское поселение |
| 1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2002,97 | 3968,38 | 2896,97 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1641,97 | 3266,38 | 2395,97 |
|  | - на производственные нужды |  | 361,00 | 702,00 | 501,00 |
| 2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Троицкий групповой водопровод (ТГВ МВ№1 Ø1020мм) |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 5 | Протяженность сетей | км |  | 84,36 | 40,00 |
| Канализация |
| ст. Нижнебаканская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1550,01 | 2800,49 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1263,01 | 2302,49 |  |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 287,00 | 498,00 | 399,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q = 2600,00 м3/сут + + ОСК (локальные) |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 25,30 | 13,00 |
| ст. Неберджаевская |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 356,92 | 1046,98 | 522,06 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 290,92 | 855,98 | 430,06 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 66,00 | 191,00 | 92,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q = 700,00 м3/сут.+ + ОСК (локальные) |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 21,80 | 10,00 |
| х. Гапоновский |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 7,15 | 8,57 | 8,57 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 6,15 | 7,57 | 7,57 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| п. Жемчужный |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 37,44 | 63,29 | 49,91 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 30,44 | 51,29 | 40,91 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 7,00 | 12,00 | 9,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | инд. ОСК |  |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |
| Нижнебаканское сельское поселение |
| 1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1951,52 | 3919,33 | 2845,52 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1590,52 | 3217,33 | 2344,52 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 361,00 | 702,00 | 501,00 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q = 3300,00 м3/сут.+ инд. ОСК |
| 3 | Протяженность сетей | км |  | 49,10 | 23,00 |

2.8.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-11/1 от 2.04.2010 г., изменений к ним от 22.07.2010 г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Нижнебаканского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Нижнебаканская, станица Неберджаевская, поселок Жемчужный, хутор Гапоновский.

Перспективная численность населения

Таблица 36

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
|  | Нижнебаканское сельское поселение, всего | 10342 | 13563 | 11983 |
| 1 | ст. Нижнебаканская | 8223 | 9578 | 9530 |
| 2 | ст. Неберджаевская | 1822 | 3722 | 2200 |
| 3 | п. Жемчужный | 187 | 220 | 220 |
| 4 | х. Гапоновский | 43 | 43 | 43 |

В составе генерального плана развития Нижнебаканского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 37 – 38.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 37

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030 г. | На I очередь строительства 2020 г. |
| станица Нижнебаканская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 3263 | 3263 |
|  | проектируемый | 1153 | 496 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1058 | 1058 |
|  | проектируемый | 1448 | 1426 |
| 3 | Наружное освещение | 96 | 95 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 4417 | 4416 |
|  | б) Проектируемые | 2601 | 1922 |
|  | Итого: а) + б) | 7018 | 6338 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4912 | 4437 |
| станица Неберджаевская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 939 | 939 |
|  | проектируемый | 1733 | 189 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 200 | 200 |
|  | проектируемый | 520 | 407 |
| 3 | Наружное освещение | 37 | 22 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1176 | 1161 |
|  | б) Проектируемые | 2253 | 596 |
|  | Итого: а) + б) | 3429 | 1757 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2400 | 1230 |
| поселок Жемчужный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 60 | 60 |
|  | проектируемый | 81 | 46 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 8 | 8 |
|  | проектируемый | 50 | 44 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 70 | 70 |
|  | б) Проектируемые | 131 | 90 |
|  | Итого: а) + б) | 201 | 160 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 141 | 112 |
| хутор Гапоновский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 22 | 22 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 11 | 11 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 22 | 22 |
|  | б) Проектируемые | 11 | 11 |
|  | Итого: а) + б) | 33 | 33 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 23 | 23 |
| Нижнебаканское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 4284 | 4284 |
|  | проектируемый | 2967 | 731 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1266 | 1266 |
|  | проектируемый | 2029 | 1888 |
| 3 | Наружное освещение | 136 | 120 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 5686 | 5670 |
|  | б) Проектируемые | 4996 | 2619 |
|  | Итого: а) + б) | 10682 | 8289 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 7477 | 5802 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Энергоснабжение Нижнебаканского сельского поселения Крымского района осуществляют два поставщика: филиал ОАО «НЭСК» (обслуживание ст. Нижнебаканской и п. Жемчужного) и ОАО «Кубаньэнерго» (ст. Неберджа-евская и х. Гапоновский).

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ «Баканская» мощностью 4,0+1,6 МВА (ст. Нижнебаканская, х. Гапоновский, ст. Неберджаевская);

- ПС-110/6 кВ «Неберджаевская» мощностью 2х10,0 МВА (ст. Неберджаевская);

- ПС-35/10 кВ «Зверосовхоз» мощностью 1,63 МВА (п. Жемчужный).

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ «Баканская»:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1 мощностью 4,0 МВА и Т-2 мощностью 1,6 МВА на трансформаторы мощностью 2x6,3 МВА, с РПН.

-	Реконструкцию ОРУ-35 кВ с заменой ОД и КЗ 35 кВ в цепи трансформаторов Т-1, Т-2, СМВ-35 кВ на элегазовые выключателями 35 кВ -3 шт.

-	Замену РВС-35 кВ, РВП-10 кВ на ОПН.

-	Замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 14 шт. Выключатели принять вакуумные.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических сетей.

Объем работ по ПС 110/6 кВ «Неберджаевская» уточнить с владельцем оборудования ОАО «Черномортранснефть».

Для потребителей 1 и 2 категории предусмотреть установку резервных источников питания.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 223 кВт до 415 кВт;

- строительство к 2020 году 7 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 1960 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,73 км;

- реконструкцию к 2030 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 100 кВт до 160 кВт;

- строительство к 2030 году 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 510 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,43 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Юго-Западных электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Нижнебаканского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009 г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010 г. № 1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае», в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от подстанций с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения проходят транзитные трассы ВЛ-220 кВ «Крымская-1 – Кирилловская», «Краснодарская ТЭЦ – Кирилловская», «Краснодарская ТЭЦ – Восточная», а также ВЛ-110 кВ «Крымская-1 – Цементная», «Крымская-1 – Неберджаевская».

Трассы ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к особому району по гололёдным условиям и особому району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 19,46 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 11,24 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 20,88 км (для ст. Нижнебакан-ской).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 3,16 км (для ст. Нижнебакан-ской).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм на магистральных линиях и 70 кв. мм на отпайках.

Схема электроснабжения Нижнебаканского сельского поселения показана на чертеже ГП-6.1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Нижнебаканская приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Нижнебаканской приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 38

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Нижнебаканская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 38,6 | 61,5 | 55,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,0 | 22,8 | 22,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,6 | 38,7 | 32,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4691 | 6418 | 5826 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3476 | 4039 | 3455 |
| станица Неберджаевская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,1 | 30,0 | 15,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 6,6 | 5,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,2 | 23,4 | 9,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5370 | 8071 | 6996 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4354 | 6289 | 4491 |
| поселок Жемчужный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 1,8 | 1,4 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 1,2 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 3273 | 8011 | 6678 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2811 | 5614 | 4422 |
| хутор Гапоновский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4569 | 6810 | 6810 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4482 | 4482 | 4482 |
| Нижнебаканское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 49,5 | 93,6 | 72,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 12,0 | 30,1 | 28,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 37,5 | 63,5 | 43,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4789 | 6899 | 6059 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3629 | 4683 | 3666 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 27,23 | 34,23 | 34,23 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 51,58 | 54,74 | 54,31 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
|  | - сети 35 кВ | км | 11,24 | 11,24 | 11,24 |
|  | - сети 10 кВ | км | 20,88 | 24,04 | 23,61 |

2.8.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта «Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края за 2009 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нижнебаканское сельское поселение

Существующее положение

В состав Нижнебаканского сельского поселения входят ст. Нижнебаканская, ст. Неберджаевская, пос. Жемчужный, х. Гапоновский.

Теплоснабжение ст. Нижнебаканской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу №11, детский сад №10, амбулаторию, здание администрации, многоквартирные жилые дома. В котельной ст. Нижнебаканской установлены 4 котла НР-18 общей мощностью 0,6х4=2,4 Гкал/ч.

Теплоснабжение ст. Неберджаевской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу №10, детский сад №33, фельдшерско-акушерский пункт, почту и сельский дом культуры. В котельной установлены два котла КВГм общей мощностью 0,5 Гкал/ч.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в п. Жемчужном и х. Гапоновском в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 39

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Нижнебаканская |
| Котельная № 1 | 2,40 | 2,40 | Газ |
| ст. Неберджаевская |
| Котельная № 1 | 0,50 | 0,50 | Газ |
| Итого по Нижнебаканскому сельскому поселению | 2,90 | 2,90 | Газ |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Нижнебаканского сельского поселения на расчетный срок (2030г.) в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двух существующих и 28 новых районных и локальных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства, т.е. 2020 г., так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов ст. Нижнебаканской на расчетный срок до в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и 13 новых районных и локальных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также планируется реконструкция (расширение) существующей котельной в ст. Нижнебаканской в связи с реконструкцией амбулатории и вводом проектируемых административно-делового центра, библиотеки и ГУ СО КК «Крымский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Согласно проекту, котельные будут обслуживать административные и торгово-бытовые здания и сооружения, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, детские сады, школы и объекты коммунального хозяйства.

Теплоснабжение объектов ст. Неберджаевской на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и 14 новых районных и локальных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Также планируется реконструкция (расширение) существующей котельной в ст. Неберджаевской в связи с реконструкцией дома культуры и вводом проектируемого спортивного комплекса. Согласно проекту, котельные будут обслуживать административные и торгово-бытовые здания и сооружения, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы, детские сады, школы и объекты коммунального хозяйства.

Теплоснабжение объектов п. Жемчужного на расчетный срок – 2030 г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной новой локальной котельной, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Строительство котельных в х. Гапоновском не предусматривается.

Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 2,7°С для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 1,9°С для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода – 174 суток для больниц, поликлиник и детских садов, 155 суток для жилых и остальных общественных  зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 40

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Нижнебаканская |
| Котельная №1 (реконструируемая) | 2,461 | 0,063 | 0,117 | 2,641 | 2,905 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,041 | 0,055 | 0,060 | 0,156 | 0,172 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,327 | 1,164 | 1,019 | 2,510 | 2,761 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,280 | 0,257 | 1,638 | 2,175 | 2,393 |
| Итого: | 3,109 | 1,539 | 2,834 | 7,482 | 8,231 |
| ст. Неберджаевская |
| Котельная №1 (реконструируемая) | 0,588 | 0,201 | 0,110 | 0,899 | 0,989 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,315 | 0,417 | 0,110 | 0,842 | 0,926 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,032 | 0,014 | 0,043 | 0,089 | 0,098 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,109 | 0,076 | 0,083 | 0,268 | 0,295 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,840 | 0,628 | 2,165 | 3,633 | 3,815 |
| Итого: | 1,884 | 1,336 | 2,511 | 5,731 | 6,123 |
| пос. Жемчужный |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,046 | 0,075 | 0,115 | 0,236 | 0,260 |
| Всего по поселению: | 5,039 | 2,95 | 5,46 | 13,449 | 14,614 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 41

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Нижнебаканская |
| Котельная №1 (реконструируемая) | 2,605 | 0,336 | 0,282 | 3,223 | 3,545 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,175 | 0,172 | 0,465 | 0,812 | 0,893 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,364 | 0,575 | 1,155 | 2,094 | 2,303 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,194 | 0,192 | 0,110 | 0,496 | 0,546 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,105 | 0,084 | 0,146 | 0,335 | 0,369 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,100 | 0,050 | - | 0,150 | 0,165 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,06 | 0,066 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,030 | 0,010 | 0,020 | 0,06 | 0,066 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,327 | 1,164 | 1,019 | 2,510 | 2,761 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,280 | 0,257 | 1,638 | 2,175 | 2,393 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,424 | 0,597 | 2,006 | 3,027 | 3,330 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,064 | 0,029 | 0,086 | 0,179 | 0,197 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,283 | 0,321 | 0,226 | 0,83 | 0,913 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,232 | 0,646 | 0,088 | 0,966 | 1,063 |
| Итого: | 5,213 | 4,443 | 7,261 | 16,917 | 18,610 |
| ст. Неберджаевская | ст. Новобекешевская |
| Котельная №1 (реконструируемая) | 0,588 | 0,201 | 0,110 | 0,899 | 0,989 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,504 | 0,749 | 1,242 | 2,495 | 2,745 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,176 | 0,403 | 0,627 | 1,206 | 1,327 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,448 | 0,661 | 0,340 | 1,449 | 1,594 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,010 | - | - | 0,010 | 0,011 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,349 | 0,390 | 0,335 | 1,074 | 1,128 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,032 | 0,014 | 0,043 | 0,089 | 0,098 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,184 | 0,361 | 0,792 | 1,337 | 1,471 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,060 | 0,030 | 0,020 | 0,11 | 0,116 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,142 | 0,161 | 0,113 | 0,416 | 0,458 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,731 | 0,820 | 0,155 | 1,706 | 1,791 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,040 | 0,025 | 0,090 | 0,155 | 0,163 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,010 | - | - | 0,010 | 0,011 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,055 | 0,153 | 0,020 | 0,228 | 0,239 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,840 | 0,628 | 2,165 | 3,633 | 3,815 |
| Итого: | 4,169 | 4,596 | 6,052 | 14,817 | 15,956 |
| пос. Жемчужный |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,046 | 0,075 | 0,115 | 0,236 | 0,260 |
| Всего по поселению: | 9,428 | 9,114 | 13,428 | 31,97 | 34,826 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Нижнебаканская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004144 | 0,028123 | 0,012607 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004144 | 0,028123 | 0,012607 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,400 | 18,610 | 8,231 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,400 | 13,508 | 8,231 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 5,102 | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | 1,162 | 1,887 | 1,792 |
| ст. Неберджаевская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000863 | 0,024164 | 0,009635 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000863 | 0,024164 | 0,009635 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,5 | 15,956 | 6,123 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,5 | 8,682 | 3,815 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 7,274 | 2,308 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 0,516 | 3,265 | 0,940 |
| пос. Жемчужный |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000388 | 0,000388 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000388 | 0,000388 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,260 | 0,260 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,260 | 0,260 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| Нижнебаканское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,005007 | 0,052675 | 0,02263 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,005007 | 0,052675 | 0,02263 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,9 | 34,826 | 14,614 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,9 | 22,45 | 12,306 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 12,376 | 2,308 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,678 | 5,152 | 2,732 |

2.8.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «Газпром трансгаз - Кубань» за № 05/0240-14/1266 от 02.09.2009 г., справками ОАО «Крымскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком.

В состав Нижнебаканского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Нижнебаканская, х. Гапоновский, ст. Неберджаевская, п. Жемчужный.

Источником газоснабжения населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения Крымского района является  существующая АГРС ст. Нижнебаканской.

Давление газа на выходе:

- из АГРС Нижнебаканской  – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения Крымского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром трансгаз - Кубань».

Три населенных пункта Нижнебаканского сельского поселения муниципального образования Крымский район газифицированы природным газом. Процент газификации составляет 70%.

На момент разработки генерального плана Нижнебаканского сельского поселения населенные пункты снабжаются природным газом от существующей АГРС Нижнебаканской.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопроводов среднего и низкого давления. На территории сельского поселения ГРП-2 шт., ШРП - 7 шт., в том числе:

- ст. Нижнебаканская –  ГРП - 1 шт., ШРП - 4 шт.;

- ст. Неберджаевская –  ГРП -1 шт., ШРП- 2 шт.;

- п. Жемчужный  –  ШРП -1 шт.;

Хутор Гапоновский не снабжается природным газом.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Крымскрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Протяженность существующих газовых сетей среднего давления к населенным пунктам Нижнебаканского сельского поселения Крымского района составляет 17,0 км, в том числе:

- ст. Нижнебаканская – 6,0 км;

- ст. Неберджаевская –  2,0 км;

- п. Жемчужный  – 9,0 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения.  Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Таким образом, населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства.

Для этого необходимо построить дополнительно 19 установок ГРП шкафного типа, в том числе :

- в ст. Нижнебаканской – 10 шт.;

- в ст. Неберджаевской – 9 шт.

Выполнить прокладку газопроводов среднего давления к ним общей протяженностью  - 21,5 км, в том числе:

- в ст. Нижнебаканской – 9,5 км;

- в ст. Неберджаевской – 12,0 км.

Проектом не предусматривается газоснабжение х. Гапоновского, ввиду малого количества жителей .

Мощность существующей АГРС ст. Нижнебаканская ОАО «Газпром» позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Пропускная способность  АГРС – 10000 м3/час.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Нижнебаканского сельского поселения Крымского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок 2030 г. и на I очередь строительства 2020 г. Результаты расчетов представлены в таблицах 43 - 45.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 43

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнебаканское сельское поселение, всего | м³/ч | 9755 | 8621 |
| 2 | - ст. Нижнебаканская | -«- | 6880 | 6846 |
| 3 | - ст. Неберджаевская | -«- | 2701 | 1609 |
| 4 | - пос. Жемчужный | -«- | 174 | 166 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 44

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнебаканское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 17911 | 15813 |
| 2 | - ст. Нижнебаканская | -«- | 12666 | 12602 |
| 3 | - ст. Неберджаевская | -«- | 4939 | 2919 |
| 4 | - пос. Жемчужный | -«- | 306 | 292 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 45

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок 2030 г. | В т.ч. на I оч. стр. 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Нижнебаканскому с/п - всего, в т. ч.: | млн. м3/год | 13,632 | 17,911 | 15,813 |
|  | ст. Нижнебаканская | -«- | 10,874 | 12,66 | 12,602 |
|  | ст. Неберджаевская | -«- | 2,498 | 4,939 | 2,919 |
|  | п. Жемчужный | -«- | 0,26 | 0,306 | 0,292 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 17,0 | 38,50 | 22,00 |

2.8.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Нижнебаканского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Нижнебаканского сельского поселения, выданной Крымским ЛТУ по состоянию на 21.07.10 г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Нижнебаканского сельского поселения на расчетный срок (2030 г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Нижнебаканского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Крымский линейно-технический участок (ЛТУ) Южного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Крымский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Крымское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Нижнебаканского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Нижнебаканская, станица Неберджаевская, поселок Жемчужный, хутор Гапоновский.

Перспективная численность населения

Таблица  46

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
|  | Нижнебаканское сельское поселение, всего | 10342 | 13563 | 11983 |
| 1 | ст. Нижнебаканская | 8223 | 9578 | 9530 |
| 2 | ст. Неберджаевская | 1889 | 3722 | 2200 |
| 3 | п. Жемчужный | 187 | 220 | 210 |
| 4 | х. Гапоновский | 43 | 43 | 43 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	SI-2000, расположенной в ст. Нижнебаканской по ул. Шевченко, 2. Монтированная емкость АТС - 1072 номеров, задействовано 928 номеров;

-	АТСЭ «Квазар», расположенной в ст. Неберджаевской по ул. Ленина, 42. Монтированная емкость АТС - 360 номеров, задействовано 254 номера;

-	АТСЭ DLC-1100, расположенной в пос. Жемчужном по ул. Центральной, 1. Монтированная емкость АТС - 66 номеров, задействовано 36 номеров;

-	в  х. Гапоновский имеется один таксофон GSM.

Из ст. Нижнебаканской в направлении г. Крымск имеется 60 соединительных линий (2Е1).

Из ст. Нижнебаканской в направлении пос. Жемчужного имеется 30 соединительных линий (1Е1).

Из ст. Неберджаевской в направлении г. Крымск имеется 56 соединительных линий (2Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Нижнебаканского сельского поселения в 2030 г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			299 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			307 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 383 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Нижнебаканском сельском поселении при численности населения 11983 человек должно составить:

119830,383=4589 номеров, в том числе:

- ст. Нижнебаканская				3595 номеров;

- ст. Неберджаевская				904 номера;

- п. Жемчужный					76 номеров;

- х. Гапоновский					14 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 4630 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Нижнебаканского сельского поселения 13563 человек должно составить:

13563(0,391=5303 номера, в том числе:

- ст. Нижнебаканская				3634 номера;

- ст. Неберджаевская				1580 номеров;

- п. Жемчужный					79 номеров;

- х. Гапоновский					14 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 5350 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Нижнебаканского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Нижнебаканской до 3620 номеров;

-	расширение номерной емкости АТСЭ DLC-1100 в п. Жемчужном до 80 номеров;

-	демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в ст. Неберджаевской и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 940 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС (абонентов х. Гапоновского подключить к АТС, установленной в ст. Неберджаевской).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Нижнебаканской до 3650 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Неберджаевской до 1620 номеров;

-	расширение номерной емкости АТСЭ DLC-1100 в п. Жемчужном до 85 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Нижнебаканского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Нижнебаканском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Новороссийск, находящегося в 17 км от Нижнебаканского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Нижнебаканском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивает для  населения  почтовые  услуги,  финансовые  услуги,  универсальные  услуги связи.

Кроме того, к расчетному сроку планируется строительство еще одного отделения почтовой связи - в ст. Нижнебаканской.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Нижнебаканского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Кавказский филиал ОАО «Мегафон»;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 47

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2010 г. | На расчётный срок 2030 г. | 1 очередь строительства 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Нижнебаканская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3106 | 3634 | 3595 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2415 | 2829 | 2794 |
| станица Неберджаевская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 48 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 692 | 1580 | 904 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 533 | 1267 | 719 |
| поселок Жемчужный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 72 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 66 | 79 | 76 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 50 | 61 | 58 |
| хутор Гапоновский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 14 | 14 | 14 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 10 | 10 | 10 |
| Нижнебаканское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 41 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3877 | 5306 | 4588 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 3008 | 4167 | 3581 |

2.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Нижнебаканское сельское поселение характеризуется достаточно развитой сетью автомобильных дорог и железнодорожных магистралей.

Развитие автомобильных дорог Нижнебаканского сельского поселения  рассматривается в системе автодорог Крымского района.

По территории Нижнебаканского поселения проходят автомобильные дороги:

- федерального значения г. Краснодар – г. Новороссийск,

- регионального значения Подъезд к ст-це Неберджаевская,

- межмуниципального значения с. Экономическое – ст-ца Нижнебаканская,

- местного значения.

Для Крымского района большое значение имеет перспектива реконструкции федеральной дороги г. Краснодар – г. Новороссийск по нормам I категории. В планах ФГУ УпрДор «Кубань» существуют вариантные проработки нового направления трассы г. Краснодар – г. Новороссийск с глубоким северным обходом населенных пунктов существующего направления. В границах Крымского района вариант проектируемого направления автомобильной дороги представлен южным обходом х. Новоукраинского и г. Крымска с выходом на существующее направление автомобильной дороги  Краснодар – Новороссийск.

Пересечения федеральных дорог I категории с региональными дорогами проектом предусмотрены в разных уровнях.

Проведенный анализ показал, что наиболее актуальными проблемами дорожной сети Крымского района и Нижнебаканского поселения, в частности, являются:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам, и требуется их усиление;

- прохождение транзитного транспорта через населенные пункты.

С целью приведения пропускной способности автомобильных дорог в соответствие с ожидаемыми размерами транспортных потоков и обеспечения нормальных условий движения автотранспорта потребуется повышение параметров существующих дорог за счет их реконструкции.

Перспективная категория дорог регионального значения определена исходя из ожидаемого роста интенсивности движения в 2,5-3%.

Перспективная категория дорог регионального значения

Таблица 48

| Номер (код) дороги | Наименование автомобильной дороги | Категория, количество полос | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | перспект. |  |
| 030 ПРЗ 03К-288 | Подъезд к ст-це Неберджаевская | IV 2 | III 2 | Реконструкция |

Перспективность остальных дорог не превысит требования существующей категории.

Сложившаяся конфигурация сети автомобильных дорог Крымского района и Нижнебаканского поселения, в частности, может быть признана удовлетворительной, так как соответствует направлению подавляющего большинства сложившихся транспортных связей.

Большие объемы перевозимых грузов, следующих как к черноморским портам, так и в обратном направлении, а также увеличивающийся в курортный сезон поток отдыхающих на черноморские и азовские курорты на первое место выводит проблему пропускной способности автомобильных дорог. Ежегодно интенсивность дорожного движения в летние периоды возрастает до 40%. Значительное влияние на пропускную способность автотранспорта оказывает все более увеличивающийся грузооборот портов и развитие туристического бизнеса в крае.

К долгосрочным мерам по развитию дорожной системы района в первую очередь можно отнести необходимость реконструкции автомобильных дорог в соответствии с ростом интенсивности автомобильного движения.

Значимым условием для обеспечения  безопасности и комфортности движения на территории поселения является вывод автомобильной дороги г.Краснодар -  г.Новороссийск из ст. Нижнебаканской, что предусмотрено Схемой территориального планирования Краснодарского края и Схемой территориального планирования Крымского района.

Схемой территориального планирования Краснодарского края предложен вариант южного обхода станицы Нижнебаканской. В разработанной позднее Схеме территориального планирования Крымского района отмечалось, что «…развитие территории поселения происходит в южном направлении, что значительно усложняет возможность строительства ране предложенного южного обхода. Вариант северного или южного обхода станицы Нижнебаканской из-за горного рельефа местности можно будет решить только после технико-экономических изысканий».

Настоящим проектом генерального плана Нижнебаканского поселения рассматриваются варианты как южного, так и северного обхода станицы Нижнебаканской.

С учетом сложного горного рельефа местности, обход ст. Нижнебаканской возможно решить в виде эстакадно-тоннельного прохода после проведения технико-экономических изысканий.

Альтернативным вариантом обхода является реконструкция существующего участка автотрассы г. Краснодар - г. Новороссийск на территории станицы путем строительства эстакад и путепроводов.

Узлы возможного примыкания перспективного и существующего направлений автотрассы должны предусматриваться в разных уровнях с устройством  2-х уровневых переходов или через железнодорожный путь направления Краснодар – Новороссийск или через подъездной ж. д. путь к строящемуся цементному заводу «Горный» на территории г. Новороссийска.

К дальнейшему развитию транспортной системы следует отнести устройство дорожной одежды с покрытием из органических смесей на дорогах с гравийным покрытием, что обеспечит комфортность и безопасность передвижения.

Для обеспечения безопасного и удобного движения транспортных средств, а также своевременного и качественного обслуживания водителей, пассажиров и автомобилей автодороги должны быть оборудованы объектами придорожного сервиса. Кроме того, должны быть созданы условия для организации транспортного обслуживания маломобильных категорий граждан (оборудование пандусами остановок общественного транспорта), а также организации мест стоянок легкового такси.

Объекты придорожного сервиса являются элементами комплекса, с помощью которого участникам дорожного движения создаются нормальные условия их деятельности путем:

- удовлетворения их потребностей в питании, отдыхе, ночлеге,

- своевременного обслуживания и ремонта их автомобилей,

и в итоге - обеспечения безопасного осуществления грузовых и пассажирских     перевозок.

Генеральным планом предусмотрено размещение вдоль планировочных осей (основных автомобильных и железных дорог) объектов придорожного сервиса, которые, в дополнение к существующим, позволят удовлетворить потребности участников движения, и будут отвечать требованиям безопасности дорожного движения и требованиям экологии. В их состав могут войти:

- комплексы придорожного сервиса с АЗС, СТО, автостоянками, объектами торговли, питания, бытового обслуживания, телефонной связи, гостиницами и т.д.;

-  гостевые автотуристические универсальные комплексы на федеральной дороге;

- мотели;

- автопавильоны и стоянки пригородного пассажирского автотранспорта;

- инвестиционные проекты, включенные в программу сопровождения и реализации  инвестиционных  проектов  Краснодарского  края –  комплексы  в  составе: административное здание, кафе на 50 посадочных мест, автомагазин, аптека, СТО на 5 постов.

Одним из новых направлений в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, нашедшем отражение в настоящем проекте, является размещение в транспортных узлах авто- и железных дорог транспортно-логистических центров и комплексов.

Объекты транспортно-логистической инфраструктуры: так называемый «транспортный каркас» (ж-д и автодороги, водные пути, сеть трубопроводов), складские терминалы, транспортные и логистические компании. В их  состав также входят торгово-выставочные площади, гостиница, ресторан, заправочная станция, мойка, магазин, станции техобслуживания, парковка.

Логистическое направление нацелено на оптимизацию схем товародвижения, минимизацию времени реализации продукции по всей цепочке поставок, организацию всех видов перевозок и экспедирования грузов. Логистика является эффективным инструментом управления бизнесом – её внедрение позволяет ускорить оборачиваемость капитала, снизить себестоимость перевозок, сократить затраты на распределение услуг.

В генеральном плане  отражено размещение логистического центра и транспортно-логистического комплекса в ст. Нижнебаканской и ст. Неберджаевской.

Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от       общей концепции перспективного развития населенных пунктов. Исторически сложилось размещение населенных пунктов вдоль автомобильных дорог.

Жилая застройка, расположенная вдоль федеральной автодороги рассматривается генпланом как территория, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертежах ГП-7 и ГП-7.1.

На чертежах показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, прокладке новых  дорог на территории поселения и улиц в перспективных микрорайонах населенных пунктов.

Развитие железных дорог в границах Крымского района обусловлено     потребностями формирования и развития на территории региона системы транспортных коридоров и освоения перспективных потоков транзитных грузов и растущего пассажиропотока. Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Черноморского и Азовского побережья из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов.

Конфигурация реконструируемых железных дорог и расположенные на них станции, их мощность, в значительной степени определят направление     перевозок и будут влиять на их объем. На основании прогнозов объемов грузовых перевозок, расчетов размеров движения грузовых и пассажирских поездов и мероприятий по освоению объемов перевозок на перспективу до 2020 года, выполненных институтом «Трансэлектропроект» в 2008 году, разработан проект «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла. Краснодарский край, вариант 1; 2», рассматривающий реконструкцию железной дороги направления Крымск – Новороссийск. Намечена новая ж.д. линия ст. Абинская – г. Новороссийск.

На территории Нижнебаканского поселения реконструкция намечается на ж. д. станции Баканская (удлинение путей, строительство дополнительных путей), в связи со строительством цементного завода «Горный» на территории г.Новороссийска, требующего увеличения объемов грузоперевозок и подъездных путей.

Типы железнодорожных переездов (охраняемые в одном уровне, или в 2-х уровнях) необходимо уточнять по мере развития, как интенсивности движения на автомобильных дорогах, так и  интенсивности железнодорожных грузопотоков.

Жилая застройка станиц Нижнебаканской и Неберджаевской, расположенная в шумовой зоне железных дорог, а также транзитных автодорог федерального и регионального значения, сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных зон между территорией источника воздействия и застройкой  жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей, защиту от шумового и пылевого воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

ГП-7

Схема развития транспортной инфраструктуры

Нижнебаканского сельского поселения

ГП-7.1

Схема организации улично-дорожной сети ст. Нижнебаканской

2.10. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Нижнебаканского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

В соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» для Нижнебаканского сельского поселения, население которого на расчетный срок ориентировочно составит 13563 тыс. чел., требуется 6 пожарных автомобилей.

На расчетный срок генеральным планом предлагается размещение пожарного депо на 4 автомобиля в производственной зоне ст. Нижнебаканской для  охраны населенных пунктов и производственных предприятий, и пожарного   депо на 2 автомобиля в ст. Неберджаевской.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определена исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям,    сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

4. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

6. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территорий – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенных пунктов, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.) транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами расчетным и экспериментальным путем.

Опасные ртутьсодержащие приборы и ртутьсодержащие лампы должны передаваться в специализированные организации для последующей утилизации и обезвреживания данного вида отходов.

Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях. Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной  очистки территории края положена комплексная схема  обращения  с  отходами,  подразумевающая  создание  оптимальной  сети  мусороперерабатывающих  комплексов  и  инфраструктуры  транспортировки  отходов между отдельными узлами этой сети.

Основа сбалансированной системы комплексного управления отходами состоит в том, что отходы состоят из различных компонентов, которые не должны в идеале смешиваться между собой, а должны утилизироваться отдельно друг от друга наиболее экономичными и экологически приемлемыми способами.

Принципы такого управления следующие:

- отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

- комбинация технологий и мероприятий, включая сокращение количества отходов, вторичную переработку, захоронение на полигонах и мусоросжигание, должна использоваться для утилизации тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия разрабатываются в комплексе, дополняя друг друга;

- муниципальная система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах.    Местный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

- комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом долговременном планировании и обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы быть способным адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

- участие властей, а также всех, кто образует отходы – необходимый элемент любой программы по решению проблемы отходов. Комплексное сбалансированное управление системой обращения с отходами предполагает, что в дополнение к традиционным способам (мусоросжиганию и захоронению) неотъемлемой частью утилизации отходов должны стать мероприятия по сокращению количества отходов, вторичная их переработка и применение других методов обращения с отходами. Только комбинация нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не одна технология, пусть даже самая современная, может способствовать эффективному решению проблемы обращения с отходами производства и потребления.

На территории Крымского района действует разработанная ООО «Управляющая компания «Чистый город» в 2007 году  Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов МО Крымский район. Утверждена постановлением главы муниципального образования Крымский район от 14 ноября 2007 года     № 2637.

Схемой  предложены мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки территорий, направленные на обеспечение экологического и  санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; определены очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и   переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции  существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств.

Генеральная схема очистки разработана на расчетный срок 20 лет (до 2027 года), с выделением первоочередных мероприятий на 5 лет.

Твёрдые бытовые отходы с территории района в настоящее время вывозятся на две действующие свалки. Вывоз отходов с территории Нижнебаканского поселения производится на Крымскую городскую свалку (S- 6 га)

Решением Совета муниципального образования Крымский район от 12 декабря 2008 года № 696 утверждена муниципальная целевая программа «Чистый район» на 2009-2013 годы. Данной программой предусмотрено, в частности, выполнение мероприятий по закрытию и рекультивации Крымской городской свалки (2012-2013 г.г.).

Согласно перечню мероприятий Краевой целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009 - 2013 годы (от 29 12.2008 г. № 1649-КЗ) в Крымском районе предлагается разработка проектно-сметной документации на обустройство полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса.

Схемой территориального планирования муниципального образования Крымский район  на месте городской свалки (полигона) предусмотрено устройство площадки по сортировке твердых бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемую мусоросортировочную станцию, запроектированную юго-западнее хутора Верхнеадагум. Мусоросортировочная станция рассчитана на обслуживание всех населенных пунктов района. На первые пять лет утилизацию 20% мусора после сортировки предполагается производить на существующем полигоне.

При использовании технологии сортировки отходов, также как и при комплексной переработке, наиболее существенным и важным элементом схемы обращения с отходами при данном подходе является их раздельный сбор в источнике образования. Выбор метода сепарации ТБО (механическая, ручная и т.д.), количества выделяемых фракций, способов их дальнейшей утилизации и обезвреживания определяет эффективность цепочки удаления отходов в целом.

При осуществлении санитарной очистки территорий все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово – регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения размещаются специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов предусматривается установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилищного фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз ЖБО, образующийся от неблагоустроенного жилищного фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере накопления.

На схемах генерального плана, в частности на схеме ГП-6.4, отражена дислокация как существующих, так и проектируемых и требующих реконструкции канализационных очистных сооружений, насосных станций.

Для реализации всех намеченных мероприятий требуется создание современной схемы санитарной очистки Крымского района в полном объеме и специализированной проектной организацией в увязке с последними решениями Краевой целевой программы.

Объемы и виды образующихся отходов, потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до места их обезвреживания и переработки, а также места размещения контейнерных площадок для каждого населенного пункта в отдельности должны быть определены на конкретных стадиях разработки схем санитарной очистки территории.

2.12. Перспективное предложение по изменению категорий земель

Нижнебаканского сельского поселения

Комплексный анализ территорий планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Нижнебаканского сельского поселения определили параметры территориального развития различных функциональных зон и частичное изменение целевого использования земель.

Территориальное и функциональное развитие большинства населенных пунктов поселения: станицы Нижнебаканской, станицы Неберджаевской, поселка Жемчужного предусматривается в проектных границах, с включением в границы населенных пунктов части земель сельскохозяйственного назначения, а также исключением из действующих границ земель лесного фонда.

Включение земель с/х назначения необходимо для организации жилой, общественно-деловой, производственной зон, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

Проект границ ст. Нижнебаканской разработан в составе настоящего проекта генерального плана.

Одновременно с  настоящим  проектом  был  разработан  проект  границ  ст. Неберджаевской,  материалы которого учтены на данной стадии проектирования.

Развитие на расчетный срок хутора Гапоновского предусматривается в действующих границах, которые являются проектными.

Генеральным планом учтено увеличение земель промышленности на 28,0 га в связи с размещением проектируемых объектов инвестиционного проекта Нефтебаза «Неберджай» ООО «Порт-Петровск». Основанием являются: согласование межведомственной комиссии по размещению производственных сил на территории МО Крымский район (протокол № 17 от 26.08.2009 г.) и публичные слушания от 28.04.2010 г.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Нижнебаканское сельское поселение Крымского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей. В первую очередь это относится к землям лесного фонда, занимающим большую часть территории поселения.

При  реализации  предложений  по  изменению  целевого  использования земель Нижнебаканского поселения, частичная трансформация коснется следующих  категорий:  земель  сельскохозяйственного  назначения  (- 203,22 га),  земель населенных пунктов (+75,22 га) и земель промышленности (+28,00 га).

Распределение земель Нижнебаканского сельского поселения

по категориям

Таблица 49

| Категория земель | Площадь земель в установленных границах, га | % | Предложение по изменению категории земель на расчетный срок | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель Нижнебаканского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 8954,36 | 100,00 | 8954,36 | 100,00 |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 3272,04 | 36,54 | 3068,82 | 34,27 |
| 2.Земли населенных пунктов, в т.ч. | 1153,52 | 12,88 | 1328,74 | 14,84 |
| - ст. Нижнебаканская | 680,01 |  | 791,25 |  |
| - ст. Неберджаевская | 431,81 |  | 502,88 |  |
| - п. Жемчужный | 35,53 |  | 28,44 |  |
| - х. Гапоновский | 6,17 |  | 6,17 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 22,19 | 0,25 | 50,19 | 0,56 |
| 4. Земли лесного фонда (в т.ч. сельские леса) | 4272,54 | 47,71 | 4272,54 | 47,71 |
| 5. Земли водного фонда | 63,40 | 0,71 | 63,40 | 0,71 |
| 6. Земли запаса | 170,67 | 1,91 | 170,67 | 1,91 |

ГП-5

Схема границ территорий и земель различных категорий

Нижнебаканского сельского поселения

2.13. Технико-экономические показатели проекта

2.13.1. Проектные балансы территорий населенных пунктов

В таблицах 50 - 53 приводится баланс территорий населенных пунктов Нижнебаканского сельского поселения с разбивкой по функциональным зонам.

ст. Нижнебаканская

Таблица 50

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Современное состояние | % к итогу | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 680,01 | 100,00 | 791,25 | 100,00 |
| I. Жилая зона |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 274,20 |  | 274,20 |  |
| 1.2 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га |  |  | 62,40 |  |
| 1.3 | Существующая застройка мало- и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами секционного типа и с приквартирными земельными участками | га | 5,10 |  | 5,10 |  |
| Итого по пункту I | га | 279,30 | 41,07 | 341,70 | 43,18 |
| II. Общественно-деловая зона |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, связи, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 3,20 |  | 3,20 |  |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 2.3 | Территория образовательных и дошкольных учреждений, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - школа | га | 1,80 |  | 2,30 |  |
|  | - детский сад | га | 0,50 |  | 1,00 |  |
| 2.4 | Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений | га | 1,10 |  | 1,10 |  |
| Итого по пункту II | га | 7,10 | 1,05 | 8,10 | 1,03 |
| Ш. Производственная зона |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 14,50 |  | 14,50 |  |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га |  |  | 27,70 |  |
| 3.3 | Существующая коммунально-складская территория | га | 3,40 |  | 3,40 |  |
| Итого по пункту Ш | га | 17,90 | 2,63 | 45,60 | 5,76 |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,40 |  | 0,60 |  |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 61,00 |  | 107,50 |  |
| 4.3 | Автодорога федерального значения | га | 11,70 |  | 11,70 |  |
| 4.4 | Полоса отвода железной дороги |  | 19,50 |  | 19,50 |  |
| 4.5 | Придорожный сервис | га | внешняя зона |  | 3,50 |  |
| 4.6 | Логистический центр | га |  |  | 7,06 |  |
| Итого по пункту IV | га | 92,60 | 13,62 | 149,86 | 18,94 |
| V. Рекреационная зона |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,20 |  | 4,70 |  |
| 5.2 | Лесопарк | га | - |  | 24,19 |  |
| Итого по пункту V | га | 0,20 | 0,03 | 28,89 | 3,65 |
| VI. Зона сельскохозяйственного использования |
| 6.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 84,31 |  | 106,40 |  |
| Итого по пункту VI | га | 84,31 | 12,40 | 106,40 | 13,45 |
| VII. Зона специального назначения |
| 7.1 | Кладбища | га | 7,00 |  | 5,70 |  |
| Итого по пункту VII | га | 7,00 | 1,03 | 5,70 | 0,72 |
| VIII. Зона ограниченного хозяйственного использования |  |
| 8.1 | Санитарно-защитное озеленение | га | - |  | 9,00 |  |
| 8.2 | Прибрежная защитная полоса | га | 19,00 |  | 19,00 |  |
| Итого по пункту VIII | га | 19,00 | 2,79 | 28,00 | 3,54 |
| IX. Зона особо охраняемых территорий |
| 9.1 | Печи по обжигу извести | га | 0,40 |  | 0,40 |  |
| Итого по пункту IX | га | 0,40 | 0,06 | 0,40 | 0,05 |
| X. Прочие |  |
| 10.1 | Водная территория | га | 12,60 |  | 12,60 |  |
| 10.2 | Пустыри | га | 16,00 |  | - |  |
| 10.3 | Естественная растительность, склоны, балки | га | 143,60 |  | 64,00 |  |
| Итого по пункту X | га | 172,20 | 25,32 | 76,60 | 9,68 |
| Итого по п.п. I - X | га | 680,01 | 100,00 | 791,25 | 100,00 |
| XI. Внешняя зона |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Резервная территория для развития жилой зоны | га |  |  | 5,80 |  |
| 11.2 | Кладбища существующие с отводом территории | га |  |  | 12,21 |  |

ст. Неберджаевская

Таблица 51

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Современное состояние | % к итогу | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 431,81 | 100,00 | 502,88 | 100,00 |
| I. Жилая зона |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 171,70 |  | 171,70 |  |
| 1.2 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га |  |  | 81,20 |  |
| 1.3 | Существующая застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами секционного типа и с приквартирными земельными участками | га | 0,50 |  | 0,50 |  |
| Итого по пункту I | га | 172,20 | 39,88 | 253,40 | 50,39 |
| II. Общественно-деловая зона |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, связи, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,80 |  | 5,20 |  |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | - |  | 2,24 |  |
| 2.3 | Территория образовательных и дошкольных учреждений, в том числе |  |  |  |  |  |
|  | - детский сад | га | 0,60 |  | 1,70 |  |
|  | - школа | га | 1,20 |  | 3,70 |  |
|  | - межшкольный учебно-производственный комбинат | га | - |  | 1,50 |  |
| 2.4 | Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений | га | 0,50 |  | 0,50 |  |
| Итого по пункту II | га | 3,10 | 0,72 | 14,84 | 2,95 |
| Ш. Производственная зона |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 10,20 |  | 20,50 |  |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | га |  |  | 2,80 |  |
| Итого по пункту Ш | га | 10,20 | 2,36 | 23,30 | 4,63 |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 43,00 |  | 83,30 |  |
| 4.3 | Автодорога регионального значения | га | 0,20 |  | 1,40 |  |
| 4.4 | Придорожный сервис | га | 0,10 |  | 2,00 |  |
| Итого по пункту IV | га | 43,46 | 10,06 | 86,86 | 17,27 |
| V. Рекреационная зона |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,02 |  | 2,60 |  |
| 5.2 | Лесопарк | га | - |  | 32,50 |  |
| Итого по пункту V | га | 1,02 | 0,24 | 35,10 | 6,98 |
| VI. Зона сельскохозяйственного использования |
| 6.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 93,54 |  | 31,01 |  |
| Итого по пункту VI | га | 93,54 | 21,66 | 31,01 | 6,17 |
| VII. Зона специального назначения |
| 7.1 | Кладбище | га | 2,29 |  | 2,29 |  |
| Итого по пункту VII | га | 2,29 | 0,53 | 2,29 | 0,46 |
| VIII. Зона ограниченного хозяйственного использования |  |
| 8.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 10,50 |  | 10,50 |  |
| 8.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - |  | 3,70 |  |
| Итого по пункту VIII | га | 10,50 | 2,43 | 14,20 | 2,82 |
| IX. Прочие |  |
| 9.1 | Водная территория | га | 3,20 |  | 3,20 |  |
| 9.2 | Пустыри | га | 8,00 |  | - |  |
| 9.3 | Естественная растительность, склоны, балки |  | 84,30 |  | 38,68 |  |
| Итого по пункту IX | га | 95,50 | 22,12 | 41,88 | 8,33 |
| Итого по п.п. I - IX | га | 431,81 | 100,00 | 502,88 | 100,00 |

поселок Жемчужный

Таблица 52

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Современное состояние | % к итогу | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 35,53 | 100,00 | 28,44 | 100,00 |
| I. Жилая зона |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 12,50 |  | 12,50 |  |
| 1.2 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га |  |  | 1,90 |  |
| 1.3 | Существующая застройка малоэтажными жилыми домами с приквартирными земельными участками | га | 0,40 |  | 0,40 |  |
| Итого по пункту I | га | 12,90 | 36,31 | 14,80 | 52,04 |
| II. Общественно-деловая зона |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, связи, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания | га | 0,51 |  | 0,51 |  |
| 2.2 | Территория учреждений здравоохранения | га | - |  |  |  |
| 2.3 | Территория спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений | га | 0,10 |  | 0,1 |  |
| Итого по пункту II | га | 0,61 | 1,72 | 0,61 | 2,14 |
| Ш. Производственная зона |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | внешняя зона |  | внешняя зона |  |
| Итого по пункту Ш | га | - |  | - |  |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,03 |  | 0,03 |  |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 4,10 |  | 5,80 |  |
| 4.3 | Придорожный сервис | га | внешняя зона |  | 2,57 |  |
| Итого по пункту IV | га | 4,13 | 11,62 | 8,40 | 29,54 |
| V. Рекреационная зона |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - |  | 0,50 |  |
| Итого по пункту V | га | - |  | 0,50 | 1,76 |
| VI. Зона сельскохозяйственного использования |
| 6.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 10,00 |  | 3,73 |  |
| Итого по пункту VI | га | 10,00 | 28,14 | 3,73 | 13,11 |
| VII. Прочие |  |
| 7.1 | Водная территория | га | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 7.2 | Пустыри | га | 0,40 |  | - |  |
| 7.3 | Естественная растительность, редколесье | га | 7,09 |  | - |  |
| Итого по пункту VII | га | 7,89 | 22,21 | 0,40 | 1,41 |
| Итого по п.п. I - VII | га | 35,53 | 100,00 | 28,44 | 100,00 |
| VIII. Внешняя зона |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище существующее | га | 0,05 |  | 0,05 |  |

хутор Гапоновский

Таблица 53

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Современное состояние | % к итогу | Расчетный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 6,17 | 100,00 | 6,17 | 100,00 |
| I. Жилая зона |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 2,82 |  | 2,82 |  |
| 1.2 | Резервная территория для развития жилой зоны | га |  |  | 0,30 |  |
| Итого по пункту I | га | 2,82 | 45,70 | 3,12 | 50,57 |
| II. Производственная зона |
| 2.1 | Существующая производственная территория | га | внешняя зона |  | внешняя зона |  |
| Итого по пункту II | га | - |  | - |  |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 0,51 |  | 1,05 |  |
| Итого по пункту IV | га | 0,51 | 8,27 | 1,05 | 17,02 |
| V. Рекреационная зона |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - |  | 0,20 |  |
| Итого по пункту V | га |  |  | 0,20 | 3,24 |
| VI. Зона ограниченного хозяйственного использования |  |
| 6.1 | Прибрежная защитная полоса | га | 1,60 |  | 1,60 |  |
| Итого по пункту VI | га | 1,60 | 25,93 | 1,60 | 25,93 |
| VII. Прочие |  |
| 7.1 | Водная территория | га | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 7.2 | Пустыри | га | 1,04 |  | - |  |
| Итого по пункту VII | га | 1,24 | 20,10 | 0,20 | 3,24 |
| Итого по п.п. I - VII | га | 6,17 | 100,00 | 6,17 | 100,00 |

2.13.2. Основные технико-экономические показатели

Таблица 54

| № п/п | Наименование показателей | Ед-ца измерения | ст.Нижне-баканская | х.Гапонов-ский | ст.Неберджаев-ская | п.Жемчуж- ный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе территории: | га | 680,01 | 791,25 | 6,17 | 6,17 | 431,81 | 502,88 | 35,53 | 28,44 |
| 1.1.1 | Жилых зон | га | 279,30 | 341,70 | 2,82 | 3,12 | 172,20 | 253,40 | 12,90 | 14,80 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 274,20 | 336,60 | 2,82 | 2,82 | 171,70 | 252,90 | 12,50 | 14,40 |
|  | - малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа и с приквартирными земельными участками | га | 5,10 | 5,10 | - | - | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
|  | - резервная жилая застройка (за расчетный срок) | га | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Общественно-деловых зон | га | 7,10 | 8,10 | - | - | 3,10 | 14,84 | 0,61 | 0,61 |
| 1.1.3 | Производственных и ком-мунально-складских зон | га | 17,90 | 45,60 | внешняя зона | внешняя зона | 10,20 | 23,30 | внешняя зона | внешняя зона |
| 1.1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 92,60 | 149,86 | 0,51 | 1,05 | 43,46 | 86,86 | 4,13 | 8,40 |
| 1.1.5 | Рекреационных зон | га | 0,20 | 37,74 | - | 0,20 | 1,02 | 72,10 | - | 0,50 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,20 | 4,70 | - | 0,20 | 1,02 | 2,60 | - | 0,50 |
|  | - лесопарки |  | - | 24,19 | - | - | - | 32,50 | - | - |
| 1.1.6 | Зон сельскохозяйственного использования | га | 84,31 | 106,40 | - | - | 93,54 | 31,01 | 13,79 | 3,73 |
| 1.1.7 | Зон специального назначения: | га | 7,00 | 5,70 | - | - | 2,29 | 2,29 | внешняя зона | внешняя зона |
|  | -кладбище; | га | 7,00 | 5,70 | - | - | 2,29 | 2,29 | - | - |
|  | -свалка | га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Зон прочих территорий | га | 172,20 | 134,00 | 1,24 | 0,20 | 95,50 | 64,50 | 1,40 | 1,00 |
|  | - водная территория | га | 12,60 | 12,60 | 0,20 | 0,20 | 3,20 | 3,20 | 0,40 | 0,40 |
|  | - пустыри | га | 16,00 | - | 1,04 | - | 8,00 | - | 0,40 | - |
|  | - естественная растительность, склоны, балки | га | 143,60 | 64,00 | - | - | 84,30 | 38,68 | 0,60 | - |
| 1.2. | Из общей площади земель - территории общего пользования, из них | га | 61,20 | 112,20 | 0,51 | 1,25 | 44,02 | 118,40 | 4,10 | 6,30 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 0,20 | 4,70 | - | 0,20 | 1,02 | 2,60 | - | 0,50 |
|  | - лесопарковые насаждения | га | - | 24,19 | - | - | - | 32,50 | - | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 61,00 | 107,50 | 0,51 | 1,05 | 43,00 | 83,30 | 4,10 | 5,80 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 8223 | 9578 | 43 | 43 | 1889 | 3722 | 187 | 220 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 889 | 1863 | 6 | 6 | 215 | 752 | 21 | 38 |
|  |  |  | 10,81 | 19,45 | 13,95 | 13,95 | 11,38 | 20,2 | 11,23 | 17,27 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: |  | 6175 | 5098 | 28 | 28 | 1402 | 2178 | 133 | 115 |
|  |  |  | 75,09 | 53,23 | 65,12 | 65,12 | 74,22 | 58,52 | 71,12 | 52,27 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 1159 | 2617 | 9 | 9 | 272 | 792 | 33 | 67 |
|  |  |  | 14,09 | 27,32 | 20,93 | 20,93 | 14,4 | 21,28 | 17,65 | 30,45 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 164,44 | 218,45 | 0,35 | 0,35 | 31,4 | 141,2 | 6,46 | 7,99 |
| 3.2. | Выбытие жилого фонда | тыс. м2 |  | 16,67 |  | - |  | 8,0 |  | 1,67 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 |  | 70,68 |  | - |  | 117,8 |  | 3,2 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 20,2 | 22,8 | 8,14 | 8,14 | 16,62 | 37,9 | 34,55 | 36,3 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 135 | 438 | 0 | 0 | 75 | 201 | 0 | 0 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 1440 | 1421 | 0 | 0 | 350 | 499 | 0 | 0 |
| 4.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | - | - | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
| 4.4 | Внешкольные учреждения | мест | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Больницы – всего | коек | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Поликлиники, амбулатории (медицинские центры) | пос. в смену | 55 | 188 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
|  | Аптеки | учрежд. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.7 | ФАП | Учрежд. | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.8 | Станция скорой медицинской помощи | авто | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.9 | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 1514,35 | 3113,0 | 0 | 12,9 | 72,0 | 1116,3 | 17,4 | 66,0 |
| 4.10 | Рынок | м2 т.пл. | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 221 | 415 | 0 | 0 | 20 | 149 | 0 | 9 |
| 4.12 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | раб. мест | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| 4.13 | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 140 | 726 | 0 | 0 | 140 | 558 | 0 | 0 |
| 4.14. | Библиотека | учрежд. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4.15. | Кинотеатр | мест | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 642,9 | 830 | 0 | 0 | 229,16 | 558,15 | 0 | 0 |
| 4.17 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 20225 | 0 | 0 | 0 | 7254 | 0 | 429 |
| 4.18 | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 622,5 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
| 4.20 | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4.21 | Гостиницы – всего | мест | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4.22 | Бани – всего | мест | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 |
| 4.23 | Отделения связи | операц. место | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4.24 | Отделение сбербанка | операц. место | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.25 | Пожарное депо | объектов /авто | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 35,882 | 53,750 | 0,283 | 0,525 | 25,294 | 41,650 | 2,158 | 2,900 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 1589,61 | 2837,69 | 7,15 | 8,57 | 366,37 | 1056,43 | 39,84 | 65,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1302,61 | 2339,69 | 6,15 | 7,57 | 300,37 | 865,43 | 32,84 | 53,69 |
|  | - на производственные нужды |  | 287,00 | 498,00 | 1,00 | 1,00 | 66,00 | 191,00 | 7,00 | 12,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, | м3/сут | Троицкий групповой водопровод (ТГВ МВ №1 Ø1020 мм) |  | 9,00 | Троицкий групповой водопровод (ТГВ МВ №1 Ø1020 мм) |  | 70,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  | 9,00 |  |  | 70,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160 | 130-230 | 200-300 | 130-200 | 200-250 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 |  | 160 | 130-230 | 200-300 | 130-200 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 47,76 |  | 1,00 |  | 32,60 |  | 3,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1550,01 | 2800,49 | 7,15 | 8,57 | 356,92 | 1046,98 | 37,44 | 63,29 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1263,01 | 2302,49 | 6,15 | 7,57 | 290,92 | 855,98 | 30,44 | 51,29 |
|  | - производственные сточные воды | - | 287,00 | 498,00 | 1,00 | 1,00 | 66,00 | 191,00 | 7,00 | 12,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | ОСК Q = 2600,00 м3/сут + + ОСК локальные |  | инд. ОСК | ОСК Q = 700,00 м3/сут.+ + ОСК локальные |  | инд. ОСК |  | инд. ОСК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 25,30 |  |  |  | 21,80 |  | 2,00 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004144 | 0,028123 |  |  | 0,000863 | 0,024164 | - | 0,000388 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004144 | 0,028123 |  |  | 0,000863 | 0,024164 | - | 0,000388 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,400 | 18,610 |  |  | 0,5 | 15,956 | - | 0,260 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,400 | 13,508 |  |  | 0,5 | 8,682 | - | 0,260 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 5,102 |  |  | - | 7,274 | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,162 | 1,887 |  |  | 0,516 | 3,265 | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 10,874 | 12,660 |  |  | 2,498 | 4,939 | 0,260 | 0,306 |
| 6.4.2 | Потребление газа по поселению - всего | млн. м3/год | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | 13,632 | 17,911 |
| 6.4.3 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 |
| 6.4.4 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления по поселению всего | км | 17,00 | 39,00 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии - всего, | млн. кВт | 38,6 | 61,5 | 0,2 | 0,3 | 10,1 | 30,0 | 0,6 | 1,8 |
|  | в том числе: | в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | -«- | 10,0 | 22,8 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 6,6 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 28,6 | 38,7 | 0,2 | 0,2 | 8,2 | 23,4 | 0,5 | 1,2 | 0,9 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4691 | 6418 | 4569 | 6810 | 5370 | 8071 | 3273 | 8011 |  |
| 6.5.2 | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3476 | 4039 | 4482 | 4482 | 4354 | 6289 | 2811 | 5614 |  |
|  | Источники покрытия электронагрузок – по поселению всего | МВт | Современное состояние 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
|  |  |  | 27,23 | 34,23 |
| 6.5.3 | Протяжённость сетей – по поселению всего, в т. ч. | км | 51,58 | 54,74 |
|  | - сети 110 кВ | км | 19,46 | 19,46 |
|  | - сети 35 кВ | км | 11,24 | 11,24 |
|  | - сети 10 кВ |  | 20,88 | 24,04 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населе-ния | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 38 | 100 | 10 | 100 | 48 | 100 | 72 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 3106 | 3634 | 14 | 14 | 692 | 1580 | 66 | 79 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2415 | 2829 | 10 | 10 | 533 | 1267 | 50 | 61 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 9,00 | - | - | - | 3,70 | - | - |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - | 19,00 | - | 1,60 | - | 10,50 | - | - |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | в Крымском городском поселении |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -существующих | га | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | внешняя зона | внешняя зона |
|  | -проектируемых | га | - | - | - | - | - | - | - | - |