Введение

Проект внесение изменений в генеральный план Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края разработан ООО «ПроектИнжТеррПланирование» по заказу администрации  Варениковского сельского поселения на основании муниципального контракта №139-15 от 30.06.2015г.

Проект внесения изменений в генеральный план Варениковского сельского поселения Крымского района, выполнен с целью:

1. Внести изменения в генеральный план Варениковского поселения Крымского района на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, в том числе с учётом объектов федерального значения, обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

2. Корректировка планируемого места размещения объектов местного значения с учетом строительства объектов федерального и регионального значения.

3. Отображение местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

- отображение планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань» .

4. Корректировка генерального плана с учетом планируемого места размещения объектов местного значения.

Проект разработан на основании генерального плана Варениковского сельского поселения Крымского района, разработанного ООО «Проектный институт территориального планирования» в 2010 г. и утвержденного решением Совета Варениковского сельского поселения Крымского района от 19 мая 2011 г. № 89.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Варениковского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории, размещения объектов местного и изменения категории земель сельского поселения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Варениковского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием на проектирование и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе. При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2030 год  и 1 очередь 2020 год, экономические и расчетные показатели проекта, раздел инженерная инфраструктура. Актуализирован на момент проектирования раздел «Охрана историко-культурного наследия», внесены изменения в баланс территории Варениковского сельского поселения.

При выполнении внесений изменений в генеральный план не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Графические материалы разработаны на топографических съемках М 1:5000, выполненных ЮФ ФГУП «Госзекадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2009 г. и М 1:25000, выполненной в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Крымский район» ЮФ ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция № 205 в 2008 году.

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Варениковского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств различных бюджетов, но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

# 4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Варениковского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Варениковского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территорий населенных пунктов поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Варениковского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Варениковского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий ст.Варениковской, с.Фадеево, х.Школьный, х.Свет проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов. Территориальное развитие поселка железнодорожного разъезда Чекон не предусматривается.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 5.1. Планировочная организация территории

# Варениковского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Варениковского сельского поселения в границах муниципального образования образована пятью населенными пунктами, расположенными среди землепользований сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены производственные и животноводческие предприятия, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Варениковского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку.

Проектируемая жилая застройка населенных пунктов поселения представлена различными типами застройки с приусадебными участками: блокированная застройка, индивидуальные жилые дома, имения типа «шато».

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий, кладбищ.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация.

Для оздоровления микроклимата и создания безопасных условий проживания проектом предусматривается закрытие и рекультивация существующей свалки мусора, расположенной западнее станицы Варениковской, и предлагается, согласно краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы», строительство 3,5 км южнее станицы Варениковской Кубанского отходоперерабатывающего комплекса.

С целью исключения движения транзитного и грузового автотранспорта по автодороге «Андреева Гора–ст-ца Варениковская-г.Анапа» через территорию ст.Варениковской, проектом предусматривается строительство северо-западной объездной дороги, по автодороге «г.Крымск – с.Джигинка» - строительство южной - юго-западной объездной дороги.

По проектируемой северо-западной объездной автодороге запроектированы территории для строительства автотерминала для большегрузного транспорта, автокемпинга, автопарковки. По проектируемой южной- юго-западной объездной автодороге предусмотрены территории для строительства объектов дорожного сервиса.

В направлении перспективного территориального развития станицы Варениковской выделены резервные территории для развития жилой и производственной зон на расчетный срок генерального плана, а также резервные территории для развития жилой застройки на перспективу за расчетный срок.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом сохраняются существующие производственные комплексы при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Варениковского сельского поселения Крымского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального и федерального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

-  планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань».

2. Обозначены проектируемыми территориями ЛПХ , земельные участки с кадастровыми номерами: 23:15:0104000:705, 23:15:0104000:616, 23:15:0104000:617, 23:15:0102003:34 (ст.Варениковская).

3. На земельном участке с кадастровым номером 23:15:0104000:0475 обозначен карьер по добыче глины.

4. Обозначена как проектируемая индивидуальная жилая застройка территория земельного участка, расположенного  по  адресу: станица Варениковская, улица Леваневского, 69 (кадастровый №23:15:0102165:19).

5. Изменено функциональное зонирование под размещение трассы железной дороги на участке Варениковская – Красная Стрела с полосой отвода, в связи с выкупом ОАО «РЖД» земельных участков.

6. Обозначены территорией объектов делового, общественного и коммерческого назначения земельные участки с кадастровыми номерами: 23:15:0102108:8, 23:15:0102108:6, 23:15:0102108:110, 23:15:0102160:15 (ст.Варениковская).

7. Обозначен объект строительства «Строительство ВЛ-110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" до места отпайки к ПС 110/10 кВ "Казачья". Строительство отпайки от ВЛ -110 кВ "Крымская 220 - Взлетная - Варениковская" к ПС 110/10 кВ "Казачья"».

8. Обозначен межмуниципальный экологический перерабатывающий комплекс твердых бытовых отходов предусмотренный  на земельных участках с кадастровыми номерами 23:15:0104000:78, 23:15:0104000:77 площадью 38,67 га.,  в границах Варениковского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения в западной части Варениковского сельского поселения к западу от ст.Варениковской.

9. Обозначена проектируемая территория для среднеобразовательной школы в юго-западном районе ст.Варениковской, улица Транспортная, 30.

10. Обозначены как существующая индивидуальная жилая застройка территории двух земельных участков по улице Орджоникидзе100, в юго-западном районе ст.Варениковской.

11. . Обозначена как существующая индивидуальная жилая застройка территория земельного участка с кадастровым номером 23:15:0102245:26  по улице Юбилейная.

12. Обозначены как существующая индивидуальная жилая застройка территории земельных участков, расположенных  по  адресам: хутор Зеленая,25; Молодежная ,6 .

Помимо вышеуказанных изменений, выполнены уточнения функционального назначения и границ земельных участков на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Крымского района по состоянию на момент проектирования.

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Варениковской

В основу территориально-планировочного решения генерального плана станицы Варениковской положена идея создания современного компактного населенного пункта, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, увязкой ее с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей, природного окружения, наличия водных территорий, категорированных автодорог и железной дороги.

Станица Варениковская – сложившийся населенный пункт, представляющий собой территориальное образование, ограниченное с севера – рекой Кубань и Варнавинским сбросным каналом, с северо-запада и запада – категорированными автодорогами, с юга – железной дорогой.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры станицы Варениковской.

Проектом определено перспективное развитие станицы за счет включения новых территорий в северо-западном, западном, восточном и юго-восточном направлениях. В то же время проектом предлагается исключить из границ населенного пункта участок существующей территории в южной части станицы.

Таким образом, на расчетный срок генерального плана увеличение территории станицы Варениковской составит 223,6 га.

Основными градостроительными мероприятиями являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования многофункционального общественного центра;

- формирование новых общественных центров обслуживания населения в проектируемых районах;

- новое жилищное и производственное строительство;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство объездных автомагистралей в двух уровнях, реконструкция существующих улиц, строительство второго железнодорожного пути направления Крымск - Порт-Кавказ.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение размещения объектов различного назначения.

На территории станицы Варениковской сложилась структура многофункционального использования территории. Основную часть территории станицы занимают кварталы жилой застройки, которая представлена существующими и проектируемыми индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Объекты производственного назначения  расположены в северо-восточной, южной и, основная часть производственных объектов, в восточной и юго-восточной частях станицы. На территории станицы имеются существующие производственные объекты, расположенные в кварталах жилой застройки.

Проектом максимально сохранены существующие производственные объекты. С целью сокращения санитарно-защитной зоны от СТФ, расположенной в восточной производственной зоне, предусматривается ограничение хозяйственной деятельности на территории предприятия, примыкающей к жилой улице. Предусматривается перепрофилирование лесосклада, расположенного в центральной части станицы по ул.Ленина.

Генеральным планом предусмотрено формирование трех производственных зон в станице Варениковской:

-восточной;

- южной;

- юго-восточной.

Дальнейшее развитие восточной и юго-восточной производственных зон предусматривается проектом как за счет свободных территорий, прилегающих к существующим производственным территориям в границах населенного пункта, так и за счет прирезаемых территорий, вошедших в проектные границы населенного пункта.

Территориальное развитие станицы предусмотрено по трем направлениям:

- западном;

- северо-западном;

- юго-восточном.

Генеральным планом планируется на этих территориях создание новых современных жилых районов комплексной застройки с развитой системой социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. На проектируемых территориях планируется развитие многофункциональных общественных центров обслуживания с требуемым по расчету набором объектов культурно-бытового обслуживания. Общественные центры жилых районов, как правило, формируются зданиями школ, детских садов, торговых центров, учреждений бытового и административного назначения, спортивными сооружениями. Предусматривается благоустройство и озеленение территорий центров современными приемами.

Новое жилищное строительство планируется осуществлять преимущественно индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

В новых жилых районах предусматриваются территории для строительства быстровозводимого жилья в 2-х, 3-х этажном исполнении.

Резервные территории для развития жилой и производственной зон выделяются в направлении перспективного территориального развития станицы и ее функциональных зон на прилегающих территориях в западном, юго-западном и восточном направлениях.

Наличие резервных территорий перспективного развития вы границах населенного пункта определяется возможным превышением численности населения по отношению к прогнозируемой численности на расчетный срок, изменением социально-экономической программы развития поселения.

К резервным также относятся территории, предназначенные для развития станицы за пределами расчетного срока за проектной границей населенного пункта.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

Завершение формирования многофункционального общественного центра. Генеральным планом сохраняются исторически сложившиеся общественно-деловой и торговые центры станицы, предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

Существующий многофункциональный общественный центр, сформировавшийся в центральной части станицы на пересечении двух главных улиц станицы ул.Красной и ул.Ленина, имеет развитую сеть объектов социально-культурного назначения, что обеспечивает в настоящее время потребности населения, живущего на прилегающих территориях. Проектом предусматривается их реконструкция и модернизация.

Кроме многофункционального общественного центра предусматривается реконструкция и модернизация трех существующих торговых центров, сформировавшихся при пересечении улиц Ленина и Куйбышева, Горького и Пушкина, Горького и Черноморской.

Строительство новых центров обслуживания населения предусматривается в проектируемых микрорайонах: Северо-западном и Западном.

В общественном центре Западного микрорайона запроектированы гостиничный комплекс, рынки, торговый центр в составе которого: Дом быта, магазины продовольственных и промышленных товаров, рыночный павильон, кафе, отделение связи, филиал банка. Предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в составе которого стадион, спортивный зал, гимнастический зал, медико-восстановительный центр.

В общественном центре проектируемого Северо-западного микрорайона запроектированы объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия торгового, коммерческого и делового назначения.

В южной части станицы около производственного комплекса ООО «Союз Вино» проектом предусматривается строительство Дегустационного зала с магазином. На перспективу за границей населенного пункта запроектирован торгово-развлекательный центр, южнее по автодороге - логистический центр и автопарковки.

В Северо-западном районе предусматривается строительство двух детских садов и средней общеобразовательной школы. В Западном районе предусматривается строительство детского сада.

На территориях резервной жилой застройки за границей населенного пункта предложены участки для размещения школ и детских садов.

В связи с растущими потребностями населения в улучшении качества обслуживания и уровня жизни в целом, территория станицы дополняется объектами рекреационного назначения. Существующий парк реконструируется и благоустраивается. В Северо-западном и Западном микрорайонах запроектированы скверы, бульвар.

Генеральным планом предусматривается максимальное использование природных ресурсов и предлагаются мероприятия по улучшению экосистемы градостроительными средствами.

Гармония природы и архитектуры достигается за счет особого подхода к организации пространства.

Проектом предусматривается создание в прибрежных территориях реки Кубань многопрофильных лесопарковых зон с развитой системой объектов спортивного, развлекательного, досугового и познавательного назначения. Здесь запроектированы набережная с речным вокзалом и этнографическим музейным комплексом «Старая крепость», восточнее по реке Кубань - лесопарковая зона с аквапарком и спортивными сооружениями. На территории, расположенной между Варнавинским сбросным каналом и старицей Куркуй, запроектирована база отдыха выходного дня. Западнее на берегу реки Кубань проектируется пляж.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям.

Генеральным планом обозначены основные и второстепенные улицы станицы.

Проектом сохраняются существующие въезды в станицу. С целью исключения движения транзитного и грузового автотранспорта автодороги «Андреева Гора – ст-ца Варениковская - г.Анапа» через территорию ст.Варениковской, проектом предусматривается строительство северо-западной объездной дороги, автодороги «г.Крымск – с.Джигинка» - строительство южной- юго-западной объездной дороги. В связи с увеличением на перспективу транспортных нагрузок рекомендуется осуществление реконструкции мостовых сооружений через реку Кубань.

По северо-западной объездной автодороге предусмотрены территории для строительства автотерминала для большегрузного транспорта, автокемпинга, автопарковки, по южной- юго-западной объездной автодороге – территории для строительства объектов дорожного сервиса.

Производственное строительство.

Проектом максимально сохраняются существующие производственные комплексы. С целью сокращения санитарно-защитной зоны от СТФ в восточной производственной зоне, предусматривается ограничение хозяйственной деятельности на территории предприятия, примыкающей к жилой улице, и перепрофилирование лесосклада, расположенного в центральной части станицы по ул.Ленина.

Предусматривается дальнейшее развитие восточной производственной зоны. Здесь запроектированы территории для размещения производственных комплексов на расчетный срок и на перспективу за расчетный срок таких как мельница, минипредприятия по изготовлению тротуарной плитки и др.

Настоящим проектом внесены изменения в части корректировки границ функциональных зон в населенных пунктах, вызванных размещением объектов местного значения по заданию на проектирование.

Перечень объектов приведен в таблице 20.1

Таблица 20.1

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Объекты по значению | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Административные здания |
| 1 | Здание администрации Варениковского сельского поселения - Отделение социального обслуживания ГУ СО КК Крымского центра социального обслуживания «Данко» - Авиакасса ЗАО «Азово-Черноморское РАВС» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 2 | Варениковский участок Крымское Райпо - ООО «Ю.В.ЛТД» магазин «Флэш» - Магазин «Мир Джинс» - Магазин «Одежда» - ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» / пункт приема платежей сотовой связи - Аптека - Ветаптека «Айболит» - ООО «ЕСИДА» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 3 | Филиал сбербанка | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 4 | Нотариус -Магазин «Максима» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 5 | Нотариус | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 6 | Адвокатская контора Варениковское станичное казачье общество Кубанского казачьего войска | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 7 | Нотариус, услуги -БТИ -Магазин «Любимый» -Кафе «Визит» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 8 | Почта п/о-70 | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 9 | Почта п/о-71 | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 10 | ПОК Крымского ЛТУ, Западный УЭС Краснодарского филиала ОАО «ЮТК» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 11 | Варениковское лесничество ГУ КК «Крымский лесхоз» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 12 | Варениковское поселковое отделение милиции ОВД г.Крымска и Крымского района | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| Учреждения культуры |
| 13 | Местная православная религиозная организация Приход Свято-Георгиевского храма | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 14 | Памятник – бюст В.В.Куйбышева | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 15 | Памятник В.И.Ленину (парк) | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 16 | Братская могила 199 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943г.г. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1974г. | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 17 | Братская могила 168 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943г.г. | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 18 | Братская могила 123 советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 194942-1943г.г. | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 19 | МУ «ДК Варениковского сельского поселения» на 600 мест - МУ «Варениковская поселенческая библиотека» | 1 | ОМЗ | 2 | аварийное |
| 20 | Варениковская детская библиотека | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 21 | Местная религиозная организация Евангелийских Христиан баптистов Церковь | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 22 | Этнографический музейный комплекс «Старая крепость» | 1 | ОМЗ | 1-5 | проектир. |
| 23 | Музей | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| Учреждения образования |
| 24 | Д/С «Куйбышева» | 1 | ОМЗ | - | не действ. |
| 25 | МДОУ Д/С №9 филиал «Ласточка» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 26 | МДОУ Д/С № 24 на 67 мест | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 27 | МДОУ Д/С № 26 на 98 мест | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 28 | МДОУ Д/С № 20 на 85 мест | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 29 | Детский сад | 3 | ОМЗ | 1-2 | проект. |
| 30 | МОУ ДОД «Детская школа искусств» на 310 уч-ся / пункт приема платежей сотовой связи «Планета «GSM» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 31 | МОУ СОШ № 41 на 494 уч-ся | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 32 | МОУ СОШ № 56 на 556 уч-ся | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 33 | МОУ СОШ № 58 на 455 уч-ся | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 34 | Общеобразовательная школа | 1 | ОМЗ | 1-2 | проект. |
| 35 | МОУ ДОД Межшкольный учебный комбинат №2 на 120 уч-ся у | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 36 | Филиал Д/с №9 | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 37 | Филиал Д/с №20 /ДРСУ-6 / офисные помещения, склады | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| Рекреационные, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 38 | МОУ ДОД Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Урожай» на 30 чел. | 1 | ОМЗ | 1 | сущест./ реконстр. |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс В составе: -спортивный зал -плавательный бассейн, S=340 м2 зеркала воды | 1 | ОМЗ | 1-2 | проект. |
| 40 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в составе: - стадион; - спортивный зал; - гимнастический зал; - медико-восстановительный центр; | 1 | ОМЗ | 1-2 | проект. |
| 41 | Лесопарковая зона с аквапарком и спортивными сооружениями | 1 | ОМЗ | - | проект. |
| 42 | Территория для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей | 1 | ОМЗ | - | проект. |
| 43 | Пляж | 1 | ОМЗ | - | проект. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, отдыха |
| 44 | ММУ «Варениковская РБ» на 108 койко-мест - Аптечный пункт | 1 | ОМЗ | 3 | существ. |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания |
| 45 | Административное здание с торговыми павильонами | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 46 | Центральный рынок - Магазин №90 - Кафе «Бистро» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 47 | Автомагазин «Клаксон» (рынок) - Магазин «Мебель» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 48 | Магазин «Для мам» - Магазин «Комфорт» общ торг.пл. 53,65 кв.м. - ООО «Титов» магазин «Кругозор» общ торг.пл. 53,9 кв.м. - Магазин «Хозтовары» - Магазин «Промтовары» общ торг.пл. 30 кв.м. - Магазин «Универсальный» общ торг.пл. 66 кв.м. - Парикмахерская - Фотоуслуги - Пошив и ремонт одежды | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 49 | Магазин «Подарки», «Русский стиль» общ торг.пл. 112,6 кв.м. - Магазин «Краски» - Магазин «Империя белья» общ торг.пл. 36,6 кв.м | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 50 | Магазин «Хозяюшка» общ торг.пл. 25,7 кв.м - Магазин «Все для дома» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 51 | Магазин «Универмаг» общ торг.пл. 69,2 кв.м - Магазин «Подарки» общ торг.пл. 47 кв.м. - Магазин «Русский стиль» общ торг.пл. 79,8 кв.м. - Свадебный салон «Престиж» общ торг.пл. 95,2 кв.м. - Аптека «Столетов» - ООО «Ленмедветснаб - доктор - W» | 1 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 52 | Магазин «Беби» - Магазин «Кедр» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 53 | Магазин «Виктория» - Парикмахерская | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 54 | Магазин «Ольга» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 55 | Магазин «Хозтовары» - Магазин «Универсал» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 56 | Магазин «Просвет» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 57 | «Макс» торговый комплекс | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 58 | Магазин «Есаул» общ торг.пл. 30 кв.м. - Магазин «Автозатчасти» общ торг.пл. 20 кв.м. | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 59 | Магазин «Успех» общ торг.пл. 23,8 кв.м. - Магазин «Продукты» общ торг.пл. 31,04 кв.м. - Аптека №5 «Фармакоп» МУП «Ресурсы» - Агентство недвижимости «Элен» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 60 | Магазин «Продукты» - Магазин № 97 общ торг.пл. 86 кв.м. - Магазин ООО «Табзон» общ торг.пл. 35 кв.м. - Аптека - К.С.Н. магазин «Продукты» | 1 1 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 61 | Магазин «Культтовары»/ отдел «Автозапчасти» общ торг.пл. 20 кв.м. Магазин «Русский стиль» общ торг.пл. 79,8 кв.м. Магазин №8 «Промышленные товары общ торг.пл. 81 кв.м. | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 62 | Магазин «Перекресток» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 63 | Магазин «Продукты» | 6 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 64 | Магазин № 95 - Магазин «Валентина» общ торг.пл. 54,0 кв.м. - Магазин «Веста» общ торг.пл. 50,0 кв.м. - Ремонт бытовой техники (территория двора Райпо) | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 65 | Магазин «Стрелец» - Магазин «Парус» общ торг.пл. 31,5 кв.м. - ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» общ торг.пл. 240,0 кв.м. - ООО «Ленмедветснаб - доктор - W» - Аптека «Столетов» - Пункт приема платежей сотовой связи | 1 1 | ОМЗ | 1-2 | существ. |
| 66 | Магазин ООО «Оксана» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 67 | Магазин «Меркурий» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 68 | Магазин «Стройматериалы» общ торг.пл. 47,5 кв.м. - Магазин «Мебель» общ торг.пл. 36,5 кв.м. - Изготовление и установка металлоизделий | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 69 | Магазин «Оливия» общ торг.пл. 22,0 кв.м. | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 70 | Магазин «Руслан» общ торг.пл. 60,0 кв.м. - Магазин «Хозтовары» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 71 | Магазин «Вино-Водка» / ООО «Сова» мало - Магазин «КСН» - Магазин «Глобус» - Магазин «Орхидея» - Магазин «Мир одежды и обуви» - Компьютерный салон Торговый центр «Одеон» общ торг.пл. 33,0 кв.м. - Магазин «Кокетка» | 1 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 72 | Магазин «Луч» общ торг.пл. 37,4 кв.м. | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 73 | Магазин «Олеся» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 74 | Магазин «Все для дома» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 75 | Магазин «Универсальный» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 76 | Магазин «Подарки» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 77 | ООО «Лилия» магазин «Валерия» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 78 | Магазин «Буратино» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 79 | ООО «Стальной легион» (магазин склад) | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 80 | Магазин «Культтовары» - ЗАО «Ариэль-Миг» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 81 | Автомагазин «Автопартнер» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 82 | Магазин бытовой техники -Пункт приема сотовой связи | 1 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 83 | Ветаптека | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 84 | Кафе «Лилия» - Парикмахерская | 1 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 85 | Дом быта | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 86 | Киоск по ремонту обуви | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 87 | Мастерская по ремонту телевизоров -Ритуальные услуги | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 88 | ООО «Новвмет» Балеста И.И. | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 89 | Магазин «Продукты» ООО «Панова и К» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 90 | Магазин «Автозапчасти» - Кафе «Тополек» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 91 | Дегустационный зал с магазином | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 92 | Торгово-развлекательный центр | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 93 | Торговый центр микрорайона: - дом быта - магазин промышленных товаров - магазин продовольственных товаров - рыночный павильон - кафе - отделение связи - филиал банка | 2 | ОМЗ | 1-3 | проектир. |
| 94 | Объекты торгово-бытового обслуживания | 3 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 95 | Предприятия торгового, коммерческого и делового назначения | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектир. |
| 96 | Рынок | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 97 | Гостиничный комплекс | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 98 | Оптово-розничный рынок по продаже с/х продуктов | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 100 | Выставочный комплекс | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектир. |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 102 | Баня на 77 мест (МПЖКХ) | 1 | ОМЗ | - | не действ. |
| 103 | Банно-оздоровительный комплекс | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 104 | МУП "Варениковское ЖКХ" - ООО «Ритуал» - ООО «Краснодарская региональная компания по реализации газа» Крымский участок | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 105 | Крымское ветуправление Варениковского ветучастка | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 106 | Мастерская по изготовлению памятников | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 107 | «Ритуальные услуги» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 108 | ФГУЭГТС КП Кубводхоз | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| Промышленно-производственная зона |
| 109 | Пивзавод | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 110 | Кондитерский цех | 1 | ОМЗ | - | строящ. |
| 111 | ООО «Варениковский завод строительных материалов» кирпичный завод | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 112 | ООО «Союз Вино» ООО ЧОП «Юг-Гардлок» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 113 | ООО «Крымский винный завод» пункт первичной переработки | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 114 | СПК Рыболовецкий колхоз им. Куйбышева -Производственная база (гаражи) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 115 | АОР НП «Карьероуправление Анапское» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 116 | Варениковская пекарня Кр.РАЙПО -Магазин №43 «Горячий хлеб» | 1 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 117 | ООО «Сельпром-Юг» комбикормовый завод | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 118 | ООО «Фрут АС» ООО «Свежий ветер» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 119 | ООО «Фристайл» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 120 | ООО «Классик-Миг» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 121 | Агроиндустриальная корпорация ООО АИК «АСТОН» Варениковский филиал - ООО «Варениковский рисозавод» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 122 | - Производственное предприятие IV класса; - ООО «Компания Вим» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 123 | ООО “Лавр” (произв. база) (произв. пласт. бутылок) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 124 | Зерноток | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 125 | Стройцех (минипредприятие) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 126 | Мастерская по изготовлению тротуарной плитки (минипредприятие) | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 127 | ООО «Варениковское» - СТО | 1 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 128 | Пекарня ООО «Хлеб нового тысячилетия» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 129 | Ангар-склад | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 130 | Предприятия IV-V класса (частн. собств. неск. хозяин.) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 131 | Холодильник | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 132 | Тракторная бригада | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 133 | Производственная база | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 134 | Склад | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 135 | Склады КФХ | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 136 | Производственная база (лесосклад) | 1 | ОМЗ | - | перепроф. |
| 137 | Склады “Малевича” | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 138 | МТФ | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 139 | Прирельсовый склад Варениковского сельпо | 1 | ОМЗ | - | не действ. |
| 140 | Карьер | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 141 | Склад Варениковского сельпо (не действ.) | 1 | ОМЗ | - | не действ. |
| 142 | Производственный участок ООО «Экострой» -Производственный участок №4 ОАО «ТПЭК» филиала «Тепловые сети» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 143 | Колбасный цех -Молзавод | 1 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 144 | ООО “Рубин” произв. база (произв. мин. воды) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 145 | Швейная фабрика | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 146 | Малое производство (произв. бочек полиэтил.) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 147 | Производственная база (строительство блоков) - дорожный сервис | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 148 | Мельница | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 149 | Производственная база (бывш. угольн. цех) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 150 | Производственная база КФХ Логвинова | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 151 | Чикское карьероуправление (произв. база) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 152 | КФХ «Фокин» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 153 | КФХ Нанилейченко | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 154 | КФХ «РООТ» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 155 | Производственная база ООО «Союз Вино» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 156 | МЧС Пожарная часть №140 на 2 машины | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 157 | Пожарное депо | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 160 | Производственная территория V класса | 2 | ОМЗ | - | проектир. |
| 161 | Производственная территория IV класса | 4 | ОМЗ | - | проектир. |
| 162 | Производственная территория III класса | 8 | ОМЗ | - | проектир. |
| 163 | Производственная территория II класса | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| Территория специального назначения |
| 165 | Кладбище | 1 | ОМЗ | - | действ. |
| 166 | Кладбище (закрыт.) | 1 | ОМЗ | - | закрыт. |
| 167 | Земли, предусмотренные для новых захоронений | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 168 | Захоронение АХОВ /400т./ | 1 | ОМЗ | - | существ |
| 169 | Кубанский отходоперерабатывающий комплекс | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 170 | Сетевой участок Крымского района распределительных сетей ОАО «Кубаньэнерго» филиала «Юго-Западные электросети» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 171 | Башня связи | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 172 | Артезианские скважины | 12 | ОМЗ | - | существ. |
| 173 | Очистные сооружения Варениковского сельского поселения 0,4тыс. м3/сут. | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 174 | Очистные сооружения элеватора, комбикормового завода -котельная | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 175 | Ж/д. станция «Варениковская» | 1 | ОФЗ | - | существ. |
| 176 | Автовокзал АФ «Кубаньпассажиравтосервис» автостанция - Магазин «Краски» - ООО «Трабзон» - Магазин «Империя белья» - Парикмахерская «Елена» | 1 1 1 1 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 177 | Речной вокзал | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 178 | Автокемпинг | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 179 | Автотерминал для большегрузного транспорта | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 180 | Логистический центр | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 181 | Дорожный комплекс с гостиницей | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 182 | Объекты дорожного сервиса | 11 | ОМЗ | - | проектир. |
| 183 | Автопарковки | 5 | ОМЗ | - | проектир. |
| 184 | ЭУ №3 ОАО «Крымское ДРСУ» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 185 | АЗС-168 | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 186 | ООО «Стройнефтесервис»-АЗС | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 187 | АЗС «Рассвет» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 188 | АЗС-34 Крымского филиала ОАО НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт» | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 189 | Частный автодром (продается) | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 190 | Автосервис СТО Магазин «Продукты» | 1 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 191 | СТО | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 192 | Автодром | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 193 | Гараж | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 194 | ПС Варениковская 110/35/10/6 | 1 | ОРЗ | - | существ. |
| 195 | ПС 35/10 тяговая | 1 | ОМЗ | - | существ. |

ОМЗ – объект местного значения;

ОРЗ – объект регионального значения.

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Варениковского сельского поселения

Хутор Школьный

Хутор Школьный – небольшой компактный населенный пункт, расположенный на одном из живописных склонов низких гор Северо-Западного Кавказа.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта в северном направлении на свободной от застройки территории и в западном направлении - на свободных от застройки и прирезаемых территориях.

Общая площадь прирезаемых территорий составит 146,6 га.

Генеральным планом сохраняется существующий въезд в хутор по автодороге «ст-ца Варениковская-х.Школьный», которая переходит на территории хутора в главную улицу - ул.Магистральную, уходя далее на северо-запад автодорогой на село Фадеево.

Планировочная структура х.Школьный в генеральном плане решена с учетом сложившейся структуры улиц, а также рельефа местности. Проектируемые улицы плавно очерчивают склон, предусмотренный для развития на перспективу.

Проектом завершается формирование общественного центра обслуживания населения, исторически сложившегося по ул.Магистральной. Генеральным планом сохраняются существующие объекты соцкультбыта: Дом культуры, библиотека, магазин, фельдшерско-акушерский пункт. Предусматривается их реконструкция и модернизация. При въезде в хутор, на территории, где размещалась МТМ, проектируется торгово-бытовой, культурный и развлекательный комплексы, аквапарк. Рыночный комплекс разместится на территории бывшей тракторной бригады.

В центральной части проектируемой территории хутора предусматривается создание современного центра обслуживания в составе: торгового центра, диагностического центра с поликлиникой, дегустационного зала. Завершает композицию центра проектируемая церковь. В благоустроенном сквере планируется размещение спортивных площадок.

Проектом сохранены существующие детский сад и общеобразовательная школа. Предусматривается реконструкция школы. В западной части хутора проектируется детский сад с начальной школой.

Генеральным планом предусматривается благоустройство сквера у Дома культуры. В озелененной балке с родником в восточной части хутора, где берет свое начало река Шуха, проектируется зона отдыха с площадками для отдыха и занятий спортом.

Жилая застройка хутора представлена существующими и проектируемыми жилыми домами различного типа: от «экономкласса» до имений типа «шато», 1-3-4 и 6-ти квартирные жилые дома, 2-х этажные 8-16-ти квартирные секционные жилые дома.

Основная часть жилой застройки – существующие и проектируемые индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. В западной части хутора запроектированы большемерные индивидуальные участки с жилыми домами типа «шато», предназначенные для выращивания винограда. Существующие многоквартирные и секционные жилые дома расположены по центральной улице - ул.Магистральной.

Новые производственные комплексы разместятся в северо-западной части хутора по автодороге на село Фадеево.

Генеральным планом предусматривается расширение территории кладбища. Рядом с кладбищем запроектированы часовня и комплекс ритуальных услуг.

Перечень объектов приведен в таблице 20.2

Таблица 20.2

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Объект по значению | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административное здание: - сбербанк - отделение почтовой связи | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 2 | Сельский дом культуры на 150 мест | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 3 | Библиотека | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 4 | Братская могила на 40 воинов | 1 | ОРЗ | - | существующее |
| 5 | Культурный центр | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 6 | Торгово-бытовой комплекс | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 7 | Дегустационный зал | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 8 | Средняя общеобразовательная школа № 59 на 230 учащихся -спортзал 170 кв.м. -стадион 4152 кв.м. | 1 | ОМЗ | 1-2 | сущ./реконстр. |
| 9 | Детский сад № 37 на 75 мест | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 10 | Детский сад с начальной школой на 50 мест -библиотека | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектируемое |
| 11 | Спортивные площадки | 11 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 12 | Фельдшерско-акушерский пункт на 10 посещений в смену - аптека | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 13 | Диагностический центр | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 14 | Поликлиника | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 15 | Магазин | 2 | ОМЗ | 1-2 | существующее |
| 16 | Торговый центр | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 17 | Рыночный комплекс | 1 | ОМЗ | 1 | проектируемое |
| 18 | Развлекательный комплекс | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектируемое |
| 19 | Аквапарк | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 20 | Зона отдыха: -кафе -аттракционы -бассейн | 3 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 21 | Комплекс ритуальных услуг | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектируемое |
| 22 | Часовня | 1 | ОМЗ | 1 | проектируемое |
| 23 | Церковь | 1 | ОМЗ | 1 | проектируемое |
| 24 | Родник | 2 | ОМЗ | - | существующее |
| 25 | Автостоянки | 2 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 26 | Промышленные объекты и производства V класса | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 27 | Промышленные объекты и производства IV класса | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 28 | Промышленные объекты и производства III класса | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 29 | ГРП | 1 | ОМЗ | - | существующее |
| 30 | Узел водозаборных сооружений | 1 | ОМЗ | - | существующее |
| 31 | Кладбище | 1 | ОМЗ | - | существующее |
| 32 | Кладбище | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 33 | Узел водозаборных сооружений | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 34 | Очистные сооружения канализации | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 35 | Очистные сооружения канализации (локальные) | 15 | ОМЗ | - | проектируемое |

ОМЗ – объект местного значения;

ОРЗ – объект регионального значения.

Село Фадеево

Село Фадеево расположено по автодороге «Андреева гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» на живописных склонах низких гор Северо-Западного Кавказа.

В существующих границах населенного пункта нет территорий, свободных от застройки. Перспективное развитие населенного пункта определено проектом на территориях, прирезаемых в северо-западном и юго-восточном направлениях. Таким образом, к существующей территории села добавляются два проектируемых микрорайона: Северный и Юго-восточный.

Общая площадь прирезаемых территорий составит 206,5 га.

Генеральным планом сохраняется существующий въезд в село по автодороге «Андреева гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа», которая по территории села проходит по улице Анапской. С целью создания необходимой безопасности движения по территории села размещение жилой застройки юго-восточного микрорайона предусматривается по проектируемой жилой улице-дублеру. На участке между улицами запроектированы площадки для размещения объектов дорожного сервиса, автостоянок.

Объекты общественного центра села Фадеево располагаются по центральной улице села - ул.Анапской. При въезде в село со стороны станицы Варениковской запроектированы административно-хозяйственный и гостинично-деловой комплекс, торгово-развлекательный центр с аквапарком. Предусматривается развитие и благоустройство Этнографического центра «Кавказские легенды». В квартале рядом с Этнографическим центром запроектирован рынок.

В центральной части села предусмотрено строительство административного центра, в состав которого войдут опорный пункт милиции, отделение банка и т.д.

Бульвар соединяет административный центр с центром обслуживания проектируемого Юго-восточного микрорайона. Панораму бульвара в микрорайоне формируют здания общественного подцентра, торгово-развлекательного центра, торговых рядов, амбулатории.

Предусматривается строительство детского сада с начальной школой.

В центральной части Северного микрорайона запроектирован центр обслуживания населения, в составе которого: общественный подцентр, Лечебно-оздоровительный центр. Запланировано строительство детского сада.

Проектом предусматривается реконструкция существующей средней общеобразовательной школы.

По территории Северного микрорайона проходят два водораздела, в верховьях одного из которых расположен родник, дающий начало ручью, впадающему в реку Чекон. В западной части микрорайона на берегу пруда, образовавшегося около дамбы, перегородившей русло ручья, предлагаются территории для размещения туристических баз и базы отдыха рыбаков-любителей.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и благоустройство существующего сквера, благоустройство территории вдоль ручья, организация зон отдыха, спортивных площадок. На берегу пруда проектируется пляж.

Жилая застройка Северного микрорайона представлена домами различного типа: элитная, таунхаусы, индивидуальные жилые дома усадебного типа, основная часть которых предусматривается на первую очередь строительства.

Жилая застройка Юго-восточного микрорайона предусматривается в виде блокированной и индивидуальной жилой застройки с приусадебными участкам. В южной части микрорайона запроектирована жилая застройка типа «шато» с большемерными участками для выращивания винограда. Жилая застройка кварталов центральной части микрорайона, прилегающих к проектируемому центру обслуживания, предусматривается на первую очередь строительства.

Производственная зона развивается в северной части села. На территории бывшей МТФ проектом предусматривается размещение промышленных объектов и производств V класса. На свободных территориях, прилегающих к винзаводу, проектом предлагается разместить коммунально-складскую зону и промышленные объекты и производства IV и V класса санитарной классификации.

Перечень объектов приведен в таблице 20.3

Таблица 20.3

| № п/п | Наименование | Кол-во | Объект по значению | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно-хозяйственный и гостинично-деловой комплекс | 1 | ОМЗ | 3-5 | проектир. |
| 2 | Административный центр: - Опорный пункт милиции; - Отделение банка | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 3 | Подцентр микрорайона: - Культурный центр; - Отделение почтовой связи; - КБО | 2 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 4 | Бюст Героя Советского Союза В.И. Фадеева, 1968г. | 1 | ОРЗ | - | пам. истории |
| 5 | Отделение почтовой связи | 1 | ОМЗ | 1 | встроенн. |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа №28 на 180 учащ. | 1 | ОМЗ | 1-2 | реконстр. |
| 7 | Детский сад с начальной школой на 40 мест | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 8 | Детский сад на 50 мест | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 9 | Спортивные площадки | 2 | ОМЗ | - | проектир. |
| 10 | Амбулатория - Аптека | 1 | ОМЗ | 1 | проектир. |
| 11 | Лечебно-оздоровительный центр: - SPA-центр; - Фитотерапия | 1 | ОМЗ | 1-3 | проектир. |
| 12 | Торговые ряды | 2 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 13 | Магазин | 2 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 14 | Рынок | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 15 | Торгово-развлекательный центр с аквапарком | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 16 | Торгово-развлекательный центр | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 17 | Этнографический центр «Кавказские легенды» | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 18 | Туристическая база | 3 | ОМЗ | 1 | проектир. |
| 19 | Зона отдыха: - Кафе; - Аттракционы | 3 | ОМЗ | - | проектир. |
| 20 | Пляж | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 21 | Винзавод ООО «Международная группа винодельческих компаний «Святая Елена» | 1 | ОМЗ | 2 | существ. |
| 22 | Склад | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 23 | Коммунально-складская зона | 1 | ОМЗ | - | проектир. |
| 24 | Промышленные объекты и производства V класса | 3 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 25 | Промышленные объекты и производства IV класса | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 26 | Дорожный сервис | 4 | ОМЗ | 1-2 | проектир. |
| 27 | Автостоянка | 4 | ОМЗ | - | проектир. |
| 28 | Котельная | 1 | ОМЗ | 1 | существ. |
| 29 | Водозаборные сооружения | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 30 | Накопительная емкость | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 31 | Артезианская скважина | 1 | ОМЗ | - | существ. |
| 32 | ПС «Школьная» 35/10 кВ | 3 | ОМЗ | - | существ. |

ОМЗ – объект местного значения;

ОРЗ – объект регионального значения.

Хутор Свет

Хутор Свет расположился по автодороге «ст-ца Варениковская-х.Школьный», которая по территории хутора проходит улицей Шоссейной.

Основная часть населенного пункта расположена на территории между автодорогой и рекой Псебепс.

Планировочная структура х.Свет в генеральном плане решена с учетом сложившейся структуры улиц и рельефа. Небольшое территориальное развитие населенного пункта предусматривается за счет прирезаемых кварталов в юго-восточной и северной части хутора.

В южной части хутора в новом квартале предусматривается строительство магазина товаров повседневного спроса.

Ввиду небольшой численности населения и близкого расположения станицы Варениковской обслуживание населения хутора предусматривается объектами соцкультбыта, расположенными в станице Варениковской.

Проектом сохраняется существующий турбаза «Хутор Свет».

Для отдыха населения хутора на берегу р.Псебепс проектируется зона отдыха.

Жилая застройка хутора представлена существующими и проектируемыми индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Перечень объектов приведен в таблице 20.4

Таблица 20.4

| № п/п | Наименование | Кол-во | Объект по значению | Этаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Парковая зона | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |
| 2 | Гостевой дом | 1 | ОМЗ | 2 | существующее |
| 3 | Магазин повседневного обслуживания | 1 | ОМЗ | 1-2 | проектируемое |
| 4 | Кладбище | 1 | ОМЗ | - | существующее |
| 5 | Кладбище | 2 | ОМЗ | - | недействующее |
| 6 | Водозабор | 1 | ОМЗ | - | проектируемое |

ОМЗ – объект местного значения.

5.2. Функциональное зонирование Варениковского сельского поселения.

Зоны с особыми условиями использования территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Варениковское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Варениковское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Варениковское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территория населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это, прежде всего, территория центра поселения – станицы Варениковской, определенной в планировочной структуре поселения как точка роста других населенных пунктов поселения, а также основные планировочные оси категорированных автомобильных дорог регионального значения.

Вторая группа функциональных зон – зона сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зона ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны особо охраняемых природных территорий.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством, о которых было сказано выше.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановления Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 г. № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же Постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена 50 метров.

На территории поселения расположены следующие водные объекты с установленной законом шириной водоохраной зоны:

- река Кубань – 200 м.;

- река Шуха  – 100 м.;

- река Псебепс – 100 м.;

- река Чекупс – 100 м.;

- река Чекон – 100 м.;

- Варнавинский сбросной канал – по ширине полосы отвода.

Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В материалы генерального плана Варениковского сельского поселения на основании данных, предоставленных заказчиком, внесена информация о наличии всех существующих источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории поселения 11 недропользователей имеют на балансе 27 артезианских скважин (в т.ч. 1 проектируемая) по добыче подземных пресных вод, используемых на хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение.

В соответствии с п.2 ст.43 Водного кодекса Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

На территории Варениковского сельского поселения расположены месторождения полезных ископаемых краевого и федерального статуса.

По состоянию на 14 сентября 2015 года в границах Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края зарегистрировано 4 лицензии на право пользования участками недр, содержащими  общераспространенные полезные ископаемые : КРД 02295 ТЭ от 26 июля 2006 года, ООО «Варениковский завод строительных материалов», КРД 03259 ТР от 27 ноября 2006 года, ООО «Двина», КРД № 03131 ТР от 26 июля 2006 года, ООО «Стройкарьерсервис», КРД 03184 ТР от 18 октября 2006 года, ООО «Дюна».

Краевой статус имеют месторождения:

- «Коваленковское» КРД 02295 ТЭ – разведка с одновременной добычей кирпичных суглинков. Расположено 0,3 км западнее ст.Варениковской.

- «Световское» КРД 03184 ТР – разведка и добыча строительных песков. Расположено северо-западнее х.Свет.

– «Чекупское» КРД 03259 ТР – разведка и добыча строительных песков. Расположено 3,0 км западнее ст.Варениковской.

– «Варениковское» КРД 80114 ТЭ – добыча суглинков. Расположено на западной окраине ст.Варениковской.

- ООО «Стройкарьерсервис» КРД № 03131 ТР - разведка и добыча строительных песков Чеконского участка (месторождения).

Федеральный статус имеют месторождения:

– «Шуго» КРД 3348 МЭ – геологическое изучение (поиски, разведка) и добыча для бальнеолечения лечебных (сопочных) грязей сопки «Шуго». Расположено 5,0 км южнее ст.Варениковской.

- «Усть-Чекупское» КРД 11330 НЭ – добыча нефти. Расположено 10,0 км западнее ст.Варениковской.

– «Адагумское» КРД 12121 НЭ – добыча нефти, сброс (захоронение) сточных промысловых вод. Расположено 8,0 км юго-восточнее ст.Варениковской.

- «Южно-Адагумское» КРД 12125 НЭ - добыча нефти. Расположено 9,0 км юго-восточнее ст.Варениковской.

– «Западно-Адагумское»КРД 12131 НЭ - добыча нефти и газа. Расположено 3,0 км юго-восточнее ст.Варениковской

– «Варениковское» КРД 12137 НЭ – добыча нефти. Расположено 0,5 км южнее ст.Варениковской.

- «Варениковское-1», «45 км», «43 км», «Причальное», «Солдатское». Расположены в северной части поселения по берегу р.Кубань.

- «Варениковская площадь». Расположено северо-восточнее с. Варениковской.

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

В соответствии со статьей 25, проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред.Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 Федерального законе от 30.12.2008 года № 309-ФЗ.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится на чертеже ГП-6/1 «Схема ограничения использования территории. Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера».

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Варениковского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в 2009 г. и обновленном в 2015 г. расположено 73 памятника археологии, а также 12 объектов культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

Таблица 22.1

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Кат. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА ВАРЕНИКОВСКАЯ |
|  | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1974 г. | ст-ца Варениковская, парк, угол ул. Советской и ул. Ленина | 1714 | 540 | Р | И |  |
|  | Братская могила 199 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Варениковская, парк, угол ул. Советской и ул. Ленина | 1715 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 123 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Варениковская, кладбище | 1716 | 63 | Р | И |  |
|  | Братская могила 168 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Варениковская, кладбище | 1717 | 63 | Р | И |  |
|  | Бюст В.И. Ленина, 1972 г. | ст-ца Варениковская, центральный парк, пересечение ул. Советской и ул. Ленина | 1763 | 63 | Р | МИ | утрачен |
|  | Памятник В.И. Ленину | ст-ца Варениковская, в центре парка, пересечение ул. Советской и ул. Ленина | 1764 | 63 | Р | МИ |  |
|  | Бюст В.И. Ленина | ст-ца Варениковская, комбинат коммунальных предприятий благоустройства | 1765 | 63 | Р | МИ | утрачен |
|  | Бюст В.В. Куйбышева, 1969 г. | ст-ца Варениковская, СПК "Рыбколхоз им. Куйбышева" | 1767 | 63 | Р | МИ |  |
| СЕЛО ФАДЕЕВО |
|  | Бюст Героя Советского Союза В.И. Фадеева, 1968 г., скульптор А.И. Аристов | с. Фадеево, 2-е отделение винсовхоза "Горный", трасса Варениковская -"Андреева Гора" - Анапа, 25 м слева от дороги | 1777 | 63 | Р | МИ |  |
| ХУТОР ШКОЛЬНЫЙ |
|  | Братская могила 38 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Школьный, ул. Магистральная, парк, рядом с СОШ N 59 | 1757 | 63 | Р | И |  |
| ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ |
| Количество памятников | А И МИ | 5 5 | итого по поселению 10 |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ |
| СТАНИЦА ВАРЕНИКОВСКАЯ |
|  | Остатки укрепления «Варениковское», 1828 г. | ст-ца Варениковская, северная окраина станицы, с запада и юга ограничено ул. Мичурина и ул. Энгельса |  |  |  | И |  |
|  | Могила Родионенко Г.П. (1835-1906 гг.), ссыльного офицера, учителя школы ст. Варениковской | ст-ца Варениковская, кладбище на территории укрепления «Варениковское» |  |  |  | И |  |
| Количество объектов | А И | 2 | итого по поселению 2 |

Рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно ст.44 Конституции РФ, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно (ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В силу статей 94, 99 Земельного кодекса Российской Федерации земли историко-культурного назначения являются землями особо охраняемых территорий. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагаются объекты археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Согласно пп. 2,3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а так же на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 указанного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (п.1 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Согласно ч.1,2 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа охраны объектов культурного наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в соответствии с ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории Крымского района.

Проектирование и проведение каких-либо землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия, в границах их зон охраны, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, осуществляется по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Перечень объектов памятников археологии представлен в таблице 23

Список объектов археологии, расположенных на территории Варениковского сельского поселения

# Таблица 23

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государственно-му списку | № курга-на в групп-пе | Вы-сота кургана м | Диа-метр кургана м | Охран-ная зона курга на м | Решение о постановке на гос. охрану | Кате-гория истори-ко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Курган "Варениковский-1" | ст-ца Варениковская, 7 км к западу-северо-западу от станицы | 5606 |  | 1,6 | 20 | 75 | 237 | Р |
| 2 | Курганная группа "Варениковский-2" (3 насыпи) | ст-ца Варениковская, 2,6 км к западу от станицы | 5607 | 1 | 5 | 75 | 150 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 34 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 26 | 50 |  |  |
| 3 | Курганная группа "Варениковский-3" "Свалка" (3 насыпей) | ст-ца Варениковская, 0,3 км к западу от станицы | 5608 | 1 | 1,6 | 50 | 75 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 45 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,9 | 56 | 50 |  |  |
| 4 | Курганная группа "Варениковский-4" (2 насыпи -1 насыпь не прослеживается) | ст-ца Варениковская, 0,2 км к западу от станицы | 5609 |  | 1 | 32 | 50 | 237 | Р |
| 5 | Курганная группа "Варениковский-5" (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 1,1 км к югу от станицы | 5610 | 1 | 0,7 | 52 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 45 | 50 |  |  |
| 6 | Курган "Варениковский-6" | ст-ца Варениковская, 0,6 км к юго-западу от станицы | 5611 |  | 0,6 | 44 | 50 | 237 | Р |
| 7 | Курган "Варениковский-7" | ст-ца Варениковская, 1 км к юго-западу от станицы | 5612 |  | 0,2 | 57 | 50 | 237 | Р |
| 8 | Курган "Варениковский-8" | ст-ца Варениковская, 1,3 км к западу-юго-западу от станицы | 5613 |  | 0,9 | 27 | 50 | 237 | Р |
| 9 | Курганная группа "Варениковский-9" (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 1,5 км к юго-западу от станицы | 5614 | 1 | 1,2 | 50 | 75 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 18 | 50 |  |  |

Продолжение 1 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Курганная группа "Варениковский-10" (7 насыпей) | ст-ца Варениковская, 1,2 км к юго-востоку от станицы, 0,3 км к югу от ж.д. Крымск—Порт Кавказ | 5615 | 1 | 1 | 30 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 34 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 30 | 50 |  |  |
| 11 | Курган "Варениковский-11" | ст-ца Варениковская, 3,1 км к югу от станицы | 5616 |  | 2,8 | 35 | 125 | 237 | Р |
| 12 | Курган "Варениковский-12" | ст-ца Варениковская, 1,4 км к югу от станицы | 5617 |  | 2 | 53 | 75 | 237 | Р |
| 13 | Курган "Варениковский-13" | ст-ца Варениковская, 1,5 км к югу от станицы | 5618 |  | 0,8 | 30 | 50 | 237 | Р |
| 14 | Курган "Варениковский-14" | ст-ца Варениковская, 2 км к югу от станицы | 5619 |  | 3 | 32 | 125 | 237 | Р |
| 15 | Поселение "Варениковское" | ст-ца Варениковская, 1,5 км к юго-западу от станицы | 5620 |  |  |  | 500 | 237 | Р |
| 16 | Курганная группа "Чекупс-1" (3 насыпи) | ст-ца Варениковская, 4,3 км к западу от станицы | 5621 | 1 | 1 | 36 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 48 | 75 |  |  |
| 17 | Курганная группа "Чекупс-2" «Реестр 7» (9 насыпей-8 насыпей не прослеживаются) | ст-ца Варениковская, 4 км к западу от станицы | 5622 |  | 1,3 | 36 | 75 | 237 | Р |
| 18 | Курганная группа "Чекупс-3" (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 3,7 км к западу от станицы | 5623 | 1 | 1 | 48 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 35 | 125 |  |  |
| 19 | Курган "Чекупс-4" | ст-ца Варениковская, 4,4 км к западу от станицы | 5624 |  | 1 | 35 | 50 | 237 | Р |
| 20 | Курганная группа "Чекупс-5" «Реестр 3» (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 2,1 км к югу от станицы | 5625 дубль Гос№ 398 | 1 | 0,8 | 27 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 30 | 50 |  |  |

Продолжение 2 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Курган "Чекупс-6" «Реестр 1» | ст-ца Варениковская, 2,45 км к западу-юго-западу от станицы | 5626 дубль Гос№ 396 |  | 1,4 | 50 | 75 | 237 | Р |
| 22 | Курганная группа "Чекупс-7" (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 3,6 км к юго-западу от станицы | 5627 | 1 | 1 | 34 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 48 | 75 |  |  |
| 23 | Курганная группа "Чекупс-8" (3 насыпи) | ст-ца Варениковская, 3,1 км к западу от станицы | 5628 | 1 | 1 | 34 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 32 | 50 |  |  |
| 24 | Курганная группа "Чекупс-9" (3 насыпи) | ст-ца Варениковская, 2,6 км к западу от станицы | 5629 | 1 | 0,6 | 26 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 24 | 50 |  |  |
| 25 | Курганная группа "Чекупс-10" (2 насыпи) | ст-ца Варениковская, 2,6 км к западу-юго-западу от станицы | 5630 | 1 | 1 | 34 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 26 | Курган "Чекупс-11" | ст-ца Варениковская, 4,2 км к юго-западу от станицы | 5631 |  | 1 | 30 | 50 | 237 | Р |
| 27 | Курган "Чекупс-12" | ст-ца Варениковская, 6 км к юго-западу от станицы | 5632 |  | 1 | 41 | 50 | 237 | Р |
| 28 | Курган "Чекупс-13" | ст-ца Варениковская, 6,7 км к юго-западу от станицы | 5633 |  | 1,4 | 38 | 75 | 237 | Р |
| 29 | Курганная группа "Чекупс-14" (8 насыпей) | ст-ца Варениковская, 7 км к западу от станицы | 5634 | 1 | 0,8 | 30 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1,4 | 46 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1,6 | 48 | 75 |  |  |
| 30 | Курган "Чекупс-15" | ст-ца Варениковская, 6,5 км к западу от станицы | 5635 |  | 1 | 38 | 50 | 237 | Р |

Продолжение 3 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Курганная группа "Чекупс-16" (4 насыпи) | ст-ца Варениковская, 6,2 км к западу от станицы | 5636 | 1 | 0,9 | 30 | 50 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 30 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,6 | 28 | 50 |  |  |
| 32 | Курган "Чекупс-17" | ст-ца Варениковская, 7,1 км к западу от станицы | 5637 |  | 0,02 | 27 | 50 | 237 | Р |
| 33 | Курганная группа "Чекупс-18" (6 насыпей) | ст-ца Варениковская, 7 км к западу от станицы | 5638 | 1 | 1,8 | 48 | 75 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 38 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 44 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 38 | 50 |  |  |
| 34 | Курган "Чекупс-19" | ст-ца Варениковская, 6,2 км к западу-юго-западу от станицы | 5639 |  | 0,4 | 40 | 50 | 237 | Р |
| 35 | Курганная группа "Чекупс-20" (3 насыпи) | ст-ца Варениковская, 5,7 км к запду-юго-западу от станицы | 5640 | 1 | 1,1 | 44 | 75 | 237 | Р |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,8 | 36 | 50 |  |  |
| 36 | Курган "Чекон-1" | ст-ца Варениковская, 7,3 км к западу-юго-западу от станицы | 5641 |  | 2 | 37 | 75 | 237 | Р |
| 37 | Курган "Чекон-2" | ст-ца Варениковская, 5,4 км к западу-юго-западу от станицы | 5642 |  | 0,5 | 40 | 50 | 237 | Р |
| 38 | Курган "Чекон-3" | ст-ца Варениковская, 5,2 км к западу-юго-западу от станицы | 5643 |  | 1 | 48 | 50 | 237 | Р |
| 39 | Курганная группа «Реестр - 4» (3 кургана) | с.Варениковская , 3,3 км к западу – юго-западу от западной окраины станицы, 3,7 км к северо – востоку от с.Чекон 0,3 км к югу от ж/д Крымск – Порт-Кавказ вершина высоты 43,3 |  | 1 | 1,8 | 57 | 75 | №30 | В |
|  |  |  |  | 2 | 1,8 | 59 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2,5 | 47 | 125 |  |  |

Продолжение 4 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Курганная группа «Реестр - 5» (2 кургана) | с.Варениковская, 0,5 км к западу от югу – юго-западной окраины станицы, 0,1 км к северу от дороги Варениковская – Фадеево,0,15 км к юго – западу от ж/д Крымск – Порт-Кавказ |  | 1 | 1 | 46 | 50 | №30 | В |
|  |  |  |  | 2 | 0,6 | 30 | 50 |  |  |
| 41 | Курган «Реестр - 6» | с.Варениковская, 3,05 км к западу – юго-западу от западной окраины станицы, 4 км к северо – востоку от северо – восточной окраины с.Чекон 0,3 км к югу – юго-западу от ж/д крымск – Порт-кавказ 0,45 км к востоку – юго-востоку от вершины высоты 43,3 |  |  | 0,7 | 35 | 50 | №30 | В |
| 42 | Курган «Варениковский 15» | ст. Варениковская, ул. Мира, 122 |  |  | 3 | 70 | 125 | №69 | В |
| 43 | Курган «Варениковский 16» | ст.Варениковская, вблизи ул. Мира и Цицина |  |  | 2 | 50 | 75 | №69 | В |
| 44 | Курганная группа «Школьный» (41 курган) | с.Школьный , 0,4 км к востоку от юго – восточной окраины села на развилке дорог Школьный – Варениковская и Школьный – Аккерменка |  |  | 1 | 0,6 | 8 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,9 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 0,9 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0,6 | 4 | 50 |  |

Продолжение 5 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 9 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 0,7 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 0,6 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 0,8 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 0,9 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 16 | 0,6 | 8 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 0,9 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,9 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,6 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 25 | 1 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 26 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 27 | 0,7 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 28 | 0,6 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 29 | 0,8 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 30 | 0,9 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 31 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 32 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 33 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 34 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 35 | 0,9 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 36 | 0,6 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 37 | 1 | 6 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 1 | 5 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 39 | 0,8 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 40 | 0,7 | 4 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | 41 | 0,6 | 4 | 50 |  |
| 45 | Поселение «Школьное» | с.Школьный , 0,15 км к восточной окраине до каменного карьера села |  |  |  |  |  | 500 | В |
| 46 | Курган «Баранцовский - 2» | с.Варениковская , 4,75 км к югу от юго – восточной окраины станицы, 0,9 км к востоку от восточной окраины с.Баранцевское 0,7 км к западу – юго-западу от высоты 143,3 |  |  |  | 0,8 | 25 | 50 |  |

Продолжение 6 таблицы 23

| 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Курганная группа «Баранцовская» (5 курганов) | с.Варениковская , 4,8 км к югу от юго – восточной окраины станицы, 0,65 км к востоку от восточной окраины с.Баранцовское, Вершина высоты 118,2 |  |  | 1 | 2,2 | 35 | 125 |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1,7 | 30 | 75 | В |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,7 | 40 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,6 | 30 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 0,8 | 16 | 50 |  |
| 48 | Поселение, средневековье | ст. Варениковская, 1,25 км к юго-юго-востоку от южной окраины станицы. Расположено с западной стороны автодороги «Школьный - варениковская». Занимает пологий склон террасы, плавно спускающийся к автодороге Координаты: 45º05´60,28" С.Ш. 37º39´80,41" В.Д. | №78 |  |  |  |  |  | В |
| 49 | Курган «Лермонтова-42» III тыс. до н.э. – 17 в. н.э | ст. Варениковская, участок домовладения по ул. Лермонтова, 42 Координаты GPS (южная пола): СШ 45º07'16,0" ВД37º39'24,7" | №61 |  |  |  |  |  | В |
| 50 | Курган «Цицина 10а» III тыс. до н.э. – 17 в. н.э | ст. Варениковская, участки домовладений ул. Цицина, 10а, ул. Мира, 25 Координаты GPS (50 м к югу от вершины): СШ 45º07'21,1" ВД 37º39'28,0" | №61 |  |  |  |  |  | В |
| 51 | Поселение «Псебепс-1» 1в. до н.э.-2в. н.э. | с.Кубанская Колонка 0,35 км к Западу от села, левый берег р. Псебепс 1 км к Ю-ЮЗ от автодороги Крымск-Варениковская Географические координаты (данные GPS) 1. СШ 45°05΄36,8˝ ВД 37°40΄08,0˝ 2. СШ 45°05΄41,0˝ ВД 37°40΄09,7˝ 3. СШ 45°05΄31,5˝ ВД 37°40΄18,8˝ 4. СШ 45°05΄36,1˝ ВД 37°40΄27,5˝ 5. СШ 45°05΄39,1˝ ВД 37°40΄20,5˝ 6. СШ 45°05΄36,0˝ ВД 37°40΄05,8˝ 7. СШ 45°05΄41,3˝ ВД 37°40΄02,4˝ 8. СШ 45°05΄34,3˝ ВД 37°39΄55,1˝ 9. СШ 45°05΄37,6˝ ВД 37°39΄52,2˝ | №16 |  |  |  |  |  | В |
| 52 | Курган «Реестр-9» III тыс. до н.э. – 17 в. н.э | ст-ца Варениковская, 1,25 км к югу от Ю-ЮВ окраины станицы, 0.35 км к Ю-З от автодороги Варениковска-Гладковская Центр: СШ 45°05΄34,2˝ВД 37°39΄46,1˝ | №16 |  |  |  |  |  | В |
| 53 | Курганная группа «Реестр-11» (6 курганов) III тыс. до н.э. – 17 в. н.э. | Крымский р-он 0,13 км к востоку от автодороги Варениковская-Гладковская 0,8 км к Ю-З от автодороги Крымск-Порт –Кавказ Географические координаты (данные GPS): Центр: Курган 1 СШ 45°05΄59,2˝ ВД 37°39΄57,3˝ Курган 2 СШ 45°05΄57,˝ ВД 37°39΄58,9˝ Курган 3 СШ 45°05΄55,6˝ ВД 37°39΄59,4˝ Курган 4 СШ 45°05΄53,8˝ ВД 37°40΄01,3˝ Курган 5 СШ 45°05΄52,6˝ ВД 37°40΄04,2˝ Курган 6 СШ 45°05΄52,6˝ ВД 37°40΄05,5˝ | №16 |  |  |  |  |  | В |
| 54 | Курган «Реестр-10» III тыс. до н.э. – 17 в. н.э. | Крымский р-он 0,35 км к Ю-З от автодороги Варениковская-Гладковская 2,4 км к Ю-ЮЗ автодороги Крымск-Варениковская Центр: СШ 45°05΄00,7˝ ВД 37°39΄51,7˝ | №16 |  |  |  |  |  | В |
| 55 | Поселение «Псебепс-2» античность | с.Кубанская Колонка, 0,25 км к западу от села, левый берег р. Псебепс 2,25 км к Ю-ЮЗ от автодороги Крымск-Варениковская Географические координаты (данные GPS) 1. СШ 45°04΄59,9˝ ВД 37°40΄11,6˝ 2. СШ 45°04΄51,4˝ ВД 37°40΄07,5˝ 3. СШ 45°04΄51,7˝ ВД 37°39΄57,1˝ 4. СШ 45°04΄49,4˝ ВД 37°39΄57,0˝ 5. СШ 45°04΄59,8˝ ВД 37°40΄01,6˝ | №16 |  |  |  |  |  | В |
| 56 | Курганная группа «Варениковский 17» (2 насыпи) Эпоха бронзы – средневековье | ст. Варениковская, 1,85 км к ЮЮВ от Ю окраины станицы, к востоку от автодороги Варениковская – Школьный, к востоку от кладбищаГеографические координаты: Курган 1 N 45°05΄52,6˝ E037°39΄58,3˝ Курган 2 N 45°05΄55,5˝ E037°39΄53,6˝ | №94 |  |  |  |  |  | В |
| 57 | Поселение «Варениковское 2» Эпоха бронзы – средневековье | ст. Варениковская, 1,75 км к ЮЮВ от Ю окраины станицы, к востоку от автодороги Варениковская – Школьный, к востоку от кладбищаГеографические координаты:Западная границаN 45°05΄54,2˝ E037°39΄51,9˝Восточная границаN 45°05΄49,9˝ E037°40΄60,0˝ | №94 |  |  |  |  |  | В |
| 58 | Грунтовый могильник «Варениковский» Эпоха раннего железного века | ст-ца. Варениковская, 1,5 км к юго-юго-востоку от южной окраины станицы, к западу от автодороги Варениковская – Школьный, частично на территории кладбища. Географические координаты (данные GPS): N 45°05'58,1" E037°39'40,3" | №102 |  |  |  |  |  | В |
| 59 | Поселение «Фадеево 3» V-III вв. до н.э. | с. Фадеево, северная окраина села Географические координаты в системе WGS-84: 1) 45°04'35,7» 37°33'11,3» 2) 45°04'30,5» 37°33'18,6» 3) 45°04'31,3» 37°33'32,4» 4) 45°04'38,2» 37°33'43,9» | №37 |  |  |  |  |  | В |
| 60 | Поселение «Фадеево 4» V-III вв. до н.э. | с. Фадеево, к северо-западу от школы села Географические координаты в системе WGS-84: 1) 45°04'30,6» 37°32'79,6» 2) 45°04'19,7» 37°33'15,1» 3) 45°04'19,1» 37°33'37,5» | №37 |  |  |  |  |  | В |
| 61 | Поселение «Школьное 1» V-III вв. до н.э. | х. Школьный, северо-восточная окраина хутора Географические координаты в системе WGS-84: 1) СШ 45°02'29,6» ВД37°37'27,9» 2) СШ 45°02'12,0» ВД 37°37'20,8» | №37 |  |  |  |  |  | В |
| 62 | Поселение «Чекупс 1» VI в. до н.э.-XIII в. н.э. | ст. Варениковская, в 3 км к юго-западу от, между г. Гнилой и станицей. Координаты поселения по GPS: СШ 45 05,314 ВД 037 36,051 | №37 |  |  |  |  |  | В |
| 63 | Курганный могильник «Варениковский 15» конец III тыс. до н.э. – XIII в.н.э. | ст. Варениковской, 0,5 км к югу от восточной окраины станицы, к востоку от дороги на х. Школьный, напротив кладбища. еографиические координаты (данные GPS): курган № 1 по GPS: СШ 45 05,553 ВД 037 39,543. Курган № 2 по GPS:СШ 45 05,521 ВД 037 39,588. Курган № 3 по GPS: СШ 45 05,529 ВД 037 39,582. Курган № 4 по GPS: СШ 45 05,524 ВД 037 39,583 | №37 |  |  |  |  |  | В |
| 64 | Поселение «Школьный 1» эпоха бронзы - средневековье | пос. Школьный, в 1,2 км к востоку от восточной окраины поселка, на правом берегу р. Псебепс. Географические координаты в системе WGS-84: Северная сторона поселения: северная широта - 45°01'21.6"; восточная долгота - 37°38'22.5". Северо-восточный угол: северная широта - 45°01'21.6"; восточная долгота - 37°38'23.5". Северо-западный угол; северная широта - 45°01'20.7"; восточная долгота - 37°38'20.7". Восточная сторона: северная широта - 45°01'18.9"; восточная долгота - 37°38'24.1". Южная сторона: северная широта - 45°01'15.2"; восточная долгота - 37°38'21.6". Юго-западный угол: северная широта - 45°01'16.0"; восточная долгота - 37°38'20.3". Юго-восточный угол: северная широта - 45°01'15.4"; восточная долгота - 37°38'22.7". Западная сторона поселения: северная широта - 45°01'18.8"; восточная долгота - 37°38'19.9". Кадастровый номер земельного участка (квартала) 23:15:0104000 |  |  |  |  |  | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 65 | Курганная группа «Школьный 2» Эпоха бронзы - средневековья | пос. Школьный, 1,3 км к северо-северо-востоку от восточной окраины поселка, на водоразделе с правой стороны р. Псебепс |  |  |  |  |  | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 66 | Поселение «Варениковское 18» Эпоха поздней бронзы – ранний железный век | ст-ца Варениковская, 0,5 км к югу от южной окраины станицы. Географические координаты в системе WGS-84: северная граница: N45°06'12" E037°38'38,9"; южная граница: N45°05'52,5" E037°36'26,2". |  |  |  |  | 500 | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 67 | Поселение «Фадеево 6» Ранний железный век - средневековье | с. Фадеево, северная и северо-западная окраина села. Географические координаты в системе WGS-84: восточная граница: N45°04'28,71" E037°33'38,49"; западная граница: N45°03'41,66" E037°32'38,09". |  |  |  |  | 500 | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 68 | Курганная группа «Фадеево 3» (2 насыпи) Эпоха бронзы - средневековье | с. Фадеево, 0,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины села. Географические координаты в системе WGS-84: Курган №1: N45°04'31,8" E037°33'40,3"; Курган №2: N45°4'25,90" E037°33'48,55". |  |  |  |  |  | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 69 | Курган «Фадеево 4» Эпоха бронзы - средневековье | с. Фадеево, северо-восточная окраина села, на территории СТФ. Географические координаты в системе WGS-84: N45°04'20,69" E037°33'19,50"; |  | 1 | До 1 м | 25-27 | 50 | п.6 ст1873-ФЗ | В |
| 70 | Курган «Верхний Чекон 3» | Курган «Верхний Чекон 3» расположен в 1,36 км к востоку от х.Верхний Чекон г.-к. Анапа Краснодарского края, в 7,84 км к юго-западу от ж/д переезда автомобильной дороги «Варениковская-Анапа» в ст.Варениковская Крымского района Краснодарского края |  | 1 | 0,6 | 45 | 50 |  |  |
| 71 | Местонахождение «Шуха 3» | Местонахождение «Шуха 3» расположено в 2,2 км к юго-юго-западу от ж/д переезда автомобильной дороги «Варениковская-Анапа» в ст.Варениковская Крымского района Краснодарского края, в 2,55 км к юго-западу от западной границы кладбища ст. Варениковская |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Поселение «Шуха 2» | Поселение «Шуха 2» расположено в 1,72 км к юго-юго-западу от ж/д переезда автомобильной дороги «Варениковская-Анапа» в ст.Варениковская Крымского района Краснодарского края, в 2,23 км к западу-юго-западу от западной границы кладбища ст. Варениковская, на берегу пруда на р.Шуха |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 73 | Поселение «Шуха 1» | Поселение «Шуха 1» расположено в 1,46 км к югу от ж/д переезда автомобильной дороги «Варениковская-Анапа» в ст.Варениковская Крымского района Краснодарского края, в 1,7 км к западу-юго-западу от западной границы кладбища ст. Варениковская, в 0,13 м к северо-северо-востоку от дамбы пруда на р.Шуха |  |  |  |  | 500 |  |  |

Зона земель особо охраняемых природных территорий

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Варениковского сельского поселения Крымского района, расположены два памятника природы.

1.Наименование памятника природы: «Массив дуба ножкоцветного Школьный»

Профиль: ботанический

Местоположение: в 3-х км. от х. Школьный

Образован: решением Крымского РИК от 26.11.1980 года, № 568, решением Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326

Статус территории: действующий регионального значения

Значение: научно-эстетическое

Площадь ООПТ: 171 га.

Граница ООПТ: в пределах Крымского лесничества

Подъездные пути: грунтовая дорога

Рекреационная нагрузка: низкая

Общее описание: памятник природы представлен древостоем в возрасте около 50 лет. Высота деревьев от 20 до 25 м., диаметр стволов от 20 до 35 см. Расстояние между деревьями от 1-го до 3-х метров. Подлесок представлен в виде молодой поросли дуба ножкоцветного, граба и клена.

2.Наименование памятника природы: «Грязевой вулкан Шуго»

Профиль: геологический

Местоположение: в 5 км. южнее ст. Варениковской

Образован: решением Крымского РИК от 26.02.86 года № 52, решением Краснодарского КИК от 14.07.1988 года № 326

Статус территории: действующий регионального значения

Значение: научно-познавательное

Площадь ООПТ: 4,0 га.

Граница ООПТ: в радиусе 1 км. у основания вулкана

Подъездные пути: асфальтированная и грунтовая дорога

Рекреационная нагрузка: высокая

Общее описание: памятник природы «Грязевой вулкан Шуго» это крупный грязевой вулкан. Вулкан представляет собой конусообразную гору диаметром у основания около 2х км и с вершиной в виде кратера диаметром 300-500 м и глубиной около 46 м. Вся поверхность поля испещрена многочисленными грифонами разнообразной формы и величины. Кратер по краям окольцован валом, покрытым лесом и прорванным на востоке ложбиной, по которой стекает поток сопочной грязи. Вулкан активно пользуется вниманием туристов в теплое время года, для этого специально оборудованы две грязевые ванны. В которые по склону стекает грязь, выделяемая вулканом.

Существующие и планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на графических материалах генерального плана.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Основными землепользователями являются ООО «Крымский винный завод-Агро»», ООО «Союз-виноград», крестьянско-фермерские хозяйства (личные подсобные хозяйства населения).

Увеличение территорий центра поселения станицы Варениковской происходит за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Крымский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

5.3. Функциональное зонирование территории населенного пункта

Основным принципом территориально-планировочной организации населенного пункта является функциональное зонирование – зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель с учетом размещения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование территории предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения условий проживания.

К уже определенным зонам добавятся территории многофункционального назначения, где предлагается размещать объекты общественного, жилого назначения, гостиницы, офисы, объекты автосервиса и другие в зависимости от их местоположения и востребованности.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре застройки отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

Проектом предусматривается функциональное зонирование территорий населенных пунктов на следующие виды зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

- зона сельскохозяйственного использования.

5.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилой зоне размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовое здание;

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- производственные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны ст.Варениковской. Проектом определены территории для освоения на первую очередь, на расчетный срок, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком.

Жилая зона станицы Варениковской представлена территориями существующей усадебной застройки, а также новыми территориями в западной, северо-западной и юго-восточной части станицы, предназначенными для размещения проектируемой усадебной жилой застройки.

Резервные территории для размещения усадебной застройки в границах населенного пункта запроектированы в западной части станицы, за границей населенного пункта – западнее и юго-западнее проектируемой территории станицы.

Предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Жилая застройка хутора Школьный представлена существующими и проектируемыми жилыми домами различного типа: индивидуальная, имения типа «шато», 1-3-4 и 6-ти квартирные жилые дома, 2-х этажные 8-16-ти квартирные секционные жилые дома.

Жилая застройка села Фадеево представлена существующими и проектируемыми жилыми домами различного типа: индивидуальная, таунхаусы, имения типа «шато», 1-3-4 и 6-ти квартирные жилые дома, 2-х этажные 8-16-ти квартирные секционные жилые дома.

Жилая застройка хутора Свет представлена существующими и проектируемыми индивидуальными жилыми с приусадебными участками.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Под размещение комплексной жилой застройки в населенных пунктах Варениковского сельского поселения выявлено 430,7 га земельных ресурсов, в том числе:

- в ст.Варениковской – 185,1 га;

- в х.Школьный – 117,6 га;

- в с.Фадеево - 96,0 га;

- в х.Свет – 32,0 га

Прогнозная оценка жилищной потребности населения и объемов нового жилищного строительства производится по двум проектным этапам:

- 2010 – 2020 гг. (первая очередь строительства);

- 2020 - 2030 гг. (до расчетного срока).

Главным образом новое жилищное строительство рассчитано на удовлетворение потребности прироста населения.

Кроме того, на расчётный период (2030 год) проектом зарезервированы территории в местах размещения новой жилой застройки для обеспечения жилищным фондом населения, проживающего  в санитарно-защитных зонах от объектов коммунально-складского, производственного назначения, транспортной инфраструктуры.

Убыль жилого фонда к расчётному сроку принята в размере 1,7 тыс. м2 (ст.Варениковская) или 0,7% от современного жилого фонда поселения.

С учетом сложившейся структуры строительства на территории сельского поселения  в качестве перспективного жилища принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства установлена в размере 35 м2/человека.

Реализация жилищной программы за двадцатилетний период, намеченной Генеральным планом, предусматривает строительство порядка 739 домовладений на территории ст. Варениковской, в том числе 300 домов планируется возвести к 2020 году. На территории села Фадеево планируется построить 432 новых жилых дома (в том числе 150 домов – до 2020 г.), в х.Школьный – 327 домов (в том числе 140 – до 2020 г.).

Социально значимым инвестиционным проектом в сфере жилищного строительства, запланированном к реализации в краткосрочной перспективе, является строительство быстровозводимого жилья на площади 29 га в микрорайоне Западный ст.Варениковской.

В рамках проекта намечено строительство 130 домов общей площадью 24,5 тыс.кв.м, из которых 1,5 тыс.кв.м запланировано к передаче в муниципальный фонд социального использования поселения.

Кроме того, на территории ст.Варениковской определены объемы дополнительно вводимого жилья в границах существующих участков для доведения уровня жилищной обеспеченности населения в сохраняемой застройке к расчетному сроку до 18 м2/человека. Увеличение емкости существующего жилищного фонда возможно посредством устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек в границах имеющихся усадебных участков.

Прогнозные объемы жилищного строительства в целом по поселению определены в размере:

- на период 2010 - 2020 гг. – 88,56 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 122,02 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 210,58 тыс. м2.

При условии освоения предлагаемых территорий под новое строительство среднегодовой выход жилья может составить

- на период 2010 - 2020 гг. – 8,9 тыс. м2 общей площади квартир;

- на период 2020 – 2030 гг. – 12,2 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 348,45 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2020 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 19,4  м2/чел.;

- 468,77 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2030 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 22,7 м2/чел.

За весь прогнозный период (2010 – 2030 гг.) емкость жилого фонда в Варениковском поселении может увеличиться в 1,8 раза (на 208,9 тыс. м2), рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 42%.

Динамика жилищного фонда на территории Варениковского сельского поселения на период реализации генерального плана представлена в таблице 24.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 24

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства (2010-2020 г.г.) |
| Варениковское сельское поселение, всего | 259,89 | 0 | 88,56 | 348,45 | 19,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| станица Варениковская | 205,48 |  | 58,11 | 263,59 | 17,2 |
| поселок ж-д разъезда Чекон | 0,13 |  | 0 | 0,13 | 21,3 |
| хутор Свет | 3,13 |  | 0 | 3,13 | 32,9 |
| село Фадеево | 10,81 |  | 15,75 | 26,56 | 25,7 |
| хутор Школьный | 40,34 |  | 14,7 | 55,04 | 35,1 |

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство, тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, тыс.кв.м | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до расчётного срока (2020-2030 г.г.) |
| Варениковское сельское поселение, всего | 348,45 | 1,7 | 122,02 | 468,77 | 22,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| станица Варениковская | 263,59 | 1,7 | 72,74 | 334,63 | 20,3 |
| поселок ж-д разъезда Чекон | 0,13 |  | 0 | 0,13 | 21,3 |
| хутор Свет | 3,13 |  | 0 | 3,13 | 32,9 |
| село Фадеево | 26,56 |  | 29,68 | 56,24 | 29,9 |
| хутор Школьный | 55,04 |  | 19,6 | 74,64 | 35 |

Комплексная застройка жилых кварталов предполагается параллельно с объектами инфраструктуры, что позволяет создавать жилые массивы не только с учетом современных требований к качеству жилья, но и увеличивать социальную однородность проживания, что имеет важное значение для современных покупателей жилья.

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы, хуторов и села, проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в проектируемых жилых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Для удобства обслуживания населения в кварталах жилой застройки по основным улицам рекомендуются жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

5.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения, в состав которого входит несколько населенных пунктов, в условиях поселения отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в сельской местности обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и села, II ступень обслуживания – в центре сельского поселения. Объекты III ступени системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в административном центре Варениковского сельского поселения – ст.Варениковской

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные спортплощадки, столовые, приемные пункты КБО, бани и т.д.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раз в месяц) размещаются в центре муниципального образования Крымский район – г.Крымске.

Это третья ступень обслуживания, включающая такие объекты, как ярмарки, специализированные магазины, рынки, выставки, многопрофильные больницы и др. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не обеспечит полностью потребности населения. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Станица Варениковская.

Существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений социально-бытового обслуживания, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Административная зона общественного центра станицы представлена существующим зданием администрации муниципального образования Варениковское сельское поселение в квартале на пересечении улиц Красной и Пушкина. По ул.Красной расположены Варениковский участок Крымского РайПО, нотариус, филиал сбербанка.

Торгово-бытовая зона общественного центра сформировалась по улице Горького. Зона представлена существующим центральным рынком, магазинами. По улице Куйбышева расположены западный торговый центр, магазины, аптека. Еще один существующий торговый центр расположен в южной части станицы в квартале при пересечении улиц Горького и Черноморской.

Генеральным планом сохраняется существующая система торгово-бытового обслуживания населения, предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий торговых учреждений.

Для удобства обслуживания населения в проектируемых районах запроектированы центры повседневного торгового обслуживания населения.

В общественном центре Западного микрорайона запланировано строительство рынков, торгового центра в составе которого: Дом быта, магазины продовольственных и промышленных товаров, рыночный павильон, кафе, отделение связи, филиал банка.

В общественном центре проектируемого Северо-западного микрорайона запроектированы объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия торгового, коммерческого и делового назначения.

Учреждения культуры представлены существующими детской библиотекой и Домом культуры Варениковского сельского поселения на 600 мест, с расположенной в этом здании поселенческой библиотекой.

Проектом предусматривается строительство этнографического музея «Старая крепость».

Культовые учреждения представлены существующими Свято-Георгиевским Храмом и церковью Евангелистских Христиан баптистов.

В состав лечебно-оздоровительных учреждений входит комплекс Варениковской районной больницы.

Объекты физкультуры и спорта представлены спортивным залом и спортплощадкой детско-юношеской спортивной школы «Урожай», двумя проектируемыми физкультурно-оздоровительными комплексами в составе которых стадион, спортивные залы, гимнастический зал, плавательный бассейн, медико-восстановительный центр, школьными спортзалами и спортивными площадками.

На территории станицы имеется баня на 77 мест. Проектом предусматривается строительство банно-оздоровительного комплекса на 30 мест с прачечной и химчисткой.

Зона общеобразовательного и культурно-просветительного обслуживания населения представлена тремя существующими средними общеобразовательными школами и одной проектируемой школой. Имеется межшкольный учебный комбинат. Помимо населения станицы, средние школы обслуживают также жителей х.Свет и п.ж.д. разъезда Чекон, в которых общеобразовательные учреждения отсутствуют, – из таких населённых пунктов организована регулярная доставка школьников.

В станице Варениковской имеется детская школа искусств.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

Вдоль проектируемой объездной автодороги запроектированы территории для размещения объектов дорожного сервиса.

Хутор Школьный.

Существующая сеть учреждений социально-культурного обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

Учреждения культуры представлены существующими Домом культуры, библиотекой и проектируемыми культурным и развлекательным комплексами.

Из учреждений торгово-бытового обслуживания в хуторе имеются два магазина. Проектом предусматривается строительство торгового и торгово-бытового центра, рынка, дегустационного зала.

Генеральным планом сохраняются существующие общеобразовательная школа и детский сад. Предусматривается реконструкция школы и строительство детского сада с начальной школой.

Из объектов лечебно-оздоровительного назначения на проектируемой территории расположен существующий фельдшерско-акушерский пункт, проектируется диагностический центр с поликлиникой.

Проектом предусматривается строительство культовых объектов – церкви и часовни.

Действующее кладбище сохраняется. Проектом предусматривается увеличение его территории и строительство комплекса ритуальных услуг.

Село Фадеево

Существующая сеть учреждений социально-культурного обслуживания сохраняется на перспективу.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

Административная зона представлена проектируемым административно-хозяйственным и гостинично-деловым комплексом.

Из учреждений культуры в селе запроектированы культурный центр, торгово-развлекательные центры.

Учреждения торгово-бытового обслуживания представлены существующими магазинами и проектируемыми торгово-развлекательными центрами, торговыми рядами, рынком.

Проектом сохраняются существующая общеобразовательная школа. Предусматривается реконструкция школы и строительство детского сада и общеобразовательной школы.

Медицинское обслуживание жителей села предусматривается в Варениковской районной больнице и в проектируемых амбулатории в с.Фадеево, диагностическом центре с поликлиникой в х.Школьный. Кроме того, в селе запроектирован лечебно-оздоровительный центр, в состав которого войдут SPA-центр, фитотерапия.

По автодороге «Андреева гора - ст-ца Варениковская - г.Анапа» предусмотрены территории для размещения объектов дорожного сервиса.

Хутор Свет

Из объектов культурно-бытового обслуживания населения в хуторе Свет расположены существующая турбаза «Хутор Свет» и проектируемый магазин товаров повседневного спроса.

Ввиду близкого расположения хутора к станице Варениковской обслуживание населения хутора предусматривается в учреждениях соцкультбыта, расположенных в станице Варениковской.

5.3.3. Производственная зона

Генеральным планом учтены территории существующих предприятий, а также намечено дальнейшее развитие производственной зоны.

На территориях производственных зон размещаются производственные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности, специфика производства.

Генеральным планом ст.Варениковсой намечено размещение производственной и коммунально-складской зоны в восточной и юго-восточной части проектируемой территории. Эта зона имеет территориальный резерв для размещения предприятий.

В хуторе Школьном производственные территории выносятся в проектируемую в северо-западной части населенного пункта производственную зону.

В селе Фадеево сохранены существующие объекты производственного назначения в северной части населенного пункта. Предусматривается дальнейшее развитие производственной зоны на прилегающих территориях.

В хуторе Свет нет производственных территорий.

Существующее пожарное депо на 2 автомашины, и проектируемое пожарное депо на 4 автомашины, обслуживающие населенные пункты Варениковского сельского поселения расположены в ст.Варениковской.

Все промышленные и коммунально-складские территории имеют связь с внешними автодорогами.

5.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, воздушного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности человека.

Зона подразделяется на следующие подзоны:

А. Зона автомагистралей

По территории Варениковского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения II технической категории «Андреева Гора - ст-ца Варениковская - г.Анапа», автодорога III технической категории – «г.Крымск - с.Джигинка» и автодорога IV технической категории «ст-ца Варениковская - х.Школьный».

С целью исключить движение транзитного и грузового автотранспорта через территорию станицу Варениковскую, проектом предусматривается обходная дорога, которая также и объединит автомобильные дороги «Андреева Гора-ст-ца Варениковская-г.Анапа» и «г.Крымск-с.Джигинка» по параметрам категории.

В местах примыкания обходной автодороги к автодороге «Андреева Гора-ст-ца Варениковская-г.Анапа», «г.Крымск-с.Джигинка» предусматриваются транспортные развязки в 2-х уровнях. Пересечение обходной дороги с железнодорожным полотном также предусматривается в разном уровне.

Проектом предлагаются территории, прилегающие к обходной автодороге зарезервировать для размещения автотерминалов для большегрузного транспорта, автокемпингов и автопарковок, объектов дорожного сервиса.

Б. Зона железной дороги

По территории станицы Варениковской проходит железнодорожный путь направления Крымск - Порт-Кавказ.

Железнодорожные станции Варениковская и Разъезд Чекон относятся к муниципальному образованию Варениковское сельское поселение.

Реконструкция железнодорожного пути направления Крымск – Порт Кавказ намечается на ряде станций Крымского района, в том числе и на ст.Варениковская. По комплексной реконструкции участка разъезд 9 км – Юрский – Анапа – Темрюк – Порт Кавказ Северо-Кавказской железной дороги, участок Варениковская – Вышестеблиевская, обход ст.Варениковской предусматривается строительство второго пути.

Реконструкция существующего пути и строительство второго пути выполняется с использованием существующей полосы отвода земель.

На участке пересечения с объездной дорогой предусмотрен переезд в 2-х уровнях со строительством путепровода, а также устройство 2-х железнодорожных переездов в разном уровне.

В. Зона инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

Существующим источником водоснабжение станицы Варениковской служат подземные воды 8 артезианских скважин, расположенных на восточной окраине станицы.

На расчетный срок водоснабжение ст.Варениковской предусматривается от существующего узла водозаборных сооружений и трех кустов водозаборных скважин (по 2 скважины в кусте).

Существующим источником водоснабжения населения х.Школьный служат подземные воды одной артскважины и накопительные резервуары на трех родниках (каптажи). На расчетный срок в х.Школьном предлагается организовать централизованный узел водозаборных сооружений. Необходимо дополнительно пробурить два куста артезианских скважин по две скважины в кусте (1 раб. 1 рез.).

Существующее водоснабжение населения с.Фадеево осуществляется от двух артскважин, которые подают воду в металлическую емкость V=80м3 − 1штука и далее в тупиковую сеть хутора. На расчетный срок в с.Фадеево предлагается организовать централизованный узел водозаборных сооружений. Необходимо пробурить два куста артезианских скважин – рабочих, а существующую скважину оставить резервной.

Водоснабжение населения х.Свет осуществляется из индивидуальных колодцев. Водоснабжение х.Свет на расчетный срок предусматривается от одной проектируемой артскважины.

Существующее и проектируемое водоснабжение населения поселка ж/д разъезда Чекон осуществляется из индивидуальных колодцев

- канализация (очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений);

В ст.Варениковской расположены существующие очистные сооружения биологической очистки сточных вод. Проектом генплана станицы Варениковской принята централизованная схема канализации и строительство на месте существующих очистных сооружений канализационных очистных сооружений производительностью 4600м3/сут на расчетный срок со сбросом очищенных стоков в систему оросительных каналов и далее в русло реки Кубань.

В х.Школьный и в с.Фадеево принята централизованная схема канализации и строительство на расчетный срок канализационных очистных сооружений. Проектируемые очистные сооружения в х.Школьный запроектированы на южной окраине хутора, а в с.Фадеево на северо-восточной окраине. Канализационные стоки от коттеджей, шато и общественных зданий с.Фадеево и х.Школьный предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 40,00 до 300м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Для хутора Свет канализационные стоки от жилья предлагается отводить на локальные очистные сооружения.

- газоснабжение (газопроводы высокого давления, ГТРС, ГРС, ГРП и санитарно-защитные зоны от них);

Источником газоснабжения населенных пунктов Варениковского сельского поселения Крымского района будут являться существующие ГРС п.Адагум и ГРС п.Джигинка.

- электроснабжение (коридоры воздушных линий электропередач 330, 220 кВт, 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП и ТП, санитарные зоны от них);

По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередач 220, 110, 35 кВ.

Электроснабжение населенных пунктов Варениковского сельское поселение осуществляется от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10/6 кВ "Варениковская" мощностью 45 МВА;

- ПС-35/6 кВ "Фадеево" мощностью 0,56 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Школьная» мощностью 3,2 МВА.

- теплоснабжение (котельные, ЦТП и санзоны от них);

Теплоснабжение осуществляется от существующих и проектируемых котельных.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Территория Варениковского сельского поселения обладает уникальными природными ресурсами: живописные реки, уникальные памятники природы, лесные массивы, возвышенный предгорный рельеф в южной части – все это при бережном, профессиональном использовании создаст неповторимые природные комплексы, которые могут стать инвестиционно-привлекательными в развитии туристско-рекреационной, спортивной и развлекательной инфраструктур.

Генеральным планом предусматривается максимальное использование существующих природных ресурсов им предлагаются мероприятия по улучшению экосистемы градостроительными средствами.

Проектом предусматривается создание в прибрежных территориях рек многопрофильных лесопарковых зон с развитой системой объектов спортивного, развлекательного, досугового и другого назначений.

В станице Варениковской планируется лесопарковый комплекс следующей спецификации:

- в северной части станицы – этнографический музей «Старая крепость»;

- в северо-восточной части – база отдыха выходного дня и лесопарковая зона с аквапарком и спортивными сооружениями;

- в северо-западной части – благоустроенный пляж на реке Кубань в комплексе с автокемпингом вдоль проектируемой объездной дороги;

Хутор Школьный.

Планируется создание благоустроенной лесопарковой зоны в северо-восточной части хутора со спортивными площадками, беседками для отдыха, открытым бассейном около родника.

Проектом предусматривается включение в единую рекреационную систему существующего родника вдоль улицы Садовой с соответствующим благоустройством прилегающей территории, зеленой зоны с аквапарком на территории общественно центра в существующей застройке и парковой зоны с объектами спортивного назначения, дегустационными залом, диагностическим центром на территории общественного центра в проектируемой	 жилой зоне хутора.

Село Фадеево.

Уникальный рельеф села Фадеево, близость его к Черноморскому побережью (село расположена на границе с городом Анапа в 20 минутах езды до моря) позиционируют населенный пункт в качестве инвестиционно-привлекательного объекта для развития рекреационно-туристской сферы.

Генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по развитию рекреационной зоны.

В состав многопрофильной рекреационной зоны села Фадеево включаются следующие объекты:

- благоустроенная парковая зона общественного центра, проектируемого на территории существующей застройки вдоль улицы Анапской;

- пешеходный бульвар со сквером в общественном центре на проектируемой территории;

- лесопарковая зона вдоль существующих балок со спортивно-развлекательными объектами;

- турбазы, размещаемые около существующего в северо-западной части пруда, подлежащего реконструкции с созданием благоустроенного пляжа;

- существующего этнографического центра «Кавказские легенды»;

- развлекательного центра с аквапарком.

Хутор Свет.

В состав рекреационной зоны включены:

- проектируемая зона отдыха на реке Псебепс;

- существующая турбаза «Хутор Свет» с дальнейшей ее реконструкцией и расширением.

На территории Варениковского сельского поселения расположен уникальный памятник природы – грязевой вулкан «Шуго», сопочные грязи которого по совокупности физико-химических показателей согласно заключению НИИ Курортологии и физиотерапии (г.Москва) могут быть использованы в качестве лечебных. В настоящее время территория вулкана и прилегающие к нему земли используются для рекреационно-туристских целей. Рядом с вулканом расположен туристический комплекс «Казачий кордон». На перспективу планируется на базе вышеуказанных объектов создание рекреационной зоны «Природный парк «Вулкан Шуго».

5.3.6. Зоны специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения на территории Варениковского сельского поселения относятся территории шести существующих кладбищ и одного проектируемого.

В станице Варениковской два существующих кладбища, одно из которых закрытое, проектом предусматривается увеличение территории второго кладбища, расположенного южнее, за границей населенного пункта.

В хуторе Школьный расположено одно существующее кладбище, проектом предусматривается увеличение его территории.

Поскольку действующее кладбище с.Фадеево находится на землях города Анапы, генеральным планом запроектировано новое кладбище на землях поселения восточнее с.Фадеево.

В хуторе Свет три существующих кладбища, два из которых закрыты, и одно - действующее сохраняется на расчетный срок.

Существующая свалка мусора, расположенная юго-западнее станицы Варениковской подлежит закрытию и рекультивации. На месте свалки (полигона) предлагается устройство площадки по сортировке твердых бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемый межмуниципальный экологический перерабатывающий комплекс твердых бытовых отходов.

Для санитарной очистки населенных пунктов, в западной части Варениковского сельского поселения планируется размещение межмуниципального экологического перерабатывающего комплекса твердых бытовых отходов, для утилизации отходов жизнедеятельности Крымского и Славянского районов. Место размещение объекта определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом территориальных ограничений ввиду расположения  земельного участка на расстоянии более 500м от границ станицы Варениковской, благоприятных инженерно-геологических условий, также с учетом транспортной доступности, возможности обеспечения энергоресурсами.

5.3.7. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах проектируемых границ населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями, зарезервированные под территории для размещения жилой и производственной зон.

Территории зон сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах рекомендуемых границ населенных пунктов, могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения границ и перевода их в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом и стратегическими планами муниципального образования.

5.3.8. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и населенных пунктов поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Из объектов культбыта на первую очередь строительства в ст.Варениковской предусматривается средняя общеобразовательная школа, детский сад, объекты торгово-бытового обслуживания в проектируемом Северо-западном жилом районе.

В ст.Варениковской ориентировочно намечены объемы жилищного строительства на первую очередь в Западном, Северо-западном микрорайонах, в юго-восточной части станицы и инвестиционных проектов.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в селе Фадеево и хуторе Школьный.

Село Фадеево. На первую очередь строительства предлагаются участки под блокированную жилую застройку в проектируемом Юго-восточном жилом районе и участки под индивидуальную жилую застройку в Северном жилом районе.

Из объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь строительства предлагаются торговые ряды, амбулатория с аптекой, детский сад с начальной школой в Юго-восточном жилом районе.

Хутор Школьный. На первую очередь строительства предусматриваются участки под индивидуальную жилую застройку и участки под застройку типа «шато» в западной части хутора. Из объектов соцкультбыта на первую очередь строительства предусматриваются Дегустационный зал, детский сад с начальной школой, Диагностический центр, Торговый центр в проектируемом общественной центре.

Для развития туризма и рекреации на территории поселения планируется реализация инвестиционных проектов:

-строительство на базе Варениковской больницы грязелечебницы с использованием целебных йодно-бромных грязей вулкана «Шуго»;

- открытие в ст.Варениковской этнографического комплекса «ТРАМ». В составе комплекса: музей средневековья, гостиница, ресторан. Кроме того, отдыхающим будут предоставляться следующие услуги: конные прогулки, рыбалка, джипинг и др.;

- строительство туристических баз на территории с.Фадеево;

- расширение и модернизация производства предприятием ООО «Союз-вино»;

- реализация инвестиционного проекта «Строительство цеха для обработки виноматериалов холодом емкостью 36,0 тыс.дал. - 1 очередь»;

- завершение инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству шампанского мощностью 2 млн. бутылок в год».

6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Варениковского сельского поселения Крымского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- застой поверхностных вод;

- затопление в паводки;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни;

- делювиальный снос;

- набухание грунтов;

- плоскостной и линейный смыв;

- ветровая эрозия почв;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Варениковского сельского поселения согласно СНиП 11-07-81*, СНКК 22-301-2000* составит –8 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

- Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Варениковского СП в М 1:25000, для ст. Варениковской и х. Свет в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

6.1. Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройства сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Варениковского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенных  пунктов предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Киевского сельского поселения составляет 19212 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах разбита на 5 водосборных бассейнов:

№1 - ст. Варениковская -  14373 л/сек га;

№2 – п. Чекон -  119 л/сек га;

№3 – с. Фадеево -  1905 л/сек га;

№4 – х. Школьный -  2164 л/сек га;

№5 – х. Свет -  651 л/сек га.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основными водоприемниками водостоков являются реки Кубань, Псебекс, Чекупс, Чекон, Шуха, Варнавинский сбросной канал. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В ст. Варениковской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Поверхностные воды с нагорной части предусматривается отвести нагорными канавами. Для выпуска воды из нагорных и боковых канав запроектированы водоотводные канавы. Организацию и отвод поверхностного стока с застроенной территории ст. Варениковской проектом предусмотрено осуществить по закрытой системе водоотвода. Сток ливневых вод от станичного коллектора пропустить по комбинированной системы водоотвода, состоящей из открытого и закрытого каналов, расположенных с западной части станицы. Открытый канал предусмотрен для осушения и общего благоустройства пойменной части территории. Для приема и отвода поверхностного стока, поступающего с территории станицы, целесообразно устраивать сопутствующий коллектор водостока, расположенный рядом с открытым осушительным каналом.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Варениковского сельского поселения Крымского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Варениковского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории Варениковского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Варениковского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление отмечается в северной части территории района, занятых преимущественно рисовыми чеками, которые в весенне-летний период заливаются водой. На этой территории в зависимости от глубины уровня подземных вод от 0.0-3.0м. выделяются подзоны сильного умеренного и слабого подтопления. Площадная пораженность территории затоплением составляет 80% и подтоплением 100%. Продолжительность затопления территории рисовых чеков составляет более 30 дней с двухцикловой повторяемостью за летний период. Продолжительность подтопления территории рисовых чеков постоянна. Амплитуда подъема уровня подземных вод в течение года более 1м. Территория рисовых чеков по подтоплению относится к весьма опасным (СНиП 22-01-95).

Процесс подтопления и затопления территории сопровождается заболачиванием и засолением почв. Процесс затопления поверхностными водами пойменных участков шириной до 100м отмечается на реках Кубань и Адагум во время сброса воды в весенне-летний период из Краснодарского и Варнавинского водохранилищ. Продолжительность затопления территории не превышает 5 суток. Амплитуда подъема воды в течении суток 0.5-1.0м. Территория пониженных участков вдоль русел рек Кубань и Адагум относится к умеренно опасным.

В пределах предгорной части территории района подтопления и затопления отмечаются в виде локальных пониженных участков вдоль каналов и русел водотоков в период весенне-летнего половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. Процесс затопления пойм водотоков отмечается довольно редко и носит кратковременный характер продолжительностью до 5 суток относится к умеренно опасным. Процесс подтопления и заболачивание отмечается на пониженных участках, прилегающих к каналам и руслам водотоков. Площадная пораженность подтоплением до 20%. Продолжительность формирования водоносного горизонта более 5лет. Скорость подъема уровня подземных вод 0.5м в год и относится к умеренно опасным СниП 22-01-95.

В пределах низкогорья в верховьях водотоков процесс затопления и подтопления отмечается в виде узких пойменных участков шириной до 50м вдоль русел водотоков. Процесс подтопления и затопления пойм водотоков носит кратковременный характер и обычно не превышает 3 суток.

Развитие овражно-балочной сети на территории района развита достаточно широко в равнинной части и в горной части. Интенсивность развития этого явления и степень площадной пораженности характеризуется очень большим разнообразием. В предгорной части района, с северной границей рекой Адагум площадная пораженность овражной эрозией не превышает 10%. В пределах горной части района площадная пораженность овражной эрозией в пределах 10-20% и относятся к умеренно опасной. Типы эрозионных форм временных водотоков в горной части района отличаются от предгорной части тем, что формирование их происходит на более крутых склонах преимущественно находящихся в активной стадии развития часто лишенных почвенного слоя или слабо задернованных кустарниково-травянистой растительностью в условиях высокой влажности пород. Временные водотоки образуют промоины щели и мелкие каньоны. Скорость развития овражной эрозии зависит, прежде всего, от геолого-гидрогеологических условий литологического состава и мощности горных пород и составляет 1-5м/год и относятся к относительно опасным (СНиП22-01-95).

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления, включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Процесс деятельности поверхности вод на территории района связан, прежде всего, с боковой эрозией постоянных водотоков притоков реки Адагум, берущих начало на склонах Западного Кавказа, с образованием овражно-балочных форм рельефа и с процессами подтопления затопления и заболачивания пониженных участков рельефа.

Боковая эрозия постоянных водотоков связана с разрушением береговых уступов. Активность боковой эрозии заметно уменьшается от верховьев к устьевой части водотоков.

Площадная пораженность боковой эрозией в пределах низкогорной части территории колеблется в пределах 4-12%. На террасированной части территории колеблется в пределах 0.1-4% и относится к умеренно опасной категории. Скорость разрушения береговых уступов водотоков определяется, в основном, скоростью течения и литологическим составом пород слагающих береговой уступ. Наибольшая скорость разрушения отмечается в период весенне-летнего половодья, когда скорость движения воды достигает максимальных значений 3-4м/с. Наиболее размываемыми породами являются породы, слагающие аллювиальные террасы четвертичного возраста. Наличие цоколя в основании террас в большинстве случаев снижает скорость разрушения берегового уступа.

Скорость разрушения береговых уступов в верховьях рек Неберджай, Гечепсин, Псыж, Кудако и др. в пределах 1-3м/год и относятся к опасной категории. В предгорной части, в среднем течении рек, скорость, разрушения береговых уступов в пределах 0.1-1м/год и относятся к умеренно опасным. ( СниП 22-01-95).

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов одерновкой;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

В состав мероприятий по  защите от ветровой дефляции включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек Кубань, Псебекс, Чекупс, Чекон, Шуха, Варнавинского сбросного канала необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам рек Кубань, Псебекс, Чекупс, Чекон, Шуха, предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

6.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- регулирование и расчистка русла рек и балок;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

6.5. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

Согласно генеральному плану система зеленых насаждений состоит из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зеленых насаждений специального назначения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

На территории Варениковского сельского поселения при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включена планировка территории, посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″ на стадии рабочего проекта.

6.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

6.7. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

7. Инженерное оборудование территории

7.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и  канализации Варениковского сельского поселения  Крымского района Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания архитектурно-планировочной мастерской, технических условий и санитарного задания.

В состав Варениковского сельского поселения входят: ст. Варениковская, с. Фадеево, х. Школьный, х. Свет, разъезд Чекон.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ((( категории сложности и представлены суглинками тяжелыми твердыми с прослоями песка, просадочными I типа и глинами.

Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 0  до 5м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность  для строительства зданий и сооружений составляет 8 баллов.

7.1.1. Водоснабжение

Ст. Варениковская

Существующее положение.

Согласно техническим условиям, выданным Администрацией Варениковского сельского поселения от 10 марта 2010г. источником водоснабжения служат подземные воды 8 артезианских скважин, общим дебитом 160м3/час, расположенных на восточной окраине станицы.

Согласно сведениям, представленным в стратегии развития Крымского района на сегодняшний момент особую озабоченность в ст. Варениковской вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Из восьми скважин работают три, пробуренные  в 2008году производительностью по 30м3 /час каждая.

На существующем водозаборе расположены: насосные станции I подъема (суммарная мощность 99квт), насосные станции  II подъема (суммарная мощность 170квт), два резервуара по 1000м3 каждый.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется от разных водозаборов, водопроводные сети выполнены из труб разных диаметров и материалов Ø25-300мм из металлических и полиэтиленовых труб и не обеспечивает требуемых расходов и напоров в водопроводной сети. Питьевая вода подается населению не гарантированного качества. Вода подается без очистки.

Скважины, находящиеся на существующих водозаборах, могут быть загрязнены и за период эксплуатации, вследствие интенсивного использования подземных вод, создается большая и глубокая районная депрессия их уровня и снижение дебита.

Магистральные и уличные водопроводные сети находятся в аварийном изношенном состоянии, процент износа более 65%, что приводит к потере воды до 40%.

Протяженность водопроводных сетей в станице − 102км.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения общественных и коммунальных объектов ст. Варениковской, расположенных в границах разработанного генерального плана с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Промышленные предприятия снабжаются водой от собственных водозаборов.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения.

Расчетное водопотребление воды принято по планируемому населению согласно степени благоустройства, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84*, табл. 1 с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии, принимаем дополнительный расход воды в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 25.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по ст. Варениковской

- на современное состояние Q=2564,34м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=3464,78м3/сут.;

- на  расчетный срок Q=4629,75м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд ст. Варениковской генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 20-30м3/час.

Водопотр. ст. Варениковской табл. 25

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития Крымского района, для обеспечения расчетных расходов в полном объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Реконструкция водозабора в станице Варениковской.

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

Из вышеизложенного следует, что на хозпитьевые противопожарные нужды населения ст. Варениковской на расчетный срок с водопотреблением в количестве: Qср.сут = 4629,75м3/сут и Qмах.сут.=6015,30м3/сут необходимо пробурить  три куста водозаборных скважин (по 2 скважины в кусте) хозяйственно-питьевого назначения: глубиной 280метров - 500метров, с дебитом 30 м3/час.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Существующий узел водозаборных сооружений необходимо  реконструировать с модернизацией и техническим переоснащением технологического оборудования и увеличением производительности до 4700 м3/сут.

Узел водозаборных сооружений предлагается реконструировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга на восточной окраине станицы.

Узел головных водопроводных сооружений предусмотреть в составе:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема – 3 куста (7скважин проектируемые − рабочие,2 скважины существующие − резервные);

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2шт;

2. Насосная станция II подъема с электролизной − 1 шт;

3. Фильтры-поглотители – 2 шт;

4. Трансформаторная подстанция − 1 шт;

5. Дизельная − 1шт;

6. Проходная с бытовками − 1шт;

7. Зоны строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Из подающих водоводов Ø150мм вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После реконструкции узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на кольцевую сеть, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения ст. Варениковской расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5 л/скаждая.

Общий расход составляет 40 л/с (15х2+2х5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется для ст. Варениковской единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100-150-200мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 50,20 км.

Водоводы в две нитки Ø250 мм от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети, L=200,00 м и от скважин до УВС - Ø150 мм L=1000,00м.

Объем работ по водопроводу

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 150-200 | Сталь, полиэтилен | 49000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø250-150 | Сталь | 1200,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

с.Фадеево, х. Школьный, х. Свет, разъезд Чекон.

Существующее положение

Источником водоснабжения населения х.Школьный служат подземные воды одной артскважины с дебитом 5м3/час и накопительные резервуары на трех родниках (каптажи) с общим дебитом 12м3/час, которые подают воду в тупиковую сеть хутора Ø15-100мм. Вода подается без очистки.

Протяженность водопроводных сетей в станице-12,3км

Источником водоснабжения населения с.Фадеево служат подземные воды двух артскважин, глубиной 150м с дебитом 10м3/час, которые подают воду в металлическую емкость V=80м3 − 1штука и далее в тупиковую сеть хутора Ø30-100мм. Вода подается без очистки.

Протяженность водопроводных сетей в станице-6,8км

Водоснабжение населения х.Свет и разъезда Чекон осуществляется из индивидуальных колодцев.

Магистральные и уличные водопроводные сети хуторов находятся в аварийном изношенном состоянии.

Водопотр. с. Фадеево табл. 27

Водопотр. х.Школьный табл. 28

Водопотр. х.Свет  табл. 29

Водопотр. п. ж\д р. Чекон табл.30

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей сельского поселения.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана поселения с учетом развития на расчетный срок до 2030г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчетное водопотребление поселения принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 27-30.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по с Фадеево

- на современное состояние Q=111,74м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=319,94м3/сут.;

- на расчетный срок Q=769,17м3/сут.

по х. Школьный

- на современное состояние Q=234,53м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=481,75м3/сут.;

- на расчетный срок Q=809,40м3/сут.

по х. Свет

- на современное состояние Q=16,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=19,72м3/сут.

по пос. ж/д разъезд Чекон

- на современное состояние Q=0,86м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=0,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=0,86м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

Проанализировав материалы, представленные в стратегии развития, источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд Варениковского сельского поселения генеральным планом предлагается принять артезианские скважины  дебитом 10м3/час.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Проектом предлагается схема централизованного водоснабжения хуторов и села, учитывающая существующее положение.

В связи с расширением водоснабжения хуторов и села на расчетный срок по генеральному плану возникла необходимость в организации централизованных узлов водопроводных сооружений.

В х. Школьном предлагается организовать централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 810м3/сут.

Необходимо пробурить два куста артезианских скважин по две скважины в кусте (1 раб 1 рез) с дебитом 10−15м3/час.

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга на восточной окраине хутора.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 куста (по 2 скважины в кусте);

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт.;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7. Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства нового узла головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

В с. Фадеево предлагается организовать централизованный узел водозаборных сооружений производительностью 770м3/сут.

Необходимо пробурить два куста артезианских скважин – рабочих, а существующую скважину оставить резервной.

Узел головных водозаборных сооружений располагаются на южной окраине села.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 куста (по 2 скважины в кусте);

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт.;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7. Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Для обеззараживания воды на площадке головных водозаборных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим».

Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Узлы водозаборных сооружений предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Для обеспечения расчетных расходов воды для населения х. Свет в объёме Q=20,00м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 10м3/час.

На площадке водозабора располагаются:

1. Артезианская скважина – 1 проектируемая скважина – рабочая, с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-10.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Водозаборные сооружения располагаются в центре  хутора в районе существующей застройки.

Для обеспечения расчетных расходов воды для населения ж/д разъезда Чекон в полном объёме Q=1,00м3/сут на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагаются индивидуальные колодцы.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения х.Школьный и с.Фадеево расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 5 л/с каждая.

Общий расход составляет 20 л/с (10х1+2х5).

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

По планируемому количеству населения хуторов Варениковского сельского поселения до одной тысячи человек расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п.2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г) для наружного пожаротушения данных населенных пунктов предусматривается забор воды пожарными машинами из водотока, пруда.

Пожарные депо расположены в ст.Варениковская (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5м3.

Водопроводная сеть

Водопровод в хуторе Школьный и селе Фадеево проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Для х. Свет водопровод проектируется хозяйственно-питьевой.

Сеть водопровода в хуторе Школьный и селе Фадеево принята кольцевая  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100 мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Для х. Свет сеть водопровода принята тупиковая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø80 мм.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 28,30км.

Объем работ по водопроводу Варениковского сельского поселения

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Школьный |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 13800,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø150 | Сталь | 340,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
|  | с. Фадеево |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 12500 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2Ø100 | Сталь | 100,00 |
| 3 | Резервуары железо-бетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |
|  | х. Свет |
| 1 | Водопроводная сеть | 100 | Сталь, полиэтилен | 2000,00 |
| 2 | Насосная станция Iподъема с бактерицидной установкой |  | Сталь | 1 |
| 3 | Водонапорная башня Рожновского ВБР−10 |  |  | 1 |

7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации Варениковского сельского поселения Крымского района разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно техническим условиям, выданным Администрацией Варениковского сельского поселения от 10 марта 2010г, в ст. Варениковской  расположены очистные сооружения биологической очистки сточных вод. После обработки сточных вод сброс очищенной воды производится в  пруд-отстойник, затем в систему оросительных каналов и в русло реки Кубань.

Канализационные стоки перекачиваются тремя канализационными насосными станциями на существующие ОСК, производительностью 400 м3/сут.

Санитарно-защитная зона от жилой застройки выдержана.

Общая мощность насосных станций – 25квт. Заглубление существующих сетей от 1,00 до 2,20м.

Протяженность канализационных сетей в станице − 14,50км.

Существующие сети станицы Ø100 − 430мм из чугуна, керамики, асбестоцемента и пластика, имеют физический износ более 50% и находятся в аварийном состоянии, нуждаются в капитальном ремонте с заменой трубопроводов.

Согласно справке МУП «Водоканал» централизованной канализации в хуторах сельского поселения нет.

Проектируемая канализация

В данном разделе разработана централизованная схема канализации Варениковского сельского поселения с учетом решений генерального плана населенных пунктов.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 32 - 36.

Согласно произведенному расчету расход стоков составляет:

по ст. Варениковской

-   на современное состояние Q=2554,34м3/сут.;

Водоотвод ст.Варенковской табл. 32

Водоотвод. С.Фадеево табл. 33

Водоотвеод х.Школьный табл. 34

Водоотвод х.Свет табл. 35

Водоотвод х.Чекон табл. 36

на I очередь строительства Q=3454,78м3/сут.;

- на расчетный срок Q=4619,75м3/сут.

по с. Фадеево

- на современное состояние Q=108,39м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=316,59м3/сут.;

- на расчетный срок Q=765,82м3/сут.

по х. Школьный

- на современное состояние Q=223,08м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=470,30м3/сут.;

- на расчетный срок Q=797,95м3/сут.

по х. Свет

- на современное состояние Q=16,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=19,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=19,72м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

Прием и отведение производственно-бытовых сточных вод намечается сетью самотечных и самотечно-напорных коллекторов (с подкачкой насосными станциями).

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в ст. Варениковской запроектированы  канализационные насосные станции перекачки для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в количестве 7 штук.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Проектом генплана станицы Варениковской принята централизованная схема канализации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 4600м3/сут на расчетный срок со сбросом очищенных стоков в систему оросительных каналов и далее в русло реки Кубань.

Проектируемые очистные сооружения производительностью 4600м3/сут запроектированы на территории существующих ОСК.

В х.Школьный и в с.Фадеево принята централизованная схема канализации и строительство на расчетный срок канализационных очистных сооружений.

Проектируемые очистные сооружения в х. Школьный запроектированы на южной окраине хутора, а в с. Фадеево на северо-восточной окраине.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются Станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ.        <3мг/л

БПКпол     <3мг/л

NH4 → N<0,4мг/л

NО3 → N<9,1мг/л

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения.

Предприятием ООО «Комплект Экология» разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зонах.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в ст. Варениковской принят в систему оросительных каналов и далее в русло реки Кубань.

- сброс очищенных сточных вод в х. Школьный и с. Фадеево принят на полив.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 5,00га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 49,00км.

Учитывая пожелания заказчика, проектом генплана с.Фадеево и х.Школьный для проектируемых микрорайонов и коттеджной застройки принята схема очистки канализационных стоков на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от коттеджей, шато и общественных зданий с.Фадеево и х.Школьный предлагается отводить на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод производительностью от 40,00 до 300м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Сброс очищенных стоков предлагается в водоток или на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Для хутора Свет канализационные стоки от жилья предлагается отводить на локальные очистные сооружения.

Объем работ по канализации Варениковского сельского поселения

Таблица 37

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150−250 | полиэтил. | 33500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 300−400 | полиэтил. | 5500,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80−100−150−250 | полиэтил. | 10000,00 |
| 4 | Канализационная насосная станция (ГКНС) | 9м | ж/бет. | 1 |
| 5 | Канализационная насосная станция | 2м | метал. | 6 |
| 6 | Станция биологической очистки произ. Q=4600м3/сут |  |  | 1 |
| 7 | Локальные ОСК |  |  |  |

7.1.3. Зоны санитарной охраны

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ (статья 43), в соотвествии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны

Краткое описание проектируемого водозабора

В связи с расширением водоснабжения хуторов и села Варениковского сельского поселения на расчетный срок по генеральному плану возникла необходимость в организации централизованных узлов водопроводных сооружений.

В ст.Варениковская предлагается реконструировать  головной узел водозаборных сооружений на производительность 4700 м3/сут.

Для ст.Варениковская необходимо пробурить три куста артезианских скважин по две скважины в кусте (7 раб. 2 рез.).

Узел водозаборных сооружений предлагается запроектировать с полным набором сооружений, что обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создает противопожарный запас воды, обеспечив  экономическую эффективность водозабора.

Кусты артскважин располагаются на расстоянии 300м друг от друга на восточной окраине станицы.

На площадке узла головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –1 куст (по 2 скважины в кусте);

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7 Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Для х.Школьный и с.Фадеево предусматривается строительство узлов водозаборных сооружений производительностью 810 м3/сут и  770 м3/сут  на западной окраине и южной окраине хутора и села соответственно.

Для этого необходимо пробурить по два куста  артскважин с дебитом – 10−15м3/час (две − рабочие, одна − резервная).

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть хутора.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

На площадке головных водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины с насосной станцией I подъема –2 куста (по 2 скважины в кусте).

2. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды – 2штуки;

3 Насосная станция II подъема с электролизной;

4 Фильтры-поглотители – 2 шт.;

5 Трансформаторная подстанция;

6 Дизельная;

7. Проходная с бытовками;

8. Зона строгого режима.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Свет на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить одну артскважину с дебитом 10м3/час.

На площадке водозабора располагаются:

1. Артезианские скважины – 1 скважина (проектируемая – рабочая) с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-10м3.

3.Сеть хозпитьевого водопровода.

Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0 до5м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны сооружений канализации

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности.

Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки при отсутствии иловых площадок принимаются 100м с термической обработкой осадка (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, примечание 2 пункта 3.4.2.18).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл.7.1.2 размеры санитарно – защитных зон для локальных очистных сооружений биологической очистки (типа БИОКСИ, ЭКО) производительностью до 0,2тыс. м3/сут принимаются 15м.

Охрана окружающей среды

Канализование поселения уже предусматривает охрану окружающей среды. Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, откуда насосами по напорному коллектору поступают в приемный резервуар главной насосной и далее на очистные сооружения полной биологической очистки с последующим сбросом в реку Кубань.

Канализационные насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт. Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполнены из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 38

| № № п/п | Показатели | Единица измере-ния | Современное состояние | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| ст. Варениковская. |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2564,34 | 4629,75 | 3464,78 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2091,34 | 3799,75 | 2848,78 |
|  | - на производственные нужды |  | 473,00 | 830,00 | 616,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 4700,00 | 3500,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 4700,00 | 3500,00 |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-300 | 160-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 50,20 | 28,00 |
| х. Школьный. |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 234,53 | 809,40 | 481,75 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 193,53 | 663,40 | 395,75 |
|  | - на производственные нужды |  | 41,00 | 146,00 | 86,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=810,00 м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 13,80 |  |
| с. Фадеево. |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 111,74 | 769,17 | 319,94 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 91,74 | 629,17 | 261,94 |
|  | - на производственные нужды |  | 20,00 | 140,00 | 58,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=770,00 м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 12,50 |  |
| х. Свет |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 16,59 | 19,72 | 19,72 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 13,59 | 16,72 | 16,72 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС Q=20,00 м3/сут |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 2,00 |  |
| Варениковское сельское поселение. |  |  | 130-200 | 200-250 | 160-230 |
| 1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2927,20 | 6228,04 | 4286,19 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2390,20 | 5109,04 | 3523,19 |
|  | - на производственные нужды |  | 537,00 | 1119,00 | 763,00 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 6300,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |  |  |
| 1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-200 | 250-300 | 200-250 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км |  | 79,10 |  |
| 2. Канализация |
| ст. Варениковская |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 2554,34 | 4619,75 | 3454,78 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 2081,34 | 3789,75 | 2838,78 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 473,00 | 830,00 | 616,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | 4600,00 |  |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 38,00 |  |
| х. Школьный |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 223,08 | 797,95 | 470,30 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 182,08 | 651,05 | 384,30 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 41,00 | 146,00 | 86,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК, Q=790,00 м3/сут |
| с. Фадеево |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 108,39 | 765,82 | 316,59 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 88,39 | 625,82 | 258,59 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 20,00 | 140,00 | 58,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК, Q=760,00м3/сут |
| х. Свет. |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 16,59 | 19,72 | 19,72 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 13,59 | 16,72 | 16,72 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК (локальные) |
| Варениковское сельское поселение. |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 2902,40 | 6203,24 | 4261,39 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 2365,40 | 5084,24 | 3498,39 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 537,00 | 1119,00 | 763,00 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | Q=6150,00м3/сут |
| 2.3 | Протяженность сетей | км |  | 49,00 |  |

7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел "Электроснабжение" для генерального плана Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий 201-53-11/1 от 2.04.2010г., изменений к ним от 22.07.2010г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок;

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 220 кВ,110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ;

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Варениковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Варениковская, село Фадеево, хутор Свет, хутор Школьный, поселок ж/д разъезда Чекон.

Перспективная численность населения

Таблица 39

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Варениковское сельское поселение, всего | 16234 | 20611 | 18003 |
| 1 | ст. Варениковская | 14401 | 16500 | 15300 |
| 2 | с. Фадеево | 582 | 1880 | 1032 |
| 3 | х. Школьный | 1150 | 2130 | 1570 |
| 4 | х. Свет | 95 | 95 | 95 |
| 5 | пос. ж/д разъезда Чекон | 6 | 6 | 6 |

В составе генерального плана развития Варениковского сельского поселения решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 и 6 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 40 и 41.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 40

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | на расчетный срок 2030г. | на I очередь строительства 2020г. |
| ст. Варениковская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 7792 | 7838 |
|  | проектируемый | 1611 | 654 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1774 | 1774 |
|  | проектируемый | 1911 | 1599 |
| 3 | Наружное освещение | 165 | 153 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 9731 | 9765 |
|  | б) Проектируемые | 3522 | 2253 |
|  | Итого: а) + б) | 13253 | 12018 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 9277 | 8413 |
| с. Фадеево |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 209 | 209 |
|  | проектируемый | 942 | 327 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 62 | 62 |
|  | проектируемый | 330 | 145 |
| 3 | Наружное освещение | 19 | 10 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 290 | 281 |
|  | б) Проектируемые | 1272 | 472 |
|  | Итого: а) + б) | 1562 | 753 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1093 | 527 |
| х. Школьный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 801 | 801 |
|  | проектируемый | 713 | 305 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 134 | 134 |
|  | проектируемый | 265 | 182 |
| 3 | Наружное освещение | 21 | 16 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 956 | 951 |
|  | б) Проектируемые | 978 | 487 |
|  | Итого: а) + б) | 1934 | 1438 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1354 | 1006 |
| х. Свет |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 62 | 62 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 63 | 63 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 63 | 63 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 44 | 44 |
| пос. ж/д разъезда Чекон |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 9 | 9 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 0 | 0 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 3 | Наружное освещение | 0 | 0 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 9 | 9 |
|  | б) Проектируемые | 0 | 0 |
|  | Итого: а) + б) | 9 | 9 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 6 | 6 |
| Варениковское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 8873 | 8919 |
|  | проектируемый | 3266 | 1286 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 1970 | 1970 |
|  | проектируемый | 2506 | 1926 |
| 3 | Наружное освещение | 206 | 180 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 11049 | 11069 |
|  | б) Проектируемые | 5772 | 3212 |
|  | Итого: а) + б) | 16821 | 14281 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11775 | 9997 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ и ЛЭП 6 кВ с проводами марки А-50, АС-50, А-70 и АС-95 от следующих подстанций:

- ПС-110/35/10/6 кВ "Варениковская" мощностью 45 МВА;

- ПС-35/6 кВ "Фадеево" мощностью 0,56 МВА;

- ПС-35/10 кВ «Школьная» мощностью 3,2 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 110/35/10/6 кВ «Варениковская»:

- замену силового трансформатора Т-2 110/35/6 кВ мощностью 16,0 МВА на трансформатор мощностью 25,0 МВА, с РПН;

- реконструкцию ОРУ-110 кВ по схеме 110-13 типового проекта 14198 ТМ, (две рабочие и обходная системы шин). Выключатели принять элегазовые;

- замену МВ 110 кВ, ОМВ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ - 6 шт.;

- установку секционного элегазового выключателя 110 кВ;

- замену МВ 35 кВ, СМВ 35 кВ на элегазовые выключатели 35 кВ - 5 шт.;

- замену РВС 35 кВ, РВС 110 кВ, РВП 6 кВ, РВО 10 кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-6 кВ на ячейки типа К-59 - 20 шт. Выключатели принять вакуумные;

- предусмотреть установку трансформатора Т-4 напряжением 6/10 кВ, мощностью 4,0 МВА;

- выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию;

- предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических сетей.

На ПС 35/10 кВ «Школьная»:

- замену МВ 35 кВ на элегазовый выключатель 35 кВ - 1 шт.;

- замену РВС 35 кВ, РВО 10 кВ на ОПН;

- замену существующих ячеек РУ-10 кВ на ячейки типа К-59 - 8 шт. Выключатели принять вакуумные;

- выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию;

- предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Юго-Западных электрических сетей.

Объем работ по ПС 35/6 кВ «Фадеево» уточнить с владельцем оборудования ООО «КНГ-Энергия».

Для потребителей 1 и 2 категории предусмотреть установку резервных источников питания.

Предусмотреть реконструкцию существующих ВЛ 10-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ, строительство новых ТП-10/0,4 кВ, ТП-6/0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ВЛ 10-0,4 кВ.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году 2 трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 260кВт до 410 кВт;

- строительство к 2020 году 5 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ общей мощностью 1160 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 2,26 км;

- строительство к 2030 году 9 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ мощностью 2370 кВт;

- строительство к 2030 году ЛЭП 6 кВ общей протяженностью 3,68 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Юго-Западных электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Варениковского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 и 6 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанций линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 6 кВ.

Трассы ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-6 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к V району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяженность проектируемых ВЛ-220 кВ – 12,2 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 22,9 км (для поселения).

Протяженность проектируемых ВЛ-110 кВ – 10,8 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 11,75 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-6 кВ – 57,1км (для ст.. Варениковская) и 0,11 км. (для х. Свет).

Протяжённость проектируемых ВЛ-6 кВ – 3,68 км (для ст. Варениковская).

Воздушные линии 6 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Варениковского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 6/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Варениковская приведены на чертеже ЭС-2, для х. Свет на чертеже ЭС-3. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Варениковская приведена на чертеже ЭС-4.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 41

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Варениковская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 85,5 | 116,1 | 105,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 16,8 | 33,7 | 30,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 68,7 | 82,4 | 74,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5934 | 7036 | 6881 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4768 | 4992 | 4862 |
| с. Фадеево |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,4 | 13,7 | 6,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 3,6 | 1,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 10,1 | 4,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 4167 | 7277 | 6394 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3146 | 5363 | 4550 |
| х. Школьный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 8,3 | 16,9 | 12,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,3 | 3,7 | 2,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,0 | 13,3 | 9,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7210 | 7955 | 8022 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6102 | 6227 | 6171 |
| х. Свет |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5805 | 5805 | 5805 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5717 | 5717 | 5717 |
| пос. ж/д разъезда Чекон |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 13228 | 13228 | 13228 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13140 | 13140 | 13140 |
| Варениковское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 96,8 | 147,4 | 125,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 18,7 | 41,0 | 35,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 78,1 | 106,3 | 89,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5963 | 7149 | 6949 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 4813 | 5159 | 4966 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 48,76 | 66,56 | 61,76 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 91,75 | 118,35 | 117,01 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 0 | 12,2 | 12,2 |
|  | - сети 110 кВ | км | 22,9 | 33,7 | 33,7 |
|  | - сети 35 кВ | км | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
|  | - сети 10 (6) кВ | км | 57,1 | 60,7 | 59,36 |

7.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении и исходных данных, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Варениковское сельское поселение

Существующее положение

В состав Варениковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Варениковская, село Фадеево, хутор Свет, хутор Школьный, поселок ж/д разъезда Чекон.

Теплоснабжение ст. Варениковская в настоящее время осуществляется от 3 котельных общей мощностью 4,186 Гкал/ч.

Теплоснабжение х. Школьный в настоящее время осуществляется от одной котельной общей мощностью 2,58 Гкал/ч.

Теплоснабжение с.Фадеево в настоящее время осуществляется от одной котельной общей мощностью 0,169 Гкал/ч.

Котельные и тепловые сети в х. Свет и пос. ж/д разъезда Чекон в настоящее время отсутствуют.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 42

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Варениковская |
| Котельная № 19 | 3,260 | 3,260 | газ |
| Котельная № 20 | 0,154 | 0,154 | жидкое топливо |
| Котельная № 24 | 0,772 | 0,772 | жидкое топливо |
| Итого | 4,186 | 4,186 |  |
| х. Школьный |
| Котельная № 33 | 2,580 | 2,580 | газ |
| с. Фадеево |
| Котельная № 31 | 0,169 | 0,169 | жидкое топливо |
| Итого по Варениковскому сельскому поселению | 6,935 | 6,935 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Варениковского сельского поселения на расчетный срок - 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 5 существующих и 16 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных планируется как для объектов I очереди строительства, т.е. до 2020г., так и для объектов, планируемых к вводу на расчетный срок.

Теплоснабжение объектов ст. Варениковская на расчетный срок до 2030г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от 3 существующих и 13 новых котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Школьный на расчетный срок в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и одной новой котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов с. Фадеево на расчетный срок предусматривается от одной существующей и одной новой котельных, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х. Свет на расчетный срок  предусматривается от одной новой котельной, а также от автономных источников питания - от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Строительство котельных в пос. ж/д разъезда Чекон не предусматривается.

Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1.	Отопление – 24 часа в сутки.

2.	Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода плюс 2,7°С - для больниц, поликлиник и детских садов, плюс 1,9°С - для остальных жилых и общественных зданий.

3. Продолжительность отопительного периода 174 суток - для больниц, поликлиник и детских садов, 155 суток - для жилых и остальных общественных зданий.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 43

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Варениковская |
| Котельная №19 (реконструируемая) | 2,964 | - | - | 2,964 | 3,260 |
| Котельная №20 (существующая) | 0,140 | - | - | 0,140 | 0,154 |
| Котельная №24 (существующая) | 0,702 | - | - | 0,702 | 0,772 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,779 | 0,951 | 1,128 | 2,858 | 3,144 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,034 | 0,142 | 0,100 | 0,276 | 0,304 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,060 | 0,035 | 0,160 | 0,255 | 0,281 |
| Итого: | 4,679 | 1,128 | 1,388 | 7,195 | 7,915 |
| х. Школьный |
| Котельная №33 (реконструируемая) | 2,576 | 0,440 | 0,830 | 3,846 | 4,231 |
| Итого: | 2,576 | 0,440 | 0,830 | 3,846 | 4,231 |
| с. Фадеево |
| Котельная №31 (реконструируемая) | 0,254 | 0,128 | 0,122 | 0,504 | 0,554 |
| Итого: | 0,254 | 0,128 | 0,122 | 0,504 | 0,554 |
| Всего по поселению: | 7,509 | 1,696 | 2,34 | 11,545 | 12,7 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 44

| Наименование | Расход тепла, Гкал/ч | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| ст. Варениковская |
| Котельная №19 (реконструируемая) | 2,964 | - | - | 2,964 | 3,260 |
| Котельная №20 (существующая) | 0,140 | - | - | 0,140 | 0,154 |
| Котельная №24 (существующая) | 0,702 | - | - | 0,702 | 0,772 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 1,119 | 1,231 | 1,188 | 3,538 | 3,892 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,034 | 0,142 | 0,10 | 0,276 | 0,304 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,405 | 0,678 | 0,981 | 2,064 | 2,270 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,050 | 0,100 | - | 0,150 | 0,165 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,050 | 0,030 | - | 0,08 | 0,084 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,189 | 0,214 | 0,266 | 0,669 | 0,736 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,124 | 0,474 | 1,180 | 1,778 | 1,867 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,103 | 0,400 | 0,140 | 0,643 | 0,707 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,060 | 0,035 | 0,160 | 0,255 | 0,281 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,267 | 0,681 | 0,242 | 1,19 | 1,309 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,176 | 0,402 | 1,567 | 2,145 | 2,360 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,732 | 1,025 | 0,736 | 2,493 | 2,618 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,06 | 0,035 | 0,160 | 0,255 | 0,281 |
| Итого: | 7,175 | 5,447 | 6,720 | 19,342 | 21,060 |
| х. Школьный | ст. Новобекешевская |
| Котельная №33 (реконструируемая) | 2,576 | 0,440 | 0,830 | 3,846 | 4,231 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,210 | 0,120 | 0,220 | 0,550 | 0,605 |
| Итого: | 2,786 | 0,56 | 1,05 | 4,396 | 4,836 |
| с. Фадеево |  |  |  |  |  |
| Котельная №31 (реконструируемая) | 0,254 | 0,128 | 0,122 | 0,504 | 0,554 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,940 | 1,110 | 2,450 | 2,695 |
| Итого: | 0,654 | 1,068 | 1,232 | 2,954 | 3,249 |
| х. Свет |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,010 | 0,010 | - | 0,02 | 0,021 |
| Всего по поселению: | 10,625 | 7,085 | 9,002 | 26,712 | 29,166 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-	для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-	для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 45

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Варениковская |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,007227 | 0,031620 | 0,012054 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,007227 | 0,031620 | 0,012054 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 4,186 | 21,060 | 7,915 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 4,186 | 12,708 | 7,330 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 8,352 | 0,585 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,366 | 3,296 | 1,887 |
| х. Школьный |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004454 | 0,007480 | 0,006555 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004454 | 0,007480 | 0,006555 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 2,580 | 4,836 | 4,231 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,580 | 4,836 | 4,231 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| с. Фадеево |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000292 | 0,004735 | 0,000821 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000292 | 0,004735 | 0,000821 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 0,169 | 3,249 | 0,554 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,169 | 3,249 | 0,554 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| х. Свет |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000029 | - |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000029 | - |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | - | 0,021 | - |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | - | 0,021 | - |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| Варениковское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,011973 | 0,043863 | 0,019430 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,011973 | 0,043863 | 0,019430 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего: | Гкал/ч | 6,935 | 29,166 | 12,7 |
|  | - в т.ч.: - ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 6,935 | 20,793 | 12,115 |
|  | - локальные котельные | Гкал/ч | 0 | 8,373 | 0,585 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,366 | 3,296 | 1,887 |

7.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/537 от 29.04.2009г., справок ОАО «Крымскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов среднего давления, выданных заказчиком, а также на основании ранее разработанного проекта «Корректировка схемы газоснабжения ст.Варениковской Крымского района Краснодарского края» выполненного ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» г.Саратов 2005г.

Источником газоснабжения населенных пунктов Варениковского сельского поселения Крымского района будут являться существующие ГРС п.Адагум и ГРС п.Джигинка.

Давление газа на выходе:

- из ГРС п.Адагум – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²);

- из ГРС п.Джигинка – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Варениковского сельского поселения Крымского района осуществляется по существующим газопроводам высокого и среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ».

Из 5 населенных пунктов Варениковского сельского поселения Крымского района газифицированы природным газом 4 населенных пункта. Процент газификации составляет 73%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- из ГРС п.Адагум ;

- из ГРС п.Джигинка.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого и среднего давления. На территории ст.Варениковской -7ГРП и 12ШРП, с.Фадеево-2ШГРП, х.Школьный-2ШГРП и поселок ж/д разъезда Чекон -1ШГРП.

Хутор Свет не газифицирован.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Крымскрайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующих ГРС позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения

на расчетный срок.

Таблица 46

| Поселения муниципального образования Крымский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Варениковское сельское поселение | 16 234 | 18 003 | 20 611 |
| станица Варениковская | 14 401 | 15 300 | 16 500 |
| село Фадеево | 582 | 1032 | 1880 |
| хутор Школьный | 1150 | 1570 | 2130 |
| хутор Свет | 95 | 95 | 95 |
| поселок ж/д разъезда Чекон | 6 | 6 | 6 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Варениковского сельского поселения Крымского район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 47-49.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 47

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варениковское сельское поселение | м³/ч | 20001 | 24372 |
|  | станица Варениковская | -«- | 16640 | 19167 |
|  | село Фадеево | -«- | 1125 | 2322 |
|  | хутор Школьный | -«- | 2130 | 2777 |
|  | хутор Свет | -«- | 100 | 100 |
|  | поселок ж/д разъезда Чекон | -«- | 6 | 6 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 48

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варениковское сельское поселение | тыс.м³/ч | 36002 | 43870 |
|  | станица Варениковская | -«- | 29952 | 34501 |
|  | село Фадеево | -«- | 2025 | 4180 |
|  | хутор Школьный | -«- | 3834 | 4999 |
|  | хутор Свет | -«- | 180 | 180 |
|  | поселок ж/д разъезда Чекон | -«- | 11 | 11 |

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 49

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 73 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа по Варениковскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 36002 | 43870 |
|  | станица Варениковская | -«- | - | 29952 | 34501 |
|  | село Фадеево | -«- | - | 2025 | 4180 |
|  | хутор Школьный | -«- | - | 3834 | 4999 |
|  | хутор Свет | -«- | - | 180 | 180 |
|  | поселок ж/д разъезда Чекон | -«- | - | 11 | 11 |
| 3 | Источники подачи газа | - | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей среднего давления | км | - | - | - |

7.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Варениковского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Варениковского сельского поселения, выданной Крымским ЛТУ по состоянию на 1.07.09г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Варениковского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Варениковского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Крымский линейно-технический участок (ЛТУ) Южного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Крымский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Крымское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Варениковского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст.Варениковская, х.Школьный, с.Фадеево, х.Свет, пос.ж/д разъезда Чекон.

Перспективная численность населения

Таблица 50

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Варениковское сельское поселение, всего | 16234 | 20611 | 18003 |
| 1 | ст. Варениковская | 14401 | 16500 | 15300 |
| 2 | х. Школьный | 1150 | 2130 | 1570 |
| 3 | с. Фадеево | 582 | 1880 | 1032 |
| 4 | х. Свет | 95 | 95 | 95 |
| 5 | пос. Чекон | 6 | 6 | 6 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

- АТСЭ «Квазар», расположенной в ст. Варениковская по ул. Первомайская, 62. Монтированная емкость АТС - 1894 номера, все номера задействованы.

- АТСЭ «Квазар», расположенной в х. Школьный по ул. Магистральная, 85. Монтированная емкость АТС - 224 номера, все номера задействованы. К АТС подключено 17 абонентов с. Фадеево.

В х. Свет установлен спутниковый таксофон. В пос. Чекон установлен сотовый таксофон.

Из ст. Варениковская в направлении г. Крымск имеется 166 соединительных линий (6Е1).

Из ст. Варениковская в направлении х. Школьный имеется 28 соединительных линий (1Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Варениковского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

- для жилого сектора в 2020 году			397 тлф.;

- для жилого сектора в 2030 году			389 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 481 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Варениковском сельском поселении при численности населения 1803 человек должно составить:

18030,481=8668 номеров, в том числе:

- ст. Варениковская			7391 номер;

- х. Школьный				816 номеров;

- с. Фадеево				392 номера;

- х. Свет					67 номеров;

- п. ж/д разъезда Чекон		2 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 8720 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Варениковского сельского поселения 20611 человек должно составить:

20611(0,473=9749 номера, в том числе:

- ст. Варениковская			7885 номеров;

- х. Школьный				1050 номеров;

- с. Фадеево				745 номеров;

- х. Свет					67 номеров;

- п.ж/д разъезда Чекон		2 номера,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 9810 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Варениковского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

- демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в ст. Варениковская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 7420 номеров;

- демонтаж существующей АТСЭ «Квазар» в х. Школьный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 900 номеров;

- строительство в с.Фадеево АТС типа SI-2000 емкостью 400 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемую и новую АТС (абонентов х. Свет подключить к АТС, установленной в х.Школьный).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

- расширение номерной емкости АТС SI-2000 в ст. Варениковская до 7920 номеров;

- расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Школьный до 1130 номеров;

- расширение номерной емкости АТС SI-2000 в с. Фадеево до 760 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Варениковского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Варениковском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Новороссийск, находящегося в 30 км от Варениковского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Варениковском сельском поселении в настоящее время имеется два отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще двух отделений связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Варениковского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 51

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Варениковская |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 33 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 7016 | 7885 | 7391 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 5806 | 6499 | 6106 |
| х. Школьный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 759 | 1050 | 816 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 662 | 871 | 684 |
| с. Фадеево |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 7 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 280 | 745 | 392 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 231 | 587 | 305 |
| х. Свет |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 67 | 67 | 67 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 59 | 59 | 59 |
| пос.ж/д разъезда Чекон |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 0 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 2 | 2 | 2 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Варениковское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 8124 | 9749 | 8668 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 6760 | 8018 | 7156 |

8. Озеленение

Существующее положение

Территория Варениковского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территория сельского поселения относится к району умеренно-континентального климата. Годовая сумма осадков составляет 628 мм.

В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов поселения состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, территорий общественных зданий и сооружений: административных зданий, учреждений культуры, школы и т.п. В станице Варениковской и с.Фадеево имеются парки, в х.Школьный – сквер.

Существующий показатель озеленения по ст.Варениковской – 0,7 м2 на 1человека, по с.Фадеево – 1,7 м2 на 1человека, по х.Школьный – 15,6 м2 на 1человека, х.Свет не имеет насаждений общего пользования.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т.д.).

Зеленые насаждения общего пользования Варениковского сельского поселения по генеральному плану представлены существующими и проектируемыми паркам, скверами, бульварами, лесопарками.

В ст.Варениковской предусматривается благоустройство существующего парка, озеленение набережной р.Кубани. Система рекреационных территорий дополняется проектируемыми за границей населенного пункта на берегах реки Кубани и Варнавинского сбросного канала лесопарковой зоной и базой отдыха выходного дня.

В хуторе Свет генеральным планом предусматривается организация зоны отдыха на реке Псебепс.

В хуторе Школьный зеленые насаждения представлены существующим и проектируемым скверами, зоной отдыха.

В селе Фадеево благоустраивается существующий парк, проектируется зона отдыха по берегу ручья и пруда.

Общественные центры населенных пунктов проектируются в зеленом окружении, что создает благоприятные условия для отдыха населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов в единую систему.

При детальном проектировании следует учитывать агротехнические правила, привязанные к условиям конкретного участка.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

ст. Варениковская

Таблица 52

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеле-нения | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70% | 1,0 | 0,7 | 10,5 | 7,3 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 12,1 | 6,0 | 19,3 | 9,6 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.:- санитарно-защитные зоны | 40% | 2,5 | 1,0 | 111,9 | 44,8 |
|  | - водоохранное озеленение | 70% | - | - | 28,3 | 19,8 |
| 4 | Улицы | 20% | 221,8 | 44,4 | 364,8 | 73,0 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения | 20% | 90,9 | 18,8 | 195,5 | 39,1 |
|  | Итого: |  | 328,3 | 70,9 | 730,3 | 193,6 |

Хутор Школьный

Таблица 53

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеле-нения | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70% | 1,8 | 1,3 | 23,7 | 16,6 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 3,6 | 1,8 | 5,2 | 2,6 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.:- санитарно-защитные зоны | 40% | - | - | 8,1 | 3,2 |
|  | - водоохранное озеленение | 70% | 2,6 | 1,8 | 2,6 | 1,8 |
| 4 | Улицы | 20% | 19,2 | 3,8 | 83,3 | 16,6 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения | 20% | 3,5 | 0,7 | 9,6 | 1,9 |
|  | Итого: |  | 30,7 | 9,4 | 132,5 | 42,7 |

Село Фадеево

Таблица 54

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеле-нения | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70% | 0,1 | 0,1 | 32,6 | 22,8 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 1,5 | 0,7 | 3,8 | 1,9 |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.:- санитарно-защитные зоны | 40% | - | - | 6,1 | 2,4 |
|  | - водоохранное озеленение | 70% | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 1,3 |
| 4 | Улицы | 20% | 16,5 | 3,3 | 63,7 | 12,7 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения | 20% | 6,3 | 1,3 | 8,8 | 1,8 |
|  | Итого: |  | 25,2 | 6,0 | 116,9 | 42,9 |

хутор Свет

Таблица 55

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озеле-нения | Современное состояние | Проектное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования: - парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха | 70% | - | - | 5,6 | 3,9 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | - | - | - | - |
| 3 | Насаждения специального назначения в т.ч.:- санитарно-защитные зоны | 40% |  | - | - | - |
|  | - водоохранное озеленение | 70% | 15,0 | 10,5 | 15,9 | 11,1 |
| 4 | Улицы | 20% | 9,5 | 1,9 | 12,7 | 2,5 |
| 5 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения | 20% | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 24,5 | 12,4 | 28,6 | 13,64 |

9.  Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная инфраструктура Варениковского сельского поселения является неотъемлемой составляющей как муниципального образования Крымский район, так и всего Краснодарского края.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования Крымский район составляет 0,179 км/кв.км. При плотности населения 79,5 чел./кв.км на каждого жителя района приходится 0,002 км, что меньше среднекраевого показателя (0,007 км/чел.).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Крымского района, по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 285,742 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 245,398 км; гравийным – 40,344 км.

Все населенные пункты связаны с районным центром автомобильными дорогами.

В районном значении автотранспортные показатели МО Варениковское сельское поселение соответствуют:

- плотность сети автомобильных дорог общего пользования ( с учетом местных дорог) – 0,311 км/кВ.км; при плотности населения 107,7 чел./кв.км на каждого жителя приходится 0,03 км дороги, что выше показателей всего Крымского района.

Данные показатели характеризуют обеспеченность автотранспортной инфраструктурой МО Варениковское сельское поселение.

Конфигурация территории Варениковского муниципального образования, а также ст.Варениковской сформировали транспортную схему, которая обеспечивает связь как внутри сельского поселения, так и с районами края.

Станица Варениковская является важным транспортным узлом, в котором пересекаются значимые автомобильные дороги Краснодарского края и России.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- г.Крымск-с.Джигинка (III категории);

- Андреева Гора-ст-ца Варениковская-г.Анапа (II категории);

- ст-ца Варениковская-х.Школьный (IV категории).

По южной границе станицы Варениковской проходит автомобильная дорога «г.Крымск-с.Джигинка», обеспечивающая увеличивающиеся грузопотоки, вызванные строительством нового порта в районе мыса Железный Рог. Автомобильная дорога «г.Крымск-с.Джигинка» в широтном направлении соединяет федеральные дороги «г.Краснодар-г.Новороссийск» и «г.Новороссийск-Керченский пролив», что позволяет от Крымского транспортного узла сократить путь следования в направлении нового порта в районе Железного Рога, а также в направлении города-курорта Анапа. Дорога «г.Крымск-с.Джигинка» является «дублером» одной из важнейших региональных дорог «г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края».

Основное движение по автомобильной дороге «г.Крымск-с.Джигинка» грузовое. Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний период. Среднегодовая суточная интенсивность движения колеблет от 3900 до 9150 автомобилей в сутки.

Ожидается значительное увеличение интенсивности движения, в основном тяжелого транспорта, в результате вхождения данной дороги в маршрут, идущий в направлении развивающихся портов «Кавказ», «Темрюк» и «Железный Рог». На участке Варениковская-Джигинка предусмотрена реконструкция автомобильной дороги по нормам I категории.

Автомобильная дорога регионального значения проходит по территории Темрюкского, Крымского районов и г.Анапа, соединяя их между собой и дает им кратчайший выход к северо-западным районам края и железнодорожной станции Варениковская.

Эта дорога соединяет две автомобильные дороги регионального значения:

- г.Темрюк-г.Краснодар-г.Кропоткин-граница Ставропольского края;

- г.Новороссийск-Керченский пролив.

Существующие параметры автомобильной дороги на участке Светлый Путь - Варениковская соответствуют:

- ширина проезжей части – 7,0-8,2 м.

- среднесуточная интенсивность движения от 5600 до 8300 авт./сутки.

Также ожидается значительное увеличение интенсивности в основном тяжелого автотранспорта.

Автомобильная дорога «Андреева Гора - ст-ца Варениковская - г.Анапа» проходит в меридиональном направлении по территории ст.Варениковская.

Перераспределение транспортных потоков в направлении север-юг и восток-запад по дорогам регионального значения осуществляется в ст.Варениковская по улично-дорожной сети в западной и южной части поселения.

Все населенные пункты муниципального образования Варениковское сельское поселение связаны автомобильными дорогами регионального значения со ст.Варениковской на расстоянии: до хутора Школьный – 22 км, до села Фадеево -10 км, до хутора Свет – 12 км, по п.ж/д разъезда Чекон – 15 км.

Местные дороги МО Варениковское сельское поселение обеспечивают связь населенных пунктов с объектами производственного и сельскохозяйственного назначения, а дорога, связывающая х.Школьный и с.Фадеево, обеспечивает кратчайшую связь населенных пунктов с выходом на автомобильные дороги «Андреева Гора - ст-ца Варениковская - г.Анапа» и «с.Фадеево-х.Чекон» длиной 8,3 км.

Пассажирские перевозки в пределах Варениковского сельского поселения выполняются рейсовыми автобусами Крымского ПАТП и маршрутными такси, принадлежащими частному предпринимателю. Транспортных предприятий на территории населенных пунктов нет. Пассажирооборот составляет 300 человек в день для рейсового транспорта Крымского ПАТП, осуществляющие перевозки пассажиров межмуниципальными и междугородними рейсами и 570 человек в жень для маршрутного транспорта, осуществляющего перевозки по ст.Варениковской.

Основные задачи стратегические направления сектора пассажирских и грузовых перевозок:

Формирование благоприятного для развития отрасли нормативно-правового поля, регламентирующего деятельности субъектов отрасли, создание конкурентной среды, привлечение дополнительных инвестиций в отрасль с целью повышения качества транспортного обслуживания пассажиров, создание дополнительных рентабельных маршрутов, увеличение количества рабочих мест, обновление подвижного состава, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети поселения, а также технической скорости движения транспорта общего пользования, увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Ожидаемые результаты по отрасли: «Пассажирские и грузовые перевозки»:

В результате проведения указанных мероприятий администрация по отрасли «Автомобильный транспорт: пассажирские и грузовые перевозки» в 2008 – 2012 годах планирует:

1. Усиление контроля за выполнением пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом, повышение их безопасности.

2. Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования на 2-5%.

3. Увеличение уровня доступности населения и хозяйствующих субъектов к использованию грузового автотранспорта;

4. Дополнительное создание рабочих мест.

5. Увеличение валовых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Развитие автомобильных дорог МО Варениковское сельское поселение рассматривается в системе региональных и межмуниципальных дорог Краснодарского края, с учетом обеспеченности транспортных связей как внутри поселения, так и внешних сообщений и, главное, с учетом перспективы развития границы поселения.

Генеральным планом предусмотрено развитие жилой зоны в северо-западной и южной части станицы Варениковской, что полностью переведет прохождение транзитного движения в широтном и меридиональном направлении по автомобильным дорогам «г.Крымск – с.Джигинка» и «Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» по улично-дорожной сети станицы.

Среднекраевая суточная интенсивность движения на сети автомобильных дорог края в среднем за последние 10 лет составила – 3,4%, что предполагает на перспективное двадцатилетие стабильный рост интенсивности.

Все возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах обеспечивается также ростом численности автомобильного парка.

В Крымском районе среднегодовые темпы роста численности автопарка за последние 10 лет составили 3,8%, в том числе – легковых автомобилей – 4,3%.

Перспективная среднегодовая суточная интенсивность движения на автомобильных дорогах Варениковского транспортного узла составит:

- г.Крымск – с.Джигинка – 7400 – 16000 авт./сутки;

- Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа – 10600 – 15000 авт./сутки, что предусматривает реконструкцию автомобильных дорог по параметрам I категории.

Транспортный узел ст.Варениковской с учетом перспективного развития только для части транспортного потока, приближающегося к поселению, является конечным пунктом, другая же часть транспорта проходит поселение транзитом.

Правильное сочетание внешних и внутрипоселковых путей сообщения заключается в обеспечении безопасного и удобного ввода в станицу транспортных потоков, изолировании транзитного транспортного автомобильного движения от местного, не допуская их совмещения на уличной сети. Изоляцию транзитного потока возможно организовать только при строительстве объездной дороги, что отвечает рекомендациям п..11 СНиП 2.05.02-85*.

Строительство объездной дороги, исходя из режима автотранспортных потоков, может обеспечить не только снижение транспортных затрат, но и высокую эффективность, которая достигается за счет следующих факторов:

- значительно большей скорости при движении по объездной дороге;

- улучшение условий движения и ускорение циркуляции автомобильных потоков на улично-дорожной сети поселения в результате снятия с нее транзитной нагрузки;

- сокращение длины пути транзита по сравнению с движением через поселение, с учетом сложившихся крайне узких улиц и необходимости организации дорожного движения.

Обходная дорога, предложенная генпланом, объединит автомобильные дороги Варениковского транспортного узла «г.Крымск – с.Джигинка» т «Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» по параметрам I категории, длиной 13,70 км.

Схемы транспортных развязок на обходной дороге проектом предусмотрены в 2-х уровнях с учетом перспективной интенсивности движения на узле:

- примыкание объездной дороги в северной части к автодороге «Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» по типу «труба»;

- пересечение объездной дороги с автодорогой «г.Крымск – с.Джигинка» по типу «клеверный лист»;

- пересечение объездной дороги и автодороги «Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» в южной части станицы по типу «кольцо с 2-мя путепроводами»;

- узел примыкания автодороги «г.Крымск – с.Джигинка» с обходной дорогой, ул.Железнодорожной, а также дороги в направлении Кубанская Колонка по типу «неполный клеверный лист», но уже за пределами ст.Варениковской.

Пересечение обходной дороги с железнодорожным полотном проектом предусмотрено в разном уровне.

Схемы транспортных развязок, разработанные в проекте, могут рассматриваться как регламентирующие предложения, обеспечивающие резервирование территории. На последующих стадиях проектирования их конфигурация и техническое решение должно обосновываться.

Участки автомобильных дорог «г.Крымск – с.Джигинка» и «Андреева Гора – ст-ца Варениковская – г.Анапа» за обходной дорогой, в черте поселения приобретут статус поселковых дорог с переходом в улицы жилой застройки.

Связь поселковых путей сообщения с внегородскими автомобильными дорогами будет обеспечена по существующим направлениям с объездной дороги в местах транспортных развязок.

Проектом предусмотрена по внешним дорогам с двух сторон 100-метровая охранная зона.

Для обслуживания парка автомобилей и пассажиров как местного, так и транзитного движения, определены земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса. Дорожный сервис является важным элементом в работе дороги. Проектируемые объекты дорожного сервиса проектом определены вдоль объездной автомобильной дороги у мест транспортных развязок.

Для решения поставленных задач, а также развития сети дорог, необходимо стабильное финансирование рыночного и государственного регулирования строительства и ремонта дорог.

Улично-дорожная сеть

Проектом предлагается развитие улично-дорожной сети станицы Варениковской, основанной на сохранении существующей прямоугольной сетки улиц с учетом свободных территорий и природных особенностей.

Связь станицы с внешними автомобильными дорогами общего пользования организована от мест примыкания к объездной проектируемой дороге продолжением существующих улиц:

- ул.им.Куйбышева;

- ул.Свободы;

- ул.Октябрьская;

- ул.Железнодорожная.

Транспортная связь с проектируемыми жилыми районами в северо-западной части станицы обеспечена продолжением улиц:

- ул.Свободы;

- ул.им.Ленина;

Ул.им.Куйбышева;

- ул.Октябрьская.

Южный жилой район отделен от существующей территории станицы железнодорожным полотном, транспортная связь будет осуществляться от обходной дороги продолжением ул.Октябрьская. Производственную зону в восточной части станицы Варениковской транспортной связью обеспечит продолжение существующих улиц им.Пушкина и ул.им.Гоголя, а также проектируемая улица без названия, примыкающая к ул.Железнодорожной.

Связь жилых территорий с общественным центром станицы осуществляется по главным улицам – ул.Красная и ул.им.Ленина.

Достоинством прямоугольной схемы транспортной связи транспортной связи в ст.Варениковской является отсутствие четко выраженного центрального транспортного узла, сравнительно равномерная транспортная нагрузка всех основных улиц и высокая пропускная способность всей системы в целом, благодаря наличию дублирующих связей, при достаточном благоустройстве всех улиц. Недостатком схемы является  отсутствие кратчайших связей в наиболее активных диагональных направлениях.

Основные улицы в широтном направлении:

- ул.Романтиков;

- ул.Свободы;

- ул.им.Гоголя;

- ул.Черноморская;

- ул.Крымская.

В меридиональном направлении основные улицы станицы:

- ул.им.Куйбышева;

- ул.им.Орджоникидзе;

- ул.им.Коккинаки;

- ул.Октябрьская;

- ул.им.Горького;

- ул.Коминтерна;

- ул.Аэродромная.

Остальные улицы ст.Варениковской отнесены к категории второстепенных улиц в жилой застройке.

С учетом развития железнодорожного сообщения в направлении Крымск – Порт-Кавказ, по железнодорожной ветке, проходящей по территории Варениковского сельского поселения проектом предложено железнодорожные переезды по ул.Железнодорожной и ул.Октябрьской предусмотреть в 2-х уровнях с устройством путепровода.

До настоящего времени Администрацией Краснодарского края не согласован вариант прохождения трассы железной дороги, в проекте отражен наиболее вероятный. Изменения проектных решений возможно с учетом окончательных решений по выбору варианта.

Генеральным планом положение главных и основных улиц в проектируемых жилых районах обозначены условно. Ширина проектируемых главных улиц в красных линиях 18,0 – 23,0 м, ширина проезжей части 7,0 – 10,5 м. Необходимо предусмотреть велосипедные дорожки шириной полосы движения 3,0 м, а также тротуары. Поперечный профиль проектируемых основных улиц в красных линиях рекомендован не менее 13,0 – 14,0 м, ширина проезжей части - 6,0 м.

Реконструкция существующих главных и основных улиц в поселении предусматривает их благоустройство с устройством усовершенствованного и переходного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестком. Это позволит, при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения (тротуары и велосипедные дорожки), по типу поперечных профилей улиц в проектируемых районах.

Протяженность улично-дорожной сети по поселениям муниципального образования приведена в таблице 56.

Улично-дорожная сеть

Таблица 56

| №№ пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Современное состояние 2010 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
| 1 | ст.Варениковская | км | 110,90 | 182,40 |
| 2 | х.Школьный | км | 9,60 | 12,60 |
| 3 | с.Фадеево | км | 8,30 | 31,90 |
| 4 | х.Свет | км | 4,70 | 6,40 |
|  | Итого | км | 157,8 | 266,30 |

Типовые поперечные профили

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис.4

Рис. 5

Рис. 6

Типовые поперечные профили проектируемых дорог.

Рис. 1 – поселковая дорога; Рис. 2, 3, 4 – главная улица; Рис. 5 – основная улица в жилой застройке; Рис. 6 – второстепенная (переулок) улица в жилой застройке.

Железнодорожный транспорт

По территории станицы Варениковской проходит железнодорожный путь направления Крымск - Порт-Кавказ. Среднесуточная интенсивность железнодорожного движения по направлению Крымск - Порт-Кавказ заложена графиком движения поездов:

- пассажирское и пригородное

движение поездов                                     - до 9 км 25+1

далее 20+1

- грузовое движение поездов                      - до 9 км – 33 пары

далее – 9 пар.

Фактическая интенсивность движения грузовых поездов – 5 пар.

Железнодорожные станции Варениковская и Разъезд Чекон относятся к муниципальному образованию Варениковское сельское поселение.

Грузооборот на станции Варениковской составляет 147,2 тыс.тонн груза, род груза в основном зерно, мука.

Реконструкция железнодорожного пути направления Крымск – Порт Кавказ намечается на ряде станций Крымского района, в том числе и на ст.Варениковская. В настоящее время, на основании анализа материалов согласований, предложений муниципального образования Крымский район от 24.06.09 № 729 и предложений департаментов Администрации Краснодарского края, к рассмотрению, проработкам и согласованиям рекомендуется вариант 3Б, по разработанным проектным решениям института «Кавжелдорпроект» по комплексной реконструкции участка разъезд 9 км – Юрский – Анапа – Тмрюк -0 Кавказ Северо-Кавказской железной дороги, участок Варениковская – Вышестеблиевская, обход ст.Варениковской.

Реконструкция существующего пути и строительство второго пути выполняется с использованием существующей полосы отвода земель.

С учетом развития территории ст.Варениковской железнодорожный путь в широтном направлении проходит по населенному пункту соответствуя линейной (вытянутой в длину) схеме железнодорожного узла.

Проектируется замена при реконструкции железнодорожного пути радиусов кривых 300 метров на радиусы 380 метров и более, смягчение продольного уклона до 9%о. Общее протяжение новых двухпутных участков составит 2,9 км. На участке пересечения с объездной дорогой предусмотрен переезд в 2-х уровнях со строительством путепровода, а также устройство 2-х железнодорожных переездов в разном уровне.

10.  Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Варениковского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

На расчетный срок (20 лет) население Варениковского сельского поселения составит 20611 человек. Согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95 требуемое количество пожарных депо – 1 шт. на 6 автомобилей.

В станице Варениковской проектом сохраняется существующее пожарное депо на 2 автомобиля. Второе пожарное депо на 4 автомобиля предлагается разместить в северо-восточной части станицы.

Учитывая близость расположения к ст.Варениковской населенных пунктов поселения – с.Фадеево, х.Школьный, х.Свет и п.ж/д разъезда Чекон, что позволяет обеспечить прибытие первого пожарного расчета к месту пожара через 20 минут, пожарные депо будут обслуживать и эти населенные пункты.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

11. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных пунктов – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Все виды отходов подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в «Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещения» (ПНООЛР).

Очистка населенных пунктов Варениковского сельского поселения осуществляется МУП «Варениковское».

Количество всех бытовых отходов на расчетный срок проекта генерального плана и первую очередь строительства определяется согласно приложению 11 СНиП 2.07.01-89* с учетом постоянного и временного населения.

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

- Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

В настоящее время в Варениковском сельском поселении мусор вывозится на неусовершенствованную свалку мусора, расположенную западнее станицы Варениковской без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки, которая проектом предусматривается к закрытию и рекультивации. На месте  свалки (полигона) предлагается устройство площадки по сортировке твердых бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемый межмуниципальный экологический перерабатывающий комплекс твердых бытовых отходов.

Межмуниципальный экологический перерабатывающий комплекс твердых бытовых отходов предусмотрен  на земельных участках с кадастровыми номерами 23:15:0104000:78, 23:15:0104000:77 площадью 38,67 га., в границах Варениковского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения в западной части Варениковского сельского поселения к западу от ст.Варениковской.

Место размещение объекта определено с учетом норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», с учетом территориальных ограничений ввиду расположения  земельного участка на расстоянии более 500м от границ станицы Варениковской, благоприятных инженерно-геологических условий, также с учетом транспортной доступности, возможности обеспечения энергоресурсами.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием приведен в разделе «Охрана окружающей среды», том 3.

12. Проектное предложение по изменению категории земель

Варениковского сельского поселения

Настоящим проектом внесены изменения в части изменения категории земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, транспорта и иного специального назначения Варениковского сельского поселения. В западной части Варениковского сельского поселения к западу от ст.Варениковской, на земельных участках с кадастровыми номерами 23:15:0104000:78, 23:15:0104000:77 площадью 38,67 га., обозначен межмуниципальный экологический перерабатывающий комплекс твердых бытовых отходов.

В балансе распределения земель Варениковского сельского поселения по категориям, за существующее и проектное положение земель населенных пунктов приняты границы, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Крымского района на момент проектирования.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

Распределение земель Варениковского сельского поселения

по категориям

Таблица 57

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2015г. | Проектное Состояние по настоящему проекту |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель Варениковского сельского поселения всего: В том числе: | 16776,9 | 100 | 16776,9 | 100 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11447,76 | 73 | 11447,76-38,67= 11409,09 | 72,9 |
| 2 | Земли населенных пунктов, из них: | 2583,34 | 15,4 | 2583,34 | 15,4 |
|  | земли ст. Варениковской | 1902,95 |  | 1902,95 |  |
|  | земли х. Школьный | 299,62 |  | 299,62 |  |
|  | земли с. Фадеево | 275,73 |  | 275,73 |  |
|  | земли х. Свет | 107,79 |  | 107,79 |  |
|  | земли пос.ж/д разъезда Чекон | 2,25 |  | 2,25 |  |
| 3 | Земли лесного фонда | 2619,4 | 10,7 | 2619,4 | 10,7 |
| 4 | Земли промышленности | 126,4 | 0,9 | 126,4+38,67= 165,07 | 1,0 |

13. Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 58-61 приводится баланс территорий населенных пунктов Варениковского сельского поселения с учетом корректировки границ функциональных зон в населенных пунктах по настоящему проекту.

Баланс территории станицы Варениковской

Таблица 58

| №№ пп | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего: В том числе: | 1902,95 | 100 |
| 1. | Жилая зона всего: в том числе: | 898,8 | 47,1 |
| 1.1 | - существующая застройка малоэтажными жилыми домами | 0,5 | 0,1 |
| 1.2 | - территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 713,2 | 37,3 |
| 1.3 | - территория проектируемой жилой застройки быстровозводимыми жилыми домами, | 38,6 | 2,0 |
|  | из них 1-я очередь | 38,6 | 2,0 |
| 1.4 | - территория проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, | 134,5 | 7,1 |
|  | из них 1-я очередь | 33,0 | 1,7 |
| 1.5 | -резерв жилой застройки | 12,0 | 0,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 44,4 | 2,3 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 25,1 | 1,3 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | 3,0 | 0,1 |
| 2.3 | - территория детских дошкольных и средне-общеобразовательных учреждений | 16,3 | 0,9 |
| 3. | Производственная и коммунально- складская зона | 373,4 | 19,6 |
| 3.1 | - существующая производственная и коммунально-складская территория | 110,3 | 5,8 |
| 3.2 | - проектируемая производственная и коммунально-складская территория | 85,2 | 4,5 |
| 3.3 | - резерв производственной территории | 66,0 | 3,4 |
| 3.4 | - насаждения санитарно-защитного назначения | 111,9 | 5,9 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 484,6 | 25,4 |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 364,8 | 19,2 |
| 4.2 | - территория отвода железной дороги, из них: | 27,4 | 1,4 |
|  | - территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 1,3 | 0,1 |
|  | - существующая производственная и коммунально-складская территория | 0,3 | 0,01 |
|  | - головные сооружения инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,01 |
|  | - ж/д станция «Варениковская» | 0,2 | 0,01 |
| 4.3 | - головные сооружения инженерной инфраструктуры | 9,6 | 0,5 |
| 4.4 | - территория дорожного сервиса | 82,8 | 4,3 |
| 5. | Рекреационная зона | 62,2 | 3,3 |
| 5.1 | - спортивные сооружения | 7,9 | 0,4 |
| 5.2 | - зеленые насаждения общего пользования (в т. ч. лесопарковое озеленение) | 10,5 | 0,6 |
| 5.3 | -зеленые насаждения водоохранного назначения | 28,3 | 1,5 |
| 5.4 | - водная территория | 15,5 | 0,8 |
| 6. | Зона специального назначения | 4,0 | 0,2 |
| 6.1 | - кладбище закрытое | 4,0 | 0,2 |
| 7. | Земли населенного пункта, в том числе: | 35,55 | 2,1 |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | 35,55 | 2,1 |

Баланс территории хутора Школьный

Таблица 59

| №№ пп | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего: В том числе: | 299,62 | 100 |
| 1. | Жилая зона всего: в том числе: | 186,5 | 58,0 |
| 1.1 | - территория существующей жилой застройки малоэтажными жилыми домами | 3,4 | 1,0 |
| 1.2 | - территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 70,5 | 21,4 |
| 1.3 | - территория проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, | 58,3 | 19,2 |
|  | из них 1-я очередь | 31,0 | 9,4 |
| 1.4 | -территория проектируемых имений типа шато | 54,3 | 16,4 |
|  | из них 1-я очередь | 11,6 | 3,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 9,7 | 2,9 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 4,5 | 1,3 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,2 | 0,1 |
| 2.3 | - территория детских дошкольных и средне-общеобразовательных учреждений | 5,0 | 1,5 |
| 3. | Производственная и коммунально- складская зона | 14,2 | 4,3 |
| 3.1 | - существующая производственная и коммунально-складская территория | - | - |
| 3.2 | - проектируемая производственная и коммунально-складская территория | 6,1 | 1,9 |
| 3.3 | - насаждения санитарно-защитного назначения | 8,1 | 2,4 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 83,7 | 25,4 |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 83,3 | 25,2 |
| 4.2 | - головные сооружения инженерной инфраструктуры | 0,4 | 0,2 |
| 5. | Рекреационная зона | 28,2 | 8,5 |
| 5.1 | - спортивные сооружения | 1,5 | 0,5 |
| 5.2 | - зеленые насаждения общего пользования (в т. ч. лесопарковое озеленение) | 23,7 | 7,0 |
| 5.3 | -зеленые насаждения водоохранного назначения | 2,6 | 0,8 |
| 5.4 | - водная территория | 0,4 | 0,2 |
| 6. | Зона специального назначения | 2,7 | 0,9 |
| 6.1 | - кладбище существующее | 1,3 | 0,4 |
| 6.2 | - кладбище проектируемое | 1,4 | 0,5 |
| 7. | Земли населенного пункта | - | - |

Баланс территории села Фадеево

Таблица 60

| №№ пп | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего: В том числе: | 275,73 | 100 |
| 1. | Жилая зона всего: в том числе: | 135,4 | 47,2 |
| 1.1 | - территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 45,7 | 15,8 |
| 1.2 | - территория проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, | 67,1 | 23,6 |
|  | из них 1-я очередь | 38,3 | 13,2 |
| 1.3 | - территория проектируемых имений типа шато | 22,6 | 7,8 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 22,2 | 7,7 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 18,4 | 6,4 |
| 2.2 | - территория учреждений здравоохранения | 0,7 | 0,2 |
| 2.3 | - территория детских дошкольных и средне-общеобразовательных учреждений | 3,1 | 1,1 |
| 3. | Производственная и коммунально- складская зона | 14,9 | 5,2 |
| 3.1 | - существующая производственная и коммунально-складская территория | 6,3 | 2,2 |
| 3.2 | - проектируемая производственная и коммунально-складская территория | 2,5 | 0,9 |
| 3.3 | - насаждения санитарно-защитного назначения | 6,1 | 2,1 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 68,6 | 24,4 |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 61,7 | 22,0 |
| 4.3 | - головные сооружения инженерной инфраструктуры | 2,3 | 0,8 |
| 4.4 | - территория дорожного сервиса | 4,6 | 1,6 |
| 5. | Рекреационная зона | 30,1 | 15,5 |
| 5.1 | - туристические базы | 5,1 | 1,8 |
| 5.2 | - спортивные сооружения | 0,3 | 0,1 |
| 5.3 | - зеленые насаждения общего пользования (в т. ч. лесопарковое озеленение) | 19,8 | 11,3 |
| 5.4 | - зеленые насаждения водоохранного назначения | 1,9 | 0,6 |
| 5.5 | - водная территория | 3,0 | 1,4 |
| 6. | Земли населенного пункта | - | - |

Баланс территории хутора Свет

Таблица 61

| №№ пп | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектное состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего: В том числе: | 107,79 | 100 |
| 1. | Жилая зона всего: в том числе: | 53,29 | 54,18 |
| 1.1 | - территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 21,27 | 21,63 |
| 1.2 | -резерв жилой застройки | 32,02 | 32,55 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,25 | 0,25 |
| 2.1 | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | 0,25 | 0,25 |
| 3. | Производственная и коммунально- складская зона | 6,45 | 6,55 |
| 3.1 | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 6,45 | 6,55 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 12,71 | 12,92 |
| 4.1 | - улицы, дороги, проезды, площади | 12,71 | 12,92 |
| 5. | Рекреационная зона | 25,70 | 25,90 |
| 5.1 | - зеленые насаждения общего пользования | 5,65 | 5,69 |
| 5.2 | - зеленые насаждения водоохранного назначения | 15,90 | 16,02 |
| 5.3 | - водная территория | 4,15 | 4,19 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,20 | 0,20 |
| 6.1 | - кладбище | 0,20 | 0,20 |
| 7. | Земли населенного пункта, в том числе: | - |  |
| 7.1 | - земли сельскохозяйственного использования | - |  |

14.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Варениковского сельского поселения

Таблица 62

| № пп | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Территория |
|  | Общая площадь земель Варениковского сельского поселения в установленных границах | га | 16776,9 | 16776,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Земли в административных границах населенных пунктов поселения | га | 12267,66 | 12267,66 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ст.Варениковская | га | 1902,95 | 1902,95 |
|  | - х.Школьный | га | 299,62 | 299,62 |
|  | - с.Фадеево | га | 275,73 | 275,73 |
|  | - х.Свет | га | 107,79 | 107,79 |
|  | - пос. ж/д разъезда Чекон | га | 2,25 | 2,25 |
| 1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 11447,76 | 11409,09 |
| 1.3. | Земли лесного фонда | га | 2619,4 | 2619,4 |
| 1.4 | Земли промышленности и транспорта | га | 126,4 | 165,07 |
| 2. Население |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 16234 | 20711 |
| 2.1.1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 16234 | 20611 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | ст.Варениковская | чел. | 14401 | 16500 |
|  | поселок ж.-д. разъезда Чекон | чел. | 6 | 6 |
|  | хутор Свет | чел. | 95 | 95 |
|  | село Фадеево | чел. | 582 | 1880 |
|  | хутор Школьный | чел. | 1150 | 2130 |
| 2.1.2 | Численность временного населения (рекреантов), всего | чел. | - | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | село Фадеево | чел. |  | 100 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 2,9/18,2 | 4,2/20,7 |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | тыс. чел./% | 7,8/47,8 3,4/20,7 | 11,6/56,2 5,3/25,5 |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | 4,4/27,1 | 6,3/30,7 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 5,5/34,0 | 4,8/23,1 |
| 2.3 | Число населенных пунктов всего | единиц | 5 | 5 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общ.пл.кв. | 259,9 | 468,8 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 1,7 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 258,2 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. |  | 210,6 |
| 3.5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 16,0 | 22,7 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 438 | 798 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | место | 2420 | 1600 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | место | 340 | 340 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | койка | 108 | 108 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещ. в смену | 480 | 480 |
| 4.2.3 | ФАПы | учрежден | 2 | 2 |
| 4.2.4 | Аптеки | объект | 6 | 6 |
| 4.2.5 | Отделения скорой медицинской помощи | автомоб. | 2 | 2 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | мест | 750 | 1650 |
| 4.3.2 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 28 | 93 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.4.1 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 1132 | 1650 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 40180 |
| 4.4.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 430 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 т. пл. | 3283 | 6160 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | пос. место | 178 | 830 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания: |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 34 | 145 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | 412 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 25 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 77 | 145 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |
| 4.7.1 | Гостиницы | место | - | 100 |
| 4.7.2 | Пожарное депо | объект/ машина |  |  |
| 4.8. | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение банков | опер. место | 4 | 10 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 2 | 5 |