# Введение

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края (далее - внесение изменений в генеральный план) выполнена ООО «ПроектИнжТеррПланирование»» на основании муниципального контракта от 30.07.2015 г. №138-15 по заданию администрации Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края.

- За основу планировочной организации функциональных зон территории Адагумского сельского поселения приняты положения генерального плана Адагумского сельского поселения Крымского района, разработанного в 2010 году и утвержденного решением Совета Адагумского сельского поселения Крымского района от 09.08.2011 года №69, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенным техническим заданием и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Их перечень приведен ниже в составе настоящей пояснительной записки. Основные задачи внесения изменений в генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района:

- размещение объектов, относящихся к развитию инфраструктуры (в том числе инженерной и транспортной) Таманского и Керченского полуостровов;

- установление зон различного функционального назначения;

- определение мест размещения объектов местного значения сельского поселения;

- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- создание информационного ресурса для размещения материалов проекта внесения изменений в генеральный план в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) сельского поселения в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, а также информацию о зонах с особыми условиями использования территорий  в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе.

При выполнении внесений изменений в генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района не подвергались изменению и корректировке предпроектные и субподрядные разделы утвержденного генерального плана, разделы обоснований по инженерной подготовке территории и инженерному обеспечению.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Проект внесения изменений выполнен в соответствии с положениями и требованиями следующих документов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Краснодарского края.

3. Земельный кодекс Российской Федерации.

4. Водный Кодекс Российской Федерации.

5. Лесной Кодекс Российской Федерации.

6. Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 года №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (вместе с «Положением об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»).

8. Приказ Минрегиона России от 27 февраля 2012 года №69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

9. Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года №244.

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

11. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

13. Нормативно-техническая документация по градостроительному, лесоустроительному, землеустроительному проектированию (соответствующие отрасли нормы и правила) и другие нормативные и законодательные акты, действующие на территории Российской Федерации.

14. Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утверждённые Приказом Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

- планируемые границы населенных пунктов  поселения.

В разработке генплана принимали участие:

- администрация Крымского района и Адагумского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Крымского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана– 2030 год и предложения на перспективу до 2045 года, экономические и расчетные показатели проекта.

1. Анализ современного состояния планируемой территории

# 1.1. Характеристика природных условий

Климат

Согласно климатическом районированию для строительства по СНиП 23.01-99 относится к району III и подрайону III-Б , для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха  составляет: в январе от -5( до + 2(, в июле от +21( до 25(С, среднегодовая температура + 10.8(С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом достигает 40(С, абсолютный минимум зимой  минус 36(С

Среднегодовая сумма осадков в Адагумском сельском поселении составляет 728 мм. распределение осадков в году неравномерное. Сумма осадков из года в год значительно отклоняется от среднего значения.

Снежный покров неустойчив. Число дней со снежным покровом 40. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 3 до 7 см, максимальная  66 см.

Район Адагумского сельского поселения характеризуется сравнительно небольшой годовой скоростью ветра (3.0м/с). В течение всего года господствуют ветры ветра юго-западного направлений (29%), северо-восточного и восточного (16%). Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 40.

По приложению 5 СниП 2.01.07-85, СНКК 20-303-2002 в Адагумском сельском поселении принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район II , (карта 2, СНКК 20-303-2002);

- ветровой район по средней скорости ветра м/с, за зимний период - 5 (карта 2, СниП 2.01.07-85);

- по расчетному значению давления ветра – район III, (карта 1, СНКК 20-303-2002);

- по толщине стенки гололеда район IV, (карта 4, СНКК 20-303-2002);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в январе – район 0((карта 5, 2.01.07-85);

- по среднемесячной температуре воздуха ((С), в июле – район 25((карта 6, 2.01.07-85);

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температур ((С), в январе – район 10(((карта 7, 2.01.07-85).

Техногенные условия

На территории хутора по аналогии с соседними объектами преобладают слабые делювиальные процессы в виде просадки, дефляции и деградации грунтов, плоскостного смыва, подтопления, наличия «верховодки», сейсмичности. В редких случаях глина до глубины 1-2 м может проявлять слабонабухающие свойства. На территории хутора в зависимости от глубины залегания подземных вод (от 0,0 до 3,0 м) выделяются зоны подтопления с развитием процессов оглеения и засоления нижних горизонтов почвы. Отмечаются отдельные локальные площадки заболачивания вдоль каналов и балок. На остальной территории вероятность подтопления небольшая.

Река Хобза в местах строительства автомобильной и железной дорог перегорожена  дамбами, в результате сток воды затруднен, пойма реки затоплена и в период половодья наблюдаются подтопления территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, смыв с ферм, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствует загрязнению грунтовых вод.

Создание дамб, застройка хутора, прокладка автомобильных и железной дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, а неисправные водопроводы и переполненные септики в частных домах способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Природные условия территории х. Адагум и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

# Геологическое строение

В геологическом строении территории до водоупора грунтовых вод принимают участие (снизу-вверх):

верхнеплейстоценовые аллювиальные  отложения первой надпойменной террасы реки Кубани (аQIII);

верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII);

голоценовые элювиальные отложения (е QIV);

насыпные грунты (tQIV);

голоценовые аллювиальные русловые и пойменные отложения (aQIV).

Расположение и порядок напластования слоев взяты по аналогии с соседними объектами.

Верхнеплейстоценовые аллювиальные отложения первой надпойменной террасы реки Кубани (аQIII) распространены повсеместно  и представлены суглинками желто-коричневыми, твердыми и полутвердыми, с включениями карбонатных стяжений до 2 см в поперечнике, с прослоями и линзами песка (ИГЭ-4). По аналогии с соседними объектами возможно наличие в разрезе просадочных грунтов, представленных лессовидными суглинками.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения (vdQIII) распространены повсеместно и представлены глинами и суглинками желтовато-серыми от твердых до тугопластичных, с карбонатными включениями до 3-5 %, с прослоями и линзами суглинков такого же цвета и консистенции (ИГЭ-3), мощностью 2-3 м. По аналогии с соседними объектами возможно наличие в разрезе просадочных грунтов, а также на локальных участках, набухающих глин.

Голоценовые элювиальные отложения (е QIV) распространены повсеместно и  представлены гумусированными лессовидными суглинками и глинами  темно-коричневыми (ИГЭ-2) - почвенно-растительный слой мощностью 0,7-2,0 м.

Насыпные грунты (tQIV) слагают обвалования каналов, земляное полотно железной и автомобильных дорог. Представлены гравийно-галечниковой	 смесью, а также суглинком и глиной уплотненными, твердой и полутвердой консистенции (ИГЭ-1).

Голоценовые аллювиальные отложения  (aQIV) (ИГЭ-5) распространены под руслом и поймой реки Хобза и представлены иловатыми суглинками и глинами темно-серыми мощностью до 5 м.

# Гидрологические условия

Гидрогеологические условия территории определяются особенностями горизонта грунтовых вод, приуроченного к аллювиальным и эолово-делювиальным отложениям.

Аллювиальные отложения реки Хобза представлены слабопроницаемыми иловатыми глинами и суглинками с прослойками и линзами песков, коэффициент фильтрации (Кф) их  0,5-0,8 м/сутки (Кф песков составляет 6,3 м/сутки).

В геолого-литологическом строении участка исследований, который относится к району левобережных террас реки Кубани, принимают участие эолово-делювиальные суглинки от твердых до тугопластичных с Кф от 0,7 до 1,5 м/сут, а также верхнеплейстоценовые аллювиальные суглинки с Кф=0,4 м/сут, с прослоями и линзами песка. На локальных участках могут быть встречены по аналогии с соседними объектами эолово-делювиальные набухающие глины с Кф=1,0м/сут.

Водоупором грунтовых вод являются прослои верхнеплейстоценовых глин (aQIII)  с  Кф=0,001-0,0001 м/сут. Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в пределах хутора получает за счет утечек из водопроводных сетей, в результате полива приусадебных участков и улиц.

Разгрузка осуществляется в р. Хобза. Уклоны грунтового потока изменяются от 0,01 до 0,025.

Глубина залегания грунтовых вод в меженный период, изменялась от 1,0-2,5 м вблизи реки и до 8-10 и более метров на склонах, в юго-западной части хутора 3-4 м. В паводковый период уровень подземных вод в днище реки Хобза поднимается до 0,5 м.

Уровенный режим грунтовых вод характеризуется плавным подъемом с ноября-декабря по май с последующим плавным спадом. Амплитуда колебания уровня составляет 1,0-1,5 м. На горизонтах слабо- и среднепроницаемых грунтах (Кф- 0,4 м/сут) может формироваться «верховодка» мощностью 0,5-1 м.

Подземные воды на исследуемой территории преимущественно солоноватые (минерализация более 1 г/дм3), по химическому составу сульфатные натриевые, реже более сложного состава, жесткие (более 7,0 мг-экв/дм3). По концентрации водородных ионов преимущественно щелочные (рН>7,0).

Грунтовые воды по аналогии с соседними объектами обладают сильной сульфатной агрессией по отношению к бетонам на обычных цементах и неагрессивны по отношению к бетонам на сульфатостойких цементах, а по водородному показателю рН – 7,5-7,8 неагрессивны.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

К неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести:

просадка лессовидных суглинков; дефляция почв – эоловое разрушение, плоскостной смыв. Наносы в лесополосах и заносы по долинам рек;

- частичное подтопление и наличие «верховодки»;

-денудация почв в результате плоскостного смыва и ветровой дефляции с аккумуляцией наносов в устьях рек;

На природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие  трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 7 баллов.

Грунты ИГЭ- 3,4 соответствуют II категории по сейсмическим свойствам согласно таблице 1 СНиП II-7-81* (в редакции 2000 г.), грунты ИГЭ-5 – к III категории.

Сейсмичность на участках русла и поймы реки Хобза  (ИГЭ-5) по грунтовым условиям составляет 7 баллов для сооружений нормального и повышенного уровня ответственности. Здесь категория грунтов по сейсмическим свойствам III.

В пределах I инженерно-геологического района по грунтовым условиям (грунты II категории по сейсмическим свойствам) сейсмичность составляет 7 баллов для всех видов сооружений.

# Инженерно-геологическое районирование

Инженерно-геологическое районирование х. Адагум выполнено по комплексу условий в соответствии со СНиП 11-02-96 и СП II – 105 – 97.

На карте инженерно-геологического районирования (графическое приложение 1) по геоморфологическим условиям и рельефу выделены инженерно-геологические районы, обозначенные на карте римскими цифрами:

I район – левобережных террас реки Кубани, занимает основную часть исследуемой территории;

Подрайоны выделены по стратиграфо-генетическому комплексу (СГК) отложений (грунтовым условиям), на карте районирования обозначены арабскими цифрами:

1 подрайон – распространение отложений различных свойств и генезиса  (аQIII); (vdQIII) – суглинистые и глинистые грунты, с прослоями и линзами песков.

-  2 подрайон – распространение аллювиальных русловых и пойменных отложений реки Хобза (аQIV) – иловатые суглинки и глины темно-серые мощностью до 5 м.

Участки, выделенные по прогнозному уровню подземных вод 10% обеспеченности, на карте районирования обозначены  буквами:

- а – глубина залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м

- б – глубина залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м

- в - глубина залегания подземных вод более 5,0 м.

# Почвы и растительность

Почвенный покров развит повсеместно. Почвообразующими породами служат четвертичные суглинки и глины гумусированные.

Естественная растительность отмечена на нераспаханных участках, в балках и по берегам рек и представлена разнотравьем, среди которого преобладают травянистые многолетники. Деревья и кустарники образуют лесополосы, в которых произрастают акация, жерделя, алыча. В понижениях у рек встречены заросли терна и бузины.

# 1.2. Административное устройство муниципального образования

# Адагумское сельское поселение

Адагумское сельское поселение в соответствии с Законом Краснодарского края от 14 июля 2004 года «Об установлении границ муниципального образования Крымский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ» является муниципальным образованием Крымского района, наделенным статусом сельского поселения с установленными границами.

Адагумское сельское поселение расположено в северо-западной части муниципального образования Крымский район.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству с поселениями Крымского района:

- на северо-востоке, востоке – с Кеслеровским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Молдаванским сельским поселением;

- на северо-западе – с Варениковским сельским поселением.

На северо-востоке Адагумское сельское поселение граничит со Славянским районом, на юго-западе - с городом Новороссийском.

В границах муниципального образования Адагумское сельское поселение расположено 9 сельских населенных пунктов: 2 села (Баранцовское, Новопокровское), 1 поселок (Нефтепромысловый) и 6 хуторов (Адагум, Аккерменка, Кубанская Колонка, Непиль, Новомихайловский, Пролетарский).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2009 г. составляла 4 404 человека.

Территория сельского поселения в пределах существующей административной границы составляет 118 км2, что составляет 7,4 % территории Крымского района. Плотность населения – 37 человек на 1 км2.

Центром муниципального образования является хутор Адагум, который расположен в северо-восточной части поселения в 30 км от районного центра г.Крымска и в 130 км от краевого центра г.Краснодара.

Основной  транспортной магистралью является автомобильная дорога регионального значения г.Крымск – с.Джигинка – г.Анапа, которая связывает поселение с аэропортом г. Анапа.

Кроме того, территорию муниципального образования пересекает железнодорожная ветка Крымск - Порт-Кавказ.

Незначительная отдаленность от краевого центра, города Новороссийска, а также городов-курортов Геленджик, Анапа и Азовского побережья является основным преимуществом географического расположения и инвестиционного развития поселения.

Схема размещения Адагумского сельского поселения в структуре МО Крымский район

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

# Адагумское сельское поселение

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием продукции растениеводства.

Агропромышленный комплекс сельского поселения представлен совокупностью отраслей экономики, обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и выпуск продуктов питания, а так же реализацию их потребителям.

Сельское хозяйство Адагумского сельского поселения представляют в основном крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения. Всего на территории сельского поселения функционируют 2 сельскохозяйственных предприятия (ООО «Фортуна» и СПК «Кубанский сад») и 6 фермерских хозяйств, а так же в личных подсобных хозяйствах занято более 2,6 тыс. человек.

В 2008 году Адагумское сельское поселение заняло 7 место по объему выпуска продукции всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое составило 178,8 млн. рублей или 124,6 % к предшествовавшему уровню 2007 года (в сопоставимых ценах). Основными производителями продукции сельского хозяйства является население, в которых производится 74,9 % от общего объема производства.

Ситуацию в растениеводстве в целом можно охарактеризовать как стабильную. Увеличились валовые сборы и объемы реализации основных сельскохозяйственных культур.

В отрасли растениеводства преобладает зерновое направление, под посевами которых занято 65,4 % посевных площадей, урожайность которых в целом по поселению в 2008 году составила 30 ц/га.

В 2008 году производство основных видов сельскохозяйственной продукции составило:

- зерно (в весе после доработки) – 6,05 тыс. тонн (147,4 % к уровню соответствующего периода 2007 года);

- подсолнечник – 0,33 тыс. тонн (97,1 % к уровню соответствующего периода 2007 года);

- овощей – 0,45 тыс. тонн (115,4 % к уровню соответствующего периода 2007 года), в том числе 0,14 тыс. тонн за счет хозяйств населения;

- картофеля  – 4,3 тыс. тонн (111,7 % к уровню соответствующего периода 2007 года), в том числе 3,15 тыс. тонн за счет хозяйств населения.

Отрасль животноводства в сельском поселении представлена разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиноводством и птицеводством.

Животноводческая отрасль представлена в основном личными подсобными хозяйствами.

Основные показатели развития животноводческой отрасли во всех категориях хозяйств на 01.01.2009 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатель, единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2009 г. к 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица (в живом весе) -всего, тыс.тонн | 0,54 | 0,68 | 125,9 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс.тонн | 0,40 | 0,50 | 125,0 |
| Молоко - всего, тыс.тонн | 1,63 | 1,77 | 108,6 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс.тонн | 0,60 | 0,75 | 125,0 |
| Яйца - всего, тыс.штук | 2530,0 | 2530,0 | 100,0 |
| В том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. штук | 2530,0 | 2530,0 | 1000 |

В целях решения вопроса реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в Адагумском сельском поселении действует пункт по приему молока.

Перерабатывающий комплекс Адагумского сельского поселения представлен такими крупными предприятиями как «Крымский консервный завод» и ИП Кондаков В.В. (выпуск консервов и быстрозамороженной продукции). Выпуск продукции за 2008 год составил 5,24 тыс. условных банок плодоовощных консервов (131,7 % к уровню 2007 года).

На территории поселения расположено одно из крупных предприятий Крымского района, производящее разработку месторождений и добычу углеводородного сырья (нефти) – ОАО «Нефтебитум».

Все большую роль в развитии экономики сельского поселения играют структуры малого и среднего бизнеса. В течение ряда лет – это наиболее динамично и поступательно развивающаяся сфера.

Основными сферами деятельности малого бизнеса являются розничная торговля, платные услуги населению. Слабо развита сфера общественного питания и предоставление бытовых услуг населению.

# 1.4. Существующая территориально-планировочная организация Адагумского сельского поселения

Муниципальное образование Адагумское сельское поселение в структуре Краснодарского края и Крымского района имеет выгодное геополитическое положение: через поселение проходят транспортные магистрали, связывающие административный центр края и Крымского района с Азовским побережьем (портами Темрюк и Кавказ), а также другими регионами Краснодарского края. Через территорию поселения проходит автомобильная дорога регионального значения г.Крымск - с.Джигинка, обеспечивающая выход на автомобильную дорогу федерального значения «Порт Кавказ - Анапа», а также железнодорожная магистраль Крымская – Кавказ.

Существующая территориально-планировочная организация Адагумского сельского поселения сформировалась с учетом развития экономических, географических и природных факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилых образований – населенных пунктов складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль рек.

Территорию Адагумского сельского поселения пересекают кроме вышеуказанной региональной автомобильной дороги, дорога межмуниципального значения «г. Крымск – х. Аккерменка» и местного значения.

Через территорию поселения с севера на юг протекает значительное количество рек и балок:

- река Кубань;

- Варнавинский сбросной канал;

- река Псебепс;

- река Хобза;

- река Непиль;

-река Калабатка;

-балка Казенята;

- балка Мирного;

-река Сибзирь.

Анализ существующей планировочной организации сельского поселения показал, что основными планировочными осями, вдоль которых идет развитие населенных пунктов поселения в широтном направлении, являются, как правило, транспортные магистрали; в меридиальном – русла рек.

Территорию Адагумского сельского поселения пересекают трассы магистральных сетей:

- с северо-востока – на – юго-запад магистральный газопровод – отвод высокого давления к ГРП х.Адагум;

-с юго-востока на северо-запад от ГРС до х. Адагум;

-с севера-востока – на – юго-запад от ГРС до х. Школьный – среднего давления.

В центральной части сельского поселения расположены месторождения полезных ископаемых:

- Северо-Кеслеровская площадь добыча нефти и газа;

-  Предгорная площадь добыча нефти;

- Участок Баранцовский добыча песка;

- Адагумское добыча нефти;

- Кудако-Киевское добыча нефти;

- Южно-Адагумское добыча нефти;

- Западно-Адагумское добыча нефти;

- Гладковское добыча известняка ракушечника.

Адагумское сельское поселение характеризуется исключительно разнообразием природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, растительного и животного мира.

На территории поселения, особенно в южной его части, значительные площади заняты лесным фондом.

Территория Адагумского сельского поселения характерна живописным и уникальным в своем роде рельефом местности. Рельеф характеризуется от равнинного в северной части поселения до предгорья со значительным перепадом высот – в южной части. Одним из перспективных направлений развития территории может стать туристическая отрасль, которая имеет значительный потенциал и предпосылки превратится в профильное направление экономики.

Развитие туризма и рекреации обеспечит увеличение поступлений доходов в бюджет, расширение рынка труда. Активизации этой сферы деятельности на территории поселения способствуют:

- благоприятные климатические условия, обусловленные близостью морского побережья;

- природно-ресурсный потенциал территории. Рельеф территории сельского поселения уникально разнообразен: от степей и плавней до лесов, гор и многочисленных живописнейших водоемов и рек;

- наличие объектов культурного наследия; на территории Крымского района, где проходили ожесточенные бои Великой Отечественной войны, находится около сотни военно-исторических памятников;

- развитая транспортная инфраструктура; наличие автодорог межмуниципального значения.

В настоящее время степень рекреационного освоения проектируемой территории можно охарактеризовать как начальную, с недостаточной инфраструктурой, несформировавшейся специализацией.

Наиболее благоприятны в плане рекреационного освоения территории, расположенные в южной гористой залесенной части поселения.

# хутор Адагум

В настоящее время территория хутора по функциональному использованию делится на следующие зоны:

- Жилую зону, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одно – двухэтажной застройки, малоэтажной застройки (одно- и двухэтажной);

- Общественно-деловую зону, представленную административно - торговыми зданиями различного функционального назначения, расположенными вдоль ул. Ленина и ул. Советской как в отдельно стоящих зданиях, так и частично занимающих первые этажи малоэтажных жилых домов;

- Рекреационную зону, представленную общепоселковым парком возле Дома культуры;

- Производственную зону, представленную промышленными предприятиями и объектами коммунального назначения 2 – 5 класса, расположенными преимущественно в северной, северо-восточной и центральной части территории и отдельно стоящими в жилых кварталах и в отдалении от населенного пункта;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения: котельные, КНС, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, выпасами.

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбища и  санитарно-защитной зоны.

- Зону особо охраняемых территорий.

- Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории хутора, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится:

- к производственным объектам, размещенным внутри жилой территории и прилегающим к ней;

- к кладбищам, которые находятся в непосредственной близости от жилой застройки в восточной и северо-западной частях хутора;

Жилая зона хутора включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, детскими дошкольными, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками.

Общественный центр хутора Адагум исторически сложился на пересечении основных планировочных осей: улицы Ленина и перпендикулярной ей улице Мира. Он представлен следующими учреждениями: социально-культурным центром, предприятиями торговли и быта, общественного питания, врачебной амбулаторией, средней общеобразовательной школой № 61, сельской библиотекой, стадионом, детским садом № 32, а также административным зданием сельского поселения  и отделением связи.

Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется средней степенью плотности, большемерными участками под усадебную застройку, формирующими жилые кварталы.

Существующая планировочная структура территории хутора представлена сеткой улиц разной ширины, которая образует в основном прямоугольные кварталы различной площади от 1,0 до 26,0 га.

Хутор недостаточно обеспечен объектами культурно-развлекательного и спортивного назначения, а также зелеными насаждениями общего пользования.

Спортивная зона представлена стадионом, расположенным в центральной части населенного пункта.

Объекты производственно-коммунальной зоны расположены преимущественно на двух обособленных участках – северном и центральном, частично - отдельно стоящими предприятиями на территории жилой зоны и прилегающих к территории населенного пункта.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов Адагумского сельского поселения исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов: реки Хобза и рельефа местности.

Большую часть территории населенных пунктов: хутора Аккерменка, села Баранцовское, хутора Кубанская Колонка, хутора Непиль, поселка Нефтепромысловый, хутора Новомихайловский, села Новопокровское, хутора Пролетарский составляет территория жилой застройки усадебного типа. Очень низкий уровень обеспеченности населения объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории. Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения района, другими населенными пунктами осуществляется по автодорогам межмуниципального и местного значения.

Кроме центра поселения, остальные населенные пункты относятся к мелким как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 5 до 686 человек.

Хутор Кубанская Колонка, село Баранцовское и село Новопокровское наиболее крупные населенные пункты поселения после его центра расположены в западной части поселения. Примыкая друг к другу, они образуют несколько планировочных пространств, связанных между собой осью улиц Жукова, Ворошилова и ул. Новопокровская, переходящими одна в другую, тем самым создающими непрерывную линию застройки.

На территории первого планировочного образования - хутора Кубанская Колонка - находятся зоны жилой, общественно-деловой и специального назначения (действующее кладбище). К востоку от хутора расположена МТФ и песчаный карьер.

Территория второго жилого массива села Баранцовское представлена исключительно индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Из объектов обслуживания в селе функционируют фельдшерско-акушерский пункт.

На территории третьего планировочного образования села Новопокровское также находятся зоны жилой, общественно-деловой и специального назначения (действующее кладбище).

К востоку от села расположена животноводческая ферма и территория специального назначения (действующее кладбище).

Хутор Непиль и хутор Пролетарский расположены к юго-востоку от хутора Адагум на расстоянии 5,2 и 5,8 км.

Жилая зона занимает большую часть территории хуторов и представлена одноквартирной и двухквартирной усадебной застройкой с большемерными приусадебными участками. Из объектов обслуживания в хуторе Непиль  функционируют Дом культуры, детский творческий центр, детский сад, спортивная площадка, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, в хуторе Пролетарский объекты обслуживания отсутствуют.

Производственная зона хутора Непиль сформировалась в восточной его части. В ее составе: завод по производству металлоизделий, склад, платформа СПК «Кубанский сад», база СПК «Кубанский сад», Ч.П. «Смелко» деревообрабатывающий цех.

# Хутор Аккерменка и хутор Новомихайловский находятся в центральной части поселения. Территориально населенные пункты представляют собой линейно вытянутые жилые образования вдоль единственной улицы. В хуторе Новомихайловском расположение улицы

# ГП-

Карта современного состояния и использования территории

повторяет направление русла реки Хобза. В хуторах полностью отсутствуют объекты обслуживания населения. Хутор Новомихайловский - самый малочисленный населенный пункт поселения, в нем проживает 5 человек.

Поселок Нефтепромысловый расположен в центральной части поселения, примыкая к х. Адагум в его южной части, и является продолжением планировочного пространства населенного пункта, связанного единой осью улиц.

Жилой фонд населенного пункта в основном представлен индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами – это 8-ми, 16-тиквартирные по улицам Молодежной и Центральной.

Из объектов обслуживания в поселке функционирует клуб ОАО «Нефтебитум».

Производственная зона поселка Нефтепромысловый с представлена предприятием ОАО «Нефтебитум».

1.5. Население

Социально-экономическое развитие Адагумского сельского поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

По данным Федеральной службы государственной статистики Краснодарского края численность населения Адагумского сельского поселения по оценке на 01.01.2009 г. составляет 4 404 человека.

Наиболее крупными населенными пунктами поселения являются х.Адагум и х. Непиль, на территории которых проживает 62,0 % и 15,6 % от общей численности населения соответственно.

Так же имеются населенные пункты, на территории которых в настоящее время проживает менее 20 человек – х. Аккерменка (16 человек), х. Пролетарский (12 человек) и х. Новомихайловский (5 человек).

Далее в таблице 2 представлена характеристика динамики численности населения Адагумского сельского поселения в разрезе населенных пунктов.

Таблица 2

|  | Численность населения на 01.01., человек | 2008 г. к 2002 г., % | 2008 г. к 2007 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2009 |  |  |
| Адагумское СП | 4067 | 4404 | 108,3 | 101,6 |
| 1 | хутор Адагум | 2497 | 2730 | 109,3 | 101,6 |
| 2 | хутор Аккерменка | 16 | 16 | 100,0 | 133,3 |
| 3 | село Баранцовское | 95 | 102 | 107,4 | 102,0 |
| 4 | хутор Кубанская Колонка | 274 | 358 | 130,7 | 112,9 |
| 5 | хутор Непиль | 692 | 686 | 99,1 | 98,3 |
| 6 | поселок Нефтепромысловый | 288 | 299 | 103,8 | 99,3 |
| 7 | хутор Новомихайловский | 9 | 5 | 55,6 | 100,0 |
| 8 | село Новопокровское | 174 | 196 | 112,6 | 96,1 |
| 9 | хутор Пролетарский | 22 | 12 | 54,5 | 133,3 |

За рассматриваемый период численность населения сельского поселения возросла на 337 человек или на 8,3 %.

Следует отметить, что показатели динамики численности населения по населенным пунктам, входящим в сельское поселение – различны. За период 2002-2008 гг. в территориальной структуре наиболее интенсивные темпы убыли численности населения имели такие населенные пункты как: х.Новомихайловский (на 44,4 %) и х.Пролетарский (на 45,5 %). В свою очередь среди населенных пунктов, имеющих более высокий положительный прирост численности населения можно выделить  х.Кубанская Колонка и с.Новопокровское, где общий прирост населения составил 30,7 % и 12,6 % соответственно.

В течение последних лет наметилась положительная тенденция изменения основных демографических показателей: растет уровень рождаемости, который достиг в 2008 году 11,2 промилле (на 9,8 % выше уровня 2001 года) и сокращается уровень смертности населения – до 15,3 промилле (с 15,5 промилле в 2001 году). Показатели рождаемости и смертности оказывают влияние на показатель естественного прироста (убыли) населения. Для территории сельского поселения начиная с 1990 г. характерной является естественная убыль населения, т.е. превышение смертности над рождаемостью. И хотя последние годы  характеризуются некими положительными тенденциями сокращения естественной убыли (-4,1 промилле в 2008 г. против – 5,3 промилле в 2001 г.), тем не менее, превышение смертности над рождаемостью остается определяющим фактором естественной убыли населения.

Несмотря на некоторые улучшения показателей естественного воспроизводства населения, основным сдерживающим фактором снижения численности населения остается миграция. Коэффициент миграционного прироста в 2008 году составил 11 человек на 1 тыс. населения.

Ярким показателем демографической ситуации является возрастная структура населения сельского поселения. Вследствие негативных тенденций в естественном движении на территории Адагумского сельского поселения сложилась регрессивная возрастная структура населения.

Существующая возрастная структура населения сельского поселения выглядит следующим образом: доля детей и подростков – 17,73 % от общей численности населения,  граждан трудоспособного возраста – 60,0 %, старше трудоспособного возраста – 22,27 %.

Одним из социально-демографических последствий длительного старения населения может стать его неблагоприятное влияние на формирование трудовых ресурсов, которые характеризуются коэффициентом демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособного). В настоящий момент этот показатель составляет 667 человек нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного. В последнее время выделилась более тревожная тенденция – перераспределение численности нетрудоспособного населения, из 667 человек общей нагрузки 296 – это дети (0-15 лет) и 371 – лица пожилого возраста.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся сложности в демографическом развитии, сельское поселение располагает достаточными трудовыми ресурсами для решения задач экономического и социального развития.

Средний возраст жителей поселения около 36 лет, что свидетельствует о высоких потенциальных ресурсах и возможностях для занятия активной трудовой деятельностью.

В Адагумском сельском поселении наблюдается положительная динамика снижения уровня безработицы. По состоянию на 01.01.2009 г. уровень регистрируемой безработицы составляет 1,2 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

# 1.6. Жилищный фонд

Жилищный фонд на территории Адагумского сельского поселения представлен малоэтажной многоквартирной жилой застройкой и индивидуальными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 71,7 тыс. м2, в т.ч.:

- индивидуальные жилые дома усадебного типа – 69,71 тыс. м2;

- малоэтажные многоквартирные жилые (2-х этажные) – 2,99 тыс. м2.

Преобладающей является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, на долю которой приходится 95,9 % общего жилищного фонда.

Жилищная обеспеченность в среднем по Адагумскому сельскому поселению составляет 16,5 м2 на человека, что соответствует районным показателям средней жилищной обеспеченности в сельской местности.

1.7. Структура обслуживания

Современная социальная инфраструктура Адагумского сельского поселения, несмотря на определенные развития по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям и в первую очередь это относится к отдаленным от центра поселения населенным пунктам.

На сегодняшний день в Адагумском сельском поселении функционируют 2 общеобразовательных учреждения (х.Адагум и с.Новопокровское) с общей проектной мощностью 867 человек. Общая существующая мощность (загруженность учащимися) в общеобразовательных школах составляет 307 мест. Таким образом, резервными в общеобразовательных школах остаются 560 мест.

Учреждения дошкольного образования представлены 2 детскими садами (х.Адагум и х.Непиль), с проектной вместимостью 140 мест (фактически посещают 124 ребенка).

Одной из причин значительного превышения проектной вместимости образовательных учреждений  над фактической загрузкой (детские сады на 16 мест, школы на 560 места) является тот факт, что большинство образовательных учреждений было построено до 90-х годов – начала демографического спада. Снижение рождаемости привело к уменьшению потребности в образовательных учреждениях, отсюда их низкая наполняемость.

Выше перечисленные учреждения образования так же рассчитаны на обслуживание детей других населенных пунктов.

По данным отдела культуры на территории муниципального образования функционирует 6 учреждений культурно-досугового типа (Таблица 3), которые представлены 4 клубными учреждениями и 2 библиотеками.

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждения | Месторасположение учреждения | Вместимость (мест, тыс.томов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Социально-культурный центр Адагумского сельского поселения» | х.Адагум | 470 |
| 2 | Клуб села Новопокровского | с.Новопокровское | 100 |
| 3 | Клуб хутора Кубанская Колонка | х. Кубанская Колонка | 193 |
| 4 | Клуб хутора Непиль | х.Непиль | 60 |
| Итого | 823 |
| 1 | МУ «Адагумская поселенческая библиотека» | х.Адагум | 21,4 |
| 2 | Новопокровская сельская библиотека | с.Новопокровское | 7,5 |
| Итого | 28,9 |

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования.

На территории Адагумского сельского поселения размещены 9 спортивных сооружений, в т.ч. 1 стадион (х. Адагум), 6 спортивных площадок (х. Адагум, с. Новопокровское, х. Непиль, пос. Нефтепромысловый) и 2 спортивных зала общеобразовательных учреждений (х. Адагум, с. Новопокровское).

Фактическая мощность спортивных залов по сельскому поселению составляет 549,25 м2, уровень фактической обеспеченности спортивными залами составляет 125 м2 на 1000 населения при нормативе 150 м2 на 1000 населения. Фактическая мощность плоскостных спортивных сооружений составляет 10 648 м2, обеспеченность на 1000 населения 2417,8 м2, что превышает нормативную обеспеченность на 24,0 %.

Сеть лечебно-профилактических учреждений муниципального образования представлена:

- Адагумской врачебной амбулаторией на 25 посещений в смену;

- 2 фельдшерско-акушерскими пунктами (х. Непиль и с. Новопокровское).

По состоянию на 01.01.2009 г. потребительская сфера сельского поселения объединяет 15 хозяйствующих субъектов розничной торговли, 2 объекта общественного питания и 1 предприятие бытового обслуживания.

Сфера розничных торговых предприятий представлена на потребительском рынке сельского поселения в основном стационарными магазинами общей торговой площадью 329,6 м2. Население обеспечено торговыми площадями в объеме 75 м2 на 1000 жителей, что ниже нормативной в 4 раза (согласно СНиП 2.07.01-89* обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей должна составлять 300 м2). Сложившееся размещение объектов торговли на территории сельского поселения не полностью отвечает потребностям населения, особенно остро сказывается неравномерность размещения торговой сети.

Обеспеченность на 1000 населения м2 торговой площади не соответствует норме ни в одном населенном пункте сельского поселения. Практический 61 % от всего объема торговых площадей расположены на территории х. Адагум, а, следовательно, остальные населенные пункты нуждаются в дополнительных торговых площадях.

Все предприятия общественного питания расположены в центре поселения – х. Адагум (2 закусочных ) и рассчитаны на 40 посадочных мест. Обеспеченность посадочными местами в общедоступной сети на 1000 жителей поселения составляет 9 посадочных мест, что ниже нормативной обеспеченности (40 мест на 1000 населения) на 77,5 %.

Предприятия бытового обслуживания поселения представлены одной мастерской по ремонту обуви, которая расположена в х. Адагум.

Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания в сельском поселении составляет менее 1 рабочего места на 1000 населения, при норме 7.

На территории муниципального образования расположено одно отделение почтовой связи.

Объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров на территории Адагумского сельского поселения  отсутствуют.

# 1.8. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.

На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания жителей населенных пунктов поселения:

- часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах от действующих предприятий хутора Адагум, Кубанская Колонка, Непиль, Пролетарский и поселка Нефтепромысловый;

- не выдержана санитарно-защитная зона от кладбища в хуторах Адагум, Непиль, Пролетарский и села Баранцовское;

- отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

- в центре поселения и в остальных населенных пунктах поселения площадь зеленых насаждений общественного пользования ниже нормативной;

- недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется устройство твердых покрытий;

- отсутствует санитарно-защитное озеленение производственных предприятий;

- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры: отсутствует централизованная канализация населенных пунктов сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы; не везде решено водоснабжение, газоснабжение;

- недостаточен уровень обеспеченности населенных пунктов объектами соцкультбыта;

- не на должностном уровне организация санитарной очистки территории поселении. Вывоз бытовых отходов населением зачастую осуществляется на стихийные свалки мусора.

# 1.9. Баланс современного использования территорий

# Баланс современного использования земель

Адагумского сельского поселения

Таблица 4

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Адагумского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 15690,59 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 2237,51 | 14,26 |
| хутор Адагум | 871,33 |  |
| хутор Аккерменка | 79,14 |  |
| село Баранцовское | 150,98 |  |
| хутор Кубанская Колонка | 326,19 |  |
| хутор Непиль | 203,35 |  |
| поселок Нефтепромысловый | 83,78 |  |
| хутор Новомихайловский | 70,97 |  |
| село Новопокровское | 91,77 |  |
| хутор Пролетарский | 15,07 |  |
| земельные участки для размещения объектов туристско-рекреационного назначения | 344,93 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 7169,68 | 45,69 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 96,92 | 0,62 |
| 4. Земли водного фонда | 134,18 | 0,86 |
| 5. Земли лесного фонда | 6052,30 | 38,57 |

# Баланс современного использования территорий

населенных пунктов Адагумского сельского поселения

хутор Адагум

Таблица 5

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 871,33 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 351,86 | 40,38 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 351,86 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 3,58 | 0,41 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | 1,77 |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | 1,81 |  |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | 87,66 | 10,06 |
| 3.1 | Производственная зона | 8,04 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 79,62 | 10,23 |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 77,73 |  |
| 3.2.2 | Коммунальные сооружения | 1,89 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 22,41 | 2,57 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 343,00 | 39,37 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,79 | 0,21 |
| 7. | Прочие | 60,94 | 6,99 |
| 7.1 | Пустыри, свободные земли | 60,94 |  |

хутор Аккерменка

Таблица 6

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 79,14 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 21,70 | 27,42 |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 21,70 |  |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 5,74 | 7,25 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 51,26 | 64,77 |
| 4. | Зона специального назначения | 0,44 | 0,56 |
| 4.1 | Кладбище | 0,44 |  |

село Баранцовское

Таблица 7

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 150,98 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 24,10 | 15,96 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 24,10 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,12 | 0,09 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 1,05 | 0,8 |
| 3.1 | Водные территории | 1,05 |  |
| 4. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 3,66 | 2,42 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 121,70 | 80,61 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,35 | 0,23 |
| 6.1 | Кладбище | 0,35 |  |

хутор Кубанская Колонка

Таблица 8

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 326,19 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 61,78 | 18,94 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 61,78 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,37 | 0,11 |
| 3. | Зона рекреационного назначения | 2,45 | 0,76 |
| 3.1 | Водные территории | 2,45 |  |
| 4. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 20,49 | 6,28 |
| 4.1 | Производственная зона | 9,78 |  |
| 4.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 10,71 | 3,28 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 240,35 | 73,68 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,72 | 0,22 |

хутор Непиль

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 203,35 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 67,93 | 33,40 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 66,24 |  |
| 1.2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1,69 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 5,60 | 2,75 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 16,62 | 8,17 |
| 3.1 | Производственная зона | 4,80 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 11,82 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 2,65 | 1,30 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 109,76 | 53,98 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,79 | 0,39 |

поселок Нефтепромысловый

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 83,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 23,00 | 27,55 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 21,70 |  |
| 1.2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1,30 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,28 | 0,34 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 15,44 | 18,50 |
| 3.1 | Производственная зона | 8,60 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 6,84 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 1,92 | 2,30 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 43,14 | 51,68 |

Хутор Новомихайловский

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 70,97 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 2,47 | 3,48 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 2,47 |  |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 3,66 | 5,16 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 3,66 |  |
| 3. | Зона рекреационного назначения | 3,85 | 5,42 |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования | 60,99 | 85,93 |

село Новопокровское

Таблица 12

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 91,77 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 60,25 | 65,65 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 60,25 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,65 | 1,80 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 8,20 | 8,94 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 8,20 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | 8,27 | 9,01 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 13,40 | 14,60 |

хутор Пролетарский

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 15,07 | 100 |
| 1. | Жилая зона | 1,99 | 13,21 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 1,99 | 13,21 |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | 0,81 | 5,37 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 0,81 | 5,37 |
| 3. | Зона сельскохозяйственного использования | 12,07 | 80,09 |
| 4. | Зона специального назначения | 0,20 | 1,33 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Адагумского сельского поселения

Адагумское сельское поселение входит в состав муниципального образования Крымский район и расположено в северо-западной его части.

По географическому, климатическому и природно-ресурсному потенциалу территория Адагумского сельского поселения благоприятна для любого вида хозяйственной деятельности: диверсифицированного сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, рекреации и туризма.

На современном этапе основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство. В валовой стоимости продукции сельского хозяйства Крымского района на долю Адагумского сельского поселения приходится 6,2 %.

Главное направление в области аграрного производства - растениеводство с преобладанием зерновой группы. Кроме того, развито овощеводство, животноводство, птицеводство, плодоводство.

На перспективу планируется ускоренное развитие таких отраслей сельскохозяйственного производства, растениеводство и животноводство.

На территории Адагумского сельского поселения разведаны залежи нерудных полезных ископаемых  - глины и песка пригодных для керамики и кирпича.

Перспективно развитие промышленности строительных материалов на базе месторождений местного сырья.

Адагумское сельское поселение расположено на территории, характеризующейся исключительным  разнообразием природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, растительного и животного мира.

Одним из перспективных направлений развития территории может стать туристическая отрасль, которая имеет значительный потенциал и предпосылки превратиться в профильное направление экономики.

На перспективу центрами развития туризма и рекреации определены территории х. Аккерменка и х. Новомихайловский.

Планируется реализация инвестиционного проекта туристско-рекреационного комплекса «Золотая провинция»,

Выгодное географическое положение, динамичное развитие малого бизнеса поселения, достаточно развитая транспортная инфраструктура, природно-ресурсный, кадровый, производственный потенциал Адагумского сельского поселения создают все условия для обеспечения стабильного, поступательного развития экономики.

В тоже время, имеются ряд проблем экологического, инженерно-технического, градостроительного характера, сдерживающих развитие муниципального образования.

Наряду с конкурентными преимуществами Адагумского сельского поселения существует проблема низкого уровня внедрения передовых (инновационных) технологий в сельскохозяйственной отрасли, в коммунальном хозяйстве, что существенно сдерживает эффективность работы предприятий и отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности отраслей.

Инженерное оборудование.

Общее состояние инженерных сетей и оборудования сложилось исторически в условиях развития и хозяйствования муниципального образования Крымский район. Наличие участков низкоплотной застройки в малых населенных пунктах, автономно размещенных на значительном расстоянии, обусловило децентрализацию водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газификации.

Отсутствие централизованных коммуникационных сетей в большей части населенных пунктов, входящих в состав Адагумского сельского поселения, ухудшает качество жизни населения. Более того, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры не только приводит к загрязнению окружающей среды, но и влечет за собой потерю инвестиционной привлекательности данной территории.

Имеющаяся инженерная инфраструктура перегружена, нуждается в реконструкции и замене оборудования и сетей, в том числе сетей коммунального снабжения. Существующие мощности по электроснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности населения.

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Адагумского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора и отведены основные проблемные вопросы, требующие первоочередного решения (см.раздел «Инженерное оборудование территории»).

Природоохранные проблемы.

Адагумского сельское поселение находится на северном склоне Западного Кавказа.

Территорию сельского поселения пересекают поймы рек и балок Кубань, Варнавинский сбросной канал, Псебепс, Хобза, Непиль, Калабатка, балка Казенята, балка Мирного, Сибзирь.

Поймы рек изменены техногенными процессами, заросли травой, кустарниками и небольшими деревьями. Пониженные участки ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Процесс подтопления и затопления развивается в весенне-летний период в пределах пойм рек и вблизи русел временных водотоков шириной до 50 метров.

На территории сельского поселения  имеет место оврагообразование. Одной из причин оврагообразования является инженерная деятельность человека.

В соответствии  с инженерно-геологическим исследованиями к негативным факторам Адагумского сельского поселения следует отнести:

-потенциальное подтопление, затопления, заболачивания;

-эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

-боковые эрозии оврагов;

-оползни, крипы;

-сейсмичность.

Результат анализа природных условий выявил проблему необходимости выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории, а именно:

-организации поверхностного стока;

-защиты от опасных физико-геологических процессов: защиты от затопления и подтопления, дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод, противоэрозийные мероприятия;

-агролесомелиорации;

-расчистке русел рек и балок с водотоком и укреплению берегов.

В данном проекте предложен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории, (пояснительная записка «Положения о территориальном планировании»).

Экологические проблемы.

Территория Адагумского сельского поселения характерна достаточно развитой транспортной инфраструктурой. Территорию поселения пересекает сеть автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, большинство из которых проходят через населенные пункты, нарушая экологические условия проживания.

Одной из проблем является устранение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности человека. Данным проектом предусматривается комплекс мероприятий  по устранению негативного воздействия автомобильного транспорта, (см.том 1 пояснительная записка «Положения о территориальном планировании»).

Негативное воздействие на условия проживания оказывают производственные предприятия, действующие кладбища, расположенные в непосредственной близости от жилой застройки.

Благоустройство территории.

Остается открытым вопрос об организации  и благоустройстве озелененных пространств общего пользования, оснащении их современным оборудованием, увеличении площади скверов и парков, освещении и асфальтировании улиц в жилой застройке.

Недостаточно высокий уровень санитарной очистки территории поселения, существуют стихийные свалки твердых бытовых отходов.

Необходима комплексная организация системы удаления отходов с применением технологий мусоропереработки.

В настоящее время на территории сельского поселения ведется захоронения на кладбищах. Часть из них выработало территориальный ресурс и не имеет перспектив развития; ряд кладбищ подлежат закрытию из-за отсутствия санитарного разрыва до жилой застройки или в связи с расположением в охранных зонах рек.

Требуется организация участков под захоронение.

Дальнейшее эффективное социально-экономическое и территориальное развитие Адагумского сельского поселения не возможно без решения вышеперечисленных проблем и задач.

Обозначенные специфические особенности состояния территории поселения учтены при разработке генерального плана и отражены в соответствующих разделах проекта.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов поселения на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров населенных пунктов, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами, местами приложения труда и внешними автомобильными дорогами;

- организация рекреационных зон;

- обеспечение всей территории поселения инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

2.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края.

# Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- просадка эолово-делювиальных отложений;

- землетрясения.

Процесс просадки эолово-делювиальных отложений имеет весьма широкое распространение на территории сельского поселения. Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Фоновая сейсмичность территории района согласно карте ОСР-97(А), СниП II-07-81-2000* составляет – 8 баллов. На территории склонов и водоразделах, где распространены грунты второго типа по просадочным условиям категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме –8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит –8 баллов.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Адагумского сельского поселения имеют место следующие гидрологические явления ( по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- затопление, подтопление, потенциальное подтопление, затопление в паводки;

- застой поверхностных вод;

- боковая, линейная и глубинная эрозия;

- оползни.

В вершинах излучин реки наблюдается слабая боковая эрозия (0,1-0,2м/год), носящая паводковый характер. В уступах первой надпойменной террасы во время паводков происходит обваливание берегов.

Территории инженерно-геологического таксона V-12 не благоприятные для строительства, поскольку это склоны, имеющие уже неблагоприятный уклон рельефа, здесь подземные воды распространены на разных глубинах, развиты оползни. Необходим комплекс мероприятий, включающих: антисейсмические мероприятия, дренаж, учет набухания грунтов, планировка территории, закрепление склонов, противоэрозионные мероприятия.

Опасные метеорологические явления:

На территории Адагумского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются ( по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

- ураганные ветры,

- ливневые дожди с грозами и градом,

- снегопады,

- обледенения,

- жара.

# В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

# Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Адагумскому сельскому поселению составляет 628 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года.

# Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных и железных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Адагумского сельского поселения.

# Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

# Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты экономики

На территории сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных– нефтепродуктов, СУГ.

На территории Адагумского сельского поселения находятся и функционируют несколько взрывопожароопасных объекта. К таким объектам относятся:

Таблица 14

| Местоположение объекта | Наименование объекта |
| --- | --- |
| Адагумское СП, 353351, п. Нефтепромысловый, т. 7-07-95 | Адагумская ДУ, групповая установка Адагумская, товарный парк. ОАО «Нефтебитум» |
| Адагумское СП, 353351, п. Нефтепромысловый, т. 7-51-34 | Хранилище нефтепродуктов ООО «Петролинк» |
| Адагумское СП, х. Непиль | АЗС |
| Адагумское СП, х. Адагум | АЗС |

Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Опасные происшествия на транспорте:

Авто-, железнодорожный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушения Правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могу привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах сельского поселения.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных);

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Адагумского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Адагумское сельское поселение является инвестиционно привлекательной территорией. Удобное географическое положение в системе транспортных связей, наличие свободных площадей, земельных участков и необходимой инфраструктуры, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы  позволяют привлечь потенциальных инвесторов.

Разумная политика стимулирования деятельности инвесторов, обеспечение гарантий от инвестиционных рисков и другие меры поддержки инвестиционной деятельности на территории поселения должны способствовать привлечению существенных финансовых средств в экономику сельского поселения.

Основными направлениями деятельности по созданию инвестиционного имиджа поселения должны стать:

- распространение информации о преимуществах муниципального образования (сырьевого, промышленного и кадрового потенциала), инвестиционных проектах и предложениях, объектах инвестиционной инфраструктуры;

- участие в инвестиционных семинарах, подключение к электронным базам данных, содержащим информацию о потенциальных инвесторах.

Построение эффективной конкурентоспособной экономики предлагается за счет развития следующих направлений:

- развитие промышленного производства на основе разработки и реализации комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий;

- развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов (строительство новых перерабатывающих предприятий);

- создание на территории муниципального образования высокодоходного спортивно-туристического и санаторно-курортного комплекса;

- обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.

Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает стратегическим интересам, как сельского поселения, так и района в целом. Поэтому, в целях наиболее полного использования имеющегося в сельском поселении экономического и ресурсного потенциала необходима диверсификация экономики, развитие новых высокоэффективных предприятий и отраслей. Приоритеты будут отдаваться развитию агропромышленного комплекса, как наиболее экономически эффективной отрасли, при стабильной поддержке развития промышленности. За счет этого должны быть обеспечены прогрессивные структурные сдвиги в экономике и

Агропромышленный комплекс является одним из наиболее приоритетных и перспективных для привлечения инвесторов. Предполагается, что агропромышленный комплекс получит свое наиболее интенсивное развитие в будущем за счет:

- развития растениеводства и животноводства;

- развития сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;

- совершенствования территорий организации агропромышленного производства;

- подъема малых форм хозяйствования.

Приоритетными перспективными направлениями развития растениеводства должны стать:

- сохранение специализации на зерновом хозяйстве, развитие овощеводства и плодоводства;

- увеличение объемов производства растениеводческой продукции;

- увеличение производства кормовых и зернобобовых культур для расширения кормовой базы животноводства.

- повышение потребительских качеств продукции за счет использования районированных высокоурожайных  семян.

В растениеводстве ведущее положение принадлежит зерновому хозяйству. В настоящее время именно производство зерновых культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности, выступающим внутренним «финансовым» донором сельского хозяйства, позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность производства.

В перспективе необходимо сохранить ведущую роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Овощеводство и плодоводство в сельском поселении является второстепенной отраслью специализации растениеводства, однако, данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание), а так же за счет совершенствования технологий, внедрения скороспелых и продуктивных сортов с более коротким циклом эксплуатации.

Развитие таких отраслей как овощеводство и плодоводство предусматривает увеличение производства, что потребует существенного увеличения перерабатывающих мощностей и строительства новых современных предприятий.

Второй важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. Оно во многих случаях опирается на растениеводство, как на источник кормов, и поэтому часто оказывается в зависимости от состояния последнего.

Существующее  состояние материально-технической базы не отвечает требованиям, способствующим росту производства животноводческой продукции, повышению ее конкурентоспособности, снижению производственных затрат.

Главной задачей развития животноводства в ближайшие годы должно стать его возрождение – восстановление и увеличение поголовья скота за счет сельскохозяйственных предприятий и поддержке хозяйств населения на основе:

- внедрения новых технологий;

- совершенствования систем кормопроизводства;

- улучшения племенной работы, ориентированной на максимальное использование селекционных достижений.

Помимо привлечения инвестиций для развития сельскохозяйственных предприятий необходимо поддерживать существующие крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства населения, которые на данном этапе развития играют существенную роль в экономике сельского поселения.

Важнейшее направление дальнейшего развития хозяйств населения – совершенствование их кооперативных и интеграционных связей с сельскохозяйственными, обслуживающими, перерабатывающими и другими организациями агропромышленного комплекса, а также между собой и с фермерскими хозяйствами. Особое значение имеет помощь сельскохозяйственных предприятий в обеспечении хозяйств населения кормами, молодняком скота и птицы, механизированными и транспортными услугами, в сбыте продукции. При этом проблема реализации излишков для хозяйств населения не менее важна, чем обеспечение их производственными ресурсами. В ее решении наряду с помощью сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций важную роль должны сыграть закупочно-сбытовые потребительские кооперативы, создаваемые хозяйствами населения совместно с фермерами при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

Главный эффект от реализации мероприятий по развитию агропромышленного комплекса состоит в стабилизации условий хозяйствования субъектов агропромышленного комплекса. Стабильные условия создают выгодные преимущества данному сектору экономики для привлечения инвестиций и кадров, реализации среднесрочных проектов реконструкции и технического перевооружения агропромышленного производства. В целом это должно привести к росту эффективности сектора.

В общем, территория Адагумского сельского поселения обладает существенным потенциалом для увеличения производства зерна, кормов, технических культур, развития животноводства. Значительный потенциал имеется так же для развития овощеводства открытого и закрытого грунта, плодоводства.

Реализация имеющегося потенциала возможна лишь на основе технического перевооружения сельскохозяйственной отрасли, ускоренного внедрения малозатратных ресурсосберегающих технологий, специализации и кооперации предприятий.

Территория Адагумского сельского поселения обладает потенциалом для развития промышленности, прежде всего за счет обеспеченности сырьем, наличия свободных территория для организации новых производств.

Промышленное использование природно-ресурсного потенциала сельского поселения сдерживается практически полным отсутствием инвестиций в экономику поселения. Основная причина – отсутствие масштабных инвестиционных проектов и недостаточная информированность потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях сельского поселения.

Основным стратегическим направлением развития промышленного производства должна стать разработка и реализация комплекса инвестиционных проектов, направленных на строительство новых и реконструкцию действующих предприятий.

Увеличение экономического роста Адагумского сельского поселения возможно обеспечить за счет создания благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью развития новых на территории сельского поселения производств, в следующих отраслях промышленности:

- добывающая (разведка и добыча песков);

- промышленности строительных материалов;

- пищевая и перерабатывающая (строительство новых и модернизация действующих предприятий).

Минерально-сырьевые ресурсы в Адагумском сельском поселении представлены глиной и песком пригодных для производства керамики и кирпича. Месторождения полезных ископаемых, имеющихся на территории сельского поселения, могут способствовать созданию предприятий по производству строительных материалов, а так же развитию кирпичного и керамзитового производства.

Развитие консервной промышленности находится в тесной взаимосвязи со стратегией развития отрасли растениеводства. Прогнозируемый рост объемов производства овощей и плодов на территории поселения будет способствовать наращиванию производственных мощностей существующих и созданию новых предприятий по переработке и выпуску плодоовощной продукции:

- строительство пункта переработки, хранения, фасовки плодоовощной продукции на базе «Крымского консервного завода» ИП Кондаков В.В. Совместный Российско-Германский инвестиционный проект общим объемом инвестиций 100 млн. рублей. Земельный участок 1,5 га в аренде ИП Кондаков В.В. планируется для расширения производства арендовать - 30 га. Планируемые объемы производства после реализации инвестиционного проекта 5 тыс. тонн в год.

В настоящее время низкое развитие получили предприятия малого предпринимательства, что в свою очередь влияет на развитие сферы торговли, общественного питания, развитие новых производств. Значение предприятий малого бизнеса обусловлено меньшими объемами капиталовложений, быстрыми сроками окупаемости. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства повлечет за собой снижение безработицы и формирование более устойчивой экономики.

На современном этапе наиболее привлекательной для представителей малого бизнеса остается непроизводственная сфера деятельности.  Почти половина общего количества малых предприятий специализируются на торговле. Приоритетными направлениями развития предпринимательской деятельности должны стать:

- оказание производственных, коммунальных, бытовых услуг и услуг общественного питания;

- строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения;

- переработка вторичного сырья.

Адагумское сельское поселение располагает обширными рекреационными ресурсами. В настоящее время в сельском поселении еще не сложился единый территориальный многоотраслевой рекреационный комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли.

Для развития данного направления необходимы значительные преобразования рекреационно-туристической системы и инфраструктурное обустройство территории.

В целом, наличие уникальных объектов культурного наследия, а так же рекреационно-туристических ресурсов могут служить предпосылками для развития рекреационно-туристического комплекса межрегионального значения.

Высокий рекреационный потенциал территории, будет способствовать развитию туристической отрасли, которая может стать высокодоходной и градообразующей сферой экономики сельского поселения

В целом туристские ресурсы сельского поселения имеют высокую рекреационную, образовательную и оздоровительную емкость и могут широко использоваться в различных видах туризма. Сложившаяся ресурсная база позволяет в будущем создать зоны массового отдыха и организованного туризма – природных парков.

На территории Адагумского сельского поселения планируется строительство многофункционального спортивно-туристического и санаторного комплекса «Золотая провинция». Проект будет нацелен на комплексное развитие большой территории Адагумского сельского поселения. Данный комплекс будет включать в себя этнохудожественный туристический комплекс «Казачья крепость», рыбное хозяйство на базе существующих прудов и коттеджный поселок с инфраструктурой на территории хутора Аккерменка. Инвестор планирует освоить 304 га земель населенных пунктов и 70 га земель сельскохозяйственного назначения. Ориентировочная сумма инвестиций – более 900 млн. евро.

3.2. Расчет перспективной численности населения

# Оценка демографического потенциала Адагумского сельского поселения на краткосрочную и среднесрочную перспективы произведена на основании аналитических данных об изменениях демографических характеристик за последние годы с учетом принимаемых гипотез относительно их динамики в будущем.

# Целью прогноза является определение численности и структурного состава населения поселения через 10 и 20 лет.

# При расчете перспективной численности населения использованы следующие демографические характеристики:

# - динамика численности населения за 2001-2008 гг.

# - половозрастной состав населения на 01.01.2009 г.

# В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2008 год (по оценке Крайстата на 01.01.2009 г.).

Исходя из основной цели прогноза, для расчета проектной численности населения населенных пунктов, входящих в состав Адагумского сельского поселения  выбран метод «передвижки возрастов», основанный на применение вышеуказанных демографических характеристик. Данные о тенденциях основных демографических параметров, закладываемых в прогноз, представлены в таблице 15.

# Параметры прогноза перспективной численности населения

# Адагумского сельского поселения

# Таблица 15

| Наименование | Ед. изм. | 2008/2013 | 2014/2019 | 2020/2024 | 2025/2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед | 1,293 | 1,341 | 1,56 | 1,877 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 13,83 | 13,45 | 13,08 | 12,70 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел | 30 | 40 | 44 | 49 |

# *  данные является среднегодовыми за пятилетние периоды

Существующая и проектная численность населения Адагумского сельского поселения представлена в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Общий прирост численности населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый период (2008 г.) | 1-я очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Долгосрочная перспектива (2045 г.) | 1 очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| Адагумское с/п | 4404 | 4611 | 5046 | 5528 | 207 | 642 |
| 1 | х. Адагум | 2730 | 2850 | 3130 | 3430 | 120 | 400 |
| 2 | х. Аккерменка | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | с. Баранцовское | 102 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 |
| 4 | х. Кубанская Колонка | 358 | 380 | 425 | 475 | 22 | 67 |
| 5 | х. Непиль | 686 | 740 | 830 | 938 | 54 | 144 |
| 6 | пос.Нефтепромысловый | 299 | 310 | 330 | 353 | 11 | 31 |
| 7 | х. Новомихайловский | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | с. Новопокровское | 196 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 |
| 9 | х. Пролетарский | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |

Прогнозный расчет численности населения показывает  вероятное увеличение численности населения, обусловленное, прежде всего ростом миграционной активности, а также увеличением рождаемости и снижением смертности.

Расчет перспективной численности населения Адагумского сельского поселения показал, что прирост численности населения при заложенных параметрах прослеживается не во всех населенных пунктах поселения. Так, в населенных пунктах с численность населения менее 200 человек (х.Аккрменка, с.Баранцовское, х.Новомихайловский, с.Новопокровское, х.Пролетарский), сложившаяся демографическая ситуация не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности поселения. Предполагается, что к расчетному сроку генерального плана на территории данных населенных пунктов при заложенных параметрах численность населения останется на прежнем уровне.

# При расчёте численности населения сельского поселения и его населенных пунктов на долгосрочную перспективу заложены прогнозные параметры  2030 г. Численность населения муниципального образования к 2045 году может составить 5 528 человек.

Проведенный анализ современного состояния демографических процессов и проведенный прогноз численности населения позволяют провести оценку трудового потенциала сельского поселения на расчетный период. В основу прогноза положены результаты проведенного анализа предполагаемой динамики численности населения.

Существующая и перспективная структура

возрастного состава населения Адагумского сельского поселения

# Таблица  17

| Возрастные категории | Базовый период (2008 г.) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 4404 | 100 | 4611 | 100 | 5046 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 781 | 17,7 | 785 | 17,02 | 903 | 17,9 |
| в трудоспособном возрасте | 2641 | 60,0 | 2679 | 58,1 | 2866 | 56,8 |
| старше трудоспособного возраста | 982 | 22,3 | 1147 | 24,88 | 1277 | 25,3 |

К расчетному сроку генерального плана сохранится регрессивная возрастная структура населения, для которой будет характерен дальнейший рост доли населения пенсионного возраста и снижение доли населения трудоспособного.

Для достижения заложенных при расчете параметров демографического роста необходима:

- разработка комплексных мероприятий по повышению рождаемости и укрепления института семьи; улучшению здоровья и росту продолжительности жизни;

- разработка комплексных мероприятий по обеспечению необходимого миграционного прироста и совершенствованию использования трудовых мигрантов.

# 3.3. Расчет проектной территории

Предварительное определение потребной селитебной территории для прирастающего населения, и населения, проживающего в зонах строго строительного режима Адагумского сельского поселения, произведены в соответствии с требованиями  СНиП 2.07.01-89*.

Перспективный прирост численности населения сельского поселения к расчетному сроку генерального плана (2030 г.) составит 642 человека или 214 семей (при условии, что коэффициент семейности равен 3), в т.ч. 207 человек или 69 семьи – на 1 очередь строительства.

Проектом также предусматривается обеспечение новым жилищным фондом и объектами инфраструктуры населения, проживающего в экологически не благоприятных зонах.

Все расселяемое население предусматривается разместить на территории проектируемой усадебной жилой застройки.

По данным администрации муниципального образования Адагумское сельское поселение размер земельного участка, выделяемого под индивидуальное жилищное строительство на перспективу составляет 0,15 га.

В соответствии с п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* - при размере приусадебного участка  – 0,15 га для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21-0,23 га на 1 дом. Селитебная территория населенного пункта предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; размещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров и других мест общего пользования.

Ориентировочная потребность в селитебной территории для расселяемых категорий населения Адагумского сельского поселения представлена в таблице 18.

Ориентировочная потребность в селитебной территории

для населенных пунктов Адагумского сельского поселения

Таблица 18

| Наименование населённого пункта | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Необходимо расселить к расчетному сроку генерального плана | Потребность селитебной территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего человек | в том числе | Всего семей | в том числе | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |  |
|  |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима |  | прирастающее население, человек | население из зоны строгого строительного режима и реконструкции |  |  | Долгосрочная перспектива (2030-2045 гг.) |
| х.Адагум | 487 | 400 | 87 | 163 | 134 | 29 | 9,2 | 37,49 | 23,0 |
| х.Аккерменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Баранцовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х. Кубанская Колонка | 67 | 67 |  | 22 | 22 |  | 1,61 | 5,06 | 3,91 |
| х. Непиль | 207 | 144 | 63 | 69 | 48 | 21 | 4,14 | 15,87 | 8,28 |
| пос.Нефтепромысловый | 31 | 31 |  | 10 | 10 |  | 0,92 | 2,3 | 1,84 |
| х.Новомихайловский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новопокровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х.Пролетарский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 792 | 642 | 150 | 264 | 214 | 50 | 15,87 | 60,72 | 37,03 |

На долгосрочную перспективу (2030 – 2045 гг.) расчетная численность населения по сравнению с 2030 годом увеличится до 5528 человек, общий прирост – 482 человека или 161 семья. При сохранении действующих норм СНиП 2.07.01-89* за расчетный срок генерального плана (2030 – 2045 гг.) и сохранении в поселении норм выделяемых под усадебную застройку ориентировочная потребность в селитебной территории для прирастающего населения составит 37,035 га.

# 3.4. Расчет учреждений обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В каждом населенном пункте, разместить, весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса. А это возможно лишь на основе ступенчатой системы социально-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории сельского поселения.

В разделе произведен расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Адагумского сельского поселения (таблицы 21 -  29). Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенных пунктов.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Адагумского сельского поселения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89** «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные Постановлением от 24 июня 2009 г. № 1381-П Законодательного собрания Краснодарского края.

# СКБ табл. 19

х. Адагум

табл 20

х. Аккерменка

табл 21

с. Баранцовское

табл 22

х. Кубанская Колонка

табл 23

х. Непиль

табл 24

п. Нефтепромысловый

табл 25

с. Новопокровское

табл 26

х. Пролетарский

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Адагумского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации     № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Адагумского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Адагумского сельского поселения являются:

- на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, в том числе с учётом объектов федерального значения, оптимизировать функциональное использование территорий сельского поселения, обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики;

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- размещение объектов, относящихся к развитию инфраструктуры (в том числе инженерной и транспортной) Таманского и Керченского полуостровов;

- установление зон различного функционального назначения;

- определение мест размещения объектов местного значения сельского поселения;

- разработка проектных решений по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- создание информационного ресурса для размещения материалов проекта внесения изменений в генеральный план в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) сельского поселения в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, а также информацию о зонах с особыми условиями использования территорий  в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Адагумского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий хуторов, поселков и сел Адагумского сельского поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

Сведения об объектах местного и регионального значения, планируемых для размещения

На территории Адагумского сельского поселения предложен вариант следующего сценария планировочной организации территории:

- северная часть поселения от Варнавского сбросного канала до реки Кубань отнесена к зоне интенсивного земледелия;

- территория на юг от Варнавского сбросного канала, включая хутор Адагум, хутор Кобанская Колонка, поселок Нефтепромысловый, село Баранцовское, село Новопокровское, хутор Пролетарский, хутор Непиль,, трактуется проектом в качестве аграрно-урбанистической зоны;

- южная часть поселения, куда входят территории населенных пунктов хутор Новомихайловский и хутор Аккерменка, имеющая гористый рельеф, поросший лесом предлагается к использованию для развития курортно-рекреационной зоны.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Адагумского сельского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых сосредоточены и получили развитие девять населенных пунктов.

Указанный планировочный каркас расположен преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта и инженерной инфраструктуры.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Предложенная данным проектом планировочная структура полностью сохраняет исторически сложившуюся планировочную организацию Адагумского сельского поселения, предусматривает её логическое развитие с учетом современных экономических, экологических, градостроительных условий и требований. В основу дальнейшего развития и трансформации планировочной структуры поселения положены следующие принципы:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, расположенных в проектных границах населенных пунктов;

- разработка оптимальной планировочной структуры хуторов, поселков и сел, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

- рекомендация резервирования территории в южной части поселения для реализации инвестиционных проектов по развитию туристско-рекреационного комплекса.

В проектных границах населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов, поселков и сел представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, санитарно-защитной зоне от предприятий, кладбищ.

Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, требующие определенных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет объектов культурно-бытового обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п. В составе проекта предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного оборудования: водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, канализованием, теплоснабжением и средствами связи.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию хуторов поселков и сел.

Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:

- создания предприятиями  мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможное, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой планировочной структуры Адагумского поселения является автомобильная дорога регионального значения III технической категории г. Крымск-с.Джигинка. По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения IV технической категории. А также дороги местного значения, связывающие населенные пункты между собой с дорогами межмуниципального значения в единую транспортную сеть в рамках данного поселения.

Наличие железнодорожной магистрали Крымская-Кавказ, проходящей в северной части поселения, является несомненным преимуществом при привлечении потенциальных инвесторов на территорию поселения.

В развитии транспортной инфраструктуры региона важное значение имеют вопросы создания логистических центров для обслуживания экспортно-импортных перевозок. Формирование мест расположения таких центров коренным образом будет влиять на микроэкономику административного района и расположенных на его территории поселений так как в будущем при возможном падении объёма экспортно-импортных грузов, эти логистические центры должны отчасти стать внутритерриториальными, работающими на нужды крупных производителей, товарно-распределительными центрами.

На территории Адагумского сельского поселения размещение логистического центра планируется в западной части хутора Адагум.

Вдоль региональной и межмуниципальной дороги резервируются участки для размещения объектов придорожного сервиса.

ГП-1

Карта планируемого размещения объектов местного значения Адагумского сельского поселения

5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация хутора Адагум

Планировочная структура хутора Адагум определена сложившейся градостроительной ситуацией - направлением существующих внешних транспортных магистралей; автомобильной дороги регионального значения III-й технической категории – г.Крымск- с. Джигинка и железной дороги Крымская – Кавказ, проходящих через центральную часть населенного пункта, а также направлением реки Хобза. Трассы внешних автомобильных дорог, железной дороги и русло реки Хобза делят территорию поселка на три жилых района.

Утвержденным проектом определено перспективное развитие хутора:

- на расчетный срок – в восточном, западном и южном направлениях;

- за расчетным сроком – в западном направлении.

Основные положения утвержденного генерального плана положены в основу территориального развития, предусмотренного в том числе настоящим внесе6нием изменений.

Общественный центр хутора расположен в геометрическом центре населенного пункта вдоль улицы Ленина. Зеленым пешеходным бульваром вдоль улицы Ленина он связан с подцентром, расположенным в левобережном жилом микрорайоне.

Проектом предлагается реконструировать общественный центр поселка в первую очередь в плане благоустройства, озеленения, модернизации существующих общественных зданий. Все существующие здания и сооружения главного общественного центра поселка сохраняются по прямому назначению.

Проект предлагает на свободной территории в западной части поселка создание парковой зоны с аттракционами и малыми архитектурными формами.

Предусматривается проектом благоустройство подцентра общественного обслуживания левобережного жилого района. Здесь на продолжении улицы Ленина проектируется современный крытый торгово-рыночный комплекс с рынком, магазинами, кафе. Благоустройству и озеленению подлежит прилегающая к нему территория.

Проект предусматривает благоустройство и реконструкцию действующего стадиона.

Учитывая, что существующая транспортная составляющая проекта делит территорию хутора Адагум на три жилых района – северный, центральный и южный, в каждом из них исторически сформировались общественные центры обслуживания, которые генеральным планом предусмотрены к дальнейшему развитию.

Для обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности проектом предусмотрено на территориях новой застройки создание подцентров обслуживания с размещением объектов повседневного пользования.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на участках жилых кварталов, прилегающих к улицам, соединяющим центры обслуживания, зоны отдыха и места приложения труда, для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса. Таким образом,  жилая застройка, находящаяся в зоне общественного центра вдоль улиц  Ленина и Советской, рассматривается генпланом как зона активной реконструкции. Создание вышеназванных объектов возможно как с сохранением существующего жилого фонда, так и с его реконструкцией и перепрофилированием.

Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания, нотариальных контор, аптек, медицинских учреждений в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории поселка.

Проектом предусматривается благоустройство, реконструкция и дальнейшее озеленение с установкой малых архитектурных форм существующего сквера в общепоселковом центре, создание благоустроенной набережной вдоль реки Хобза на территориях центра поселка и вновь осваиваемых под жилую застройку в южной части. Планируется озеленение прибрежной зоны реки Хобза в южной части хутора.

Планировочная структура осваиваемой территории в западной части хутора продиктована транспортной составляющей проекта в рамках данного земельного участка. Здесь предусматривается строительство компактного микрорайона застройкой усадебного типа, созданием зеленой зоны в виде сквера, оборудованного спортивными и игровыми площадками.

Кроме того на вновь осваиваемой территории предусмотрен подцентр повседневного обслуживания населения.

Производственные предприятия, расположенные в хуторе оказывающие негативное воздействие на жилую застройку проектом предусмотрены к перепрофилированию, а на сохраняемых предприятиях принимается ряд мероприятий, которые обеспечат снижение уровня отрицательного воздействия на окружающую среду и улучшат экологическую обстановку в хуторе.

Во-первых, предусматривается реконструкция и модернизация всех производственных предприятий с усовершенствованием технологии производства.

Во-вторых, предлагается создание и озеленение санитарно-защитных зон по периметру всех предприятий и озеленение непосредственно производственных территорий.

Санитарно-защитное озеленение предусматривается с применением густокронных пород деревьев, обладающих фитоцидными свойствами.

Проектом предусматривается резервирование территорий для развития производственной зоны: в западном направлении от хутора Адагум.

Кладбище, обслуживающее хутор Адагум проектом предусмотрено в южной части хутора с созданием сквера и часовней.

Проектом предусмотрена временная площадка хранения ТБО в северной части хутора.

Очистные сооружения сохраняются на существующей территории.

В центральной части хутора на участке между проектируемой жилой застройкой и резервной территорией под развитие жилой застройки планируется размещение пожарного депо на 2 машины.

Развитие водозаборных сооружений предусмотрено в восточной части хутора на участке, прилегающем к территории жилой зоны.

Территории вдоль внешних автомобильных дорог зарезервированы под развитие объектов придорожного сервиса.

С целью ликвидации заболоченных мест предлагается совершенствование системы дренажных каналов: посадка зеленых насаждений, обладающих дренирующими свойствами; выполнение вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Генеральный план является регулятивным документом муниципального уровня, который призван в первую очередь определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов строительства и очередности их строительства.

5.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Адагумского сельского поселения

Внесением изменений в проект предлагается территориальная структура населенных пунктов без изменения установленных границ, за исключением хутора Адагум, где необходимо включение в границы населенного пункта территорий, расположенных вдоль автомобильной дороги регионального значения, для развития зоны дорожного сервиса и развития зоны усадебного строительства.

Не действующие в настоящее время промышленные объекты и производства проектом сохраняются с учетом их восстановления и реконструкции при наличии возможности с точки зрения санитарных норм и правил.

В основу планировочного решения населенных пунктов поселения: хутора Аккерменка, села Баранцовское, хутора Кубанская Колонка, хутора Непиль, поселока Нефтепромысловый, хутора Новомихайловский, села Новопокровское, хутора Пролетарский положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- формирование общественных центров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка хуторов, поселков и сел представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о санитарно-защитной зоне от предприятий, кладбищ.

Жилая застройка в СЗЗ (шумовой зоне) от категорированных автодорог сохраняется при выполнении ряда мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания человека. Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов  по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Это – периметральное озеленение и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия, применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Точные технические характеристики санитарно-защитных зон и экранов выполняются на последующих стадиях проектирования специальным расчетом, а также должны быть предусмотрены в документации действующих предприятий.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания. Проектом предлагается размещение объектов обслуживания муниципального уровня (здравоохранения, образования, в том числе дошкольного, культуры, спорта). В хуторах Кубанская Колонка, Непиль и с. Новопокровское предусмотрено строительство детского сада, начальной школы, ФАП. Не предусмотрено строительство такого типа объектов обслуживания в самых малочисленных населенных пунктах – с. Баранцовское, х. Новомихайловский, х. Аккерменка, х. Пролетарский и п. Нефтепромысловый.

Генеральными планами населенных пунктов зарезервированы территории на земельных участках всех населенных пунктов поселения, свободных от застройки, для строительства объектов общественных центров обслуживания в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания и т.п.  – в проекте приведены расчеты минимально необходимых показателей обслуживания.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Внесение изменений в территориально-планировочную организацию

Настоящим проектом внесения изменений в генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района выполнены следующие изменения в связи с планируемым размещением объектов местного значения.

- На территории поселения отображено прохождение объекта федерального значения - планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань»;

- Включены в границы хутора Адагум земельные участков с кадастровыми номерами 23:15:0203000:687, 23:15:0203000:688, 23:15:0203000:689, 23:15:0203000:567,23:15:0203000:676, 23:15:0203000:508, 23:15:0203000:375 (частично, после его размежевания), 23:15:0203000:624 (частично, после его размежевания), 23:15:0203000:622 (частично, после его размежевания), 23:15:0203000:63 (частично, после его размежевания) с функциональным назначением территории – объекты дорожного сервиса;

- земельный участок с кадастровым номером 23:15:0204001:72 предусмотрен для жилой застройки усадебного типа;

- резервная территория жилой застройки в северо-западной части поселка Нефтепромысловый сохранена как территория сельскохозяйственного использования (зона затопления Р=1%);

- земельные участки с кадастровыми номерами 23:15:0201039:17, 23:15:0201039:6, 23:15:0201039:7, 23:15:0201039:15, 23:15:0201039:23 отнесены к функциональной зоне существующей жилой застройки усадебного типа;

- в центральной части хутора Непиль справа от дороги общего пользования по ул. Кубанская обозначена как зона существующей жилой застройки вместо территории объектов делового, коммерческого и общественного назначения;

- земельный участок с кадастровым номером 23:15:0203000:615 отнесен к зоне сельскохозяйственного использования;

- земельный участок с кадастровым номером 23:15:0203000:297 отнесен в функциональной зоне для развития курортной деятельности и отдыха.

5.2. Функциональное зонирование и характеристика зон

с особыми условиями использования территории

5.2.1. Параметры и характеристика функциональных зон, сведения о планируемых в них объектах регионального и местного значения

Общие сведения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Адагумского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Адагумское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

На территории поселения  выделены следующие группы функциональных зон:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного назначения;

- Рекреационная зона;

- Зона многофункционального (кластерного) туристско-рекреационного назначения;

- Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.2.1.1 Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения сельского поселения и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому индивидуальному жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории населенных пунктов Адагумского сельского поселения:

- техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда;

-  распределение фонда по населенным пунктам;

- динамика и структура жилищного строительства;

- историческая, архитектурная и средовая ценность;

- современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Основным направлением дальнейшего развития жилищного хозяйства предусматривается:

- строительство нового жилищного фонда на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных организаций;

- рост жилищного фонда в целях увеличения обеспеченности жильем одного жителя;

- увеличение уровня обеспеченности жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Оценка сложившейся жилой застройки и качества существующего жилищного фонда выявила необходимость проведения:

- реконструкции и модернизации существующих домов «морально устаревших» серий с перепланировкой и увеличением площади квартир, а также улучшением внешнего вида зданий;

- мероприятий по обеспечению  новым жилищным фондом прирастающего населения и населения, проживающего в экологически не благоприятных зонах.

Генеральным планом предусмотрено максимальное сохранение существующего жилищного фонда. Убыль жилищного фонда составит:

- жилые помещения, расположенные в санитарно-защитных зонах производственных предприятий  – 2,5 тыс. м2 . Число проживающих – 150 человек.

Для определения объемов и структуры жилищного строительства минимальная обеспеченность жилой площадью принимается с учетом:

-  динамики средней жилищной обеспеченности за последние 5 лет (коэффициент роста за 5 лет составил 0,15 м2 в год);

- достигнутого уровня обеспеченности жильем.

Проектом предусматривается новое жилищное строительство на свободных от застройки территориях. В результате комплексного анализа территориальных резервов определены направления и объемы жилищного строительства на перспективу:

- вынос жилой застройки по мере амортизации, расположенной в санитарно-защитной зоне производственных предприятий (2,5 тыс. м2);

- формирование новой индивидуальной усадебной в проектируемых кварталах населенных пунктов.  Генеральным планом предлагается размещение домов усадебного типа, в которых средняя обеспеченность составит не ниже 32 м2. Данный тип застройки в наибольшей степени будет отвечать современным требованиям комфортности проживания, обеспечивающий более гибкое реагирование на запросы населения в изменяющихся социально-экономических условиях.

- существующая средняя жилищная обеспеченность в среднем по поселению составляет 16,5 м2 на человека, что ниже социального минимума. Генеральным планом предлагается доведение жилищной обеспеченности существующего населения к расчетному сроку до 23 м2  на человека. Улучшение жилищных условий существующего населения предполагается путем реконструкции, предусматривающей различные варианты включающие уширение корпусов зданий, достройку дополнительных секций, надстройку новых этажей и мансард. При реализации данных мероприятий конструктивно дом увеличивает жилую площадь.

С учетом выше изложенного, средняя жилищная обеспеченность принимается:

к 2020 году -  18,4 м2 на 1 человека;

к 2030 году – 24,4 м2 на 1 человека.

Динамика жилищного фонда на расчётный срок генерального плана представлена в таблице 28.

Примерные объемы жилищного строительства

и средней обеспеченности жилыми помещениями на одного человека

на расчетные периоды

Таблица 27

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исх. год (01.01.2009 г.) | I очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.), в т.ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 71,7 | 84,9 | 123,1 |
| 2 | Население | чел. | 4404 | 4611 | 5046 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 16,5 | 18,4 | 24,4 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  |  | 2,5 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 |  | 71,7 | 69,2 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 |  | 13,2 | 53,9 |
| 7 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 |  | 1,32 | 2,7 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда Адагумского сельского поселения с учетом существующего сохраняемого жилищного фонда к расчетному сроку генерального плана увеличится до 123,1 тыс. м2 (более чем на 71,6 %). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период может составить порядка 53,9 тыс. м2 (в том числе на 1 очередь строительства – 13,2 тыс. м2), что позволит повысить жилищную обеспеченность до 24,4 м2/чел.

5.2.1.2 Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями  хуторов, сел и поселков и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Объекты обслуживания

хутор Адагум

Таблица 28

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные здания |
| 1 | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района | 1 | 1 | существ. |
| 2 | Отделение связи, почта | 1 | 1 | существ. |
| Учреждения культуры |
| 3 | Социально-культурный центр, библиотека | 1 | 2 | существ. |
| 4 | Культурно-развлекательный комплекс | 1 | 2 | проектир. |
| 5 | Часовня | 1 | - | проектир. |
| Здания, памятники архитектуры, истории, монументального искусства |
| 6 | Памятник военной истории | 1 | - | существ. |
| 7 | Памятник монументального искусства | 1 | - | существ. |
| Учреждения образования |
| 8 | МОУ СОШ №61 | 1 | 3 | существ. |
| 9 | МОУ ДДУ №32 | 1 | 2 | существ. |
| 10 | Детское дошкольное учреждение | 2 | 2 | проектир. |
| 11 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | 1 | 2 | проектир. |
| 12 | Внешкольные учреждения | 1 | 2 | проектир. |
| 13 | Средняя общеобразовательная школа | 1 | 2 | проектир. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 14 | Стадион | 1 | - | существ. |
| 15 | Спортивно-оздоровительный комплекс -спортзал общего пользования -тренажерный зал -бассейн (крытый) | 1 | 2 | проектир. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 16 | Амбулатория | 1 | 1 | существ. |
| 17 | Лечебно оздоровительный комплекс: -поликлиника -диспансеры (без стационара) -аптека | 1 | 2 | проектир. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 18 | Магазин «Оксана» | 1 | 1 | существ. |
| 19 | Магазин «Березка» Бар «Парус» | 1 | 1 | существ. |
| 20 | Магазин «Аленка» | 1 | 1 | существ. |
| 21 | Магазин №102 | 1 | 1 | существ. |
| 22 | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 23 | Рынок | 1 | - | проектир. |
| 24 | Административно-торговый комплекс: -отделение связи -магазины -столовая | 1 | 2 | проектир. |
| 25 | Гостиница | 1 | 2 | проектир. |
| Предприятия коммунального и бытового обслуживания |
| 26 | Предприятия бытового обслуживания: -химчистка -ремонтные мастерские | 1 | 2 | проектир. |
| 27 | Банно-прачечный комплекс | 1 | 2 | проектир. |

село Баранцовское

Таблица 29

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | существ. |

хутор  Кубанская Колонка

Таблица 30

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 1 | Клуб | 1 | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 2 | Спортивная площадка | 1 | - | существ. |
| 3 | Спортивные игровые площадки | 2 | - | проект. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | проект. |

хутор Непиль

Таблица 31

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные здания |
| 1 | Контора ООО «Кубанский сад» | 1 | 1 | существ. |
| Учреждения культуры |
| 2 | Клуб | 1 | 1 | существ. |
| 3 | Детский творческий центр, библиотека | 1 | 1 | существ.к реконстр. |
| Учреждения образования |
| 4 | МОУ ДДУ №41 | 1 | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 5 | Спортивная площадка | 1 | - | существ. |
| 6 | Спортивный зал с открытыми игровыми площадками | 1 | 1 | проект. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | существ. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 8 | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 9 | Торгово-бытовой комплекс | 1 | 2 | проект. |

хутор Нефтепромысловый

Таблица 32

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 1 | Клуб ОАО «Нефтебитум» | 1 | 1 | существ. |
| Здания, памятники архитектуры, истории, монументального искусства |
| 2 | Памятник военной истории | 1 | - | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 3 | Спортивная площадка | 1 | - | существ. |
| 4 | Открытые игровые площадки | 2 | - | проектир. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5 | Магазин | 1 | 1 | существ. |
| 6 | Магазин | 1 | 1 | проектир. |
| 7 | Гостиница ОАО «Нефтебитум» | 1 | 1 | существ. |

село Новопокровское

Таблица 33

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| 1 | Клуб, библиотека | 1 | 1 | существ. |
| Учреждения образования |
| 2 | МОУ СОШ №60 | 1 | 1 | существ. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |
| 3 | Спортивная площадка | 1 | - | существ. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | существ. |

5.2.1.3 Производственная зона

Основу планировочной организации сельского поселения в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промзоне учитывается класс вредности и специфика производства.

При этом обязательным условием размещения производственных мощностей является необходимость сокращения негативных воздействий данных предприятий на окружающую среду и прилегающую застройку. Администрациями предприятий должны быть составлены планы мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами государственного Роспотребнадзора.

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах хутора; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

На территории производственных зон в проектных границах хутора Адагум и населенных пунктов поселения разрешенным видом использования является размещение производственных предприятий 4-5 класса, коммунально-складских объектов, объектов и сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Проектом предусмотрены резервные территории для размещения предприятий 3-5 класса вредности в северо-восточной производственной зоне хутора Адагум.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Генеральным планом предлагается перепрофилирование МПК «Васюринский», расположенного без соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны до жилой и общественной застройки, под предприятие 5 класса.

Ниже в таблицах приведены перечни сохраняемых проектом и проектируемых предприятий и объектов производственного и коммунального назначения поселения.

хутор Адагум

Таблица 34

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зона |
| 28 | Пекарня | 1 | - | существ. |
| 29 | МПК «Васюринский» | 1 | - | существ., к перепроф |
| 30 | СТФ | 1 | - | существ. |
| 31 | Склады | 3 | - | реконстр. |
| 32 | МТФ | 1 | - | существ. |
| 33 | Деревообрабатывающий цех | 2 | - | существ. |
| 34 | Теплицы | 1 | - | существ. |
| 35 | Консервный завод | 1 | - | существ., к перепроф. |
| 36 | Гараж, склад | 1 | - | существ. |
| 37 | Фирма «Крымск» | 1 | - | существ. |

хутор Кубанская Колонка

Таблица 35

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зона |
| 6 | МТФ | 1 | - | существ. |
| 7 | Песчаный карьер | 1 | - | существ. |

хутор Непиль

Таблица 36

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зона |
| 10 | Завод по производству металлоизделий | 1 | - | существ. |
| 11 | Склад | 1 | - | существ. |
| 12 | Платформа СПК «Кубанский сад» | 1 | - | существ. |
| 13 | База СПК «Кубанский сад» | 1 | - | существ. |
| 14 | Деревообрабатывающий цех | 1 | - | существ. |

поселок Нефтепромысловый

Таблица 37

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зона |
| 8 | Завод ОАО «Нефтебитум» | 3 | - | существ. к перепроф. |

село Новопокровское

Таблица 38

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зона |
| 5 | Животноводческое ЧП | 1 | - | существ. |

5.2.1.4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся территории автодорог регионального значения г. Крымск – ст. Джигинка III технической категории  и регионального значения г. Крымск - х. Аккерменка IV технической категории и автодорог местного значения, вдоль которых земельные участки планируются под развитие объектов придорожного сервиса.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины, отели.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Технические характеристики дорог

Таблица 39

| № | Наименование дороги | Протяженность, км | Техническая категория | Привязка | Протяженность, км | Мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 1 | г.Крымск-с.Джигинка | 51,000 | III | 0+000 | 51+000 | 51,000 | 18 | 357,58 |
| 7 | г.Крымск- х. Аккерменка | 30,172 | IV | 0+033 | 30+205 | 30,172 | 5 | 68,53 |

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Адагумского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения района.

По территории Адагумского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль «Крымск-Порт-Кавказ». На территории поселения имеется один железнодорожный переезд, пересекающий ул. Ленина в х. Адагум.

Анализ состояния существующего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Адагумского сельского поселения являются:

- прохождение региональной автодороги «г. Крымск – ст. Джигинка» по территории хутора Адагум;

- прохождения железнодорожной магистрали Крымск-Порт-Кавказ по территории хутора Адагум;

Часть жилой застройки х.Адагум  находится в зоне негативного влияния от железной и автомобильной дорог.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день лишь часть улиц и дорог в населенных пунктах, входящих в состав Адагумского сельского поселения, имеют асфальтовое покрытие. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Адагумского сельского поселения:

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, изношенность на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

хутор Адагум

Таблица 40

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 38 | Котельная | 1 | - | существ. |
| 39 | Объект инженерного обеспечения | 4 | - | существ. |
| 40 | Пожарное депо | 1 | - | проектир. |
| 41 | Лодочная станция | 1 | - | проектир. |

село Баранцовское

Таблица 41

| № п/п по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2 | Насосная станция | 1 | - | существ. |

хутор Кубанская Колонка

Таблица 42

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 8 | Источник питьевого водоснабжения | 1 | - | существ. |

хутор Непиль

Таблица 43

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 15 | АЗС | 1 | - | существ. |
| 16 | Очистные сооружения | 1 | - | существ. |
| 17 | Объект инженерного обеспечения (водозаборное сооружение) | 1 | - | существ. |
| 18 | Котельная | 1 | - | существ |

поселок Нефтепромысловый

Таблица 44

| № по ГП | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 9 | Объект инженерного обеспечения (водозаборное сооружение) | 1 | - | существ. |
| 10 | Газораспределительная станция | 1 | - | существ. |

5.2.1.5 Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городских округов и поселений и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городов, сельских поселений.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Зона рекреационного назначения может быть представлена озелененными территориями общего пользования, состоящая из парков, садов, бульваров, скверов и т.п., и зонами отдыха населения, которые формируются на базе озелененных территорий общего пользования, морского побережья, природных и искусственных водоемов, рек.

В числе разрешенных видов строительства зон отдыха населения допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и другое), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката и другое) - далее комплекс отдыха.

Территории комплексов отдыха проектируются с учетом формирования функциональных зон: проживания, общественного центра, пляжной, спортивной и зеленых насаждений.

Зона проживания формируется из "ядра" круглогодичного функционирования (пансионат, профилакторий, база отдыха и другое) и подзоны "пикового" проживания, основу которой составляют летние городки отдыха, предназначенные для рекреантов выходного дня.

Допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование.

Рекреационная зона поселения, населения хутора Адагум и населенных пунктов представлена также существующим сквером, территориями спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в проектируемых подцентрах и парковой территорией вдоль реки Хобза, территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, проектируемыми парками, скверами в общественных центрах населенных пунктов. Зона охватывает также прибрежные территории реки Хобза, используемые населением для отдыха.

5.2.1.6. Зона многофункционального (кластерного) туристско-рекреационного назначения

Перспективы развития туристско-рекреационного центра

«Золотая Провинция».

На территории Адагумского сельского поселения в качестве рекреационной зоны позиционируется южная часть поселения, где на базе хутора Аккерменка проектируется развитие многофункционального (кластерного) туристско-рекреационного центра «Золотая Провинция».

Зона многофункционального (кластерного) туристско-рекреационного назначения – это территория смешанного размещения:

- объектов сельского (аграрного) туризма;

- туристско-рекреационных, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, санаторно-курортных объектов и учреждений;

- специализированных объектов ландшафтной архитектуры: лесопарковые зоны, курортные парки (включая терренкуры), парки флоры и фауны;

- пляжных комплексов (места массового отдыха, купания и приёма солнечных и воздушных ванн) и  аквапарков;

- плоскостных спортивных сооружений (гольф-поля, теннисные корты) с инфраструктурой;

- объектов детского и семейного туризма с инфраструктурой: тематические парки (по направлениям: экология, этнография, военная история), игровые комплексы, ремесленные центры, палаточные городки и туристские базы с системой разноплановых оздоровительно-образовательных маршрутов;

- инфраструктуры отдыха, реабилитации (система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности) и реабилитации людей с ограниченными возможностями по здоровью (система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности);

- объектов жилой застройки рекреационной направленности, в том числе: стилизованные жилые комплексы, гостевые дома, мини-гостиницы, апарт-отели;

- объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, общественно-делового и коммерческого назначения;

- объектов обеспечивающих инженерную и транспортную инфраструктуру (включая линейные объекты); производственно-логистические комплексы сельскохозяйственного назначения;

- особо охраняемых территорий (лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения на основе разработки местных месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов) и иных объектов, используемых в туристско-рекреационных целях;

- добычи месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов.

Перспективы развития туристско-рекреационного потенциала

Адагумского сельского поселения Крымского района

Наименование бренда проекта «Золотая провинция» подразумевает эффективное использование благоприятного природно-климатического и уникального историко-культурного ресурса территории Адагумского сельского поселения.

Апробирование методик внедрения новой модели - уникальных технологий устойчивого развития сельских территорий, позволит вносить коррективы в процессе практической реализации пилотного проекта, учитывать эффективность методик для последующего внедрения (тиражирования) на территории Краснодарского края.

Туристско-рекреационный, курортно-оздоровительный туризм во многих странах играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения. Индустрия туризма, как «поликультурная экономика», оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие.

По данным Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму «туризм даёт толчок развитию 53 отраслям народного хозяйства, способствует развитию малого и среднего бизнеса. На одно рабочее место в сфере туризма создаётся до пяти рабочих мест в смежных областях. Причём, это особенно важно в ситуации, когда во многих отраслях происходит сокращение рабочих мест. Одновременно развивая все три базовых составляющих туризма, а именно, - инфраструктуру, качество туристического обслуживания и продвижение туристического продукта, возможно достичь серьёзных экономических, социальных и имиджевых результатов».

В связи с чем, основными целями и задачами проекта «Золотая Провинция» являются:

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении. Формирование кластерной политики в сельском поселении как создание условий для расширения сфер занятости и формирования новых источников доходов сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села через формирование инновационной инвестиционной политики и развитие различных форм государственно-частного партнерства (ГЧП). Создание условий для активизации сельских жителей и общественных объединений в решении вопросов местного значения и внедрении принципов устойчивого развития территории. Эффективное использование нематериальных источников для устойчивого развития  и получения дополнительных доходов сельскими жителями.

Для достижения этих целей ФГУП «Российский государственный научно-исследовательский и проектный  институт «Урбанистика» была разработана схема комплексного развития территории инвестиционной площадки «Золотая Провинция» в Адагумском сельском поселении Крымского района. Принципиальные положения данной работы положены в основу карты прогнозируемого развития туристско-рекреационного потенциала поселения.

Адагумское сельское поселение является инвестиционно привлекательной территорией. Удобное географическое положение в системе транспортных связей, наличие свободных площадей, земельных участков и необходимой инфраструктуры, минерально-сырьевые, рекреационные ресурсы позволяют привлечь потенциальных инвесторов.

Существующая отраслевая структура не в полной мере отвечает стратегическим интересам сельского поселения. Поэтому в целях наиболее полного использования имеющегося в сельском поселении экономического и ресурсного потенциала необходима диверсификация экономики, развитие новых высокоэффективных предприятий и отраслей. Построение эффективной конкурентоспособной экономики предлагается за счет создания на территории муниципального образования курортно-рекреационного комплекса.

В рамках проекта «Золотая Провинция» планируется комплексное развитие предгорной территории Адагумского сельского поселения на землях общей площадью 1104 га. В качестве базового населенного пункта для проживания обслуживающего персонала этих объектов предусматривается хутор Аккерменка с размещением жилой инфраструктуры с полноценной системой социального и культурно-бытового обслуживания.

Проектная планировочная структура туристско-рекреационной зоны

Схема комплексного развития территории инвестиционной площадки «Золотая Провинция» в Адагумском сельском поселении Крымского района Краснодарского края предполагает создание поселения нового типа и курортного района, обеспечивающего высокий уровень стандартов качества жизни и отдыха.

Архитектурно-планировочная организация территории проекта «Золотая Провинция» направлена на создание благоустроенного и комфортного населенного пункта туристско-рекреационной направленности, отвечающего современным требованиям градостроительного проектирования и социально-экономического развития, объединяющего весьма разнохарактерные и многочисленные зоны.

Месторасположение территории Проекта «Золотая Провинция» определяется проектируемым дорожно-транспортным каркасом, который выполняет две функции:

- осуществляет связь с районным центром – г. Крымском и приморскими центрами – г. Анапа и г. Новороссийск, а также с краевой столицей г. Краснодаром;

- обеспечивает максимальную и удобную доступность для всех групп населения и отдыхающих к проектируемым объектам.

Территория инвестиционного проекта «Золотая Провинция» протяженностью 9 км располагается вдоль реки Псебепс на пересечении двух существующих дорог:  х. Адагум – х. Аккерменка, х. Аккерменка – х. Школьный на базе развития х. Аккерменка.

По мере освоения территории с юго-восточной стороны будут организованы гольф-клуб с жилищной застройкой рекреационного типа и СПА-комплекс. В дальнейшем получит развитие Тематический парк, включающий в свои границы участок реки Псебепс с аквапарком, конно-спортивный клуб с возможностью организации конных, вело- и пеших маршрутов.

По мере реализации проектов создания Тематического парка, гольф-клуба, СПА-комплекса, базы активных видов спорта (конно-спортивный клуб) будут развиваться гостиничные объекты в северной и южной частях «Золотой Провинции».

Центром композиции «Золотой провинции» является г. Шпиль, где предлагается создание видовых точек, площадок, терренкуров. С горы открывается прекрасный вид на хутор Аккерменка, вновь создаваемые объекты Золотой Провинции и долину р. Псебепс.

В перспективе помимо автомобильного сообщения комплекс будет связан альтернативным, экологически чистым видом транспорта (монорельсовая ж/д, канатная дорога и т. д.), магистраль которого проектируется по направлению от х. Аккерменка к югу и юго-востоку, где разместятся основные рекреационные объекты Золотой Провинции. В дальнейшем данным видом транспорта комплекс может быть связан с железнодорожной станцией Варениковской и аэропортом г. Анапы «Витязево».

Расположение на динамично развивающемся Юге России, вблизи крупных черноморских центров туристического кластера Анапы, Новороссийска и Геленджика предопределяет хороший потенциал для развития рекреационной составляющей данной территории. Созданию специализации рекреационных зон могут способствовать организация использования бальнеологических ресурсов месторождений: вулканических грязей и минеральных вод. Кроме того, в перспективе на р. Псебепс возможна организация прудов.

Таким образом, на базе существующих ресурсов и планируемых объектов «Золотой Провинции» должен сформироваться стержень рекреационной и общественной инфраструктуры.

В рамках развития хутора Аккерменка предлагается строительство индивидуальной и малоэтажной застройки на территории площадью порядка 90 га с организацией двух районов - восточного и западного - с объектами социального и культурно-бытового обслуживания расположенными в центре хутора. Перспективная жилая зона хутора Аккерменка предназначена для расселения трудовых ресурсов комплекса «Золотая Провинция».

Предложенный вариант застройки поддерживает архитектурно-планировочную структуру, создавая единое композиционное пространство, что позволяет учесть проектные решения для отдельных инвестиционных зон. В свою очередь, для удобства реализации инфраструктурных проектов территория была условно разделена на планировочные районы: Север «Золотой провинции», Юг «Золотой провинции» и «Аккерменка».

Все отели, рекреационные учреждения «Золотой провинции» имеют удобные пешеходные и транспортные связи. Проектируемые объекты логично вписываются в окружающий ландшафт и создаваемую среду малоэтажной застройки. Этажность новой застройки не должна превышать 5 этажей. Создание многофункциональных рекреационных комплексов на территории необходимо реализовывать с учетом бережного отношения к уникальным ландшафтам.

Общая численность постоянного населения х. Аккерменка и х. Пролетарский составит на период полного развития 4,55 тыс. человек.

Количество временного населения складывается из отдыхающих курортного комплекса, студентов Учебного центра и временного персонала объектов приложения труда.

- Отдыхающие курортного комплекса – 5850 чел.

- Студенты учебного центра – 400 чел.

- Гостиничный комплекс х. Пролетарский – 320 чел.

Общая численность временного населения составит ориентировочно 6,57 тыс. человек.

5.2.1.7  Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения населенных пунктов Адагумского сельского поселения относятся территории существующих и проектируемых кладбищ, проектируемая свалка ТБО и их санитарно-защитных  зон.

Действующие кладбища на северо-востоке и северо-западе центра поселения Хутора Адагум проектом предлагается, рассматривать как закрытые по причине несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Захоронения в дальнейшем планируется производить на проектируемом кладбище в южной части хутора с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки. В селе Баранцовское, хуторах Непиль и Пролетарский существующее кладбища предлагается рассматривать как закрытые по причине несоблюдения санитарного разрыва до жилой застройки. Захоронения в дальнейшем планируется производить на существующих и проектируемых кладбищах хуторов Кубанская Колонка, Непиль и села Новопокровское с созданием нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки, а также и на существующих кладбищах в хуторах Аккерменка, Новомихайловский и поселке Нефтепромысловый.

На территории Адагумского сельского поселения проектом предлагается размещение территории предназначенной для использования в качестве временной площадки по сбору и сортировки твердых бытовых отходов - на расстоянии 150м к северу от жилой застройки для обслуживания центра поселения хутора Адагум, вывоз твердых бытовых отходов с территорий населенных пунктов, входящих в состав Адагумского поселения, проектом предусматривается на организованную свалку ТБО вблизи станицы Варениковской в 6,5 км от хутора Адагум.  В дальнейшем эту территорию предлагается рекультивировать и переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки ТБО.

5.2.1.8. Зона особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах Адагумского сельского поселения зона особо охраняемых территорий, установленная в соответствии с требованиями действующего законодательства, отсутствует.

5.2.1.9. Зона сельскохозяйственного назначения

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

5.2.2. Характеристика зон

с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту либо территории с различными зонами планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

1.Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

2. Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилой застройки, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

3.К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно статье 2 Федерального закона об особо охраняемых природных территориях с учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады;

ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Согласно Закону Краснодарского края от 02 июля 2014 года №2993-КЗ лечебно-оздоровительные местности и курорты исключены из состава зон особо охраняемых территорий.

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На территории Адагумского сельского поселения особо охраняемые территории и объекты отсутствуют.

4. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Адагумского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

На территории  хутора Адагум расположена братская могила 55 советским воинам, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. и Памятник В.И. Ленину,1968 г.

Согласно актуализированному исследованию ОАО «Наследие Кубани» были выявлены объекты археологии, представленные курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп.

Объекты археологического наследия

Таблица 45

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по госуда-рствен-ному списку | Высота Курга на м | Диа-метр Курга на м | Охран ная зона памят-ника м | Решение о постановке на гос. охрану | Земле- пользова тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение "Адагум-1" | х. Адагум, 0,1 км к югу от хутора | 5582 | - | - | 500 | 2376 | - |
|  | Курганная группа "Адагум-1" «Поливная» (4 насыпи) | х. Адагум, 0,5 км к югу от хутора | 5583 | 1,8 | 56 | 75 | 237 | - |
|  |  |  |  | 0,8 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,9 | 50 | 50 |  |  |
|  | Курган "Адагум-2 " "Придорожный Адагум" | х. Адагум, 1,2 км к югу от хутора | 5584 | 0,6 | 35 | 50 | 237 | - |
|  | Курган "Адагум-3" | х. Адагум, 0,8 км к югу от хутора | 5585 | 2,2 | 50 | 125 | 237 | - |
|  | Курганная группа "Адагум-4" «Адагум 22» (4 насыпи) | х. Адагум, 0,5 км к востоку от хутора | 5586 дубль гос№ 378 | 0,9 | 35 | 50 | 237 | - |
|  |  |  |  | 0,7 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган "Адагум-5" | х. Адагум, 0,1 км к западу от хутора | 5587 | 0,7 | 45 | 50 | 237 | - |
|  | Курганная группа "Адагум-6" «Заросшая» (3 насыпи) | х. Адагум, 1,5 км к западу от хутора | 5588 | 1 | 36 | 50 | 237 | - |
|  |  |  |  | 2 | 50 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 30 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Адагум-7" «Адагум 15» (2 насыпи) | х. Адагум, 0,25 км к западу от хутора | 5589 дубль гос№ 378 | 0,7 | 30 | 50 | 237 175-п №24 | На карт-материале обозначен по паспорту 1.3.5589.1.2.15 |
|  |  |  |  | 1,4 | 50 | 75 |  |  |
|  | Курган "Адагум-8" | х. Адагум, 0,2 км к югу от хутора | 5590 | 0,5 | 32 | 50 | 237 | - |
|  | Курганная группа "Адагум-9" (14 насыпей) | х. Адагум, 0,1 км к югу от хутора | 5591 | 0,4 | 47 | 50 | 237 | - |
|  |  |  |  | 0,6 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,2 | 31 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,2 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,6 | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 | 29 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,6 | 40 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,6 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 29 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 29 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,1 | 31 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Адагум-10" «Адагум 16» (2 насыпи) | х. Адагум, 0,3 км к югу от хутора | 5592 | 1 | 45 | 50 | 237 | - |
|  |  |  |  | 1,2 | 40 | 75 |  |  |
|  | Курган "Адагум-11" | х. Адагум, восточная окраина хутора | 5593 | 2,4 | 35 | 125 | 237 | - |
|  | Курганная группа "Адагум-12" «Кукурузный» (2 насыпи 1насыпь не прослеживается) «Кукурузный» | х. Адагум, на территории хутора | 5594 | 2,4 | 56 | 125 | 237 №16 | На карт материале обозначен по паспорту 1.3.5594-1.2.15 |
|  | Курганная группа "Адагум-13" (2 насыпи) | х. Адагум, на территории хутора | 5595 | 1 | 40 | 50 | 237 | - |
|  |  |  |  | 0,9 | 36 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа "Адагум-14" (3 насыпи) | х. Адагум, 0,1 км к западу от хутора | 5596 | 1,7 | 67 | 75 | 237 | - |
|  |  |  |  | 0,7 | 58 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 | 29 | 50 |  |  |
|  | Курган "Псебепс-1" (3 насыпи) «Адагум-18» | х. Адагум, 1,8 км к западу от хутора | 5597 дубль 7548 гос№ 231, 374 | 1,9 | 48 | 75 | 237 | На карт материале обозначен по паспорту 1.3.5597-1.2.15 |
|  | Курган "Псебепс-2" «Адагум-19» | х. Адагум, 1,9 км к западу от хутора | 5598 дубль 7549 гос№ 232, 375 | 1,6 | 45 | 75 | 237 | - |
|  | Курган "Псебепс-3" (4 насыпи) «Адагум-20» | х. Адагум, 2,7 км к западу от хутора | 5599 дубль 7550 гос№ 233, 376 | 1,5 | 50 | 75 | 237 175-п №24 | На карт материале обозначен по паспорту 1.3.5599-1.2.15 |
|  | Курган "Непиль-1" | х. Непиль, 0,3 км к востоку от хутора | 5679 | 1 | 30 | 50 | 237 | - |
|  | Курган "Непиль-2" | х. Непиль, 0,3 км к востоку от хутора | 5680 | 0,4 | 28 | 50 | 237 | - |
|  | Курган "Новопокровский-1" | с. Новопокровское, к северо-востоку от окраины села | 5681 | 4 | 78 | 150 | 237 | - |
|  | Курган "Новопокровский-2" | с. Новопокровское, 0,8 км к востоку от села | 5682 | 2 | 65 | 75 | 237 | - |
|  | Курган "Непиль-3" | х. Павловский, 1,1 км к югу от хутора, 1,25 км к востоку от х. Непиль | 5690 | 3,5 | 50 | 150 | 237 | - |
|  | Поселение «Псебепс 1», «Баранцовское - 2» | х. Баранцовский, юго-восточная окраина села, 40 м к югу от кладбища | - | - | - | 500 | 233-п12 №24 | - |
|  | Поселение «Псебепс 2», Селище «Баранцовское - 1» | х. Баранцовский, северная часть хутора, 0,4 км к северу от поселения «Псебепс 1» северо – восточная окраина села, , к востоку от дома № 18 по ул.Ворошилова;1,65 км к северу – северо-востоку от северной окраины с.Новопокровское | - | - | - | 500 | 233-п №24 | - |
|  | Селище «Кубанская колонка 1» | х. Кубанская Колонка, 0,55 км к юго – востоку от юго-восточной окраины села, 10 м к северу от кладбища | - | - | - | 500 | 233-п №24 | - |
|  | Курган «Монашеский бугор» | ст.Гладковская, 3,5 км к юго–западу от южной окраины станицы, 2 км к западу–юго-западу от урочища Николаевское 2 км к юго–западу от урочища Красный Псебепс | - | 1,8 | 13 | 75 | 175-п №24 | - |
|  | Курганная группа «Сергеевский » (9 курганов) | 5,35 км к северу–северо-западу от западной окраины п.Горный г.Новороссийск, Восточный край урочища Сергеевское, 0,2 км к западу от безымянной высоты № 400,6 | - | 0,5 | 4,5 | 50 | 175-п №24 | - |
|  |  |  |  | 0,3 | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 7 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 | 7 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 5 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 4,5 | 50 |  |  |
|  | Курган «Веселый Кес–IV» | х.Веселый, 0,5 км к западу–северо-западу от северной окраины хутора, 0,3 км к северо–востоку от х.Адагум | - | 3 | 28 | 125 | 175-п №24 | - |
|  | Курган «Карьерный» | х.Аккерменка, 1,45 км к западу–юго-западу от южной окраины хутора; 0,1 км к востоку от р.Псебепс | - | 1,1 | 15 | 75 | 175-п №24 | - |
|  | Курганная группа «Адагум - 21» (2 кургана) | х.Адагум, 1,45 км к юго–юго-западу от школы хутора, 0,22 км к юго–юго-западу от автодороги Крымск – Порт-Кавказ, 0,75 км к западу– северо-западу от р.Хобза | - | 1,6 | 55 | 75 | 175-п №24 | - |
|  |  |  |  | 0,8 | 45 | 50 |  |  |
|  | Курган «Каменный - 1» | с.Новопокровское 1,5 км к востоку от северной окраины села, с.Новомихайловское,1,65 км к западу – северо-западу от северной окраины села,2,05 км к северу – северо-востоку от вершины г.Каменная | - | 1,3 | 40 | 75 | - | - |
|  | Курган «Каменный - 2» | с.Новопокровское 1,3 км к востоку от северной окраины села,1,95 км к северу – северо-востоку от вершины г.Каменная | - | 3,5 | 66 | 150 | - | - |
|  | Курганная группа «Кладбищенская» (6 курганов) | с.Новопокровское 50 м к югу от южной окраины кладбища сел Новопокровское и Новомихайлов-ское 1,25 км к северо – западу от вершины горы Каменная | - | 1,2 | 10 | 75 | - | - |
|  |  |  |  | 0,8 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 | 8 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 | 7 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 0,7 | 7 | 50 |  |  |
|  | Поселение «Жукова» | п.Кубанская колонка, центр – ул.Жукова | - |  |  | 500 | - | - |
|  | Курган «Сорока» | с.Баранцевскре , 2 км к северу – северо-востоку от села, с.Кубанская колонка 0,2 км к востоку от юго – восточной окраины села, 0,45 км к востоку от реки Псебепс | - | 0,9 | 21 | 50 | - | - |
|  | Селище «Кубанская колонка- 2» | с.Кубанская колонка, городы западной окраины села,2,5 км к югу – юго-западу от автодороги Крымск – Порт Кавказ. | - |  |  | 500 | - | - |
|  | Курган «Каменный - 3» | с.Новопокровское, 1 км к востоку от северо – восточной окраины села, 0,4 км к северо – западу от поливной станции, 1,25 км к северу от г.Каменная | - | 2 | 35 | 75 | - | - |
|  | Курган «Баранцовский - 2» | с.Варениковская , 4,75 км к югу от юго – восточной окраины станицы, 0,9 км к востоку от восточной окраины с.Баранцевское 0,7 км к западу – юго-западу от высоты 143,3 | - | 0,8 | 25 | 50 | - | - |
|  | Курганная группа «Баранцовская» (5 курганов) | с.Варениковская , 4,8 км к югу от юго – восточной окраины станицы, 0,65 км к востоку от восточной окраины с.Баранцовское, Вершина высоты 118,2 | - | 2,2 | 35 | 125 | - | - |
|  |  |  |  | 1,7 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 1,7 | 40 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 1,6 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 | 16 | 50 |  |  |
|  | Поселение, средневековье | ст. Варениковская, 1,25 км к юго-юго-востоку от южной окраины станицы. Расположено с западной стороны автодороги «Школьный - Варениковская». Занимает пологий склон террасы, плавно спускающийся к автодороге Координаты: 45º05´60,28" С.Ш. 37º39´80,41" В.Д. |  |  |  |  | №78 |  |
|  | Поселение «Псебепс-1» 1в. до н.э.-2в. н.э. | с.Кубанская Колонка 0,35 км к Западу от села, левый берег р. Псебепс,1 км к Ю-ЮЗ от автодороги Крымск-Варениковская Географические координаты (данные GPS) 1. СШ 45°05΄36,8˝ ВД 37°40΄08,0˝ 2. СШ 45°05΄41,0˝ ВД 37°40΄09,7˝ 3. СШ 45°05΄31,5˝ ВД 37°40΄18,8˝ 4. СШ 45°05΄36,1˝ ВД 37°40΄27,5˝ 5. СШ 45°05΄39,1˝ ВД 37°40΄20,5˝ 6. СШ 45°05΄36,0˝ ВД 37°40΄05,8˝ 7. СШ 45°05΄41,3˝ ВД 37°40΄02,4˝ 8. СШ 45°05΄34,3˝ ВД 37°39΄55,1˝ 9. СШ 45°05΄37,6˝ ВД 37°39΄52,2˝ |  |  |  |  | №16 |  |
|  | Поселение «Псебепс-2» античность | с.Кубанская Колонка, 0,25 км к западу от села,левый берег р. Псебепс, 2,25 км к Ю-ЮЗ от автодороги Крымск-Варениковская Географические координаты (данные GPS) 1. СШ 45°04΄59,9˝ ВД 37°40΄11,6˝ 2. СШ 45°04΄51,4˝ ВД 37°40΄07,5˝ 3. СШ 45°04΄51,7˝ ВД 37°39΄57,1˝ 4. СШ 45°04΄49,4˝ ВД 37°39΄57,0˝ 5. СШ 45°04΄59,8˝ ВД 37°40΄01,6˝ |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселение «Варениковское 2» Эпоха бронзы – средневековье | ст. Варениковская, 1,75 км к ЮЮВ от Ю окраины станицы, к востоку от автодороги Варениковская – Школьный, к востоку от кладбища. Географические координаты: Западная границаN 45°05΄54,2˝ E037°39΄51,9˝ Восточная граница N 45°05΄49,9˝ E037°40΄60,0˝ |  |  |  |  | № 94 |  |
|  | Поселение «Школьный 1» эпоха бронзы - средневековье | пос. Школьный, в 1,2 км к востоку от восточной окраины поселка, на правом берегу р. Псебепс. Географические координаты в системе WGS-84: Северная сторона поселения: северная широта - 45°01'21.6"; восточная долгота - 37°38'22.5". Северо-восточный угол: северная широта - 45°01'21.6"; восточная долгота - 37°38'23.5". Северо-западный угол; северная широта - 45°01'20.7"; восточная долгота - 37°38'20.7". Восточная сторона: северная широта - 45°01'18.9"; восточная долгота - 37°38'24.1". Южная сторона: северная широта - 45°01'15.2"; восточная долгота - 37°38'21.6". Юго-западный угол: северная широта - 45°01'16.0"; восточная долгота - 37°38'20.3". Юго-восточный угол: северная широта - 45°01'15.4"; восточная долгота - 37°38'22.7". Западная сторона поселения: северная широта - 45°01'18.8"; восточная долгота - 37°38'19.9". Кадастровый номер земельного участка (квартала) 23:15:0104000 |  |  |  |  | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  | Курганная группа «Школьный 2» Эпоха бронзы - средневековья | пос. Школьный, 1,3 км к северо-северо-востоку от восточной окраины поселка, на водоразделе с правой стороны р. Псебепс |  |  |  |  | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  | Курган «Школьный 3» Эпоха бронзы - средневековье | пос. Школьный, 1,6 км к северо-северо-востоку от восточной окраины поселка. Географические координаты в системе WGS-84: центр кургана: северная широта - 45°01'26.7"; восточная долгота - 37°38'45.8". Кадастровый номер земельного участка (квартала) 23:15:0104000. |  |  |  |  | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  | Курганная группа «Аккерменка 1» (2 насыпи) Эпоха бронзы - средневековье | х. Аккерменка, 1,425 км к северо-западу от северо-западной окраины хутора. Географические координаты в системе WGS-84: Курган № 1. Центр кургана: северная широта - 45°01'19.7"; восточная долгота - 37°40'04.9". Курган № 2. Центр кургана: северная широта - 45°01'19.4"; восточная долгота - 37°40'05.1". Кадастровый номер земельного участка (квартала) 23:15:0203000. |  |  |  |  | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  | Курганная группа «Школьный 4» (35 насыпей) Эпоха бронзы - средневековье | пос. Школьный, 2 км к востоку от восточной окраины поселка | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 2,9 0,5 0,65 0,45 0,4 0,6 0,9 0,85 1 1,1 0,4 0,9 0,5 0,75 0,8 0,8 0,6 0,35 0,65 0,4 0,35 0,2 0,35 0,6 0,65 0,85 0,85 0,5 0,4 0,15 0,45 2,2 0,8 0,5 0,4 | 38 2-5 4,4 3,8 3,4 3,6 6,3 5,8 5,8 9,5 4,3 5,1 3,7 5 4,2 3,9 4,5 3,6 5 3,5 3 2,8 3,3 4,5 6,8 4,9 5,5 3,5 3,3 2,2 3,1 30,5 7,2 3,8 3,6 | 125 50 50 50 50 50 50 50 50 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 125 50 50 50 | п.6 ст. 18 73-ФЗ |  |
|  | Курганная группа «Заросшая» (3 кургана) III тыс. до н.э. – 17 в. н.э. | х. Адагум, 1,25 км к северу от западной окраины села, 0,62 км от а/д Крымск-Порт Кавказ 0,75 км к Ю-З от школы х. Адагум Центр: Курган 1 СШ 45°05΄57,3˝ ВД 37°42΄40,0˝ Курган 2 СШ 44°05΄59.0˝ ВД 37°42΄37,2˝ Курган 3 СШ 44°05΄54,0˝ ВД 37°42΄37,6˝ |  |  |  |  | №16 |  |

Примечание: позиции с 41 по 50 относятся ко вновь выявленным объектам культурного наследия, расположенным на территории Адагумского сельского поселения.

Рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно ст.44 Конституции РФ, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно (ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В силу статей 94, 99 Земельного кодекса Российской Федерации земли историко-культурного назначения являются землями особо охраняемых территорий. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагаются объекты археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Согласно пп. 2,3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а так же на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 указанного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (п.1 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Согласно ч.1,2 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа охраны объектов культурного наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в соответствии с ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на проектируемой территории.

Проектирование и проведение каких-либо землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия, в границах их зон охраны, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, осуществляется по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

5. Водоохранные зоны. Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. В границах прибрежных защитных полос, наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». Для всех водных объектов установлена прибрежная защитная полоса в размере 50 метров, а водоохранная зона для рек Псебепс, Хобза, Непиль,– 100 метров, рек Калабатка и Сибзирь – 50 м., Варнавинского сбросного канала в соответствии с п.9 статьи 65 Водного кодекса совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются на действующих и проектируемых источниках водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Их назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Проекты ЗСО должны разрабатываться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Более подробно вопросы организации ЗСО источников питьевого водоснабжения отражены в разделе «водоснабжение» утвержденного проекта.

На территории поселения зарегистрировано 6 источников водоснабжения.  Это скважины хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения ОАО «Крымский консервный комбинат». Скважины с номерами 65646, 72953, 7642, 46797, 7697 расположены на южной окраине хутора Адагум, одна скважина без номера находится в хуторе Кубанская Колонка.

Проекты зон санитарной охраны скважин данных источников отсутствуют, ЗСО в дальнейшем должны определяться проектом.

7. Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории поселения.

В границах поселения находятся нефтяные и газовые месторождения:

- Северо-Кеслеровская площадь, геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья (нефть, газ), КРД 2655;

- Адагумское месторождение, добыча нефти, сброс (захоронение) сточных промысловых вод, КРД 12121;

- Южно-Адагумское месторождение, добыча нефти, КРД 12125;

- Предгорная площадь, геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья (нефть), КРД 2710;

- Западно-Адагумское, добыча нефти и газа, КРД 12131;

- Участок Баранцовский, разведка с последующей добычей строительных песков, КРД 3141;

- Гладковское, добыча известняка-ракушечника, КРД 80075;

- Северо-Адагумская площадь, добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, КРД 1995.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

8.Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отображены на соответствующей карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, текстовое описание приводится в разделе 2.1 пояснительной записки материалов по обоснованию «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в соответствующем субподрядном разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на карте зон с особыми условиями использования территории.

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Адагумского сельского поселения  на стадии генерального плана – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Адагумское сельское поселение расположено в северо-западной  части Крымского района. В его состав входит х.Адагум, х.Аккерменка, село Баранцовское, х.Кубанская Колонка, х.Непиль, пос.Нефтепромысловый, х.Новомихайловский, село Новопокровское, х.Пролетарский.

Непосредственно территория сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

- пойма реки Кубани;

- поймы рек горного типа Хобза, Псебекс, Непиль, Калабатка;

- оползневые склоны;

- балки и овраги;

- водоразделы .

Современная пойма р. Кубань в пределах  Адагумского сельского поселения подвержена  подтоплению паводковыми водами реки и заболачиванию. Пойма реки Кубани изменена техногенными процессами, т.е. имеет зарегулированное русло, частично изменен первоначальный рельеф, поверхность поймы заросла травой, кустарником и небольшими деревьями. Пониженные участки поймы ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Процесс затопления поверхностными водами пойменных участков шириной до 100м отмечается на реке Кубань  во время сброса воды в весенне-летний период из Краснодарского и Варнавинского водохранилищ. Продолжительность затопления территории не превышает 5 суток. Амплитуда подъема воды в течении суток 0.5-1.0 м.

Для защиты территории от подтопления русло реки Кубань в границах Адагумского сельского поселения обваловано дамбами.

Подтоплению и затоплению подвержены сельскохозяйственные земли и населенные пункты, прилегающие непосредственно к рисовым системам.

Наибольший подъем уровня подземных вод отмечается в период массового заполнения водой рисовых чеков.

Процесс подтопления и затопления территории сопровождается заболачиванием и засолением почв.

Поймы рек изменены техногенными процессами, т.е. имеют зарегулированное русло, частично, где мало изменен первоначальный рельеф, поверхность пойм заросла травой, кустарником и небольшими деревьями. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Реки Псбепс и Хобза, проходящие через хутор Адагум, полноводные в период паводков, в остальное время являются водоприемником атмосферных осадков с вышерасположенных территорий.

Поймы  рек, балок и щелей горного типа имеют незарегулированный сток. Техногенно, практически, не изменены. В руслах активно развивается боковая и глубинная эрозия. Берега, как правило, обрывистые и крутые, почти везде незадернованные.

Подтопление и затопление отмечается в виде локальных пониженных участков вдоль русел водотоков в период весенне-летнего половодья и выпадения обильных атмосферных осадков. На этих участках этот процесс соровождается заболачиванием.

Процесс подтопления и затопления пойм временных водотоков носит кратковременный характер и обычно не превышает 3 суток.

Питание грунтовых вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в пределах населенных пунктов получает за счет утечек из водопроводных сетей, в результате полива приусадебных участков и улиц. На отдельных участках х.Адагум наблюдается гидравлическая связь уровня подземных вод с русловыми водами Варнавинского сбросного канала.

В настоящее время сооруженная гидротехническая система из-за отсутствия надлежащего ухода частично пришла в негодность. В каналах начался процесс аккумуляции наносов и зарастания их камышом.

На территории Адагумского сельского поселения развиты эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков или развитие овражно-балочной сети. Эрозионно-оползневым явлениям в Адагумском сельском поселении  подвержены незакрепленные склоны каналов. Особенно эти явления проявляются в оросительных и дренажных каналах.

На возникновение водной эрозии влияют такие факторы, как рельеф, экспозиция склона, растительность и хозяйственное использование территории.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Адагумского сельского поселения имеют развитие оба  типа водной эрозии.

Площадной смыв почв или плоскостная эрозия является начальной стадией развития водной эрозии, происходит она на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В  результате  поверхностного  смыва  с  бассейна, боковой  и  глубинной  эрозии  русла, а  также  ветровой  эрозии образуется сток  наносов, который увеличивается  по  длине  водотока  за  счет  возрастающего  смыва с  водосборной площади. Большая часть стока наносов, как и воды, проходит во время паводков.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов.

Уничтожение растительного покрова устройство, различных выемок и траншей приводит к усилению поверхностного стока, что провоцирует активизацию линейной эрозии.

В связи с освоением под сельскохозяйственные нужды предгорных и горных частей территории, на склонах была произведена вырубка лесных массивов. Сплошная вырубка лесов на склонах приводит к изменению соотношения между модулем поверхностного и подземного стока. При этом резко в 2-3 раза может увеличиться поверхностный сток с оголенных склонов, что приведет к активизации плоскостной, линейной эрозии и оползневых явлений.

Довольно часто на бортах формирующихся оврагов образуются активные оползни.

Оползневые процессы и крип распространены практически повсеместно в пределах Адагумского сельского поселения.

Отсутствие или уничтожение древесно-травянистой растительности на склонах способствует усилению оползневых явлений.

Наибольшая активность и разнообразие оползневых явлений отмечается на участках водотоков с активной боковой эрозией. На таких участках происходит подмыв основания склонов в период паводков, часто приводит к повторению и образованию новых оползневых смещений и обрушений. При размыве водой склонов, сложенных скальными и полускальными породами чаще всего образуются небольшие оплывины делювия по коренным породам.

Действия крипа (дефлюкции) отмечается в пределах территорий низкогорья. Криповые явления отмечаются на слабопологих и пологих склонах сложенных как рыхлыми, так и связными породами с медленным сползанием их вниз, без нарушения сплошности толщи отложений. Криповые явления развиваются на склонах различного генезиса делювиальных, делювиально-оползневых, оползневых и др. в результате действия сил собственного веса, влажности, изменением климатических и неотектонических условий. В периоды интенсивных криповых подвижек создаются специфические волнистые, мелкобугристые, западинные микрорельефы склонов.

Оползневыми являются борта наиболее крупных балок.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к негативным факторам в Адагумского сельского поселения следует отнести:

- потенциальное подтопление, затопление, заболачивание;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков;

- боковая эрозия оврагов;

- эрозионно-оползневые явления незакрепленных склонов каналов;

- оползни, оплывины, крип;

- сейсмичность.

Согласно СНиП П-7-81* (в редакции 2000г. карты ОСР - 97 -А) фоновая сейсмичность территории Адагумского сельского поселения  для зданий и сооружений массового строительства составляет 8 баллов. При более детальных изысканиях рекомендуется уточнить  сейсмичность инструментальными методами.

Учитывая рекомендации СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления", СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения, принятые при разработке генерального плана Адагумского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

– защита от затопления и подтопления;

– дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

– противоэрозионные мероприятия;

3. Агролесомелиорация.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на "Схеме инженерной подготовки территории" (чертежи в М1:10000 и М1:25000) . Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий

Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки  местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории х.Адагум настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов  и перспектив их развития;

– восстановление основных водоотводящих трактов;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

–  планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

В плановом и высотном положении территорию х.Адагум рассматриваем по участкам, тяготеющим к различным водоприемникам.

Всю территорию хутора условно делим на 2 зоны водоотведения по водоприемникам (таблица 46)

В первую зону входит территория, водоприемником поверхностного стока с которой является р. Псебепс.

Во вторую зону водоотведения входит территория, водоприемником поверхностного стока с которой является р. Хобза. Обе реки впадают в Варнавинский сбросной канал.

Таблица 46

| Зона водо-отведения | Номер водосборного бассейна | Площадь водосбора, га | Водоприемник | Границы охватываемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | 466 | р. Псебепс | северо-западная часть х.Адагум |
| 2 | 3-9 | 513 | р. Хобза | юго-восточная часть х.Адагум |

Гидравлический расчет коллекторов

Таблица 47

На территории х.Адагум выделено 9 водосборных бассейнов и разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов, характера застройки, положения водоприемников и их  уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. Он принимает поверхностный сток с прилегающей территории и отводит в водоприемник. Результаты гидравлических расчетов главных коллекторов приведены в таблице 47.

Отвод ливневого стока с водосборных бассейнов 3,4,5 намечен по магистральным коллекторам с водовыпусками в р. Хобза. Наиболее загрязненная часть поверхностного стока через разделительные камеры, устраиваемые на каждом магистральном коллекторе, подается в трубопроводы 1Кр, 2Кр, 3Кр которые самотеком направляют сток на очистные сооружения.

Протяженность транспортирующих трубопроводов 4600 м. Трубопроводы запроектированы из железобетонных труб ГОСТ 6482-98.

Выпуски дождевых вод в р. Хобза предусматриваются через разделительные камеры.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии 3.900-3. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами, либо прокладываются в трубах.

Основными элементами водоотводящей сети приняты  кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней.  Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации, при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры. Они сбросывают в водоем ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть воды с помощью насосной станции подается на очистные сооружения.   С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, в проекте предусмотрено устройство резервуаров.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, поступает в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются согласно расчетам (СНиП 2.04.03-85). В них поверхностный сток доводится до уровня ПДК, допускающий сброс воды в естественные водотоки.

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь"  производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

Для очистки сбросных вод предусматривается строительство пяти очистных сооружений. Местоположение очистных сооружений:

1. На р. Псебепс на северо-западе х.Адагум (водосборные бассейны 1, 2).

2. На левом берегу р. Хобза в северной части х.Адагум (водосборный бассейн 3).

3. На левом берегу р. Хобза за железной дорогой Крымская-Кавказ  (водосборный бассейн 4).

4. На правом берегу р. Хобза в северо-западной части х.Адагум (водосборные бассейны 7,8,9).

5. На правом берегу р. за железной дорогой Крымская-Кавказ  (водосборный бассейн 5).

Для равномерной подачи сточной воды на очистку предусматривается строительство регулирующей емкости.

Для подачи стоков из регулирующей емкости в приемную камеру очистных сооружений  предусмотрено строительство насосной станции.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории,

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий,

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия,

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок  с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории Адагумского сельского поселения  в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций  привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории                                        Адагумского сельского поселения  от опасных природных явлений являются:

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых   вод;

– противооползневые мероприятия;

Защита от подтопления и затопления

Территория Адагумского сельского поселения по совокупности природных факторов  относится  к интенсивно подтопляемой.

Для предотвращения подтопления, затопления и заболачиваемости территории, проектом рекомендуются следующие мероприятия:

– восстановление естественных водотоков на всем протяжении до водоприемника, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов, расчистка дна с созданием уклона, профилирование откосов с укреплением посевом трав;

– строительство и ремонт водопропускных сооружений на естественных водотоках при пересечении их с автодорогами;

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

–   строительство дренажной системы;

–  реконструкция существующих оградительных дамб вдоль рек Кубань, Хобза и Псебепс.

–  расчистка заиленных русел рек , устьев балок и каналов;

– расчистка и углубление искусственных водоемов с одновременным сокращением их ширины за счет укладки вынутого при расчистке грунта на откосы;

– планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

– строительство водопропускных  сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

– Реконструкция водопропускных сооружений на каналах.

По берегам рек и обводненных балок предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев трав. Запретить в пределах водоохраной зоны размещение складов ядохимикатов и удобрений, складирование мусора, отходов производства.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

Из-за гидравлической связи уровня подземных вод с русловыми водами Варнавинского сбросного канала, на отдельных участках х.Адагум наблюдается поднятие подземных вод до поверхности рельефа. Наибольший подъем уровня подземных вод отмечается  в период массового заполнения водой рисовых чеков. В связи с этим в проекте предусмотрены мероприятия для перехвата грунтовых вод, поступающих на защищаемую территорию со стороны водораздела.

В северной части х.Адагум открытые ливневые коллекторы ГКи 3К1, выполняют роль дрены.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозия почв наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Она ведет к уменьшению мощности гумусового горизонта и снижению плодородия почвы. Кроме того, эрозия вызывает иссушение почвы, заиление продуктами эрозии водоемов, занесение мелкоземом сельскохозяйственных посевов и т.д. Смыв и размыв почвы особенно заметно проявляется на склонах. На возникновение водной эрозии влияют такие факторы, как рельеф, экспозиция склона, растительность и хозяйственное использование территории.

На территории Адагумского сельского поселения  все склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Эрозионные формы выражены главным образом в виде оврагов и балок, в которых происходит  размыв берегового откоса и его сопровождающие обвалы и оползни.

В связи с этим  схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на защиту Адагумского сельского поселения   от эрозионных процессов:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а) Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов;

б)     Лесомелиоративные мероприятия:

-  посадку поперёк склонов лесных полос;

-  посадка зеленых насаждений, посев трав;

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- устройство водозадерживающего вала;

- биологический тип защиты;

- посадка приовражной лесной полосы;

- берегоукрепление рек Псебепс и Хобза;

- берегоукрепление каналов рисовой оросительной систиемы;

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование).

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности,  регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Для ликвидации оползневых процессов и боковой эрозии неподтопляемых насыпей и склонов рекомендуется биологический тип защиты.

Предусмотрено укрепление склона защитной сеткой Макмат с последующим покрытием слоем почвы. Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Во избежание размыва русел рек предусматривается закрепление мокрого откоса. Необходимость крепления берега продиктована эрозионными процессами водотоков.

Береговой откос и основание откоса крепятся габионными матрацами толщиной 300 мм ОСТ 10323-2003. Габионные матрацы укладываются на спланированное основание, покрытое синтетическим полотном геотекстиль или аналогичным ему, для предотвращения суффозии грунта подстилающего слоя. Под геотекстилем предусмотрена гравийно-песчаная подготовка толщиной 20 см.

Для предотвращения сползания конструкции по склону забиваются анкерные стержни, а у основания укладываются габионные ящики.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоемов предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав;

Данным проектом схема противоэрозионных мероприятий дается как основа для дальнейших, более детальных разработок,  выполняемых на стадии рабочих проектов.

Противооползневые мероприятия

К оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникновение оползневых смещений в течение периода строительства и эксплуатации объекта. Границы оползнеопасных территорий устанавливают по данным комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, характера растительного покрова и климата.

Причины  активизации оползневых процессов:

- переувлажнение склона, вследствие затяжных дождей.

- тектонические нарушения, ослабляющие прочность коренных пород

- оплывины, связанные, с процессами набухания-усадки.

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

-изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

-устройство удерживающих сооружений.

-регулирование стока поверхностных вод (устройство ливневой канализации);

- устройство дренажа для осушения грунтов нижней части откоса;

- устройство нагорных каналов;

-агролесомелиорация грунтов в откосах (посадка на откосе древесно-кустарниковой растительности);

-закрепление грунтов (в том числе армированием);

Уположение откосов целесообразно применять при высоте их до 5-7м. При большей высоте откоса целесообразно взамен уположения произвести террасирование его. Террасирование откоса улучшает также условия проведения планировочных и укрепительных работ и служит самостоятельным мероприятием по повышению устойчивости откоса против образования размывов.

Профилирование склонов рекомендуется для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Для устройства подпорно-удерживающих  и подпорно-защитных сооружений могут быть использованы габионные конструкции.

При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать виды возможных деформаций склона (откоса) уровень ответственности защищаемых объектов, их конструктивные и эксплуатационные особенности.

Укрепление откосов балок выполняется с использованием геокомпозитной сетки Макмат

При выклинивании на откос водоносных горизонтов назначаются мероприятия по перехвату и отводу грунтовых вод. Верховодка, развитая в почвенном и подпочвенном слое, перехватывается углубленными до 0,8-1,0м нагорными канавами с соответствующим укреплением их от размыва. При более глубоком залегании водоупора грунтовые воды перехватываются вертикальным дренажем.

Агролесомелиорация грунтов в откосах применяется при ухудшении прочностных свойств грунтов. Развивающаяся корневая система древесно- кустарниковой растительности армирует грунт в сплывоопасной зоне, интенсивная транспирация воды зеленой массой ведет к его осушению.

Применение тех или иных мероприятий связано с причиной возникновения оползней, уровнем ответственности защищаемых объектов. Указанные мероприятия рекомендуются для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В дальнейшем, каждое из мероприятий должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Агролесомелиорация

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Адагумского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка  и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Адагумского сельского поселения

необходимо соблюдать  следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение  просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства  на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Адагумского сельского поселения Крымского района  Краснодарского края на стадии генерального плана на основании задания на проектирование, справок и схем существующих сетей  водопровода и канализации.

В состав Адагумского сельского поселения входят: х. Адагум, х. Кубанская Колонка, х. Непиль, с. Новопокровское, с. Баранцовское, х. Новомихайловский, п. Нефтепромысловый, х. Пролетарский, х. Аккерменка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- гигиеническими нормами «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- методическими указаниями МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- методическими указаниями МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

А также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия относятся к ((( категории сложности и представлены суглинками тяжелыми твердыми с прослоями песка, просадочными I типа и глинами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 0  до 5м в зависимости от геоморфологического положения.

Фоновая сейсмичность Адагумского сельского поселения для строительства зданий и сооружений составляет 8 баллов.

Водоснабжение

х. Адагум

###### Существующее положение

Согласно справок ООО «Крымскводоканал»  от 8 июня 2009 года в настоящее время водоснабжение хутора осуществляется от трех водозаборов, на территории которых расположены артскважины и водонапорные башни(по улицам Комсомольская, Мира, и Советская). Дебит скважин – 15-20м3/час.

Согласно сведений, представленных в стратегии развития Крымского района на сегодняшний момент особую озабоченность в х. Адагум вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Существующие  водопроводные сети проложены тупиковые, выполнены из труб разных материалов:  асбестоцементных и стальных труб Ø50--200мм.

Трубы  находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Существующие сети, имеющие износ 100%, подлежат перекладке

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 70%.

Водозаборы села расположены в жилой застройке, где отсутствует возможность организации 3-х зон санитарной охраны и отдельные артскважины попадают под проектную застройку.

Место размещения существующих водозаборов не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения х. Адагум, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения х. Адагум.

Расчетное водопотребление хутора принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки  х. Адагум.

Источником водоснабжения хутора являются подземные пресные воды водоносных горизонтов

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 50.

табл. 50

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Адагум

- на современное состояние. Q=496,90м3/сут;

- на I очередь строительства Q=642,65м3/сут.;

- на расчетный срок Q=873,60м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Схема водоснабжения

В связи с высокой степенью изношенности оборудования и трубопроводов (до 100%) и сверхнормативным сроком его эксплуатации (свыше 30 лет при норме 20 лет), сложилась крайне сложная и напряженная обстановка с обеспечением населения сельского поселения питьевой водой.

Учитывая сведения, приведенные в стратегии развития  Крымского городского поселения, для обеспечения  расчетных  расходов Q=873,60м3/сут для населения х. Адагум и п. Нефтепромысловый в полном  объёме на хозпитьевые противопожарные нужды по проекту генерального плана предлагаются основные стратегические мероприятия в рамках реализации стратегии:

1. Строительство узла водозаборных сооружений на южной окраине  хутора

2. Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

3. Внедрение энергосберегающих технологий, в частности приводы и автоматизированные системы контроля и управления энергоресурсами.

4. Модернизация и реконструкция водопроводных сетей, что приведет к значительному сокращению затрат на производство воды и ее сверхнормативных потерь.

В х. Адагум  необходимо запроектировать единый централизованный узел водопроводных сооружений производительностью  1000,00м3/сутки (с учетом расходов для п. Нефтепромысловый) в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды-2 шт.

2. Насосная станция II подъема.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция.

5. Проходная с бытовками.

6. Зона санохраны.

Качество питьевой воды из подземных источников соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды хутора Адагум и прилегающего поселка Нефтепромысловый.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,50л/с каждая.

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Ø100мм.

На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 27,30км.

Водоводы в две нитки от водозабора до кольцевой сети хутора – 2Ø100, L=200м.

Объем работ по водопроводу по х. Адагум

Таблица 51

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 150-100 | Сталь, полиэтилен | 27300,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х(100 | сталь | 400,00 |

Х. Кубанская Колонка, таб. 52

х. Непиль, таб.53

с. Новопокровское, таб.54

с. Баранцовское, таб.55

х. Новомихайловский, таб.56

п. Нефтепромысловый, таб.57

х. Пролетарский, таб.58

х. Аккерменка.таб.59

###### Существующее положение

Согласно справкам ООО «Крымскводоканал» от 8 июня 2009 года и администрации Адагумского сельского поселения в настоящее время существующее население сельского поселения снабжается водой от артезианских скважин и индивидуальных колодцев.

Проектируемое водоснабжение

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей сельского поселения.

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения Адагумского сельского поселения, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана поселения с учетом развития на расчетный срок до 2029г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующего положения застройки.

Источником водоснабжения поселения являются подземные пресные воды водоносных горизонтов.

Для обеспечения  расчетных  расходов воды для населения х. Непиль  и х. Пролетарский в полном  объёме на хозпитьевые нужды по проекту генерального плана предлагается пробурить один куст  артскважин (2скважины в кусте) с дебитом 16м3/час каждая (1 проектируемая скважина - рабочая, 1 проектируемая скважина - резервная).

Это обеспечит регулярную подачу воды потребителям и создаст запас воды, обеспечив экономическую эффективность водозабора.

В связи с расширением водоснабжения по генеральному плану, возникла  необходимость в организации единого централизованного узла водозаборных сооружений для х. Непиль и х. Пролетарский производительностью  240,00м3/сутки.

Участок под узел водозаборных сооружений расположен в хуторе Непиль.

На площадке узла водозаборных сооружений располагаются:

1. Артезианские скважины – 1 проектируемая скважина – рабочая, одна скважина резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорные башни Рожновского-ВБР-10(в х. Пролетарский) и ВБР-50-две штуки (проектируемые в х. Непиль).

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Качество питьевой воды сельского коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Существующие водозаборы  на промпредприятиях остается локальным источником водоснабжения этих предприятий.

Для обеспечения водой населения х. Кубанская Колонка, с. Новопокровское, с. Баранцовское в полном объёме, проектом предлагается запроектировать единый водозабор производительностью 160,00м3/сутки в х. Кубанская Колонка в составе:

1. Артезианские скважины – одна скважина проектируемая – рабочая, одна - резервная с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорные башни Рожновского-ВБР-50,25,15,10- пять штук (две V=50м3 в х. Кубанская Колонка, две V=25,15м3  в с. Новопокровское и одну  V=10м3 в с Баранцевское.

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Водоснабжение населения п. Нефтепромысловый в объёме Q=100,70м3/сут проектом предлагается запроектировать от узла водозаборных сооружений х. Адагум (подключение от кольцевой сети хутора).

В п. Нефтепромысловый  необходимо запроектировать одну водонапорную башню Рожновского ВБР-50м3.

Обеспечение водой населения х. Новомихайловский и х. Аккерменка проектом предлагается из индивидуальных колодцев.

Скважины на МТФ сельского поселения остаются локальными источниками водоснабжения этих предприятий.

Расчетное водопотребление поселков и хуторов принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки.

Для сельского поселения расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 3-10.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

по х. Кубанская Колонка

- на современное состояние Q=63,19м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=81,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=91,80м3/сут.

по х. Непиль

- на современное состояние Q=140,38м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=178,33м3/сут.;

- на расчетный срок Q=237,20м3/сут.

по с. Новопокровское

- на современное состояние Q=34,03м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=42,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=42,50м3/сут.

по с. Баранцовское

- на современное состояние Q=17,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=21,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=21,95м3/сут.

по х. Новомихайловский

- на современное состояние Q=0,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=0,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=0,72м3/сут.

по п. Нефтепромысловый

- на современное состояние Q=70,12м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=83,86м3/сут.;

- на расчетный срок Q=100,70м3/сут.

по х. Пролетарский

- на современное состояние Q=1,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,72м3/сут.

по х. Аккерменка

- на современное состояние Q=2,29м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=2,29м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2,29м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения хуторов сельского поселения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один.

Согласно СНиП 2.04.02-84*, п. 2.11., примечание и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22июля2008г)  для Адагумского  сельского поселения для наружного  пожаротушения предусматривается забор воды пожарными машинами из водотоков.

Пожарные депо расположены в х. Адагум (время прибытия подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 мин.).

Для забора воды необходимо обеспечить свободный подъезд пожарных машин к водотокам по дорогам с покрытием, выполненным согласно п.14.6 СНиП 2.04.02.84* и предусмотреть приемные колодцы объемом 3-5 м3.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется  хозяйственно-питьевой  низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая или тупиковая Ø80-100мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность водопроводной сети поселков на расчетный срок до 2029г. составляет 32,50 км.

Объем работ по водопроводу по сельскому поселению

Таблица 60

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 100-80 | Сталь, полиэтилен | 32500,00 |
| 2 | Насосная станция I подъема с бактерицидной установкой |  |  | 2 |
| 3 | Водонапорная башня ВБР-50 |  |  | 5 |
| 4 | Водонапорная башня ВБР-25 |  |  | 1 |
| 5 | Водонапорная башня ВБР-15 |  |  | 2 |
| 6 | Водонапорная башня ВБР-10 |  |  | 1 |
| 7 | Узел водозаборных сооружений производительностью - 240м3/сут |  |  | 1 |
| 8 | Узел водозаборных сооружений производительностью - 160м3/сут. |  |  | 1 |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации х. Адагум разработана в соответствии с генеральным планом, заданием архитектурно-планировочной мастерской с учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно сведений, приведенных в стратегии развития  Крымского района, централизованной канализации в поселках и хуторах нет.

Население Адагумского сельского поселения пользуется дворовыми уборными.

Проектируемая канализация

Х. Адагум, х. Кубанская Колонка, х. Непиль, с. Новопокровское, с. Баранцовское, х. Новомихайловский, п. Нефтепромысловый, х. Пролетарский, х. Аккерменка.

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации х. Адагум  и приняты решения по канализованию населенных пунктов сельского поселения.

Расчетные расходы сточных вод для сел и хуторов определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*с учетом существующей застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 13-20.

по х. Адагум

- на современное состояние. Q=479,40м3/сут;

- на I очередь строительства Q=625,15м3/сут.;

- на расчетный срок Q=856,10м3/сут.

по х. Кубанская Колонка

- на современное состояние Q=63,19м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=81,90м3/сут.;

- на расчетный срок Q=91,80м3/сут.

по х. Непиль

- на современное состояние Q=134,98м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=172,93м3/сут.;

- на расчетный срок Q=231,80м3/сут.

по с. Новопокровское

- на современное состояние Q=34,03м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=42,50м3/сут.;

- на расчетный срок Q=42,50м3/сут.

по с. Баранцовское

- на современное состояние Q=17,59м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=21,95м3/сут.;

- на расчетный срок Q=21,95м3/сут.

по х. Новомихайловский

- на современное состояние Q=0,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=0,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=0,72м3/сут.

по п. Нефтепромысловый

- на современное состояние Q=65,32м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=79,06м3/сут.;

- на расчетный срок Q=95,90м3/сут.

по х. Пролетарский

- на современное состояние Q=1,72м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=1,72м3/сут.;

- на расчетный срок Q=1,72м3/сут.

по х. Аккерменка

- на современное состояние Q=2,29м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=2,29м3/сут.;

- на расчетный срок Q=2,29м3/сут.

Схема канализации определена рельефом местности и планируемой застройкой.

таблица 61

таблица 62

таблица 63

таблица 64

таблица 65

таблица 66

таблица 67

таблица 68

таблица 69

С учетом инженерной подготовки территории, проектом канализации в х. Адагум для уменьшения глубины заложения канализационных сетей  запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве 5 шт.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 850м3/сут запроектированы на северо-восточной окраине села.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 850м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4 → N <0,4мг/л;

NО3 → N <9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем (водоприемником является  река Хобза).

Принимается глубоководный рассеивающий выпуск. Рассеивающая часть выпуска представляет собой насадок по аналогии с т.п. 4.902-11 «Детали и узлы рассеивающих выпусков сточных вод».

Глухая часть трубопровода укладывается в траншею на дне реки на глубину до 1,5м. Материал труб – армированный стеклопластик.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 14,35км.

Принимая во внимание территориальное расположение отдельных районов хутора Адагум, проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий, гостиниц, комплексов предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод «ЭКО-М, Б»  производительностью от 1,00 до30м3/сутки или «БИОКСИ - 5-250» заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн» со сбросом очищенных стоков в водоток или на полив зеленых насаждений.

«БИОКСИ» - одна из немногих установок, в которой очистка проходит полный цикл, вплоть до удаления азота, а удаляемый активный ил стабилизируется в аэробных условиях, что позволяет использовать его как прекрасное удобрение (таким образом  решается проблема утилизации отходов).

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требованиям, предъявляемым к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Принимая во внимание сложный горный рельеф местоположения поселков и хуторов сельского поселения и учитывая пожелания заказчика, проектом  генплана принята схема очистки  канализационных стоков  на локальных очистных сооружениях.

Канализационные стоки от жилья и общественных зданий, коттеджных поселков  предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод «КОС ЭКО-Р»  производительностью от 40,00 до 300м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн» со сбросом очищенных стоков в водоток.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Качество очищенной воды соответствует требований предъявляемых к сбросу в водоемы. Система очистки имеет сертификат соответствия.

Степень очистки стоков: по БПК5-3мг/л, по взвешенным веществам 3мг/л.

Объем работ по канализации

Таблица 70

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 150-200 | полиэтил. | 12000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 3000,00 |
| 3 | Трубы напорные | 80-100 | полиэтил. | 2200,00 |
| 6 | Канализационная насосная станция | 6м | ж/бет. | 1 |
| 7 | Канализационная насосная станция | 2 | метал. | 4 |
| 8 | Станция биологической очистки произв. 850м3/сут |  |  | 1 |

Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений Адагумского сельского поселения составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Краткое описание проектируемого водозабора

Для х. Адагум, х. Непиль и х. Кубанская Колонка проектом предусматривается строительство узлов водозаборных сооружений производительностью 1000,00м3/сут, 240,00м3/сут и 160,00м3/сут соответственно, состоящего из одного куста проектируемых артскважин по две скважины в кусте для каждого водозабора.

Для обеспечения водой населения хутора и поселка сельского поселения в полном объёме проектом предлагается запроектировать водозаборы в составе:

1. Артезианские скважины  с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.

2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-50,25,15,10 (проектируемые).

3. Сеть хозпитьевого водопровода.

Подземные воды вскрыты на глубине 0,0-5,0м от поверхности земли. Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть Адагумского сельского поселения должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 до 30м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150м с термической обработкой осадка.

Охрана окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 71

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Водоснабжение |
| Х. Адагум. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 496,90 | 873,60 | 642,65 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 407,90 | 716,60 | 528,65 |
|  | - на производственные нужды |  | 89,00 | 157,00 | 114,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1000,00 | 700,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 1000,00 | 700,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 200 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 200 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 27,70 | 14,00 |
| Х. Кубанская Колонка. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 63,19 | 91,80 | 81,90 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 51,19 | 74,80 | 66,90 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,00 | 17,00 | 15,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 160,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 160,00 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 9,00 |  |
| Х. Непиль. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 140,38 | 237,20 | 178,33 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 115,38 | 194,20 | 146,33 |
|  | - на производственные нужды |  | 25,00 | 43,00 | 32,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 240,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  | 240,00 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 8,00 |  |
| С. Новопокровское. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 34,03 | 42,50 | 42,50 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 28,03 | 34,50 | 34,50 |
|  | - на производственные нужды |  | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Водозабор х. Кубанская Колонка |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  |
| С. Баранцовское. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 17,59 | 21,95 | 21,95 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 14,59 | 17,95 | 17,95 |
|  | - на производственные нужды |  | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Водозабор х. Кубанская Колонка |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 160 | 160 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 160 | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 5,00 |  |
| Х. Новомихайловский |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Индивидуальные колодцы |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 130 | 130 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 130 | 130 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| П. Нефтепромысловый. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 70,12 | 100,70 | 83,86 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 58,12 | 82,70 | 68,86 |
|  | - на производственные нужды |  | 12,00 | 18,00 | 15,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | УВС х. Адагум |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 6,00 |  |
| Х. Пролетарский |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Водозабор х. Непиль |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 130 | 130 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 130 | 130 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 1,00 |  |
| Х. Аккерменка. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Индивидуальные колодцы |
|  | - водозаборов подземных вод |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130 | 130 | 130 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130 | 130 | 130 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Адагумское сельское поселение. |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 826,94 | 1372,48 | 1055,92 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 679,94 | 1125,48 | 867,92 |
|  | - на производственные нужды |  | 147,00 | 247,00 | 188,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут |  | 1400,00 |  |
|  | - водозаборов подземных вод |  | собственные артскважины |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 71,50 |  |
| 6.2. Канализация |
| Х. Адагум |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 479,40 | 856,10 | 625,15 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 390,40 | 699,10 | 511,15 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 89,00 | 157,00 | 114,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=850,00м3/сут. |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 16,35 |  |
| Х. Кубанская Колонка. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 63,19 | 91,80 | 81,90 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 51,19 | 74,80 | 66,90 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 12,00 | 17,00 | 15,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Х. Непиль. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 134,98 | 231,80 | 172,93 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 109,98 | 188,80 | 140,93 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 25,00 | 43,00 | 32,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| С. Новопокровское. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 34,03 | 42,50 | 42,50 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 28,03 | 34,50 | 34,50 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| 76.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| С. Баранцовское. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 17,59 | 21,95 | 21,95 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 14,59 | 17,95 | 17,95 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Х. Новомихайловский. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | - | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| П. Нефтепромысловый. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 65,32 | 95,90 | 79,06 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 53,32 | 77,90 | 64,06 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 12,00 | 18,00 | 15,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Х.Пролетарский. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | - | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Х. Аккерменка |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | - | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут |  | Инд. ОСК |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  |  |  |
| Адагумское сельское поселение. |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 799,24 | 1344,78 | 1028,22 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 652,24 | 1097,78 | 840,22 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 147,00 | 247,00 | 188,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=850,00м3/сут.+ Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 16,35 |  |

5.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для проекта «Генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и справки об электроснабжении рассматриваемых объектов, выданных заказчиком.

В состав раздела входит:

а) Разработка схем электроснабжения на напряжение 10-220кВ (Чертежи ЭС-1; ЭС-2;ЭС-3).

б) Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объектов

Адагумское сельское поселение расположено в северо-западной части муниципального образования Крымский район Краснодарского края. В состав поселения входят: х.Адагум, х.Аккерменка, с.Баранцовское. х.Кубанская Колонка, х.Непиль, п.Нефтепромысловый, х.Новомихайловский, с.Новопокровское, х.Пролетарский. Административный центр поселения – х.Адагум.

Существующая и проектная численность населения на 2019-2029г.г. по населенным пунктам представлена в таблице 72.

Таблица 72

| Наименование сельского поселения | Существующие | На расчетный срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2029г. |  |
| х..Адагум | 2730 | 2850 | 3130 | Исходные данные |
| х.Аккерменка | 16 | 16 | 16 | Тоже |
| с.Баранцовское | 102 | 102 | 102 | Тоже |
| х.Кубанская Колонка | 358 | 380 | 425 | Тоже |
| х.Непиль | 686 | 740 | 830 | Тоже |
| п.Нефтепромысловый | 299 | 310 | 330 | Тоже |
| х.Новомихайловский | 5 | 5 | 5 | Тоже |
| с.Новопокровское | 196 | 196 | 196 | Тоже |
| х.Пролетарский | 12 | 12 | 12 | Тоже |
| Итого | 404 | 4611 | 5046 | Тоже |

На территории населенных пунктов муниципального образования Адагумское сельское поселение имеются объекты соцкультбыта, спорта, производственные предприятия и объекты инженерной инфраструктуры.

В схему развития сельского поселения включены вопросы электроснабжения существующей и планируемой на расчетный срок жилых зон с идивидуальной и малоэтажной секционной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, производственных предприятий и предприятий торговли, бытового обслуживания, находящихся в границе поселения на расчетный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития сельского поселения. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10кВ и прокладка новых участков ВЛ 10кВ от существующих подстанций: 110/35/10/6кВ «Варениковская» и ПС35/10кВ, «Адагумская» Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», в её последующей редакции за 1999г. Результаты расчетов сведены в таблицы  73,74,75.

Расчетные электрические нагрузки на I очередь строительства (2019г.)

Таблица 73

| № п.п | Потребители | Расчётные эл. нагрузки по зонам поселений с разработанными генпланами на расчетный срок. | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП 110-2003 и РД 34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. | Проект. |  |
| 1 | х..Адагум | 1092 | 48 | 641 | 466 | 35 | 1597 |
| 2 | х.Аккерменка | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | с.Баранцовское | 41 | 0 | 0 | 34 | 10 | 60 |
| 4 | х.Кубанская Колонка | 143 | 9 | 96 | 94 | 15 | 250 |
| 5 | х.Непиль | 274 | 18 | 69 | 148 | 24 | 373 |
| 6 | п.Нефтепромысловый | 120 | 4 | 14 | 76 | 12 | 158 |
| 7 | х.Новомихайловский | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | с.Новопокровское | 78 | 0 | 143 | 25 | 5 | 176 |
| 9 | х.Пролетарский | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | Итого | 1761 | 79 | 963 | 855 | 105 | 2635 |

Расчетные электрические нагрузки на расчетный срок

(2029г.)

Таблица 74

| № п.п | Потребители | Зона поселений с разработанными генпланами на расчетный период | Итого с учетом коэф. одновременности 0,7 в соответствии со СП 110-2003 и РД34.20.185-94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилищно-коммунальный сектор кВт. | Производственный сектор кВт. | Наружное освещение кВт. |  |
|  |  | Сущ. | Проект.. | Сущ. | Проект. | Проект. |  |
| 1 | х..Адагум | 1092 | 160 | 641 | 564 | 41 | 1748 |
| 2 | х.Аккерменка | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | с.Баранцовское | 41 | 0 | 0 | 34 | 10 | 60 |
| 4 | х.Кубанская Колонка | 143 | 27 | 96 | 94 | 15 | 262 |
| 5 | х.Непиль | 274 | 58 | 69 | 226 | 30 | 460 |
| 6 | п.Нефтепромысловый | 120 | 12 | 14 | 73 | 11 | 160 |
| 7 | х.Новомихайловский | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | с.Новопокровское | 78 | 0 | 143 | 25 | 5 | 176 |
| 9 | х.Пролетарский | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 10 | Итого | 1761 | 257 | 963 | 1028 | 115 | 2887 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения объектов Адагумского сельского поселения на расчётный срок принимаются существующие трансформаторные подстанции:

- ПС110/35/10/6кВ «Варениковская» с трансформаторами мощностью 2х25,0МВА;

- ПС35/10кВ «Адагумская» с трансформаторами мощностью 2х2,5МВА,

В связи с ростом электрических нагрузок в сельском поселении на расчётный срок 2029г. предусматривается реконструкция указанных подстанций на присоединение дополнительной мощности:

- ПС 35/10кВ «Адагумская» - 1101 кВА, в т.ч.: для х. Адагум – 1076 кВА, для х. Пролетарский – 25 кВА;

-ПС 110/35/10/6кВ «Варениковская» - 1575 кВА, в т.ч.: для х. Аккерменка – 25 кВА, для с.Баранцовское – 100 кВА, для х.Кубанская Колонка – 300 кВА, для х.Непиль – 730 кВА, для п.Нефтепромысловый – 260 кВА, для х.Новопокровский – 160 кВА.

Для населенных пунктов сельского поселения в данном разделе произведен подсчет электрических нагрузок, определено количество и предварительное расположение трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, а именно:

- в х.Адагум предусматривается строительство новых КТП 63кВА (№03; 06А.), КТП 100кВА (№04; 05); КТП 250кВА (№01; 02; 06);

- в х.Аккерменка - строительство новой КТП 25кВА (№07);

- в с.Баранцовское - строительство новой КТП 100кВА (№08);

- в х.Кубанская Колонка - строительство новых КТП 100кВА (№09; 010; 011);

- в х.Непиль - строительство новых КТП 160кВА (№013; 014; 015), КТП 250кВА (№012);

- в х.Нефтепромысловый - строительство новой КТП 100кВА (№016);

- в с.Новопокровское - строительство новой КТП 160кВА (№018);

- в х.Пролетарский - строительство новой КТП 25кВА (№019).

Подключение выше указанных подстанций в х.Адагум выполнено по ВЛ 10кВ от ПС 35/10кВ Адагумская, (линия АД-4), резервное питание потребителей первой и второй категории на первом этапе выполнить от автономных источников питания до перевода линии ВА-9 напряжением 6кВ от ПС 110/35/10/6кВ «Варениковская» на напряжение 10кВ.

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ-10 кВ, относится к четвёртому району по гололёдным и ветровым нагрузкам на провода.

В х.Адагум строительство линий 10кВ выполнено в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70 на магистралях и SAX 50 на отпайках.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Протяженность проектируемых ВЛ 10кВ - 4,11 км.

Протяженность реконструируемых ВЛ 10кВ - 5,56 км.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей 10кВ приведена на чертеже ЭС-3.

Подстанции 10/0,4кВ, а также коридоры проектируемых и реконструируемых ВЛ 10кВ, приведены на чертеже ЭС-2.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения подключение новых ТП 10/0,4кВ рекомендуется выполнить к существующим электрическим сетям 10кВ.

Линии 35кВ

Электроснабжение Адагумского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центром электроснабжения являются трансформаторные подстанции 35/10кВ «Адагумская» и ПС 110/35/10/6кВ «Варениковская».

Реконструкция линий 35кВ и трансформаторных подстанций будет рассмотрена при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительной мощности, определенной в разделе «Источники питания и трансформаторные подстанции» настоящей записки.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 75

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2029г. |
| х.Адагум |  |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 9,33 | 10,21 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 4,66 | 5,11 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3274,44 | 3287,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1635,20 | 1634,45 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ всего, | км | 6,10 | 10,20 | 10,20 |
| ПС 35/10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| ПС 110/35/10/6кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Аккерменка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,06 | 0,06 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,02 | 0,02 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 10706,00 | 10706,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 4088,00 | 4088,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| с.Баранцовское |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,35 | 0,35 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,18 | 0,18 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3435,29 | 3435,29 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1643,21 | 1643,21 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 11035/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Кубанская Колонка |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 1,46 | 1,53 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,62 | 0,69 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3842,10 | 3600,180 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1635,20 | 1635,20 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х Непиль |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 2,18 | 2,69 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1,19 | 1,32 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2943,67 | 3236,62 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1612,99 | 1585,91 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| п. Нефтепромысловый |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,92 | 0,93 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,51 | 0,54 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2336,00 | 2976,51 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1635,00 | 1635,20 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 11035/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Новомихайловский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,01 | 0,01 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,01 | 0,01 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 2336,00 | 2336,00 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1635,00 | 1635,00 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/1/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| с. Новопокровское |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 1,03 | 1,03 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,32 | 0,32 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 5244,08 | 5244,08 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1626,85 | 1635,20 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 110/35/10/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| х. Пролетарский |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 0,04 | 0,04 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 0,02 | 0,02 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 3893,33 | 3893,33 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1703,32 | 1703,32 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | - | - | - |
| Количество трансформаторных подстанций 35/10кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Адагумское сельское поселений, всего: |
| Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | млн.кВт/год |  | 15,28 | 17,05 |
| на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 7,56 | 8,10 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч |  | 4294,33 | 4285,33 |
| в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1912,44 | 1909,33 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Протяжённость сетей 10кВ | км | 6,10 | 10,20 | 10,20 |
| Количество трансформаторных подстанций 110/3510/6кВ. | шт. | 1 | 1 | 1 |
| ПС 35/10кВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Адагумского сельского поселения входят х. Адагум, х.Непиль, х.Пролетарский, х.Кубанская Колонка, х.Новомихайловский, с.Баранцовское, п.Нефтепромысловый, с.Новопокровский и х.Аккерманка.

Теплоснабжение х.Адагум  в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает детский сад, школу и поликлинику. Котельная работает на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) .

Котельные и тепловые сети на х.Непиль, х.Пролетарский, х.Кубанская Колонка, х.Новомихайловский, с.Баранцовское, п.Нефтепромысловый, с.Новопокровский и х.Аккерманка в настоящее время отсутствуют. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ) и от печей на твердом топливе.

Характеристики существующих котельных

Таблица 76

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х. Адагум |  |  |  |
| Котельная № 36 | 1,00 | 1,00 | Газ |
| Итого | 1,00 | 1,00 | Газ |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана х.Адагум предусматривается от одной существующей котельной и семи новых районных котельных (встроенных, блочных отдельно стоящих), работающих на газе, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов с.Новопокровское предусматривается от одной новой районной котельной, которая отапливает клуб, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Кубанская Колонка предусматривается от одной новой районной котельной, которая отапливает клуб, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Непиль, предусматривается от одной новой районной котельной, которая отапливает детский сад, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов на х.Пролетарский, х.Новомихайловский, с.Баранцовское, п.Нефтепромысловый и х.Аккерманка предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,9(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 77

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |
| х.Адагум |
| Котельная №36 (существующая) | 0,69 | - | 0,17 | 0,86 | 1,00 | Отдельно стоящая |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,13 | 0,08 | 0,20 | 0,41 | 0,41 | Встроенная |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,44 | 0,16 | 0,16 | 0,76 | 0,84 | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,08 | 0,05 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | Встроенная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,03 | 0,06 | 0,06 | Встроенная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,72 | 0,79 | Отдельно стоящая |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,29 | 0,29 | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,18 | 0,44 | 0,23 | 0,85 | 0,93 | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  | 4,80 |  |
| с.Новопокровское |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,07 |  |
| х.Кубанская Колонка |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,07 |  |
| х.Непиль |
| Котельная №10 (проектируемая | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 | Отдельно стоящая |
| Итого |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Всего по Адагумскому сельскому поселению | 5,04 |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла является новая проектируемая котельная.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 78

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. Теплоснабжение |
| х. Адагум |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001996 | 0,011511 | 0,011511 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001996 | 0,011511 | 0,011511 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,00 | 4,80 | 4,80 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,00 | 4,80 | 4,80 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,38 | 0,82 | 0,82 |
|  | с. Новопокровское |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000124 | 0,000124 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000124 | 0,000124 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,07 | 0,07 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  | 0,07 | 0,07 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
|  | х. Кубанская Колонка |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000124 | 0,000124 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000124 | 0,000124 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,07 | 0,07 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,07 | 0,07 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
|  | х. Непиль |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000188 | 0,000188 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000188 | 0,000188 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,10 | 0,10 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч |  |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,05 | 0,05 |
| Адагумское сельское поселение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001996 | 0,011947 | 0,011947 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001996 | 0,011947 | 0,011947 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,00 | 5,04 | 5,04 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,00 | 5,04 | 5,04 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,38 | 0,87 | 0,87 |

5.6.4.Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями о газоснабжении, выданными ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240-14/537 от 29.04.2009г. и №05/0240-14/1266 от 02.09.2009г., справками ОАО «Крымскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого и среднего давления, выданных заказчиком.

В состав Адагумского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: хутор Адагум, хутор Аккерменка, с.Баранцовское, х.Кубанская Колонка, х.Непиль, пос.Нефтепромысловый, х.Новомихайловский, с.Новопокровское, х.Пролетарский.

Источниками газоснабжения населенных пунктов Адагумского сельского поселения Крымского района является существующая АГРС х.Адагум и ГРС х.Павловский.

Давление газа на выходе:

- из АГРС х. Адагум – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

- из АГРС х. Павловский – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Адагумского сельского поселения Крымского района осуществляется по существующим газопроводам среднего давления, запроектированным и построенным в соответствии существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Все населенные пункты Адагумского сельского поселения муниципального образования Крымского района газифицированы природным газом. Процент газификации составляет 70%.

На момент разработки генерального плана все населенные пункты Адагумского сельского поселения кроме х.Непиль снабжаются природным газом от существующей АГРС х.Адагум, а х.Непиль от существующей АГРС х.Павловского

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 46,11 км. На территории сельского поселения ГРП-1 шт, ШРП – 8 шт., в том числе:

- в х.Адагум  ШРП -5шт.;

- в х.Непиль  ГРП - 1шт.;

- в п.Нефтепромысловый  ШРП - 1шт.;

- в с.Новопокровское  ШРП - 2шт.

Населенные пункты х.Аккерменка, х.Новомихайловский и х.Пролетарский не снабжаются природным газом. С.Баранцовское и х.Кубанская Колонка не газифицированы, но имеется проект на их газоснабжение, согласно которому планируется:

- в с.Баранцовское  ШРП - 1шт;

- в х.Кубанская Колонка  ШРП - 2шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет ОАО «Крымскрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

Протяженность существующих газовых сетей среднего давления к населенным пунктам Адагумского сельского поселения Крымского района составляет 13,8 км, в том числе:

- к х.Адагум - 4,7 км.;

- к х.Непиль - 2,0 км;

- к п.Нефтепромысловый - 0,6 км;

- к с.Новопокровское - 6,5 км.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Мощность существующей АГРС х.Адагум и х.Павловский ОАО «Газпром» позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС. Пропускная способность АГРС – 10000 м3/час.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Адагумского сельского поселения Крымского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2030г.) и на I очередь строительства (2020г.) Результаты расчетов представлены в таблицах 79 - 81.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 79

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адагумского сельское поселение, всего | м³/ч | 3925,4 | 3434,4 |
|  | хут. Адагум | -«- | 2476,5 | 2172,2 |
|  | хут.Аккерменка | -«- | - | - |
|  | с.Баранцовское | -«- | 82,7 | 82,7 |
|  | хут.Кубанская Колонка | -«- | 323,9 | 269,9 |
|  | хут.Непиль | -«- | 629,0 | 520,8 |
|  | пос.Нефтепромысловый | -«- | 261,0 | 236,5 |
|  | хут.Новомихайловский | -«- | - | - |
|  | с.Новопокровское | -«- | 152,3 | 152,3 |
|  | хут.Пролетарский | -«- | - | - |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 80

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2030г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адагумское сельское поселение, всего | тыс. м³/год | 7116,3 | 6189,3 |
|  | хут. Адагум | -«- | 4573,5 | 3974,2 |
|  | хут.Аккерменка | -«- | - | - |
|  | с.Баранцовское | -«- | 145,3 | 145,3 |
|  | хут.Кубанская Колонка | -«- | 568,3 | 473,4 |
|  | хут.Непиль | -«- | 1103,4 | 913,7 |
|  | пос.Нефтепромысловый | -«- | 458,4 | 415,3 |
|  | хут.Новомихайловский | -«- | - | - |
|  | с.Новопокровское | -«- | 267,4 | 267,4 |
|  | хут.Пролетарский | -«- | - | - |

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 81

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2030г | В т.ч. на Iоч. стр. 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Адагумскому с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 5,673 | 7,116 | 6,189 |
|  | хут. Адагум | -«- | 3,989 | 4,574 | 3,974 |
|  | хут.Аккерменка | -«- | - | - | - |
|  | с.Баранцовское | -«- | - | 0,145 | 0,145 |
|  | хут.Кубанская Колонка | -«- | - | 0,568 | 0,473 |
|  | хут.Непиль | -«- | 0,986 | 1,103 | 0,914 |
|  | пос.Нефтепромысловый | -«- | 0,431 | 0,458 | 0,415 |
|  | хут.Новомихайловский | -«- | - | - | - |
|  | с.Новопокровское | -«- | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
|  | хут.Пролетарский | -«- | - | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.4.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | 13,800 | 24,000 | 24,000 |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Адагумского сельского поселения Крымского района Краснодарского края на расчетный срок - 2030г, является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчет номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Адагумского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, справок о телефонизации и радиофикации Адагумского сельского поселения, выданных Крымским ЛТУ, по состоянию на 01.07.2009 г, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Адагумского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация

В настоящее время Адагумское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

– х. Адагум от АТСЭ «Кразар» ОАО «ЮТК» емкостью 424NN расположенной по адресу: х. Адагум  ул. Ленина, 55;

–  х.Непиль от АТСЭ «Кразар», емкостью 160NN расположенной по адресу: х.Непиль ул. Садовая, 1;

– с.Новопокровское от АТСЭ «Кразар», емкостью 424NN расположенной по адресу: х. Адагум  ул. Ленина, 55;

– п. Нефтепромысловый от АТСЭ «Кразар», емкостью 424NN расположенной по адресу: х. Адагум  ул. Ленина, 55;

– х. Кубанская Колонка от  АТСЭ «Кразар», емкостью 424NN расположенной по адресу: х. Адагум  ул. Ленина, 55;

– с.Баранцовское от АТСЭ «Кразар», емкостью 424NN расположенной по адресу: х. Адагум  ул. Ленина, 55;

– х.Аккерменка, х. Пролетарский, х. Новомихайловский телефонизированы от сотовых таксофонов;

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Адагумского сельского поселения на расчетный срок определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- транспорт,связь, строительство                             -   210 тлф.;

- торговля ,соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

- здравоохранение                                                      -   580 тлф.;

- наука и образование                                                 -   710 тлф.;

- управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на рассматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- транспорт, связь, строительство - 72%;

- торговля, соцкультбыт - 16%;

- образование  и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек работающего населения, для сектора хозяйственной деятельности будет составлять:

– х. Адагум 2790.4=111 тлф;

– х. Аккерменка 279×0.2=55 тлф;

– с. Баранцовское 279×0.2=55 тлф;

– х. Кубанская Колонка 279×0.3=83 тлф;

– х. Непиль 279×0.32=89 тлф;

– пос. Нефтепромысловый 279×0.3=83 тлф;

– х. Новомихайловский 279×0.2=55 тлф;

– с. Новопокровское 279×0.25=69 тлф;

– х. Пролетарский 279×0.2=55 тлф;

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Адагумского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 330 тлф.(При среднем коэффициенте семейности Кс=3). Таким образом, на расчетный срок для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется:

- 441 телефон для х. Адагум;

- 385 телефонов для х. Аккерменка;

- 385 телефонов для с. Баранцовское;

- 413 телефон  для х. Кубанская Колонка;

- 419 телефонов для х. Непиль;

- 413 телефонов для пос. Нефтепромысловый;

- 385 телефонов для х. Новомихайловский;

- 399 телефонов для с. Новопокровское;

- 385 телефонов для х. Пролетарский;

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок с учетом  численности населения должно составить:

– 31300.441 = 1380 номеров для х. Адагум;

– 160.385 = 6 номеров для  х. Аккерменка;

– 1020.385 = 39 номеров для с. Баранцовское;

– 4250.413 = 175 номеров для  х. Кубанская Колонка;

– 8300.419 = 347 номеров для  х. Непиль;

– 3300.413 = 136 номеров для  пос. Нефтепромысловый;

– 50.385 = 2 номера для  х. Новомихайловский;

– 1960.399 = 78 номеров для  с. Новопокровское;

– 120.385 = 4 номера для  х. Пролетарский

Итого по Адагумскому сельскому поселению на расчетный срок – 2 167 номеров.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2020 г.), с учетом численности населения должна составить:

– 28500.441 = 1256 номеров для х. Адагум;

– 160.385 = 6 номеров для  х. Аккерменка;

– 1020.385 = 39 номеров для с. Баранцовское;

– 3800.413 = 157 номеров для  х. Кубанская Колонка;

– 7400.419 = 310 номеров для  х. Непиль;

– 3100.413 = 128 номеров для  пос. Нефтепромысловый;

– 50.385 = 2 номера для  х. Новомихайловский;

– 1960.399 = 78 номеров для  с. Новопокровское;

– 120.385 = 4 номера для  х. Пролетарский;

Итого по Адагумскому сельскому поселению на первую очередь строительства – 1 980 номеров.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 82

СС таблица 82.

Из расчетов, представленных в таблице, видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития сельского поселения, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предусматривается строительство цифровых узлов выноса в зоне перспективной застройки сельских поселений.

Используя полученные данные проектом генерального плана Адагумского сельского поселения на расчетный срок для развития средств связи предусматривается:

–  в х.Адагум предусмотреть реконструкцию существующей АТСЭ для монтажа цифрового узла доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами. Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить в помещении существующего узла связи;

– в х.Непиль, с. Новопокровское, п. Нефтепромысловый, х. Кубанская Колонка, с. Баранцовское установить так называемые «Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного абонентского доступа», которые устанавливаются во всепогодных антивандальных телекоммуникационных шкафах уличного исполнения. Место установки телекоммуникационных шкафов определяется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке. Емкость узлов доступа должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами;

– в х.Аккерменка, х. Пролетарский, х.Новомихайловский, от ближайших «Абонентских выносных узлов доступа» проложить кабельные линии связи с устройством абонентских распределительных устройств в зоне существующей и перспективной застройки. Емкость распределительной сети для каждого хутора определяется на последующих этапах проектирования;

– предусмотреть модернизацию линейно-кабельных сооружений существующих сетей связи на базе технологии NGN с целью предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией в том числе скоростной Интернет и телевидение;

– предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от проектируемого узла доступа по ул. Ленина,55 х.Адагум до абонентских выносных узлов с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;

–  предусмотреть реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узла доступа в х. Адагум в направлении ОПТС г. Крымска с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование NGN ;

–      при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, типоразмер с учетом числа каналов.

План расположения сооружений проводных средств связи Адагумского сельского поселения на стадии генерального плана показан на листе СС-1, х. Адагум на листе СС-1.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON  (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь» на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2030г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

В настоящее время в Адагумском сельском поселении сети проводного радиовещания отсутствуют.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Адагумского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

-передатчик;

-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.

3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделять в существующем здании узла связи х. Адагум.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Адагумское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 83

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние на 2009г. | Расчётный срок до 2030 г. | В т.ч. 1-я оч. стр-ва 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 51 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. |  | 2167 | 1980 |
|  | в т.ч. по жилому сектору: |  |  |  |  |
| 4 | х.Адагум | шт. |  | 1380 | 1256 |
| 5 | х.Аккерменка | шт. |  | 14 | 14 |
| 6 | с.Баранцовское | шт. |  | 61 | 61 |
| 7 | х.Кубанская Колонка | шт. |  | 175 | 157 |
| 8 | х.Непиль | шт. |  | 347 | 310 |
| 9 | п.Нефтепромысловский | шт. |  | 136 | 128 |
| 10 | х.Новомихайловский | шт. |  | 5 | 5 |
| 11 | с.Новопокровское | шт. |  | 86 | 86 |
| 12 | х.Пролетарский | шт. |  | 7 | 7 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Автотранспортная система Адагумского сельского поселения и Крымского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог. По территории поселения проходят автомобильные дороги: регионального значения г. Крымск - с. Джигинка III технической категории, г. Крымск - х. Аккерменка IV технической категории. Федеральные  дороги на территории поселения отсутствуют.

Региональная дорога «г. Крымск – с. Джигинка» является связующим маршрутом между федеральными дорогами «Краснодар – Новороссийск» и «Новороссийск – Керченский пролив», является «дублером» автомобильной  дороги «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края»,

осуществляет транспортную связь промышленных и сельскохозяйственных предприятий городов Краснодар, Анапа, Новороссийск, Крымск и связывает эти населенные пункты с портами Темрюк и Кавказ. По дороге осуществляется значительное грузовое движение (до 32%). Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний период.

И если автомобильный обход ст. Варениковской, являющийся значимым транспортным узлом, уже сейчас требует решения, то в меньших населенных пунктах, таких как Адагум, с ростом интенсивности движения, одно из главных требований - обеспечение безопасности,  не будет выполняться. Альтернативным решением может послужить проложение трассы дороги-дублера южнее существующей дороги «г. Крымск – с. Джигинка», соответствующей параметрам дороги II-III категории.

Такое решение не потребует переустройства существующих охраняемых железнодорожных  переездов  и  строительства  транспортных  развязок  в  2-х уровнях.

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Адагумского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Крымского муниципального района.

По территории Адагумского сельского поселения проходит железнодорожная магистраль «Крымск-Порт-Кавказ», которая относится к Краснодарскому отделению Северо – Кавказкой железнодорожной догори. Протяженность данной магистрали но Адагумскому поселению составляет 7 км. На территории поселения имеется один железнодорожный переезд, пересекающий ул. Ленина в х. Адагум. Проектом предусматривается еще один проектируемый  железнодорожный переезд пересекающий ул. Земельная в х. Адагум.

Улично-дорожная сеть

Существующая транспортная схема населенных пунктов представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В населенных пунктах Адагумского сельского поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

-категорированная дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;

-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

На чертеже ГП- 6 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги краевого уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи со всеми населенными пунктами поселения и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

ГП-6

Схема развития транспортной инфраструктуры

5.8 Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Адагумского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Проектом планируется размещение одного пожарного депо в хуторе Адагум на 2 автомашин согласно требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

- Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.9. Озеленение

Территория хутора Адагум, хутора Аккерменка, села Баранцовское, хутора Кубанская Колонка, хутора Непиль, поселка Нефтепромысловый, хутора Новомихайловский, села Новопокровское, хутора Пролетарский представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Территории хуторов сел и поселков относятся к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 728 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

В настоящее время зеленый фонд сельских населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Зеленые насаждения общего пользования Адагумского сельского поселения представлены исключительно сквером центра поселения площадью 0,95 га.

Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями на 1 человека далек от нормативного показателя.

Создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

- индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

- рекреационные (лесопарки и т. д.).

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений в населенных пунктах на свободных от застройки территориях – они показаны в графических материалах. Система рекреационных территорий в границах населенных пунктов дополняется предлагаемыми к благоустройству территориями лесопарков также на неиспользуемых землях.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

5.10. Проектное предложение по изменению категории земель

Адагумского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Адагумского сельского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Адагумское сельское поселение Крымского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения хутора Адагум предусматривается в проектных границах. Внесением изменений в генеральный план Адагумского сельского поселения предусматривается включение в границы центра поселения земельных участков преимущественно для размещения объектов дорожного сервиса и усадебного жилищного строительства. Общая площадь включаемых в границы хутора Адагум земельных участков составляет  42,53 га, из них для строительства объектов дорожного сервиса – 17,67 га, усадебного строительства – 17, 00 га, размещения улиц и дорог – 6,12 га, сельскохозяйственного использования – 1,74 га.

Развитие прочих сельских населенных пунктов Адагумского поселения на территории поселения настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта в установленных границах, стоящих на кадастровом учете.

Данным проектом допускается незначительная трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана, связанная с необходимостью строительства объектов инженерной инфраструктуры, в том числе федерального значения, как планируемая ЛЭП 500 кВ, проходящая по окраине Адагумского сельского поселения.

Далее в таблице 84 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Адагумского сельского поселения

по категориям.

Таблица 84

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| Общая площадь земель Адагумского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 15690,59 | 100 | 15690,59 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 2237,51 | 14,26 | 2280,04 | 14,53 |
| хутор Адагум | 871,33 |  | 913,86 |  |
| хутор Аккерменка | 79,14 |  | 79,14 |  |
| село Баранцовское | 150,98 |  | 150,98 |  |
| хутор Кубанская Колонка | 326,19 |  | 326,19 |  |
| хутор Непиль | 203,35 |  | 203,35 |  |
| поселок Нефтепромысловый | 83,78 |  | 83,78 |  |
| хутор Новомихайловский | 70,97 |  | 70,97 |  |
| село Новопокровское | 91,77 |  | 91,77 |  |
| хутор Пролетарский | 15,07 |  | 15,07 |  |
| земельные участки для размещения объектов туристско-рекреационного назначения | 344,93 |  | 344,93 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 7169,68 | 45,69 | 7125,15 | 45,41 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 96,92 | 0,62 | 96,92 | 0,62 |
| 4. Земли водного фонда | 134,18 | 0,86 | 134,18 | 0,86 |
| 5. Земли лесного фонда | 6052,30 | 38,57 | 6052,30 | 38,57 |

5.11. Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблицах 85-93 приводятся балансы территорий хуторов Адагум, Аккерменка, Кубанская Колонка, Непиль, Новомихайловский, Пролетарский, сел Баранцовское, Новопокровское, поселка Нефтепромысловый в проектных границах населенных пунктов.

хутор Адагум

Таблица 85

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в проектных границах всего, в том числе: | га | 913,86 | 100,00 |
| 1. | Жилая зона | га | 398,37 | 43,59 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 353,37 |  |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 45 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 20,95 | 2,29 |
| 3. | Зона производственных и инженерно-транспортных инфраструктур | га | 219,46 | 24,01 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 54,23 |  |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 8,04 |  |
| 3.1.2 | Санитарно-защитные насаждения | га | 46,19 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 165,23 |  |
| 3.2.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 146,05 |  |
| 3.2.2 | Объекты инженерного обеспечения | га | 1,51 |  |
| 3.2.3. | Объекты дорожного сервиса | га | 17,67 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 86,46 | 9,46 |
| 4.1 | Водные территории | га | 10,42 |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 30,91 |  |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 45,13 |  |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 181,77 | 19,89 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 102,37 |  |
| 6. | Зона специального назначения | га | 3,87 | 0,42 |
| 6.1 | Кладбище | га | 2,83 |  |
| 6.2 | Пункт по сбору и сортировке твердых бытовых отходов | га | 1,04 |  |
|  | Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования - всего | га | 213,39 |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 46,13 |  |
|  | Общественных зданий и сооружений, в том числе: | га | 20,95 |  |
|  | -образовательных и дошкольных учреждений | га | 6,37 |  |
|  | -учреждений здравоохранения | га | 1,3 |  |
|  | -организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания | га | 13,28 |  |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 146,05 |  |

хутор Аккерменка

Таблица 86

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 79,14 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 21,70 | 27,42 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 21,70 |  |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,90 | 15,04 |
| 2.1 | Производственная зона | га | 0,56 |  |
| 2.1.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,56 |  |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,34 |  |
| 3. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 43,87 | 55,43 |
| 3.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 38,24 |  |
| 3.2 | Резервная общественно-деловая территория | га | 0,95 |  |
| 3.3 | Резервная производственная территория | га | 3,34 |  |
| 4. | Зона специального назначения | га | 0,44 | 0,56 |
| 4.1 | Кладбище | га | 0,44 |  |

село Баранцовское

Таблица 87

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в предлагаемых границах всего, в том числе: | га | 150,98 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 24,10 | 15,96 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 24,10 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,12 | 0,08 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,34 |  |
| 3.1 | Производственная зона | га | 0,15 |  |
| 3.1.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 0,15 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 4,19 |  |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 4,32 | 2,86 |
| 4.1 | Водные территории | га | 1,05 |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 2,95 |  |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,32 |  |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 117,76 | 78,00 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 27,59 |  |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,35 | 0,23 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,35 | 0,23 |

хутор Кубанская Колонка

Таблица88

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 326,19 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 67,11 | 20,57 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 61,78 |  |
| 1.2 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 5,33 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,62 | 0,19 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 58,35 | 17,89 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 46,69 |  |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 9,78 |  |
| 3.1.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 36,91 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,66 |  |
| 4. | Зона рекреационного назначения | га | 20,71 | 6,35 |
| 4.1 | Водные территории | га | 2,45 |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 18,26 |  |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 178,68 | 54,78 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 19,88 |  |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,72 | 0,22 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,72 |  |

хутор Непиль

Таблица 89

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 203,35 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 78,28 | 38,50 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 66,24 |  |
| 1.2 | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 1,69 |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 10,35 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,79 | 0,88 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26,00 | 12,79 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 12,90 |  |
| 3.1.1 | Производственные территории | га | 4,80 |  |
| 3.1.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 8,11 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 13,09 |  |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 24,25 | 11,93 |
| 4.1 | Водные территории | га | 2,65 |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 20,28 |  |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,32 |  |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 72,24 | 35,52 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 5,26 |  |
| 5.2 | Резервная производственная территория | га | 2,32 |  |
| 6. | Зона специального назначения | га | 0,79 | 0,39 |
| 6.1 | Кладбище | га | 0,79 |  |

поселок Нефтепромысловый

Таблица 90

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 83,78 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 24,89 | 29,71 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 21,85 |  |
| 1.2 | Территория существующей малоэтажной многоквартирной жилой застройки | га | 1,30 |  |
| 1.3 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | 1,74 |  |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 0,48 | 0,57 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 21,96 | 26,21 |
| 3.1 | Производственная зона | га | 14,14 |  |
| 3.1.1 | Производственные территории |  | 8,60 |  |
| 3.1.2 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 5,54 |  |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 7,82 |  |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 8,42 | 10,05 |
| 4.1 | Водные территории | га | 1,80 |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 6,29 |  |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,33 |  |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 28,03 | 33,46 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 9,75 |  |
| 5.2 | Резервная производственная территория | га | 2,84 |  |

хутор Новомихайловский

Таблица 91

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 70,97 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 2,47 | 3,48 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 2,47 |  |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,89 | 5,48 |
| 2.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,89 |  |
| 3. | Зона рекреационного назначения | га | 21,38 | 30,13 |
| 3.1 | Водные территории | га | 2,13 |  |
| 3.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 17,53 |  |
| 3.3 | Зеленые насаждения общего пользования (лесопарк) | га | 1,72 |  |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 43,23 | 60,91 |
| 4.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 15,14 |  |
| 4.2 | Резервная общественно-деловая территория | га | 0,43 |  |

село Новопокровское

Таблица 92

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 91,77 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 60,25 | 65,88 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 60,25 | 65,88 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 1,65 | 1,8 |
| 3. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,50 | 9,29 |
| 3.1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 8,50 | 9,29 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | га | 10,92 | 11,94 |
| 4.1 | Водные территории | га | 1,2 | 1,31 |
| 4.2 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 2,65 | 2,90 |
| 4.3 | Зеленые насаждения общего пользования (лесопарк) | га | 7,07 | 7,73 |
| 5. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 10,14 | 11,09 |
| 5.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 7,90 | 8,64 |

хутор Пролетарский

Таблица 93

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Расчётный срок | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего, в том числе: | га | 15,07 | 100 |
| 1. | Жилая зона | га | 1,99 | 13,21 |
| 1.1 | Территория существующей застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками | га | 1,99 | 13,21 |
| 2. | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 2,62 | 17,39 |
| 2.1 | Производственная зона | га | 1,05 | 6,97 |
| 2.1.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | 1,05 | 6,97 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 1,57 | 10,42 |
| 3 | Зона рекреационного назначения | га | 1,11 | 7,36 |
| 3.1 | Зеленые насаждения прибрежной защитной полосы | га | 1,11 | 7,36 |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, из них: | га | 9,15 | 60,71 |
| 4.1 | Резервные территории для развития жилой застройки | га | 3,70 | 24,55 |
| 4.2 | Резервная общественно-деловая территория | га | 0,11 | 0,73 |
| 5. | Зона специального назначения | га | 0,20 | 1,33 |
| 5.1 | Кладбище | га | 0,20 | 1,33 |

5.12. Основные технико-экономические показатели

генерального плана Адагумского сельского поселения

Таблица 94

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель Адагумского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | га | 15690,59 | 15690,59 |
|  | 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | га | 2237,51 | 2280,04 |
|  | хутор Адагум | га | 871,33 | 913,86 |
|  | хутор Аккерменка | га | 79,14 | 79,14 |
|  | село Баранцовское | га | 150,98 | 150,98 |
|  | хутор Кубанская Колонка | га | 326,19 | 326,19 |
|  | хутор Непиль | га | 203,35 | 203,35 |
|  | поселок Нефтепромысловый | га | 83,78 | 83,78 |
|  | хутор Новомихайловский | га | 70,97 | 70,97 |
|  | село Новопокровское | га | 91,77 | 91,77 |
|  | хутор Пролетарский | га | 15,07 | 15,07 |
|  | земельные участки для размещения объектов туристско-рекреационного назначения | га | 344,93 | 344,93 |
|  | 2. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 7169,68 | 7125,15 |
|  | 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 96,92 | 96,92 |
|  | 4. Земли водного фонда | га | 134,18 | 134,18 |
|  | 5. Земли лесного фонда | га | 6052,30 | 6052,30 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего, в том числе: | чел. | 4404 | 5046 |
|  | х. Адагум | чел. | 2730 | 3130 |
|  | х. Аккерменка | чел. | 16 | 16 |
|  | с. Баранцовское | чел. | 102 | 102 |
|  | х. Кубанская Колонка | чел. | 358 | 425 |
|  | х. Непиль | чел. | 686 | 830 |
|  | пос.Нефтепромысловый | чел. | 299 | 330 |
|  | х. Новомихайловский | чел. | 5 | 5 |
|  | с. Новопокровское | чел. | 196 | 196 |
|  | х. Пролетарский | чел. | 12 | 12 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | чел. | 781 | 903 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел./% | 2641 | 2866 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел./% | 982 | 1277 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 71,70 | 123,10 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 2,50 |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 53,90 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 16,5 | 24,4 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 140 | 242 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 867 | 867 |
| 4.3. | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 45 | 83 |
| 4.4. | Аптеки | учрежд. | 0 | 1 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 330 | 1523 |
| 4.6. | Рынок | м2 т.пл. | 0 | 128 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания – всего | пос. мест | 40 | 217 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | раб. мест | 2 | 38 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 823 | 941 |
| 4.10. | Библиотека | учрежд. | 2 | 2 |
| 4.11. | Спортивные залы общественного пользования | м2 | 549 | 886 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 10648 | 12569 |
| 4.13. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 64 |
| 4.14. | Химчистка | кг белья в смену | 0 | 11 |
| 4.15. | Гостиницы – всего | мест | 0 | 19 |
| 4.16. | Бани – всего | мест | 0 | 64 |
| 4.17. | Отделения связи | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.18. | Отделение банка | учрежд. | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 54,87 | 88,31 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, | м3/сут | 826,94 | 1372,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 679,94 | 1125,48 |
|  | - на производственные нужды | м3/сут | 147,00 | 247,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | - | 1400,00 |
|  | - водозаборов подземных вод |  | собственные артскважины |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 71,50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | м3/сут | 799,24 | 1344,78 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 652,24 | 1097,78 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут | 147,00 | 247,00 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | ОСК Q=850,00м3/сут.+ Инд. ОСК |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 16,35 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 17,05 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 8,10 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год: | кВт/ч |  | 4285,33 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 1909,33 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок | мВт | 30,00 | 30,00 |
| 6.3.4 | Протяжённость сетей 10кВ всего, | км | 6,10 | 10,20 |
| 6.3.5 | Количество трансформаторных подстанций: |  |  |  |
|  | -ПС 35/10кВ | Шт. | 1 | 1 |
|  | -ПС 110/35/10/6кВ | Шт. | 1 | 1 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001996 | 0,011947 |
|  | - в том числе на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,001996 | 0,011947 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего | Гкал/ч | 1,00 | 5,04 |
|  | - в том числе ТЭЦ | -«- | - | - |
|  | - районные котельные | -«- | 1,00 | 5,04 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,38 | 0,87 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа – всего, | млн. м3/год | 5,673 | 7,116 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | км | ГРС | ГРС |
| 6.5.3 | Протяженность сетей среднего давления | км | 13,800 | 24,000 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования по сельскому поселению | Номеров на 100 семей | 51 | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество номеров – всего по сельскому поселению, | шт. | - | 2167 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ: | ед. | 7 | 8 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | пункт приема вторичного сырья и временного хранения ТБО | ед. | - | 1 |